INSTRUKCJA OBSŁUGI ODTWARZACZA WIELOFUNKCYJNEGO  BGM 3000

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

APart  Audio BGM3000 to zamknięty w płaskiej obudowie tuner FM z odtwarzaczem plików MP3 z płyt CD i zewnętrznych urządzeń podłączanych do portu USB. Po raz pierwszy wszystkie te funkcje zostały zintegrowane w jednym, niedrogim odtwarzaczu muzycznym.

PANEL PRZEDNI:

- Włącznik zasilania. Służy do włączania i wyłączania urządzenia.

- Wyświetlacz. Pokazuje numer utworu i folderu na płycie CD lub podłączonym urządzeniu USB.

- Program. Przełącza odtwarzacz w tryb zaprogramowanej kolejności odtwarzania. Naciśnięcie przycisku Stop (14) kasuje zaprogramowaną kolejność.

- ASP. Przycisk aktywuje tryb ASP – elektroniczny układ przeciwwstrząsowy, zapewniający buforowanie do 40 sekund nagrania odtwarzanego z płyt CD audio (na wyświetlaczu pojawia się napis ESP). Układ nie działa przy odtwarzaniu płyt z plikami MP3.

- Menu wyboru. Aktywuje  możliwość wyboru folderu w trybie odtwarzania plików MP3.

- Wyciszanie. Wycisza sygnał wyjściowy w czasie odtwarzania płyty CD.

- Tryb odtwarzania. Do wyboru trybu odtwarzania: naciskanie klawisza zmienia tryb odtwarzania muzyki, aktualny tryb sygnalizowany jest na wyświetlaczu (2).

- USB. Aktywuje odtwarzanie z urządzenia podłączonego do portu USB.

- CD. Aktywuje odtwarzanie z płyt CD (audio lub MP3).

- Wybór folderu |<<. Przejście do poprzedniego folderu (aby zmienić folder w trakcie odtwarzania muzyki należy wcześniej nacisnąć klawisz Stop).

- Wybór folderu |>>. Przejście do następnego folderu (aby zmienić folder w trakcie odtwarzania muzyki należy wcześniej nacisnąć klawisz Stop).

- Poprzedni utwór. Przejście do poprzedniego utworu.

- Następny utwór. Przejście do następnego utworu.

- Stop. Zatrzymanie odtwarzania, wyjście z trybu zaprogramowanej kolejności odtwarzania.

- Odtwarzanie / Pauza. Rozpoczęcie odtwarzania, wstrzymanie odtwarzania (pauza).

- Wyjmowanie płyty. Wysunięcie płyty CD.

- Port USB. Do podłączania urządzeń zewnętrznych, np. pamięci USB.

- Szczelina na płytę CD. Do tej szczeliny należy delikatnie wsunąć płytę CD audio lub MP3.

- Wyświetlacz tunera. Pokazuje częstotliwość odbieranej stacji radiowej oraz jej zaprogramowany w pamięci numer.

- Klawisze do wyboru zaprogramowanych stacji radiowych.

- Pamięć. Po dostrojeniu tunera do danej stacji radiowej należy nacisnąć ten klawisz, aby zachować ją w pamięci urządzenia, a następnie nacisnąć wybrany klawisz numeryczny i potwierdzić wybór ponownym naciśnięciem klawisza „Mem”.

- Preset >>|. Przejście do następnej zaprogramowanej stacji radiowej.

- |<<. Klawisz do wyszukiwania stacji radiowych „w dół” zakresu częstotliwości. Pojedyncze naciśnięcie powoduje przejście do częstotliwości niższej o jeden krok, jego przytrzymanie – automatyczne szukanie najbliższej stacji radiowej „w dół” zakresu częstotliwości.

- |>>. Klawisz do wyszukiwania stacji radiowych „w górę” zakresu częstotliwości. Pojedyncze naciśnięcie powoduje przejście do częstotliwości wyższej o jeden krok, jego przytrzymanie – automatyczne szukanie najbliższej stacji radiowej „w górę” zakresu częstotliwości.

- Odbiornik podczerwieni. Odbiornik komend przesyłanych przez nadajnik zdalnego sterowania.

- Uchwyty. Odłączane uchwyty do montażu w szafkach 19-calowych.

PANEL TYLNY:

- Gniazdo zasilania. Do tego gniazda należy podłączyć znajdujący się w komplecie przewód zasilajacy.

- Kieszeń bezpiecznika. Zawiera wolno przepalający się bezpiecznik 630 mA. W razie przepalenia należy wymienić bezpiecznik wyłącznie na nowy tego samego typu.

- Przełącznik uziemienia. W przypadku problemów z pętlą uziemienia (nadmierne buczenie) należy ustawić przełącznik w pozycji „LIFT”.

- Przełącznik FM stereo / mono. W przypadku słabiej odbieranych stacji radiowych nadających programy stereofoniczne może być słyszalny dokuczliwy szum. Dla poprawy jakości dźwięku i redukcji szumu można przełączyć tuner w tryb monofoniczny.

- Wyjście „combi”. Przez to wyjście przekazywany jest sygnał z płyty CD w czasie jej odtwarzania, zaś po zakończeniu odtwarzania płyty następuję automatyczne przełączenie na przekazywanie sygnału z tunera.

- Poziom sygnału CD/USB. Regulator poziomu sygnału wyjściowego dla wyjścia CD/USB oraz wyjścia „combi”.

- Wyjście CD/USB. Przez to wyjście przekazywany jest sygnał z odtwarzacza CD lub urządzenia podłączonego do portu USB.

- Wyjście tunera. Przez to wyjście przekazywany jest sygnał z tunera.

- Poziom sygnału tunera. Regulator poziomu sygnału wyjściowego dla wyjścia tunera.

- Złącze anteny FM. Do tego gniazda należy podłączyć zewnętrzną antenę FM.

- Tylny port USB. Port ten pełni taką samą funkcję jak port USB na panelu przednim. Jeśli zostaną użyte obydwa porty – aktywny będzie ten, do którego w pierwszej kolejności podłączono zewnętrzne urządzenie.

OSTRZEŻENIE. ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ WYSTĄPIENIA PRĄDU O WYSOKIM NAPIĘCIU POMIĘDZY UZIEMIENIEM AKTYWNEJ SIECI RADIOWEJ  LUB PRZEWODU ANTENOWEGO A UZIEMIENIEM SYSTEMU AUDIO. W TAKIM PRZYPADKU NALEŻY ZASTOSOWAĆ WYSOKIEJ CZĘSTOTLIWOŚCI IZOLATOR UZIEMIENIA.

Wskazówka: W przypadku gdy nie jest pożądane słuchanie radia FM po zakończeniu odtwarzania muzyki z płyty CD lub urządzenia USB, należy ustawić regulator poziomu sygnału tunera w pozycji zerowej.

Dane techniczne:

Tuner:

| Zakres odbieranych częstotliwości | 87,5 – 108 MHz |
| --- | --- |
| Czułość przy poziomie 30 dB | <=10 μV |
| Stosunek sygnał / szum | 50 dB przy 1 mV |
| Antena zewnętrzna | 75 Ohm |

Odtwarzacz CD:

| Obsługiwany format CD audio | 16 bit PCM; 44,1 kHz |
| --- | --- |
| Obsługiwane formaty MP3 | Zmienny stopień kompresji (VBR); od 32 do 320 kb/s |

Odtwarzacz plików z urządzeń USB

| Pojemność obsługiwanej pamięci | Od 32 MB do 1 GB |
| --- | --- |
| Obsługiwane formaty MP3 | Zmienny stopień kompresji (VBR); od 32 do 320 kb/s |

Wyjścia sygnału

| Napięcie wyjściowe | Tuner, CD/USB, “combi”: 2 V |
| --- | --- |
| Impedancja wyjściowa | Wszystkie wyjścia: 1 Kohm |

Zasilanie

| Zasilacz | 230 V / 50 Hz, maksymalnie 50 VA |
| --- | --- |
| Bezpiecznik | 630 mA, wolno przepalający się |

Uwagi:

Pliki MP3 zapisane na płytach CD i urządzeniach USB mogą być umieszczone w folderach. Nie powinno się wówczas zapisywać innych plików MP3 w głównym katalogu płyty lub urządzenia USB. Nie należy także używać podkatalogów.

Nie należy mieszać różnych typów i formatów plików na jednej płycie / urządzeniu USB – na przykład kombinacja plików MP3 i normalnych nagrań w standardzie CD audio spowoduje, że nagrania te zostaną pominięte przy odtwarzaniu.

CZY MAJĄ PAŃSTWO JAKIEŚ PROPOZYCJE? Będą mile widziane i docenione. Proszę przesyłać swoje propozycje i pomysły na adres: suggestions@apart-audio.com

Urządzenie BMG3000 zostało opracowane przez

Audioprof nv

Lanteernhofstraat 90

BE-2100 Deurne

BELGIA