# INSTRUKCJA OBSŁUGI

# STEREOFONICZNEGO WZMACNIACZA MOCY

# Champ-2

# INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

# BEZPIECZEŃSTWO PRZEDE WSZYSTKIM!

- Uwaga na gorące powierzchnie i ostre krawędzie! To profesjonalne urządzenie powinno być instalowane wyłącznie przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach.

- Przy odbiorze przesyłki należy sprawdzić stan opakowania kartonowego pod kątem ewentualnych uszkodzeń dostarczonego sprzętu. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia opakowania należy skontaktować się z dystrybutorem przed wypakowaniem urządzenia.

- Ważne!!! Narażanie się na ekstremalnie wysokie poziomy natężenia hałasu może spowodować trwałą utratę słuchu. Skala negatywnych skutków przebywania w bardzo głośnym otoczeniu zależy od indywidualnych cech każdego organizmu, jednak niemal każdy człowiek przebywający odpowiednio długo w otoczeniu o odpowiednio wysokim natężeniu hałasu częściowo traci słuch. W związku z tym rekomenduje się, aby wszystkie osoby przebywające w pobliżu urządzeń emitujących dźwięk o bardzo wysokiej głośności, tak jak ten wzmacniacz, używały właściwych zabezpieczeń przeciw hałasowi podczas instalowania lub użytkowania takich urządzeń.

- Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia należy zapoznać się z całą dostarczoną dokumentacją.

- Całą dokumentację należy zachować do późniejszego wykorzystania

- Należy zachować karton i inne materiały opakowania, nawet jeśli urządzenie po rozpakowaniu było w bardzo dobrym stanie.

- W razie potrzeby wysyłki lub przewiezienia urządzenia powinno się używać wyłącznie opakowania fabrycznego.

- Nie można rozlewać wody ani innych płynów na urządzenie lub do jego wnętrza.

- Należy upewnić się, że gniazdko zasilania w pomieszczeniu spełnia wymogi parametrów zasilania opisane na tylnym panelu wzmacniacza.

- Nie można używać urządzenia, jeśli kabel zasilający jest postrzępiony lub uszkodzony.

- Podczas użytkowania urządzenia przewód uziemiający powinien być zawsze podłączony do  elektrycznego systemu uziemienia.

- Podczas włączania wzmacniacza wszelkie regulatory powinny znajdować się w pozycji minimalnej aby zapobiec uszkodzeniu głośników, zwłaszcza jeśli podłączone są źródła sygnału o wysokim poziomie.

- Nie można podłączać wyjść ani wejść wzmacniacza do jakichkolwiek źródeł napięcia, jak baterie, sieć zasilająca czy zasilacz, bez względu na to czy urządzenie jest włączone czy wyłączone.

- Przed podłączeniem innych urządzeń należy wyłączyć wzmacniacz i odłączyć go od gniazdka sieciowego.

- Nie należy używać wzmacniacza w pobliżu kuchenek, grzejników i innych urządzeń generujących ciepło.

- Nie należy używać wzmacniacza na powierzchni, ani w warunkach, które mogą zakłócać normalną cyrkulację powietrza wokół urządzenia. Jeśli urządzenie jest użytkowane w wyjątkowo zakurzonym lub zadymionym otoczeniu należy co pewien czas oczyścić urządzenie, np. przedmuchując wnętrze obudowy sprężonym powietrzem.

- Nie można zdejmować obudowy wzmacniacza. Usunięcie obudowy może narazić użytkownika na kontakt z niebezpiecznymi źródłami napięcia.

- Nie należy obciążać wejść wzmacniacza sygnałem o poziomie wyższym niż potrzebny do wysterowania urządzenia do maksymalnego poziomu wyjściowego.

- Nie można podłączać wyjścia żadnego wzmacniacza do wejścia innego wzmacniacza.

- Nie można uziemiać czerwonego terminala wyjściowego. Nigdy nie można łączyć czerwonego terminala wyjściowego z innym czerwonym terminalem wyjściowym.

- W przypadku awarii urządzenia powinno być ono serwisowane wyłącznie przez wykwalifikowany personel.

# WPROWADZENIE

Drogi Kliencie,

Czy zastanawiałeś się, jaka cecha muzyki granej na żywo pozostawia tak silne, niezapomniane wrażenia? Odpowiedź jest prosta: dynamika. Umiejętność systemu audio do reprodukcji zarówno krystalicznie czystych najcichszych dźwięków, jak też ekstremalnie głośnych fragmentów muzyki, bez jakichkolwiek zniekształceń. Moc, potrzebna jako rezerwa do odtwarzania nagłych skoków dynamiki bez oznak spłaszczenia czy zabrudzenia dźwięku. Czysta moc! Łatwość odtwarzania muzyki, która nie da się opisać za pomocą cyfr lub danych technicznych.

Na kolejnych stronach tej instrukcji wyjaśnimy w jaki sposób osiągnęliśmy nasz cel. Champ-2 to wyjątkowo dynamiczny wyjściowy stopień wzmacniający, unikalny wzmacniacz klasy G, zamknięty w zwartej, pozbawionej wentylatora obudowie. Podczas gdy nasi konkurenci zmagają się z zazwyczaj kiepsko zaprojektowanymi, tak zwanymi sprawnymi energetycznie, cyfrowymi wzmacniaczami klasy D, my... Cóż, przyjrzeliśmy się bliżej oraz uważnie posłuchaliśmy kilku tego rodzaju konstrukcji i... nie byliśmy pod wrażeniem. Po tych doświadczeniach nie pozostało nam nic innego, tylko stworzyć coś całkowicie odmiennego od całej reszty,

Efektem naszej pracy jest właśnie ten nowy wzmacniacz, zadziwiająca konstrukcja, przewyższająca swoimi możliwościami oczekiwania zarówno pasjonatów muzyki, jak i osób zarządzających systemami nagłośnieniowymi. Zaprojektowany z wyjściowym stopniem wzmacniającym przystosowanym do ciągłej pracy przy obciążeniu impedancją 4 Ohm oraz stabilnym dynamicznie przy obciążeniu 2 Ohm, Champ-2 potrafi zaskoczyć swoją brzmieniową doskonałością i możliwościami dynamicznymi. Nic w tym jednak dziwnego, skoro został stworzony w celu wiernej reprodukcji brzmienia i dynamiki muzyki granej na żywo. To piękne, zarówno na zewnątrz jak i wewnątrz, urządzenie, w razie potrzeby zamienia się w prawdziwą bestię.

Warto poświęcić nieco czasu, żeby posłuchać co potrafi nasz nowy wzmacniacz Champ-2. Proszę zapiąć pasy, żeby zabezpieczyć się przed ewentualnym zdmuchnięciem, oczywiście nie przez wentylator, którego tu po prostu nie ma. Poczuj prawdziwą muzyczną moc Champ-2.

ZAWARTOŚĆ INSTRUKCJI

- Brak wentylatora i inne zalety

- Właściwości

- Wejścia i wyjścia

- Montaż w szafkach i połączenia

- Champ-2 jako samodzielne urządzenie

- Dane techniczne

- Brak wentylatora i inne zalety

  - Audiofilskiej  klasy komponenty, zamontowane w solidnej obudowie z aluminium i ze stali, dla osiągnięcia najwyższej możliwej integracji sygnału oraz niezawodności, nawet przy eksploatacji w trudnych warunkach.

  - Wysokoprądowy, wysokonapięciowy stopień wyjściowy na elementach dyskretnych pracujący w klasie G, zdolny do pracy nawet z najbardziej wymagającymi systemami i zestawami głośnikowymi. Zarówno przy niskiej, jak i przy wysokiej mocy, łatwo usłyszeć różnicę pomiędzy Champ-2 a konkurencją.

  - Specjalnie zaprojektowane radiatory zamontowane po bokach obudowy, w kombinacji z technologią wzmacniania w klasie G, umożliwiły stworzenie dyskretnego wzmacniacza wysokiej mocy bez potrzeby montowania wewnątrz obudowy hałaśliwego i gromadzącego kurz wentylatora. Oznacza to mniej czynności obsługowych, brak konieczności regularnej wymiany i czyszczenia wentylatorów i filtrów zatrzymujących kurz, a przede wszystkim – brak uciążliwego hałasu wytwarzanego przez wentylatory chłodzące. Champ-2 polega tylko na konwencjonalnym chłodzeniu, co jest unikalną cechą dla wzmacniacza tej mocy, a w dodatku mieści się cały w 19-calowej, płaskiej obudowie o wysokości 1U.

  - Zintegrowany układ zarządzania mocą APC i ogranicznik szczytowy, dostosowujące się do aktualnego obciążenia przez głośniki. Te inteligentne układy elektroniczne chronią przed powstawaniem zniekształceń i chropowatością dźwięku, powodowanymi przez przesterowania sygnału – oczywiście przy założeniu, że sam sygnał wejściowy nie jest zniekształcony...

  - Zespół wysokiej klasy kondensatorów elektrolitycznych o imponującej pojemności 38800 μF oraz wysokiej mocy transformator toroidalny – dla uzyskania najwyższych rezerw mocy.

  - Niezależna stalowa rama o niskim rezonansie. Odporna na skręcanie przednia rama i boczne panele ze zintegrowanymi radiatorami.

  - Solidny przedni panel ze szczotkowanego aluminium z odłączanymi wspornikami i uchwytami do montażu, co pozwala na zainstalowanie wzmacniacza w 19-calowej szafce lub używanie go jako samodzielnego urządzenia w wysokiej jakości systemach audio.\

  - Uniwersalna konfiguracja wejść, zawierająca zbalansowane wejścia ze złączami typu XLR oraz niezbalansowane – ze złączami typu RCA.

2. Właściwości

- Inteligentne układy systemu zarządzania mocą APC nieustannie analizują przychodzący sygnał i utrzymują dynamikę na odpowiednio wysokim poziomie. Dodatkowy ultraszybki ogranicznik szczytowy zabezpiecza wzmacniacz przed przesterowaniem, w przypadku dostarczenia na wejścia zbyt mocnego sygnału. Warto pamiętać, że Champ-2 to urządzenie do odtwarzania muzyki i należy pozostawić pewien zapas mocy, aby móc delektować się dźwiękiem.

- Tryb zmostkowany lub stereofoniczny: po naciśnięciu jednego przycisku wzmacniacz zamienia się w potężną, monofoniczną końcówkę mocy. W trybie zmostkowanym minimalna impedancja obciążenia wynosi 8 Ohm.

- Układ zabezpieczający: specjalnie zaprojektowany układ zabezpieczający to kolejna, wyjątkowa cecha wzmacniacza Champ-2; wraz układami zarządzania mocą APC, sygnały wyjściowe są nieustannie monitorowane przez układ zabezpieczający, dzięki czemu następuje natychmiastowe odcięcie wyjść głośnikowych w przypadku wystąpienia silnego przesterowania, zwarcia, przesunięcia stałoprądowego (DC offset), przegrzania, itp. Układ ten jest także zdolny (w pewnych granicach) do ograniczania poziomu sygnału wejściowego dla zapobieżenia przesterowaniom, zniekształceniom i innym zjawiskom negatywnie wpływającym na jakość dźwięku. Konstruktorzy tego wzmacniacza uczynili bardzo wiele, aby produkował on czystą moc, jednak również jego użytkownik jest odpowiedzialny za końcowy efekt – układy APC nie są w stanie wygładzić przesterowanego sygnału wejściowego. Innymi słowy – co włożysz, to wyjmiesz. Nie można zapominać o właściwym ustawieniu selektora impedancji dla obu kanałów oraz pamiętać, aby podzielić wartość impedancji podłączanych głośników przez 2, jeśli planuje się użytkowanie wzmacniacza w trybie zmostkowanym. Przykład w trybie zmostkowanym: impedancja głośników = 8 Ohm, ustaw selektor impedancji dla kanału 1 w pozycji 8:2 = 4 Ohm (ustawienia 4 – 8 Ohm).

- Elastyczność wzmacniacza powiększa uniwersalna konfiguracja złączy wejściowych i wyjściowych ze zbalansowanymi i niezbalansowanymi wejściami oraz dodatkowymi wyjściami sygnału liniowego do przesyłania do innych urządzeń. Terminale wyjść głośnikowych pozwalają na podłączenie zarówno „surowych” przewodów głośnikowych, jak też 4-milimetrowych wtyków bananowych.

- Przełącznik uziemienia pozwala na uniknięcie pętli uziemienia, skutkującej niepożądanym przydźwiękiem lub zwiększonym poziomem szumów.

- Wejścia i wyjścia

# PANEL PRZEDNI

- Potencjometr głośności dla kanału lewego. Potencjometr ten służy do wstępnego ustawienia poziomu głośności w kanale lewym. W przypadku, gdy wzmacniacz pracuje w trybie zmostkowanym, potencjometr ten służy do ustawienia poziomu dla zmostkowanego wzmacniacza.

- Wskaźnik sygnału dla kanału lewego. Dioda ta świeci się na zielono, gdy do wejścia lewego kanału, po przejściu przez regulator poziomu wejściowego, dostarczany jest wystarczająco silny sygnał. Po włączeniu wzmacniacza, dioda świeci się przez kilka sekund na czerwono, jest to prawidłowe zjawisko. Jeśli dioda świeci się na czerwono podczas używania wzmacniacza, oznacza to, że transformator lub wzmacniacz mocy są przegrzane lub znajdują się w trybie ochronnym i zostały odłączone. Należy wówczas wyłączyć wzmacniacz. W większości przypadków wzmacniacz nie włączy się ponownie automatycznie po ustąpieniu przyczyn zadziałania układu zabezpieczeń. Użytkownik MUSI wyłączyć zasilanie, usunąć przyczynę przegrzania i ponownie włączyć zasilanie. Więcej informacji na ten temat znajduje się w tabeli poniżej.

- Wskaźnik aktywacji układu APC dla kanału lewego. Dioda ta świeci się, gdy układ zarządzania mocą APC jest aktywny. Układ APC redukuje poziom sygnałów wejściowych, aby zagwarantować pełny zakres dynamiki układów wzmacniacza mocy.

- Wskaźnik przesterowania dla kanału lewego. Dioda świeci się, kiedy następuje przesterowanie wzmacniacza. Jest to sygnał ostrzegawczy dla użytkownika – poziom głośności jest za wysoki lub wzmacniacz został przeciążony. Nie należy lekceważyć tego sygnału, tylko obniżyć poziom sygnału wejściowego o kilka decybeli, żeby wskaźnik więcej się nie świecił!

- Wskaźnik temperatury dla kanału lewego. Dioda świeci się, gdy obwody wzmacniacza są przegrzane. Moc wyjściowa zostaje wówczas automatycznie ograniczona przez układ APC. Ta część układów zabezpieczeń wyłącza się automatycznie, kiedy temperatura wraca do normalnego poziomu. Kiedy świecą się na czerwono jednocześnie diody obydwu wskaźników – sygnału (2.) i temperatury (5), oznacza to, że aktywne jest zabezpieczenie termiczne transformatora i wzmacniacz został wyłączony.  W takim przypadku należy wyłączyć zasilanie i pozwolić, aby układy wzmacniacza uległy schłodzeniu do normalnej temperatury. Wzmacniacz nie włączy się automatycznie po schłodzeniu transformatora, użytkownik MUSI wyłączyć zasilanie, usunąć przyczynę przegrzania, poczekać na schłodzenie wzmacniacza i ponownie włączyć zasilanie.

- Wskaźnik zmostkowania. Dioda ta sygnalizuje, że wzmacniacz pracuje w trybie zmostkowanym.

- Włączenie / wyłączenie zasilania. Naciśnięcie górnej części tego przełącznika powoduje włączenie wzmacniacza. Zaświeci się niebieska dioda, sygnalizująca, że zasilanie jest włączone.

- Wskaźnik sygnału dla kanału prawego. Dioda ta świeci się na zielono, gdy do wejścia prawego kanału, po przejściu przez regulator poziomu wejściowego, dostarczany jest wystarczająco silny sygnał. Po włączeniu wzmacniacza, dioda świeci się przez kilka sekund na czerwono, jest to prawidłowe zjawisko. Jeśli dioda świeci się na czerwono podczas używania wzmacniacza, oznacza to, że transformator lub wzmacniacz mocy są przegrzane lub znajdują się w trybie ochronnym i zostały odłączone. Należy wówczas wyłączyć wzmacniacz. W większości przypadków wzmacniacz nie włączy się ponownie automatycznie po ustąpieniu przyczyn zadziałania układu zabezpieczeń. Użytkownik MUSI wyłączyć zasilanie, usunąć przyczynę przegrzania i ponownie włączyć zasilanie. Więcej informacji na ten temat znajduje się w tabeli poniżej.

- Wskaźnik aktywacji układu APC dla kanału prawego.  Dioda ta świeci się, gdy układ zarządzania mocą APC jest aktywny. Układ APC redukuje poziom sygnałów wejściowych, aby zagwarantować pełny zakres dynamiki układów wzmacniacza mocy..

- Wskaźnik przesterowania dla kanału prawego. Dioda świeci się, kiedy następuje przesterowanie wzmacniacza. Jest to sygnał ostrzegawczy dla użytkownika – poziom głośności jest za wysoki lub wzmacniacz został przeciążony. Nie należy lekceważyć tego sygnału, tylko obniżyć poziom sygnału wejściowego o kilka decybeli, żeby wskaźnik więcej się nie świecił!.

- Wskaźnik temperatury dla kanału prawego. Dioda świeci się, gdy obwody wzmacniacza są przegrzane. Moc wyjściowa zostaje wówczas automatycznie ograniczona przez układ APC. Ta część układów zabezpieczeń wyłącza się automatycznie, kiedy temperatura wraca do normalnego poziomu. Kiedy świecą się na czerwono jednocześnie diody obydwu wskaźników – sygnału (2.) i temperatury (5), oznacza to, że aktywne jest zabezpieczenie termiczne transformatora i wzmacniacz został wyłączony.  W takim przypadku należy wyłączyć zasilanie i pozwolić, aby układy wzmacniacza uległy schłodzeniu do normalnej temperatury. Wzmacniacz nie włączy się automatycznie po schłodzeniu transformatora, użytkownik MUSI wyłączyć zasilanie, usunąć przyczynę przegrzania, poczekać na schłodzenie wzmacniacza i ponownie włączyć zasilanie.

- Potencjometr głośności dla kanału prawego.  Potencjometr ten służy do wstępnego ustawienia poziomu głośności w kanale prawym. W przypadku, gdy wzmacniacz pracuje w trybie zmostkowanym, potencjometr ten nie pełni żadnej funkcji.

# SYGNALIZACJA USTEREK

- W przypadku przegrzania transformatora, może upłynąć sporo czasu, zanim wzmacniacz z powrotem osiągnie właściwą temperaturę. W takim przypadku, zbyt szybkie włączenie wzmacniacza może doprowadzić do jego przeciążenia. Należy niezwłocznie wyłączyć wzmacniacz, usunąć przyczynę przegrzania i odczekać, aż wzmacniacz osiągnie właściwą temperaturę.

PANEL TYLNY

- Niezbalansowane wejście sygnału dla kanału prawego. Należy podłączyć niezbalansowane źródło sygnału do górnego lub dolnego złącza typu Cinch. Złącza te są połączone równolegle, oznacza to, iż drugie złącze może zostać użyte do przekazania sygnału do innego urządzenia.

- Zbalansowane wejście sygnału dla kanału prawego. To zbalansowane złącze typu Neutrik XLR jest połączone równolegle ze zbalansowanym złączem (3.). Pozwala to na przekazywanie zbalansowanego sygnału do innego wzmacniacza.

- Zbalansowane wejście sygnału dla kanału prawego. To zbalansowane złącze typu Neutrik XLR jest połączone równolegle ze zbalansowanym złączem (2.). Pozwala to na przekazywanie zbalansowanego sygnału do innego wzmacniacza.

- Przełącznik uziemienia. Służy do podłączania lub odłączania uziemienia urządzenia. Przełącznik ten może być przydatny przy wystąpieniu buczenia lub przydźwięku.

- Selektor impedancji głośników dla kanału prawego. Należy ustawić ten przełącznik w pozycji odpowiedniej dla impedancji podłączonych głośników. Dla głośników o impedancji od 4 do 8 Ohm przełącznik powinien być w pozycji nie wciśniętej. Dla głośników o impedancji od 2 do 3 Ohm przełącznik powinien być w pozycji wciśniętej. Należy pamiętać, że impedancja głośników oznacza całkowite obciążenie kanału wzmacniacza impedancją, czyli na przykład przy podłączeniu do danego kanału wzmacniacza trzech głośników o impedancji 8 Ohm, TRZEBA wcisnąć przełącznik impedancji, ponieważ całkowite obciążenie kanału wzmacniacza wynosi 8:3 = 2,7 Ohm. W przypadku pracy wzmacniacza Champ-2 w trybie zmostkowanym, przełącznik ten nie pełni żadnej funkcji. W trybie zmostkowanym rolę selektora impedancji pełni przełącznik dla kanału lewego.

- Śruby zaciskowe złącza głośnikowego dla kanału prawego. Konektor ten akceptuje „surowy” kabel głośnikowy lub 4-milimetrowe wtyki bananowe. W celu użycia wtyków bananowych należy usunąć zaślepki zabezpieczające z czerwonej i czarnej zakrętki śruby konektora. W przypadku użytkowania wzmacniacza w trybie zmostkowanym należy używać WYŁĄCZNIE czerwonej śruby konektora: czerwone złącze kanału prawego pełni w trybie zmostkowanym rolę ujemnego złącza głośnikowego.

- Gniazdo przewodu zasilającego. Do tego gniazda należy podłączyć wtyczkę przewodu zasilającego; gniazdo to wyposażone jest także w kieszonkę bezpiecznika zasilania. W razie potrzeby należy wymienić bezpiecznik na nowy typu 3 AT 250 V.

- Śruby zaciskowe złącza głośnikowego dla kanału lewego. Konektor ten akceptuje „surowy” kabel głośnikowy lub 4-milimetrowe wtyki bananowe. W celu użycia wtyków bananowych należy usunąć zaślepki zabezpieczające z czerwonej i czarnej zakrętki śruby konektora. W przypadku użytkowania wzmacniacza w trybie zmostkowanym należy używać WYŁĄCZNIE czerwonej śruby konektora: czerwone złącze kanału lewego pełni w trybie zmostkowanym rolę dodatniego złącza głośnikowego.

- Przełącznik trybu pracy. Użycie tego przełącznika przekształca wzmacniacz Champ-2 w zmostkowany wzmacniacz monofoniczny. W tym przypadku sygnał wejściowy może być dostarczany tylko do wejścia kanału lewego! Nie należy podłączać żadnych urządzeń do wejścia kanału prawego! Regulacja poziomu sygnału wejściowego w trybie zmostkowanym odbywa się tylko za pomocą potencjometru wzmocnienia dla kanału lewego. Dioda „BR” na przednim panelu urządzenia sygnalizuje, że wzmacniacz pracuje w trybie zmostkowanym. Minimalna impedancja obciążenia wzmacniacza w trybie zmostkowanym wynosi 8 Ohm. Nigdy nie wolno używać w trybie zmostkowanym ujemnych wyjść głośnikowych!

- Selektor impedancji głośników dla kanału lewego. Należy ustawić ten przełącznik w pozycji odpowiedniej dla impedancji podłączonych głośników. Dla głośników o impedancji od 4 do 8 Ohm przełącznik powinien być w pozycji nie wciśniętej. Dla głośników o impedancji od 2 do 3 Ohm przełącznik powinien być w pozycji wciśniętej. Należy pamiętać, że impedancja głośników oznacza całkowite obciążenie kanału wzmacniacza impedancją, czyli na przykład przy podłączeniu do danego kanału wzmacniacza trzech głośników o impedancji 8 Ohm, TRZEBA wcisnąć przełącznik impedancji, ponieważ całkowite obciążenie kanału wzmacniacza wynosi 8:3 = 2,7 Ohm. W przypadku pracy wzmacniacza Champ-2 w trybie zmostkowanym, przełącznik ten pełni funkcję selektora impedancji dla całego wzmacniacza. W trybie zmostkowanym przełącznik impedancji typowo powinien znajdować się w pozycji „4 do 8 Ohm”, ponieważ minimalna impedancja obciążenia wynosi 8 Ohm. Nie jest dopuszczalne obciążenie o impedancji niższej od 8 Ohm przy pracy w trybie zmostkowanym!

- Zbalansowane wejście sygnału dla kanału lewego. To zbalansowane złącze typu Neutrik XLR jest połączone równolegle ze zbalansowanym złączem (12.). Pozwala to na przekazywanie zbalansowanego sygnału do innego wzmacniacza.

- Zbalansowane wejście sygnału dla kanału lewego. To zbalansowane złącze typu Neutrik XLR jest połączone równolegle ze zbalansowanym złączem (11.). Pozwala to na przekazywanie zbalansowanego sygnału do innego wzmacniacza.

- Niezbalansowane wejście sygnału dla kanału lewego. Należy podłączyć niezbalansowane źródło sygnału do górnego lub dolnego złącza typu Cinch. Złącza te są połączone równolegle, oznacza to, iż drugie złącze może zostać użyte do przekazania sygnału do innego urządzenia.

- Montaż w szafkach i połączenia

Wzmacniacz Champ-2 może być zamontowany w profesjonalnej, 19-calowej szafce, zajmując tylko pojedyncze miejsce w szafce. Zawsze należy zapewnić dobry przepływ powietrza wokół przedniej, tylnej, bocznych , górnej i dolnej ścianki urządzenia. Przy instalacji w jednej szafce z innymi urządzeniami audio, obowiązkowe jest pozostawienie pomiędzy nimi przestrzeni  wysokości pojedynczego miejsca. Puste miejsca w szafce należy wypełnić za pomocą ażurowej maskownicy dla poprawy wentylacji. Nigdy nie powinno się montować wzmacniacza w zamkniętych szczelnie obudowach, chyba że zapewniona jest wymuszona wentylacja. Wzmacniacz może nie dotrzymywać zapewnianych przez producenta parametrów technicznych, jeśli zostanie zainstalowany w otoczeniu o słabej wentylacji. Należy zadbać o tylną stronę wzmacniacza przy instalowaniu go w szafce!

Należy zawsze pamiętać: nadmierne ciepło to jeden z największych wrogów wzmacniacza!

- Champ-2 jako samodzielne urządzenie

Wzmacniacz Champ-2 można zintegrować z wysokiej klasy systemem audio. Aby dostosować rozmiary panelu przedniego do rozmiarów innych urządzeń wchodzących w skład systemu, można usunąć wsporniki z uchwytami do montażu w 19-calowych szafkach, przez co wzmacniacz nabierze jeszcze bardziej gładkiego i wyrafinowanego wyglądu.

W tym celu wystarczy usunąć śruby zaznaczone na poniższej ilustracji czerwonymi obwódkami i wysunąć uchwyty.

- Dane techniczne

Uwaga! Dane dotyczące mocy wyjściowej podawane są tylko informacyjnie. Wzmacniacz ten został zaprojektowany pod kątem wiernej reprodukcji muzyki, a nie testowania w laboratorium.

Moc nominalna, obydwa kanały wysterowane

| Moc dynamiczna, obydwa kanały wysterowane |  |
| --- | --- |
| Tryb monofoniczny zmostkowany, 8 Ohm | 750 W |
| Tryb dwukanałowy, 8 Ohm | 200 W na kanał |
| Tryb dwukanałowy, 4 Ohm | 350 W na kanał |
| Tryb dwukanałowy, 2,7 Ohm* | 450 W na kanał |
| Rezerwa dynamiczna przy 2 Ohm, obydwa kanały wysterowane | 600 W na kanał |

* Obciążenie 2,7 Ohm może wynikać z podłączenia równoległego trzech głośników o impedancji 8 Ohm każdy (lub nawet sześciu głośników o impedancji 16 Ohm każdy).

Obciążenie impedancją 2 Ohm jest technicznie możliwe, ale nie polecane do długotrwałego użytkowania przy wysokiej mocy.

| Moc sinusoidalna, obydwa kanały wysterowane (nie polecane, tylko dla informacji |  |
| --- | --- |
| Tryb monofoniczny zmostkowany, 8 Ohm | 350 W |
| Tryb dwukanałowy, 8 Ohm | 120 W na kanał |
| Tryb dwukanałowy, 4 Ohm | 180 W na kanał |
| Tryb dwukanałowy, 2,7 Ohm | 200 W na kanał |

Ogólne dane techniczne

| Impedancja wejściowa / czułość – wejście niezbalansowane (RCA), przy 4 Ohm | 10 kOhm / 1 V 0 dBV |
| --- | --- |
| Impedancja wejściowa / czułość – wejście zbalansowane (XLR) przy 4 Ohm | 20 kOhm / 1 V 0 dBV |
| Zakres przenoszonych częstotliwości (0, -0,5 dB) | 10 Hz – 50 kHz |
| Całkowite zniekształcenia harmoniczne (THD) | < 0,05% |
| Zniekształcenia intermodulacyjne (IMD) | < 0,06% |
| Stosunek sygnał / szum | > 100 dBA |
| Wzmocnienie | 30 dB (36 dB w trybie zmostkowanym |
| Współczynnik tłumienia | > 200 |
| Regulacja dynamiki i poziomu sygnału | System APC, przełączane dla zakresu 2 – 3 lub 4 – 8 Ohm |
| Konstrukcja układów wzmacniacza mocy | Wysokoprądowy, wysokonapięciowy, klasy G |
| Sprawność (dynamiczny sygnał wejściowy, 10 dB, 1 V) | 70% |
| Układy zabezpieczeń | Przed prądem stałym, wysoką częstotliwością, przesterowaniem, przeciążeniem i zwarciem |
| Zabezpieczenie termiczne | 95º C (wzmacniacz mocy), 105º C (transformator) |
| Chłodzenie | Konwekcyjne, bez wentylatora |
| Pobór mocy | 15 VA bez obciążenia, 600 VA przy pełnej mocy, 1 kVA szczytowa |
| Zasilanie | Prąd zmienny, 230 V, 50 Hz |

Wymiary i waga

| Wymiary urządzenia (wysokość x szerokość x głębokość) | 48,3 x 4,4 x 36 cm |
| --- | --- |
| Wymiary opakowania (wysokość x szerokość x głębokość) | 56 x 10 x 55 cm |
| Waga urządzenia | 7,5 kg |
| Waga urządzenia z opakowaniem | 9,0 kg |

Warunki gwarancji APart Audio

Firma APart Audio gwarantuje, że produkt ten jest wolny od  wszelkich wad w zakresie materiałów i jakości wykonania przez okres jednego roku* od daty zakupu przez pierwszego użytkownika końcowego. Ta gwarancja jest ważna tylko w stosunku do pierwotnego nabywcy produktu i nie może być przeniesiona na inną osobę.

W czasie obowiązywania gwarancji tylko firma APart Audio lub jedno z działających w jej imieniu przedsiębiorstw serwisowych ma prawo bezpłatnie naprawiać lub wymieniać na sprawny produkt, uznany za uszkodzony przez uprawnionego pracownika serwisu.

CZY MAJĄ PAŃSTWO JAKIEŚ PROPOZYCJE? Będą mile widziane i docenione. Proszę przesyłać swoje propozycje i pomysły na adres: suggestions@apart-audio.com

# Urządzenie MA246 zostało opracowane przez

# Audioprof nv

Lanteernhofstraat 90

BE-2100 Deurne

BELGIA

# Text boxes

Co to jest APC?

APC to jeden z najbardziej inteligentnych układów zabezpieczeń wzmacniacza, jakie kiedykolwiek zaprojektowano, ponieważ spełnia swoje zadanie, nie wpływając na dynamikę odtwarzanej muzyki. APC pozwala na wykorzystanie pełnego potencjału wzmacniacza, zarządzając wysokimi rezerwami mocy i w ten sposób umożliwiając wytwarzanie wysokiej, czystej mocy.

Niezwykle powszechnym nieporozumieniem jest pogląd, jakoby wzmacniacze dużej mocy powodowały przesterowania i zniszczenie głośników o niższej mocy – prawda jest dokładnie odwrotna. Można łatwo zniszczyć 500-watowe głośniki, próbując wysterować je prostym, 50-watowym wzmacniaczem! Dlaczego? Aby odtworzyć niskie dynamiczne dźwięki, takie jak uderzenie bębna lub gitary basowej, potrzeba o około 80% lub więcej mocy wzmacniacza. Ponieważ zniekształcenia są słabiej słyszalne w przypadku dźwięków o niskiej częstotliwości, łatwo ulec pokusie, aby zwiększyć głośność do wyższego poziomu mocy, niż ten, jaki jest w stanie dostarczyć wzmacniacz. Prowadzi to do generowania zniekształceń niskiej częstotliwości, które powodują z kolei generowanie harmonicznych wysokiej częstotliwości. Te harmoniczne zawierają więcej energii w zakresie wysokich częstotliwości, niż może przetworzyć głośnik wysokotonowy. Skutek: ostre zniekształcenia i nagły wzrost temperatury cewki głośnika wysokotonowego. Po krótkiej chwili wysokiej mocy głośnik może ulec spaleniu.

Wniosek: Nie karz swoich głośników zmuszaniem do pracy ze słabymi wzmacniaczami. Ustaw regulacje układu APC na poziomie odpowiednim dla mocy RMS podłączonych głośników i nie pozwalaj na aktywowanie ogranicznika szczytowego!

W normalnych warunkach użytkowania wzmacniacz nie będzie się przegrzewał. Jeśli zdarzy się którakolwiek z opisanych wyżej sytuacji przegrzania, należy sprawdzić impedancję obciążenia, wentylację oraz, - co nie mniej ważne – poziomy sygnału wejściowego. Inteligentne układy zarządzania mocą APC zredukują wzmocnienie sygnału wejściowego do bezpiecznego poziomu z zachowaniem niezbędnych rezerw dynamiki. Układy te nie są w stanie skorygować jakości sygnału wejściowego, jeśli jest on już przesterowany i zniekształcony.

Co to jest tryb zmostkowany?

W trybie zmostkowanym można połączyć moc 2 małych wzmacniaczy w jeden mocny wzmacniacz. Przy tym samym obciążeniu uzyskana moc jest zazwyczaj wyższa niż podwójna moc wzmacniaczy zastosowanych indywidualnie. Wytłumaczenie tego przyrostu mocy jest proste: ponieważ obciążenie głośnika jest podłączone do dodatniego (gorącego) złącza kanału wzmacniacza, wzmacniacz „czuje” tylko połowę faktycznej impedancji głośnika. Oznacza to, że, pomimo podłączenia przykładowo głośnika o impedancji 8 Ohm, wzmacniacz „myśli”, że jest to obciążenie 4 Ohm, co skutkuje dostarczaniem wyższej mocy przez każdy z kanałów wzmacniacza. Jeśli zaś obydwa kanały wzmacniacza pracują wspólnie jako zmostkowane, ta zwiększona moc zostaje podwojona. W efekcie minimalna impedancja obciążenia w trybie zmostkowanym jest ograniczona do 8 Ohm, ponieważ każdy kanał wzmacniacza „czuje” tylko połowę tej impedancji. Zatem dla obciążenia o impedancji równej lub wyższej niż 8 Ohm, należy – w trybie zmostkowanym ustawić selektor impedancji dla kanału lewego w pozycji „4 do 8 Ohm”.

Dobrą praktyką przy okablowaniu szafki audio jest przyjęcie zasady, że wszystkie przewody zasilające prowadzi się po jednej stronie szafki, a wszystkie przewody połączeniowe audio – po jej drugiej stronie, aby zapobiec zakłóceniom toru sygnału powodowanym przez kable zasilające. Należy stosować tylko wysokiej jakości kable sygnałowe i głośnikowe oraz złącza. Należy zwracać szczególną uwagę na unikanie pętli uziemienia przy instalowaniu urządzeń audio w metalowych szafkach, stosując specjalne elementy izolacyjne, jak np. tzw. „humfrees” („antyprzydźwięki”). Te akcesoria montażowe zapewniają, że różne urządzenia montowane będą elektrycznie odizolowane od szafki, przy okazji stanowiąc znakomitą pomoc w zapobieganiu powstawania pętli uziemienia. Warto pamiętać, iż wszelkie uszkodzenia spowodowane przez pętle uziemienia wywołane przez użytkownika nie są objęte gwarancją! Pętle uziemienia wywołują buczenie lub przydźwięk oraz inne dziwne efekty uboczne, wpływające na stabilne i bezpieczne działanie sprzętu audio i urządzeń peryferyjnych. Pętle uziemienia powstają często przy podłączaniu tunerów do gniazdek sieci kablowych. W przypadku, gdy w torze sygnału audio znajdują się tunery odbierające sygnał z sieci kablowej lub cyfrowe tunery telewizyjne, należy stosować transformatory izolujące częstotliwości radiowe.