# INSTRUKCJA OBSŁUGI

# 4-KANAŁOWEGO WZMACNIACZA MOCY

# Champ-4

# INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

# BEZPIECZEŃSTWO PRZEDE WSZYSTKIM!

- Uwaga na gorące powierzchnie i ostre krawędzie! To profesjonalne urządzenie powinno być instalowane wyłącznie przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach.

- Przy odbiorze przesyłki należy sprawdzić stan opakowania kartonowego pod kątem ewentualnych uszkodzeń dostarczonego sprzętu. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia opakowania należy skontaktować się z dystrybutorem przed wypakowaniem urządzenia.

- Ważne!!! Narażanie się na ekstremalnie wysokie poziomy natężenia hałasu może spowodować trwałą utratę słuchu. Skala negatywnych skutków przebywania w bardzo głośnym otoczeniu zależy od indywidualnych cech każdego organizmu, jednak niemal każdy człowiek przebywający odpowiednio długo w otoczeniu o odpowiednio wysokim natężeniu hałasu częściowo traci słuch. W związku z tym rekomenduje się, aby wszystkie osoby przebywające w pobliżu urządzeń emitujących dźwięk o bardzo wysokiej głośności, tak jak ten wzmacniacz, używały właściwych zabezpieczeń przeciw hałasowi podczas instalowania lub użytkowania takich urządzeń.

- Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia należy zapoznać się z całą dostarczoną dokumentacją.

- Całą dokumentację należy zachować do późniejszego wykorzystania

- Należy zachować karton i inne materiały opakowania, nawet jeśli urządzenie po rozpakowaniu było w bardzo dobrym stanie.

- W razie potrzeby wysyłki lub przewiezienia urządzenia powinno się używać wyłącznie opakowania fabrycznego.

- Nie można rozlewać wody ani innych płynów na urządzenie lub do jego wnętrza.

- Należy upewnić się, że gniazdko zasilania w pomieszczeniu spełnia wymogi parametrów zasilania opisane na tylnym panelu wzmacniacza.

- Nie można używać urządzenia, jeśli kabel zasilający jest postrzępiony lub uszkodzony.

- Podczas użytkowania urządzenia przewód uziemiający powinien być zawsze podłączony do  elektrycznego systemu uziemienia.

- Podczas włączania wzmacniacza wszelkie regulatory powinny znajdować się w pozycji minimalnej aby zapobiec uszkodzeniu głośników, zwłaszcza jeśli podłączone są źródła sygnału o wysokim poziomie.

- Nie można podłączać wyjść ani wejść wzmacniacza do jakichkolwiek źródeł napięcia, jak baterie, sieć zasilająca czy zasilacz, bez względu na to czy urządzenie jest włączone czy wyłączone.

- Przed podłączeniem innych urządzeń należy wyłączyć wzmacniacz i odłączyć go od gniazdka sieciowego.

- Nie należy używać wzmacniacza w pobliżu kuchenek, grzejników i innych urządzeń generujących ciepło.

- Nie należy używać wzmacniacza na powierzchni, ani w warunkach, które mogą zakłócać normalną cyrkulację powietrza wokół urządzenia. Jeśli urządzenie jest użytkowane w wyjątkowo zakurzonym lub zadymionym otoczeniu należy co pewien czas oczyścić urządzenie, np. przedmuchując wnętrze obudowy sprężonym powietrzem.

- Nie można zdejmować obudowy wzmacniacza. Usunięcie obudowy może narazić użytkownika na kontakt z niebezpiecznymi źródłami napięcia.

- Nie należy obciążać wejść wzmacniacza sygnałem o poziomie wyższym niż potrzebny do wysterowania urządzenia do maksymalnego poziomu wyjściowego.

- Nie można podłączać wyjścia żadnego wzmacniacza do wejścia innego wzmacniacza.

- Nie można uziemiać czerwonego terminala wyjściowego. Nigdy nie można łączyć czerwonego terminala wyjściowego z innym czerwonym terminalem wyjściowym.

- W przypadku awarii urządzenia powinno być ono serwisowane wyłącznie przez wykwalifikowany personel.

ZAWARTOŚĆ INSTRUKCJI

- Właściwości

- Wejścia i wyjścia

- Montaż w szafkach i połączenia

- Champ-4 jako samodzielne urządzenie

- Dane techniczne

1. Właściwości

- Indywidualnie zaprojektowane radiatory zamontowane na bocznych ściankach obudowy; cztery dyskretne końcówki mocy klasy AB w jednej 19-calowej obudowie o wysokości 1U.

- Przełączalne filtry górno- i dolnoprzepustowe dla łatwej i bezproblemowej instalacji zestawów głośnikowych złożonych z subwoofera i głośników satelitarnych.

- Zintegrowany ogranicznik szczytowy APC ze wskaźnikiem przesterowania. Ten inteligentny układ elektroniczny chroni przed powstawaniem zniekształceń i chropowatością dźwięku, powodowanymi przez przesterowania – oczywiście przy założeniu, że sam sygnał wejściowy nie jest zniekształcony... Innymi słowy – co włożysz, to wyjmiesz.

- Wzmacniacze mocy z możliwością mostkowania: podwojenie mocy wyjściowej poprzez łączenie mocy dwóch wzmacniaczy. Minimalna impedancja obciążenia w trybie zmostkowanym wynosi  8 Ohm.

- Samonośna rama obudowy o niskim rezonansie. Odporna na skręcanie przednia ścianka i boczne panele ze zintegrowanymi radiatorami.

- Solidny przedni panel ze szczotkowanego aluminium z odłączanymi wspornikami i uchwytami do montażu w 19-calowych szafkach bez dodatkowych akcesoriów. Bez uchwytów i wsporników Champ-4 może być użytkowany jako samodzielne urządzenie w wysokiej klasy systemach audio.

- Wysokiej mocy transformator toroidalny.

- Zasilacz o niskiej impedancji dla osiągnięcia lepszej odpowiedzi dynamicznej.

- Solidne zakręcane gniazda głośnikowe.

- Dołączone w komplecie 4 zestawy wtyków bananowych.

- Wejścia i wyjścia

# PANEL PRZEDNI

- Regulacja głośności dla kanału 1. Potencjometr służący do wstępnego ustawienia poziomu głośności w kanale 1 wzmacniacza. W przypadku pracy w trybie zmostkowanym potencjometr ten ustawia poziom głośności dla zmostkowanych kanałów 1 i 2.

- Wskaźnik sygnału dla kanału 1. Dioda ta świeci się na zielono, gdy do wejścia kanału 1, po przejściu przez regulator poziomu wejściowego, dostarczany jest wystarczająco silny sygnał. Po włączeniu wzmacniacza, dioda świeci się przez kilka sekund na czerwono, jest to prawidłowe zjawisko. Jeśli dioda świeci się na czerwono podczas użytkowania wzmacniacza, oznacza to, że transformator lub wzmacniacz mocy są przegrzane lub znajdują się w trybie ochronnym i zostały odłączone. Należy wówczas wyłączyć wzmacniacz. Zazwyczaj wzmacniacz nie włączy się ponownie automatycznie po ustąpieniu przyczyn powstania problemu. W niektórych przypadkach użytkownik MUSI wyłączyć zasilanie, usunąć przyczynę wystąpienia błędu lub poczekać na schłodzenie wzmacniacza, a następnie ponownie włączyć zasilanie.

- Wskaźnik aktywacji systemu APC dla kanału 1. Dioda świeci się, gdy system APC jest aktywny. Układy systemu APC redukują poziom wzmocnienia na wejściu, aby zagwarantować pełny zakres dynamiki wzmacniacza mocy, nie dopuszczając do chropowatości i zniekształceń dźwięku.

- Wskaźnik przesterowania dla kanału 1. Dioda świecić się, gdy następuje przesterowanie wzmacniacza. Jest to sygnał ostrzegawczy dla użytkownika – poziom głośności jest za wysoki lub wzmacniacz został przeciążony. Należy obniżyć poziom sygnału wejściowego o kilka decybeli, żeby wskaźnik więcej się nie świecił.

- Wskaźnik zmostkowania. Dioda ta sygnalizuje, że kanały 1 i 2 wzmacniacza pracują w trybie zmostkowanym.

- Wskaźnik sygnału dla kanału 2. Odpowiednik wskaźnika (2.).

- Wskaźnik aktywacji systemu APC dla kanału 2.  Odpowiednik wskaźnika (3.).

- Wskaźnik przesterowania dla kanału 2. Odpowiednik wskaźnika (4.).

- Regulacja głośności dla kanału 2. Potencjometr służący do wstępnego ustawienia poziomu głośności w kanale 2 wzmacniacza. W przypadku pracy w trybie zmostkowanym potencjometr ten nie pełni żadnej funkcji.

- Włącznik i wskaźnik zasilania. Naciśnięcie górnej części przełącznika powoduje włączenie wzmacniacza. Zaświeci się niebieska dioda, sygnalizująca, że zasilanie jest włączone.

- Regulacja głośności dla kanału 3. Potencjometr służący do wstępnego ustawienia poziomu głośności w kanale 3 wzmacniacza. W przypadku pracy w trybie zmostkowanym potencjometr ten ustawia poziom głośności dla zmostkowanych kanałów 3 i 4.

- Wskaźnik sygnału dla kanału 3. Odpowiednik wskaźnika (2.).

- Wskaźnik aktywacji systemu APC dla kanału 3. Odpowiednik wskaźnika (3.).

- Wskaźnik przesterowania dla kanału 3. Odpowiednik wskaźnika (4.)..

- Wskaźnik zmostkowania. Dioda ta sygnalizuje, że kanały 3 i 4 wzmacniacza pracują w trybie zmostkowanym.

- Wskaźnik sygnału dla kanału 4. Odpowiednik wskaźnika (2.).

- Wskaźnik aktywacji systemu APC dla kanału 4. Odpowiednik wskaźnika (3.).

- Wskaźnik przesterowania dla kanału 4. Odpowiednik wskaźnika (4.).

- Regulacja głośności dla kanału 4. Potencjometr służący do wstępnego ustawienia poziomu głośności w kanale 4 wzmacniacza. W przypadku pracy w trybie zmostkowanym potencjometr ten nie pełni żadnej funkcji.

Uwaga! Wskaźniki sygnału (2., 6., 12. i 16) pełnią kilka funkcji: w ciągu pierwszych kilku sekund po włączeniu wzmacniacza świecą się na czerwono i jest to prawidłowe zjawisko. Kiedy wystarczająco silny sygnał jest dostępny na wejściach wzmacniacza – diody te świecą się na zielono. Kiedy w trakcie pracy wzmacniacza nastąpi błąd, diody te zaczynają świecić na czerwono, sygnalizując nieprawidłowe działanie wzmacniacza, zaś przekaźniki odłączają wyjścia głośnikowe. Prawdopodobne przyczyny błędów to: pojawienie się prądu stałego na wyjściu wzmacniacza, przegrzanie wzmacniacza lub przegrzanie transformatora*. W takich przypadkach należy niezwłocznie usunąć przyczynę wystąpienia błędu lub przeciążenia oraz poczekać, aż urządzenie ulegnie schłodzeniu, zanim zostanie ponownie włączone jego zasilanie.

* W przypadku przegrzania transformatora może minąć dłuższy okres czasu, zanim wzmacniacz schłodzi się do odpowiedniej temperatury. Prawdopodobnie wzmacniacz został mocno przeciążony. Należy niezwłocznie wyłączyć zasilanie, usunąć przyczynę przeciążenia i poczekać na schłodzenie wzmacniacza.

PANEL TYLNY

- Niezbalansowane wejście sygnału dla kanału 4 ze złączami typu Cinch. Można użyć górnego lub dolnego złącza do podłączenia niezbalansowanego źródła sygnału do kanału 4. Obydwa złącza są połączone równolegle, dzięki czemu drugiego złącza można użyć do przekazywania sygnału do innego urządzenia.

- Niezbalansowane wejście sygnału dla kanału 3 ze złączami typu Cinch. Odpowiedniki wejść (1.). W przypadku zmostkowania kanałów 3 i 4 należy używać tych złącz, a wejścia dla kanału 4 pozostawić nieużywane.

- Przełącznik trybu pracy. Pozwala na przełączanie trybów pracy kanałów 3 i 4 wzmacniacza pomiędzy trybem stereofonicznym dwukanałowym, trybem dwukanałowym z sygnałem zmiksowanym do postaci monofonicznej, odtwarzanym przez obydwa kanały, oraz trybem jednokanałowym zmostkowanym. W przypadku pracy w trybie zmostkowanym, sygnalizowanym przez diodę (15.) na przednim panelu, aktywny jest tylko regulator głośności (11.) dla kanału 3 na przednim panelu.

- Przełącznik uziemienia. Służy do podłączania lub odłączania uziemienia urządzenia. Przełącznik ten może być przydatny przy wystąpieniu buczenia lub przydźwięku.

- Włącznik filtra górnoprzepustowego. Wciśnięcie tego włącznika powoduje aktywację filtra górnoprzepustowego przy 100 Hz i nachyleniu 12 dB na oktawę – dla kanałów 3 i 4 wzmacniacza. Wyłączenie filtra przywraca pełnozakresową pracę wzmacniacza w kanałach 3 i 4.

- Śruby zaciskowe wyjścia głośnikowego dla kanału 4. Złącze to akceptuje „surowe” przewody głośnikowe oraz 4-milimetrowe wtyki bananowe. Aby zastosować wtyki bananowe należy usunąć ochronne zaślepki z centralnych części czerwonej i czarnej śruby zaciskowej. W przypadku pracy w trybie zmostkowanym, konieczne jest podłączenie przewodów głośnikowych tylko do czerwonych śrub zaciskowych – czerwona śruba dla kanału 4 pełni w trybie zmostkowanym funkcję ujemnego złącza głośnikowego.

- Śruby zaciskowe wyjścia głośnikowego dla kanału 3. Odpowiedniki śrub zaciskowych (6.). W trybie zmostkowanym czerwona śruba dla kanału 3 pełni funkcję dodatniego złącza głośnikowego.

- Gniazdo przewodu zasilającego. Do tego gniazda należy podłączyć wtyczkę przewodu zasilającego; gniazdo to wyposażone jest także w kieszonkę bezpiecznika zasilania. W razie potrzeby należy wymienić bezpiecznik na nowy o specyfikacji opisanej na tylnym panelu wzmacniacza.

- Śruby zaciskowe wyjścia głośnikowego dla kanału 2. Odpowiedniki śrub zaciskowych (6.). W trybie zmostkowanym czerwona śruba dla kanału 2 pełni funkcję ujemnego złącza głośnikowego.

- Śruby zaciskowe wyjścia głośnikowego dla kanału 1. Odpowiedniki śrub zaciskowych (6.). W trybie zmostkowanym czerwona śruba dla kanału 1 pełni funkcję dodatniego złącza głośnikowego.

- Włącznik / wyłącznik zintegrowanego filtra dla subwoofera. Standardowa częstotliwość podziału to filtr dolnoprzepustowy o częstotliwości 100 Hz. W pozycji włącznika oznaczonej „AP” filtr jest zoptymalizowany dla opcjonalnych subwooferów pasywnych firmy Apart Audio.

- Przełącznik trybu pracy. Odpowiednik przełącznika (3.). W przypadku pracy w trybie zmostkowanym, sygnalizowanym przez diodę (5.) na przednim panelu, aktywny jest tylko regulator głośności (1.) dla kanału 1 na przednim panelu..

- Niezbalansowane wejście sygnału dla kanału 2 ze złączami typu Cinch. Odpowiedniki wejść (1.).

- Niezbalansowane wejście sygnału dla kanału 1 ze złączami typu Cinch. Odpowiedniki wejść (1.). W przypadku zmostkowania kanałów 1 i 2 należy używać tych złącz, a wejścia dla kanału 2 pozostawić nieużywane.

- Montaż w szafkach i połączenia

Wzmacniacz Champ-4 może być zamontowany w profesjonalnej, 19-calowej szafce, zajmując tylko pojedyncze miejsce w szafce. Zawsze należy zapewnić dobry przepływ powietrza wokół przedniej, tylnej, bocznych, górnej i dolnej ścianki urządzenia. Przy instalacji w jednej szafce z innymi urządzeniami audio, obowiązkowe jest pozostawienie pomiędzy nimi przestrzeni  wysokości pojedynczego miejsca. Puste miejsca w szafce należy wypełnić za pomocą ażurowej maskownicy dla poprawy wentylacji. Nigdy nie powinno się montować wzmacniacza w zamkniętych szczelnie obudowach, chyba że zapewniona jest wymuszona wentylacja. Wzmacniacz może nie dotrzymywać zapewnianych przez producenta parametrów technicznych, jeśli zostanie zainstalowany w otoczeniu o słabej wentylacji. Należy zadbać o tylną stronę wzmacniacza przy instalowaniu go w szafce!

Należy zawsze pamiętać: nadmierne ciepło to jeden z największych wrogów wzmacniacza!

- Champ-4 jako samodzielne urządzenie

Wzmacniacz Champ-4 można zintegrować z wysokiej klasy systemem audio. Aby dostosować rozmiary panelu przedniego do rozmiarów innych urządzeń wchodzących w skład systemu, można usunąć wsporniki z uchwytami do montażu w 19-calowych szafkach, przez co wzmacniacz nabierze jeszcze bardziej gładkiego i wyrafinowanego wyglądu.

W tym celu wystarczy usunąć śruby zaznaczone obwódkami na ilustracji i wysunąć uchwyty.

- Dane techniczne

Uwaga! Dane dotyczące mocy wyjściowej podawane są tylko informacyjnie. Wzmacniacz ten został zaprojektowany pod kątem wiernej reprodukcji muzyki, a nie testowania w laboratorium.

Moc nominalna, wszystkie kanały wysterowane

| Moc dynamiczna, wszystkie kanały wysterowane |  |
| --- | --- |
| Tryb monofoniczny zmostkowany, 8 Ohm | 230 W |
| Tryb 4-kanałowy, 8 Ohm | 75 W na kanał |
| Tryb 4-kanałowy, 4 Ohm | 125 W na kanał |
| Rezerwa dynamiczna przy 2 Ohm*, jeden kanał wysterowany | 180 W |

* Wartość ta ukazuje dynamikę przy impedancji i określonej częstotliwości, dla niektórych typów zestawów głośnikowych.

* Wzmacniacz ten NIE został zaprojektowany do pełnego obciążenia impedancją 2 Ohm (na przykład 3 lub 4 głośniki o impedancji 8 Ohm).

| Moc sinusoidalna, wszystkie kanały wysterowane (nie polecane, tylko dla informacji) |  |
| --- | --- |
| Tryb monofoniczny zmostkowany, 8 Ohm | 130 W |
| Tryb 4-kanałowy, 8 Ohm | 60 W na kanał |
| Tryb 4-kanałowy, 4 Ohm | 80 W na kanał |

Ogólne dane techniczne

| Impedancja wejściowa / czułość – wejście niezbalansowane (RCA), przy 4 Ohm | 10 kOhm / 1 V 0 dBV |
| --- | --- |
| Zakres przenoszonych częstotliwości (0, -0,5 dB) | 20 Hz – 40 kHz |
| Całkowite zniekształcenia harmoniczne (THD) | < 0,1% |
| Zniekształcenia intermodulacyjne (IMD) | < 0,15% |
| Stosunek sygnał / szum | > 100 dBA |
| Wzmocnienie | 26 dB (32 dB w trybie zmostkowanym |
| Współczynnik tłumienia | > 100 |
| Regulacja dynamiki i poziomu sygnału | Ogranicznik APC |
| Układy zabezpieczeń | Przed prądem stałym, przesterowaniem, przeciążeniem i zwarciem |
| Aktywny filtr dla kanałów 1 i 2 – pozycja „100” | Dolnoprzepustowy przy 100 Hz i nachyleniu 12 dB na oktawę |
| Aktywny filtr dla kanałów 1 i 2 – pozycja „AP” | Specjalny filtr o charakterystyce optymalnej dla pasywnych subwooferów APart Audio |
| Aktywny filtr dla kanałów 3 i 4 | Górnoprzepustowy przy 100 Hz i nachyleniu 12 dB na oktawę |
| Zabezpieczenie termiczne | Przy 90º na każdy kanał + transformatorowe przy 105º C |
| Chłodzenie | Konwekcyjne, bez wentylatora |
| Pobór mocy | 26 VA bez obciążenia, 400 VA przy pełnej mocy |
| Zasilanie | Prąd zmienny, 230 V, 50-60 Hz |

Wymiary i waga

| Wymiary urządzenia (wysokość x szerokość x głębokość) | 48,3 x 4,4 x 36 cm |
| --- | --- |
| Wymiary opakowania (wysokość x szerokość x głębokość) | 56 x 10 x 55 cm |
| Waga urządzenia | 7,5 kg |
| Waga urządzenia z opakowaniem | 9,0 kg |

OGÓLNE WARUNKI GWARANCJI URZĄDZEŃ APart Audio

Firma APart Audio gwarantuje, że ten produkt jest wolny od wszelkich wad w zakresie materiałów i jakości wykonania prze okres jednego roku* od daty zakupu przez użytkownika końcowego. W okresie tym urządzenie jest serwisowane bezpłatnie w zakresie części zamiennych oraz wykonywania usług serwisowych.

Gwarancja jest ważna tylko w stosunku do pierwotnego nabywcy produktu i prawa z niej wynikające nie mogą zostać przeniesione na inną osobę.

W czasie obowiązywania gwarancji tylko firma APart Audio lub jedno z działających w  jej imieniu przedsiębiorstw serwisowych ma prawo bezpłatnie naprawiać lub wymieniać na sprawny produkt, uznany za uszkodzony przez uprawnionego pracownika serwisu.

Wszystkim zgłaszanym reklamacjom towarzyszyć musi szczegółowy opis problemu.

Wszystkie zwracane do naprawy urządzenia muszą być przesłane do firmy APart Audio lub autoryzowanego centrum serwisowego, przesyłką zapłaconą przez nadawcę, ubezpieczoną i odpowiednio zapakowaną. Należy także załączyć dowód zakupu urządzenia w formie prawidłowej faktury zakupu lub innego dokumentu, potwierdzającego, że produkt znajduje się w okresie obowiązywania gwarancji.

Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych niewłaściwą instalacją urządzenia, niewłaściwym użytkowaniem, lekceważeniem zaleceń producenta, modyfikacjami i próbami napraw dokonanymi przez nieuprawnione osoby, niedopasowaniem elementów systemu, niedostateczną konserwacją ani jakichkolwiek uszkodzeń spowodowanych nadmiernym oddziaływaniem sił mechanicznych. Gwarancja jest ściśle ograniczona do awarii i uszkodzeń powstałych podczas normalnego użytkowania urządzenia, a spowodowanych wadami materiałów i komponentów oraz niewłaściwym montażem urządzenia.

W żadnych okolicznościach, firma APart Audio ani  żadne z autoryzowanych przedsiębiorstw serwisowych, nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych spowodowaną naprawą lub wymianą elementów urządzenia.

Firma APart Audio zastrzega sobie prawo do ulepszania konstrukcji i / lub parametrów technicznych urządzenia w dowolnym czasie bez wcześniejszego powiadomienia.

* - Okres gwarancji może różnić się w poszczególnych krajach. Proszę skontaktować się z lokalnym sprzedawcą.

# Text boxes

Co to jest tryb zmostkowany?

W trybie zmostkowanym można połączyć moc 2 małych wzmacniaczy w jeden mocny wzmacniacz. Przy tym samym obciążeniu uzyskana moc jest zazwyczaj wyższa niż podwójna moc wzmacniaczy zastosowanych indywidualnie. Wytłumaczenie tego przyrostu mocy jest proste: ponieważ obciążenie głośnika jest podłączone do dodatniego (gorącego) złącza kanału wzmacniacza, wzmacniacz „czuje” tylko połowę faktycznej impedancji głośnika. Oznacza to, że, pomimo podłączenia przykładowo głośnika o impedancji 8 Ohm, wzmacniacz „myśli”, że jest to obciążenie 4 Ohm, co skutkuje dostarczaniem wyższej mocy przez każdy z kanałów wzmacniacza. Jeśli zaś obydwa kanały wzmacniacza pracują wspólnie jako zmostkowane, ta zwiększona moc zostaje podwojona. W efekcie minimalna impedancja obciążenia w trybie zmostkowanym jest ograniczona do 8 Ohm, ponieważ każdy kanał wzmacniacza „czuje” tylko połowę tej impedancji. Zatem dla obciążenia o impedancji równej lub wyższej niż 8 Ohm, należy – w trybie zmostkowanym ustawić selektor impedancji dla kanału lewego w pozycji „4 do 8 Ohm”.

Dobrą praktyką przy okablowaniu szafki audio jest przyjęcie zasady, że wszystkie przewody zasilające prowadzi się po jednej stronie szafki, a wszystkie przewody połączeniowe audio – po jej drugiej stronie, aby zapobiec zakłóceniom toru sygnału powodowanym przez kable zasilające. Należy stosować tylko wysokiej jakości kable sygnałowe i głośnikowe oraz złącza. Należy zwracać szczególną uwagę na unikanie pętli uziemienia przy instalowaniu urządzeń audio w metalowych szafkach, stosując specjalne elementy izolacyjne, jak np. tzw. „humfrees” („antyprzydźwięki”). Te akcesoria montażowe zapewniają, że różne urządzenia montowane będą elektrycznie odizolowane od szafki, przy okazji stanowiąc znakomitą pomoc w zapobieganiu powstawania pętli uziemienia. Warto pamiętać, iż wszelkie uszkodzenia spowodowane przez pętle uziemienia wywołane przez użytkownika nie są objęte gwarancją! Pętle uziemienia wywołują buczenie lub przydźwięk oraz inne dziwne efekty uboczne, wpływające na stabilne i bezpieczne działanie sprzętu audio i urządzeń peryferyjnych. Pętle uziemienia powstają często przy podłączaniu tunerów do gniazdek sieci kablowych. W przypadku, gdy w torze sygnału audio znajdują się tunery odbierające sygnał z sieci kablowej lub cyfrowe tunery telewizyjne, należy stosować transformatory izolujące częstotliwości radiowe.