# INSTRUKCJA OBSŁUGI

# GŁOŚNIKA SUFITOWEGO

# CM4

# INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

# Wprowadzenie

Przed rozpoczęciem użytkowania zakupionego sprzętu należy zapoznać się z treścią niniejszej instrukcji, zawierającej ważne informacje dotyczące instalacji i warunków uzyskania optymalnej jakości dźwięku.

Dziękujemy za zakup APart CM4, niewielkiego głośnika do montażu na suficie. CM4 został zaprojektowany i skonstruowany w centrali APart Audio w Belgii, do stosowania w systemach nagłośnieniowych o niskiej impedancji, w celu wiernej reprodukcji komunikatów głosowych i muzyki. Konstrukcja 4-calowego głośnika szerokopasmowego zapewnia szerokie kąty rozpraszania dźwięku, co pozwala na ograniczenie liczby głośników, niezbędnych do równomiernego nagłośnienia pomieszczeń. Impedancja 16 Ohm umożliwia równoległe podłączenie 4 głośników CM4 do wyjścia jednego kanału wzmacniacza, kompatybilnego z obciążeniem 4 Ohm. W przypadku zastosowania wzmacniacza APart Concept-1 istnieje możliwość obsługi dwóch stref, z czterema głośnikami CM4 w każdej ze stref lub jednej strefy stereo/mono z maksymalnie 8 głośnikami CM4. Wbudowany filtr korekcyjny wydłuża żywotność głośnika i poprawia charakterystykę brzmienia. Dzięki temu głośnik jest gotowy do pracy natychmiast po podłączeniu do wzmacniacza – niepotrzebne są żadne dodatkowe ustawienia i stosowanie zewnętrznych filtrów.

Zasady bezpiecznego użytkowania

- Niniejszą instrukcję należy zachować do późniejszego wykorzystania.

- Obudowę należy czyścić tylko za pomocą suchej ściereczki.

- Otwory montażowe w suficie należy wykonać w miejscach, gdzie wewnątrz nie znajdują się przewody elektryczne, ani inne instalacje.

- Przewody głośnikowe muszą być wolne od uszkodzeń. Zastosowanie uszkodzonych przewodów głośnikowych może powodować znaczne pogorszenie jakości dźwięku, a nawet doprowadzić do uszkodzenia głośników.

- Należy używać wyłącznie akcesoriów polecanych przez producenta.

- Należy się upewnić, że konstrukcja sufitu jest w stanie utrzymać ciężar głośników.

- Należy odpowiednio dobrać liczbę i rozmieszczenie głośników, aby muzyka była dobrze słyszalna na pożądanym obszarze.

- Nie można podłączać do głośników żadnych źródeł zasilania i przewodów zasilających. Takie postępowanie doprowadzi do trwałego uszkodzenia lub zniszczenia głośników.

- Urządzenie powinno być ono serwisowane wyłącznie przez wykwalifikowany personel. Niedotrzymanie tego warunku skutkuje utratą gwarancji.

- Maskownica głośnika jest przymocowana na stałe. Próba jej usunięcia może doprowadzić do uszkodzenia głośnika.

- Należy stosować przewody głośnikowe o dostatecznie dużej średnicy. Ma to szczególne znaczenie w przypadku większej odległości pomiędzy wzmacniaczem a głośnikami.

- Zaleca się stosowanie przewodów głośnikowych oznakowanych kolorystycznie oraz przestrzeganie właściwej polaryzacji wszystkich połączeń w systemie.

- Należy unikać głośnych sprzężeń zwrotnych generowanych przez mikrofony – mogą doprowadzić do uszkodzenia głośników.

- Po rozpakowaniu urządzenia należy sprawdzić jego stan. Jeśli opakowanie jest uszkodzone, należy niezwłocznie poinformować dostawcę urządzenia.

- Głośniki CM4 są przeznaczone wyłącznie do użytkowania w zamkniętych pomieszczeniach. Nie można narażać ich na działanie deszczu ani wilgoci.

# Funkcjonalność i zalety

- Metalowa tylna obudowa CM4 poprawia charakterystykę brzmienia oraz chroni głośnik na wypadek spadającego gruzu i innych szczątek.

- Zdolność do reprodukcji wysokiej jakości dźwięku dzięki filtrowi korekcyjnemu, tylnej obudowie oraz zastosowaniu bezkompromisowego głośnika.

- Głębokość montażu tylko 10 cm – możliwość zastosowania w rozmaitych aplikacjach, możliwość montażu na sufitach o różnorodnej konstrukcji i grubości.

- Mocowanie za pomocą silnych zacisków sprężynowych, zapewniające stabilną instalację nawet na suficie o niewielkiej grubości.

- Impedancja 16 Ohm pozwala na podłączenie czterech głośników CM4 do wyjścia jednego kanału wzmacniacza, kompatybilnego z obciążeniem 4 Ohm.

Używanie wzornika do otworów montażowych

Uwaga: przed wykonaniem otworu w suficie należy upewnić się, czy wewnątrz jego konstrukcji nie znajdują się jakiekolwiek przewody elektryczne lub inne przeszkody. Wycięcie otworu bez zachowania takich środków ostrożności może skutkować uszkodzeniem zamontowanych w suficie przewodów i urządzeń lub nawet linii zasilającej.

Podłączanie głośników

Przy łączeniu szeregowym głośników należy pamiętać o właściwej polaryzacji! Błędna polaryzacja w połączeniach ma wpływ na pracę głośników i może powodować zaniki i zniekształcenia dźwięku.

Szeregowe łączenie głośników jest opcją bez konkretnych ograniczeń – liczba i rodzaj łączonych w szereg głośników zależy od możliwości wzmacniacza. Przy łączeniu szeregowym należy upewnić się, czy całkowita impedancja głośników nie jest niższa od minimalnej impedancji obciążenia określonej dla wzmacniacza. Nie przestrzeganie tej zasady może skutkować silnie zniekształconym dźwiękiem lub nawet uszkodzeniem głośników.

Szeregowe łączenie głośników

Całkowita rezystancja = R1 + R2 + R3 + R4 + ...

Równoległe łączenie głośników

Całkowita rezystancja = 1 / (1/R1 + 1/R2 + 1/R3 + 1/R4 + ...)

R1 = rezystancja głośnika 1

R2 = rezystancja głośnika 2

R3 = rezystancja głośnika 3

R4 = rezystancja głośnika 4

Użytkowanie głośników CM4 z subwooferem

Głośniki CM4 doskonale nadają się do reprodukcji mowy oraz muzyki tła jako samodzielne urządzenia. Jeśli mają  jednak służyć do odtwarzania muzyki na wyższych poziomach głośności przy zachowaniu optymalnej jakości brzmienia – rekomenduje się dodanie jednego z subwooferów firmy APart Audio, np. CMSUB8 lub SUBTILE.

Stereofoniczny subwoofer sufitowy APart CMSUB8 został  stworzony do odtwarzania niskiego, głębokiego basu. Zawierający dwie cewki o impedancji 8 Ohm oraz wbudowany pasywny filtr, CMSUB8 może znaleźć zastosowanie w większości sytuacji, gdzie potrzebne jest dodatkowe wzmocnienie basu przy niskich i średnich  poziomach głośności oraz gdy wystrój wnętrza nie pozwala na ustawienie typowego subwoofera w prostopadłościennej obudowie.

Subwoofer APart SUBTILE został zaprojektowany jako kombinacja silnego, głębokiego basu z dyskretną formą i niewielkimi rozmiarami. Bardzo łatwo zintegrować go z nawet najbardziej wymagającym otoczeniem.

SUBTILE może być użytkowany w pozycji leżącej – na podłodze, pod meblami, ukryty pod kanapą lub za zasłoną bądź zamontowany na ścianie, z użyciem dołączonych w komplecie uchwytów. Subwoofer powieszony na ścianie przypomina z wyglądu mały grzejnik, ale zamiast ciepła generuje muzyczne wibracje w pomieszczeniu.

Dane techniczne

| Typ | CM4 |
| --- | --- |
| Głośnik | 4-calowy, dwustożkowy, z membraną z powlekanego papieru |
| Kształt obudowy | Orągły |
| Moc nominalna RMS | 15 W przy 16 Ohm |
| Moc muzyczna RMS | 30 W przy 16 Ohm |
| Zakres przenoszonych częstotliwości | 100 Hz – 20 kHz +/-3 dB |
| Rozpraszanie | 180º przy 1 kHz; 80º przy 4 kHz; 40º przy 8 kHz |
| Szczytowy poziom natężenia dźwięku | 106 dB |
| Klasa szczelności | 50 (ochrona przed pyłem; do użytkowania tylko w zamkniętych pomieszczeniach |
| Kolor obudowy | Biały |
| Materiał obudowy | Metal |
| Materiał maskownicy | Metal |
| Zabezpieczenie przed spadającym gruzem | Tak, poprzez mocną tylną obudowę |
| Sposób mocowania | Za pomocą 2 silnych zacisków sprężynowych |
| Średnica otworu montażowego | 115 mm |
| Średnica zewnętrzna | 135 mm |
| Głębokość | 100 mm |
| Maksymalny przekrój przewodów głośnikowych | 2,5 mm² |
| Waga netto | 0,785 kg |
| Waga brutto | 0,925 kg |

Wykres biegunowy głośnika dla częstotliwości 1000 Hz

Wykres biegunowy głośnika dla częstotliwości 2000 Hz

Wykres biegunowy głośnika dla częstotliwości 4000 Hz

Wykres biegunowy głośnika dla częstotliwości 8000 Hz

Rysunek techniczny z wymiarami

Warunki gwarancji

Firma APart Audio gwarantuje, że ten produkt jest wolny od wszelkich wad w zakresie materiałów i jakości wykonania przez okres jednego roku od daty zakupu przez użytkownika końcowego. W okresie tym urządzenie jest bezpłatnie serwisowane w zakresie części zamiennych oraz wykonywania usług serwisowych. Gwarancja jest ważna tylko w stosunku do pierwszego nabywcy urządzenia i nie może zostać przeniesiona na inne osoby.

W czasie obowiązywania gwarancji firma APart Audio lub jedno z działających w jej imieniu przedsiębiorstw serwisowych może dokonywać bezpłatnie napraw lub wymiany każdego produktu, uznanego za uszkodzony przez przedstawiciela firmy APart Audio lub, działającego w jej imieniu, przedstawiciela autoryzowanego serwisu.

Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń i niesprawności produktu, wynikających z jego niewłaściwej instalacji lub niewłaściwego użytkowania.