INSTRUKCJA OBSŁUGI

WZMACNIACZA ZINTEGROWANEGO

CONCEPT 1

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

NAJWAŻNIEJSZE CECHY WZMACNIACZA

- 3 podstawowe tryby użytkowania połączone w jednym urządzeniu: stereofoniczny, dwustrefowy powiązany monofoniczny, dwustrefowy indywidualny monofoniczny.

- Wejście dla mikrofonu przywoławczego z dwustrefowym programowanym sterowaniem funkcji przywoływania.

- Możliwość obsługi bezpośredniej lub zewnętrznej poprzez łącze RS232.

- Dołączone w zestawie uchwyty do montażu w 19-calowych szafkach.

- Ukryte menu konfiguracyjne dostępne tylko dla instalatorów.

- Możliwość zablokowania działania przycisków i regulatorów na przednim panelu.

- Niezwykle prosty i logiczny interfejs użytkownika.

- Wielofunkcyjny niebieski wyświetlacz fluoroscencyjny typu DOT MATRIX.

- Wstępnie ustawiana regulacja wzmocnienia dla mikrofonu przywoławczego wraz z osobną regulacją barwy dźwięku.

- Zintegrowany odłączany filtr górnoprzepustowy do stosowania przy podłączaniu subwooferów.

- Oddzielne wyjście liniowe i wyjście przedwzmacniacza.

- 4 wejścia liniowe o regulowanym poziomie sygnału z dodatkowym powiązanym wyjściem sygnału dla wejścia liniowego A.

- Wejście liniowe D dostępne również poprzez złącze typu mini-jack na przednim panelu wzmacniacza – do podłączania przenośnych urządzeń audio.

- Programowalne maksymalne poziomy dźwięku dla mikrofonu i źródeł liniowych dla wszystkich stref.

- Odłączany automatyczny układ loudness służący do kompensacji natężenia niskich i wysokich tonów przy niskich poziomach głośności.

- Układy wzmacniacza mocy o dużych możliwościach dynamicznych.

- Układ „inteligentnego” ogranicznika mocy.

- Opcjonalne jedno- lub dwustrefowe mikrofony przywoławcze.

- Opcjonalny bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania.

- Opcjonalny dodatkowy odbiornik podczerwieni do bezprzewodowego zdalnego sterowania.

PANEL PRZEDNI

- Włącznik zasilania. Służy do włączania i wyłączania urządzenia.

2, 3, 4, 5.    Przełącznik źródeł sygnału liniowego A - D. Przyciski te służą do wyboru jednego ze źródeł sygnału liniowego podłączonych do wejść A, B, C lub D. Wybór danego źródła sygnalizuje dioda nad przyciskiem.

- Wejście liniowe D typu mini jack.  To złącze wejściowe jest współdzielone ze złączem wejścia liniowego D na tylnym panelu wzmacniacza. Jednocześnie można używać tylko jednego z tych złącz.

- Przycisk wyboru. Przycisk ten służy do wyboru poszczególnych podmenu ustawień wzmacniacza.

- Pokrętło wielofunkcyjne. Służy do ustawiania poziomu głośności lub ustawiania innych parametrów poszczególnych podmenu.

- Dioda czuwania. Ta dioda LED świeci się, gdy wzmacniacz został wyłączony zdalnie poprzez łącze RS232 lub za pomocą pilota zdalnego sterowania. Dioda miga, gdy dane są transmitowane lub odbierane przez dowolne urządzenie zdalnego sterowania.

- Odbiornik podczerwieni. Służy do odbioru sygnału z pilota zdalnego sterowania.

- Wielofunkcyjny wyświetlacz fluorescencyjny typu DOT MATRIX.

PANEL TYLNY

- Wejście mikrofonowe. Złącze typu Euroblock do podłączania mikrofonu przywoławczego. Przewody sygnałowe należy podłączyć do pinów „+” i „-”, przewód ekranu do pinu „GND”. Dodatkowe styki przywoławcze należy podłączyć poprzez połączenie pinów „GND” i „Z1” (dla strefy 1) i / lub „GND” i „Z2” (dla strefy 2). Za pomocą pokrętła 2. można ustawić wzmocnienie sygnału wejściowego dla uzyskania właściwych relacji poziomu sygnału liniowego i mikrofonowego, co pozwoli na uniknięcie ewentualnych zniekształceń lub przesterowania dźwięku.

- Regulator wzmocnienia sygnału mikrofonowego. Służy do ustawiania wzmocnienia sygnału z mikrofonu przywoławczego.

- Regulator barwy sygnału mikrofonowego. Służy do ustawienia barwy dźwięku mikrofonu przywoławczego jako ciemniejszego lub jaśniejszego, w zależności od preferencji użytkownika.

- Przyłącze uziemienia. Do tego zakręcanego złącza można w razie potrzeby podłączyć przewód uziemienia lub właściwy przewód ekranowanego kabla połączeniowego źródła sygnału.

- Wyjście powiązane. Sygnał przesyłany przez to wyjście jest kopią sygnału podłączonego do wejścia liniowego A.

- Wejście A. Stereofoniczne złącze typu RCA/Cinch dla liniowego wejścia A.

- Wejście B. Stereofoniczne złącze typu RCA/Cinch dla linowego wejścia B.

- Wejście C. Stereofoniczne złącze typu RCA/Cinch dla liniowego wejścia C.

- Wejście D. Stereofoniczne złącze typu RCA/Cinch dla liniowego wejścia D. Drugie złącze tego wejścia (typu mini jack) znajduje się na przednim panelu wzmacniacza. Jednocześnie można używać tylko jednego z tych złącz.

- Wyjście przedwzmacniacza. Te złącza typu RCA/Cinch przesyłają sygnał wyjściowy na poziomie liniowym, z ominięciem głównego regulatora wzmocnienia. Zastosowaniem tego wyjścia może być zapis sygnału na zewnętrznym urządzeniu nagrywającym  lub przesyłanie sygnału do systemu opartego na działaniu pętli indukcyjnej.

- Wyjście liniowe. Te złącza typu RCA/Cinch przenoszą sygnał linowy po jego przejściu przez regulację głośności i układy ogranicznika. Jest to świetny sposób na podłączenie aktywnych subwooferów lub dodatkowych wzmacniaczy mocy.

- Włącznik filtra górnoprzepustowego dla kanału prawego lub strefy 2. Po wciśnięciu tego przycisku najniższe częstotliwości sygnału przesyłanego do wewnętrznego wzmacniacza mocy są redukowane, co jest przydatne do wysterowania małych zestawów głośnikowych. Rozwiązanie to sprawdza się doskonale przy jednoczesnym zastosowaniu subwoofera.

- Wyjście głośnikowe dla kanału prawego lub strefy 2. To złącze typu Euroblock służy do podłączenia zestawu głośnikowego obsługującego prawy kanał lub drugą strefę.

- Włącznik filtra górnoprzepustowego dla kanału lewego lub strefy 1. Po wciśnięciu tego przycisku najniższe częstotliwości sygnału przesyłanego do wewnętrznego wzmacniacza mocy są redukowane, co jest przydatne do wysterowania małych zestawów głośnikowych. Rozwiązanie to sprawdza się doskonale przy jednoczesnym zastosowaniu subwoofera.

- Wyjście głośnikowe dla kanału lewego lub strefy 1. To złącze typu Euroblock służy do podłączenia zestawu głośnikowego obsługującego lewy kanał lub pierwszą strefę.

- Wejście odbiornika podczerwieni. Złącze typu mini jack służy do podłączenia opcjonalnego zewnętrznego odbiornika podczerwieni, którego zastosowanie może znacznie poszerzyć dostępny zasięg zdalnego sterowania wzmacniacza. Schemat połączenia: osłona = uziemienie, pierścień = przesyłanie sygnału, końcówka = zasilanie (prąd stały o napięciu 5 V). Po podłączeniu opcjonalnego odbiornika podczerwieni odbiornik podczerwieni za przednim panelem wzmacniacza automatycznie staje się nieaktywny.

- Złącze typu RS232. 9-pinowe złącze (z rodziny D-Sub) do połączenia wzmacniacza z komputerem lub innymi automatycznymi sterownikami audio.

- Wejście zasilania. Do tego gniazda należy podłączyć znajdujący się w zestawie kabel zasilający. Najpierw należy jednak sprawdzić czy napięcie w gniazdku sieciowym jest właściwe.

OBSŁUGA PRZEZ UŻYTKOWNIKA

Zamieszczona poniżej tabela pokazuje trzy możliwe tryby użytkowania wzmacniacza CONCEPT 1: tryb stereofoniczny,  tryb obsługi dwóch stref monofonicznych ze wspólnym dla obu stref poziomem głośności muzyki oraz tryb obsługi dwóch stref monofonicznych z indywidualną regulacją poziomu głośności dla każdej strefy. Poziom głośności ustawia się obracając duży obrotowy potencjometr na przednim panelu urządzenia w zakresie od -80 dB (najniższy poziom) do 0 dB (najwyższy poziom). Regulacja poziomu głośności jest domyślnie ustawioną funkcją tego potencjometru. Aby wejść w menu ustawień należy nacisnąć niewielki przycisk wyboru obok potencjometru.

Przykładowo w trybie stereofonicznym: pojedyncze naciśnięcie przycisku pokazuje pierwszy regulowany parametr, na wyświetlaczu pojawia się komunikat „VOL”.

Ponowne naciśnięcie przycisku wyboru pozwala na regulację poziomu sygnału mikrofonu, na wyświetlaczu pojawia się „MIC”.

Trzecie naciśnięcie przycisku daje dostęp do regulacji tonów wysokich, na wyświetlaczu pojawia się „TREB”.

Czwarte naciśnięcie daje dostęp do regulacji tonów niskich, na wyświetlaczu pojawia się „BASS”.

Następne, piąte z rzędu naciśnięcie przycisku wyboru powoduje pojawienie się komunikatu „EXPERT” na wyświetlaczu. To menu nie jest przeznaczone dla użytkownika wzmacniacza CONCEPT 1.

Kolejne naciśnięcie przycisku powoduje powrót do domyślnej funkcji potencjometru, na wyświetlaczu ponownie pojawi się napis „VOL”. Również odczekanie kilku sekund, bez naciskania przycisku wyboru, prowadzi do automatycznego powrotu do funkcji regulacji głośności i wyświetlenia „VOL” na wyświetlaczu.

FUNKCJE DLA EKSPERTA

W celu uzyskania dostępu do edycji parametrów przeznaczonych dla ekspertów należy naciskać przycisk wyboru na przednim panelu wzmacniacza aż do pojawienia się komunikatu „EXPERT” na wyświetlaczu. Następnie należy jednocześnie nacisnąć przyciski wyboru („SELECT”) i źródła linowego D („SOURCE D”). Od tej chwili jest dostępna struktura ukrytego menu, dającego dostęp do ustawień różnych parametrów, takich jak tryb użytkowania wzmacniacza, maksymalny poziom głośności muzyki itd. Całkowitą strukturę menu pokazuje tabela. Drzewo menu jest także nadrukowane na górnym panelu obudowy wzmacniacza CONCEPT 1 i nie powinno wymagać dalszych opisów.

Aby opuścić tryb ekspercki należy ponownie, jednocześnie nacisnąć przyciski „SELECT” i „SOURCE D”.

Jeśli wzmacniacz znajduje się w trybie eksperckim i przez minutę nie są wykonywane żadne czynności, urządzenie automatycznie przełącza się w standardowy tryb użytkownika.

SCHEMAT BLOKOWY

Informacje na temat sterowania poprzez złącze RS232 oraz bezprzewodowego

Najnowsze informacje na temat możliwości sterowania z użyciem złącza RS232 oraz urządzeń bezprzewodowych dostępne są na stronie internetowej APart Audio.

http://www.apart-audio.com

AKCESORIA

CONCEPT1-RC – nadajnik zdalnego sterowania w podczerwieni.

MICPA-2 – dwustrefowy mikrofon przywoławczy.

PIR-REC – zewnętrzny odbiornik podczerwieni z 5-metrowym przewodem z wtykiem typu mini jack.

CONCEPT1T-KIT – zestaw dwóch transformatorów pozwalających na dostosowanie jednego lub dwóch kanałów wzmacniacza CONCEPT1 do obsługi 100-woltowych linii głośnikowych.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

| PROBLEM | KOMUNIKAT NA WYŚWIETLACZU | ROZWIĄZANIE |
| --- | --- | --- |
| BRAK ZASILANIA | - | NALEŻY WYMIENIĆ GŁÓWNY BEZPIECZNIK. ZNAJDUJE SIĘ ON WEWNĄTRZ URZĄDZENIA W POBLIŻU WŁĄCZNIKA ZASILANIA. WYMIANY MOŻE DOKONAĆ TYLKO WYKWALIFIKOWANY PERSONEL. |
| BRAK ZASILANIA, OBUDWA JEST BARDZO CIEPŁA | - | NALEŻY WYŁĄCZYĆ URZĄDZENIE, POCZEKAĆ AŻ OBUDOWA STANIE SIĘ CHŁODNA, A NASTĘPNIE PONOWNIE JE WŁĄCZYĆ. |
| BRAK DŹWIĘKU | AMP ERROR | NALEŻY WYŁĄCZYĆ I PONOWNIE WŁĄCZYĆ WZMACNIACZ. JEŚLI NADAL POJAWIA SIĘ KOMUNIKAT O BŁĘDZIE NALEŻY SPRAWDZIĆ BEZPIECZNIKI ZNAJDUJĄCE SIĘ NA GŁÓWNEJ PŁYTCE WZMACNIACZA I WYMIENIĆ PRZEPALONE. WYMIANY MOŻE DOKONAĆ TYLKO WYKWALIFIKOWANY PERSONEL. |
| PRZEGRZANIE WZMACNIACZA | HIGHTEMP | NALEŻY POCZEKAĆ AŻ OBNIŻY SIĘ TEMPERATURA UKŁADÓW WZMACNIACZA ORAZ OBNIŻYĆ POZIOM GŁOŚNOŚCI I SPRAWDZIĆ CZY IMPEDANCJA PODŁĄCZONYCH GŁOŚNIKÓW STANOWI WŁAŚCIWE OBCIĄŻENIE DLA WZMACNIACZA. |

Jeśli wystąpi jeden z powyżej opisanych problemów, należy w pierwszej kolejności odłączyć kabel zasilający od wzmacniacza i odłączyć urządzenia mogące powodować przeciążenie wzmacniacza.

DANE TECHNICZNE:

| Dynamiczna moc wyjściowa RMS | 2 x 50 W przy 8 Ohm, 2 kanały wysterowane 2 x 80 W przy 8 Ohm, 2 kanały wysterowane |
| --- | --- |
| Wydajność dynamiczna | 120 W przy obciążeniu 1,7 Ohm na kanał (moc wyjściowa kontrolowana przez cyfrowy ogranicznik) |
| Filtr górnoprzepustowy | Przy 75 Hz, nachylenie 12 dB na oktawę |
| Impedancja podłączanych głośników | Od 4 do 16 Ohm (podłączenia za pomocą zabezpieczanych zakręcanych terminali złącza typu Euroblock) |
| Zdalne sterowanie | Za pomocą komputera – poprzez łącze RS232 (typ Sub-D9, galwanicznie izolowane) Za pomocą opcjonalnego nadajnika zdalnego sterowania – poprzez wbudowany odbiornik podczerwieni lub opcjonalny odbiornik podczerwieni podłączany do gniazda typu mini jack na tylnym panelu wzmacniacza |
| Impedancja wejść liniowych A, B, C, D | 15 kOhm przy 0,3 V |
| Czułość wejść liniowych A, B, C, D | -10 dBV, maks. poziom 2,7 V, +8,5 dBV |
| Cyfrowe wstępne wzmocnienie sygnału dla wejść liniowych A, B, C, D | Od -20 do +14 dB |
| Cyfrowa regulacja barwy dźwięku dla źródeł liniowych | Tony niskie: +/-14 dB przy 90 Hz Tony wysokie: +/-14 dB przy 15 kHz |
| Układ automatic loudness | Podbicie: +6 dB przy 90 Hz i +4 dB przy 15 kHz |
| Impedancja zbalansowanego wejścia mikrofonu | 1,5 kOhm przy 1,5 mV |
| Czułość zbalansowanego wejścia mikrofonu | -56 dbV, maks. poziom 0,4 V przy -8dBV |
| Regulacja wzmocnienia sygnału mikrofonu (na tylnym panelu) | 0d -56 do -16 dBV |
| Regulacja barwy sygnału mikrofonu (na tylnym panelu) | Od +3 dB przy 100 Hz i -6dB przy 10 kHz (dźwięk ciemny) do -9 dB przy 100 Hz i +4 dB przy 10 kHz (dźwięk jasny) |
| Wyjście przedwzmacniacza | Impedancja1 kOhm, czułość 0 dBV |
| Wyjście liniowe | Impedancja 1 kOhm, czułość +3 dBV |
| Tryby użytkowania wzmacniacza | Stereofoniczny, dwustrefowy powiązany, dwustrefowy indywidualny |
| Funkcja przywoływania | Dla pierwszej lub drugiej strefy |
| Zakres przenoszonych częstotliwości | Od 10 Hz do 40 kHz (-0,5 dB) |
| Całkowite zniekształcenia harmoniczne | <0,05% |
| Zniekształcenia intermodulacyjne | <0,09% |
| Stosunek sygnał / szum | >100 dB (A-ważony) |
| Wzmocnienie | 33 dB |
| Współczynnik tłumienia | >100 |
| Systemy zabezpieczeń | Prądu stałego, termiczne, przeciw przesterowaniom, przeciw przepięciom, przeciw zwarciom |
| Chłodzenie | Konwekcyjne, brak wentylatora |
| Pobór mocy | Maksymalnie 170 W |
| Parametry zasilania | Prąd zmienny, 230-240 V, 50-60 Hz |
| Dopuszczalne temperatury użytkowania | Od 0 do 40°C |
| Wymiary (wysokość x szerokość x głębokość) | 88 x 430 (bez uchwytów) x 290 mm (380 mm z uchwytami) |
| Wymiary opakowania | 170 x 530 x 380 mm |
| Waga | 6,6 kg netto, 7,6 kg z opakowaniem |

INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

- Przy odbiorze przesyłki należy sprawdzić stan opakowania kartonowego pod kątem ewentualnych uszkodzeń dostarczonego sprzętu. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia opakowania należy skontaktować się z dystrybutorem przed wypakowaniem urządzenia.

- Ważne!!! Narażanie się na ekstremalnie wysokie poziomy natężenia hałasu może spowodować trwałą utratę słuchu. Skala negatywnych skutków przebywania w bardzo głośnym otoczeniu zależy od indywidualnych cech każdego organizmu, jednak niemal każdy człowiek przebywający odpowiednio długo w otoczeniu o odpowiednio wysokim natężeniu hałasu częściowo traci słuch. W związku z tym rekomenduje się, aby wszystkie osoby przebywające w pobliżu urządzeń emitujących dźwięk o bardzo wysokiej głośności, tak jak ten wzmacniacz, używały właściwych zabezpieczeń przeciw hałasowi podczas instalowania lub użytkowania takich urządzeń.

- Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia należy zapoznać się z całą dostarczoną dokumentacją.

- Całą dokumentację należy zachować do późniejszego wykorzystania

- Należy zachować karton i inne materiały opakowania, nawet jeśli urządzenie po rozpakowaniu było w bardzo dobrym stanie.

- W razie potrzeby wysyłki lub przewiezienia urządzenia powinno się używać wyłącznie opakowania fabrycznego.

- Nie można rozlewać wody ani innych płynów na urządzenie lub do jego wnętrza.

- Należy upewnić się, że gniazdko zasilania w pomieszczeniu spełnia wymogi parametrów zasilania opisane na tylnym panelu wzmacniacza.

- Nie można używać urządzenia, jeśli kabel zasilający jest postrzępiony lub uszkodzony.

- Podczas włączania wzmacniacza wszelkie regulatory powinny znajdować się w pozycji minimalnej aby zapobiec uszkodzeniu głośników, zwłaszcza jeśli podłączone są źródła sygnału o wysokim poziomie.

- Nie można podłączać wyjść ani wejść wzmacniacza do jakichkolwiek źródeł napięcia, jak baterie, sieć zasilająca czy zasilacz, bez względu na to czy urządzenie jest włączone czy wyłączone.

- Przed podłączeniem innych urządzeń należy wyłączyć wzmacniacz i odłączyć go od gniazdka sieciowego.

- Nie należy używać wzmacniacza w pobliżu kuchenek, grzejników i innych urządzeń generujących ciepło.

- Nie należy zasłaniać otworów wentylacyjnych urządzenia. Nie należy używać wzmacniacza na powierzchni, ani w warunkach, które mogą zakłócać normalną cyrkulację powietrza wokół urządzenia. Jeśli urządzenie jest użytkowane w wyjątkowo zakurzonym lub zadymionym otoczeniu należy co pewien czas oczyścić urządzenie, np. przedmuchując wnętrze obudowy sprężonym powietrzem.

- Nie można zdejmować obudowy wzmacniacza. Usunięcie obudowy może narazić użytkownika na kontakt z niebezpiecznymi źródłami napięcia.

- Nie należy obciążać wejść wzmacniacza sygnałem o poziomie wyższym niż potrzebny do wysterowania urządzenia do maksymalnego poziomu wyjściowego.

- Nie można podłączać wyjścia żadnego wzmacniacza do wejścia innego wzmacniacza.

- W przypadku awarii urządzenia powinno być ono serwisowane wyłącznie przez wykwalifikowany personel.