INSTRUKCJA OBSŁUGI WZMACNIACZA  MA 125

INSTRUKCJA UŻTKOWNIKA

APart  MA 125 to zwarty, profesjonalny nagłośnieniowy wzmacniacz miksujący, przeznaczony do aplikacji

komercyjnych i przemysłowych. Wszystkie wejścia mikrofonowe wyposażone są w filtry mowy, zmieniające charakterystykę sygnału dla uzyskania większej wyrazistości głosu. Wzmacniacz jest przystosowany zarówno do obsługi 8-ohmowych zestawów głośnikowych, jak też stałonapięciowych linii głośnikowych (50, 70 i 100 V).

Wzmacniacz posiada 4 wejścia mikrofonowe, 4 wybieralne wejścia liniowe i jedno wejście awaryjne / telefoniczne.

Wejście mikrofonowe nr 1 pełni rolę głównego mikrofonowego wejścia przywoławczego, do którego sygnał może być dostarczany poprzez znajdujące się na płycie czołowej ¼” gniazdo typu TRS lub umieszczone z tyłu urządzenia gniazda: typu XLR3, 5-pinowe typu DIN oraz złącze typu „euroblock”. W razie potrzeby, dwa mikrofony przywoławcze APart mogą być przyłączone równolegle do każdego wejścia mikrofonowego.

Wzmacniacz MA 125 wyposażony jest w trójstopniowy system priorytetowy. Najwyższy priorytet ma wejście awaryjne / telefoniczne z tyłu obudowy. Sygnał z tego wejścia biegnie bezpośrednio do głównego wzmacniacza, z pominięciem wszelkich regulacji na przednim panelu oraz potencjometru ustawiającego poziom sygnałów wejściowych.  Drugi poziom priorytetu przypisany jest do wejścia mikrofonowego nr 1. Za pomocą regulatora położonego obok 5-pinowego wejścia DIN można aktywować wyciszanie głosowe (czyli aktywowane głosem) dla mikrofonu nr 1, które powoduje wyciszenie wszystkich innych sygnałów, za wyjątkiem wejścia awaryjnego. Trzeci poziom priorytetu można aktywować za pomocą „suchego” kontaktu („nadrzędny w stosunku do muzyki”), a aktywacja ta powoduje tylko wyciszenie wszystkich wejść do odtwarzania muzyki w tle. Kontakt ten aktywuje także dźwięki ostrzegawcze, jeśli tylko ich poziom został ustawiony za pomocą potencjometru „poziom dźwięków ostrzegawczych” („chime level”).

Aktywacja kontaktu priorytetowego włącza także niskonapięciowe wyjście priorytetowe (DC 24 V, maks. Natężenie 0,6 A), służące do aktywacji przekazywania priorytetów do tłumików głośników lub innych urządzeń.

W razie potrzeby, sygnały zmiksowane przez wzmacniacz miksujący MA 125 mogą być zapisywane lub przekazywane do innych urządzeń, poprzez wyjście do nagrywania.

Wzmacniacz jest dostarczany w komplecie z uchwytami montażowymi do 19” szafek.

MA 125 jest urządzeniem przeznaczonym do budowania profesjonalnych, przemysłowych instalacji nagłośnieniowych. Do ścieżki sygnału można wpiąć dodatkowy korektor  (na przykład APart PQX2215) lub podłączyć dodatkowe wzmacniacze mocy (np. APart PA240P), używając do tego celu złączy typu RCA „wyjście przedwzmacniacza / wejście wzmacniacza mocy”.  Fabrycznie złącza te są zmostkowane za pomocą wory RCA.

Wzmacniacz MA 125 spełnia wymogi bezpieczeństwa obowiązujące w Unii Europejskiej (znak CE).

Ważne uwagi dotyczące bezpieczeństwa !!!

Przed użyciem wzmacniacza MA125 należy poświęcić kilka minut na przeczytanie poniższych uwag. Te kilka chwil może zapobiec wielu późniejszym problemom.

- Należy zachować instrukcję do późniejszego korzystania.

- Woda i wilgoć są największymi wrogami urządzeń elektrycznych. Używanie ich w warunkach zwiększonej wilgotności może być nawet niebezpieczne.

- Urządzenie należy czyścić tylko za pomocą suchej ściereczki.

- Nie wolno używać urządzenia w pobliżu grzejników lub stawiać na nim innych urządzeń, które generują duże ilości ciepła.

- Trzeba upewnić się, że urządzenie jest zawsze podłączone do bezpiecznego elektrycznego uziemienia. Nie można ograniczyć problemu uziemienia tylko do zastosowania wtyczki zasilającej z bolcem uziemiającym. W razie wątpliwości należy skontaktować się z przedstawicielem dystrybutora urządzenia lub z wykwalifikowanym technikiem.

- Należy ostrożnie obchodzić się z przewodem zasilającym. Nigdy nie można używać uszkodzonego przewodu zasilającego i instalować przewodu w taki sposób, by ktoś mógł na niego nadepnąć.

- Należy używać tylko akcesoriów wskazanych przez producenta urządzenia.

- Zniekształcony dźwięk wskazuje na niewłaściwe warunki pracy. W takim przypadku należy zmniejszyć poziom głośności, sprawdzić podłączenie głośników i źródeł dźwięku, lub wyłączyć urządzenie.

- Należy odłączyć urządzenie od głównego źródła zasilania, jeśli dłuższy czas nie będzie używane.

- W przypadku gdy ze wzmacniacza MA200CDR wydobywa się dym lub przykry zapach – trzeba niezwłocznie wyłączyć urządzenie i odłączyć je z sieci.

- Urządzenie może być serwisowane wyłącznie przez wykwalifikowany personel. W przeciwnym razie można utracić gwarancję.

- Nie należy zdejmować obudowy urządzenia. Zdjęcie obudowy naraża użytkownika na porażenie prądem elektrycznym o wysokim napięciu.

- Zalecamy także używanie tylnych otworów montażowych, szczególnie przy montażu w ruchomych szafkach.

- Nie należy zasłaniać wlotów powietrza w obudowie wzmacniacza oraz zapewnić odpowiedni dopływ świeżego powietrza.

- Należy sprawdzić stan urządzenia po jego rozpakowaniu. Jeśli na opakowaniu widoczne są zewnętrzne uszkodzenia, należy niezwłocznie poinformować o tym dostawcę.

- Przed podłączeniem głośników należy sprawdzić łącza głośników pod kątem dostarczanej mocy (za pomocą miernika mocy APart WM100) oraz zwarć.

PANEL PRZEDNI:

- Włącznik zasilania. Służy do włączania i wyłączania urządzenia.

- Wskaźnik zabezpieczeń. Ta czerwona dioda LED świeci się, gdy jest aktywny jeden z układów zabezpieczeń. Jednocześnie nie będzie słychać żadnego dźwięku, lub będzie słyszalny zniekształcony dźwięk. Może się tak zdarzyć w przypadku przegrzania wzmacniacza, na skutek pobierania zbyt wysokiej mocy ze wzmacniacza przez podłączone urządzenia lub też w przypadku, gdy impedancja podłączonych linii głośników jest niższa od minimalnej dopuszczalnej impedancji obciążenia (patrz punkt 17).

- Wskaźniki poziomu / granicy przesterowania. Po włączeniu wzmacniacza zapala się zielona dioda LED. Przy pracy w normalnych warunkach wskaźnik głośności powinien być utrzymywany poniżej poziomu 0 dB (100%). Po osiągnięciu poziomu –2,5 dB uaktywnia się ogranicznik. Czerwona dioda LED wskazuje, że uruchomiony został „automatyczny układ wzmocnienia”, utrzymujący poziom sygnału poniżej przesterowania. Nie jest to zatem wskaźnik przesterowania, lecz wskaźnik sygnalizujący działanie „automatycznego układu wzmocnienia”

- Wejście mikrofonowe nr 1. To zbalansowane ¼” gniazdo typu typu Jack TRS jest połączone równolegle z pozostałymi trzema gniazdami dla mikrofonu nr 1, umieszczonymi z tyłu wzmacniacza. Do normalnej pracy należy stosować w danym momencie tylko jedno z gniazd wejściowych dla mikrofonu nr 1, jeśli jednak istnieje taka potrzeba – dwa wejścia dla mikrofonu nr 1mogą być używane jednocześnie (patrz uwagi poniżej). Używając funkcji priorytetu głosowego (patrz punkt 30), można nadać mikrofonowi nr 1 priorytet w stosunku do wszystkich innych wejść, za wyjątkiem wejścia awaryjnego (patrz punkt 20).

- Regulator poziomu dla mikrofonu nr 1. Służy do ustawiania poziomu głośności dla mikrofonu nr 1, podłączonego do jednego z czterech gniazd wejściowych (¼” Jack, XLR3 combo, 5-pinowy DIN lub „euroblock”).

- Regulatory poziomu dla mikrofonów nr 2 i 3. Obracając te potencjometry w prawą stronę można uzyskać pożądane poziomy sygnału z mikrofonów nr 2 i 3 w odniesieniu do całego zmiksowanego sygnału. Aby obniżyć te poziomy, należy obrócić potencjometry w lewo. Potencjometry obsługujące wejścia nieużywane, powinny być ustawione w skrajnym lewym położeniu (zerowym). W przeciwnym razie może być słyszalny szum.

- Regulator poziomu dla wejścia liniowego / mikrofonowego nr 4. Służy do regulacji poziomu sygnału z mikrofonu podłączonego do wejścia mikrofonowego nr 4 typu XLR3 lub źródła liniowego, podłączonego do stereofonicznych gniazd RCA wejścia „Line 4” (na przykład mikrofonu bezprzewodowego).

- Dioda „wyciszony przez priorytet”. Czerwona dioda, migająca gdy zostanie uruchomiony jeden z trybów priorytetowych (patrz również punkt 18).

- Regulator poziomu muzyki. Służy do ustawiania poziomu głośności dla wybranego źródła liniowego.

- Przełącznik źródeł liniowych. Pokrętło to pozwala na wybór pożądanego do słuchania źródła sygnału liniowego (wejście dodatkowe, odtwarzacz CD lub tuner).

- Regulacja tonów niskich. Do ustawiania poziomu tonów niskich zgodnie z gustem użytkownika. W pomieszczeniach z silnym pogłosem można zwiększyć wyrazistość dźwięku poprzez obniżenie poziomu tonów niskich. Ustawienie pokrętła w położeniu centralnym zapewnia płaską charakterystykę brzmienia.

- Regulacja tonów wysokich. Do ustawiania poziomu tonów wysokich zgodnie z gustem użytkownika. Dodanie wyższych częstotliwości sprawia, że dźwięk staje się bardziej jaskrawy. Sprzężenie zwrotne wysokiej częstotliwości można zlikwidować zmniejszając poziom tonów wysokich. Ustawienie pokrętła w położeniu centralnym zapewnia płaską charakterystykę brzmienia.

- Główny regulator poziomu. Służy do ustawienia pożądanej głośności całkowitego sygnału.

Ważna uwaga: 2 x 4 = 8 mikrofonów możliwych do podłączenia

Gdy używane jest w tym samym czasie więcej niż jedno wejście mikrofonowe, na przykład w instalacjach w supermarketach, bardzo istotne jest stosowanie prawdziwych mikrofonów przywoławczych (np. APart MICPAT lub MICPACB). Mikrofony te obciążają swoją impedancją wejścia mikrofonowe również wtedy, gdy nie są włączone. Pozwala to na uniknięcie generowania niepożądanych szumów przez głośniki. Wzmacniacze miksujące APart serii MA pozwalają na jednoczesne podłączenie dwóch mikrofonów APart połączonych równolegle, do każdego z wejść mikrofonowych, co może być bardzo użyteczną możliwością.

PANEL TYLNY:

- Przełącznik napięcia zasilającego. Przełącznik ten należy ustawić zgodnie z wysokością napięcia w lokalnej sieci elektrycznej. W razie wątpliwości należy skontaktować się z przedstawicielem dystrybutora wzmacniacza. Urządzenie jest dostarczane z przełącznikiem napięcia ustawionym w pozycji „AC 230 V”.

- Gniazdo zasilania.  Urządzenie można podłączyć do sieci za pomocą standardowego kabla zasilającego typu IEC. Gniazdo to wyposażone jest w wolno przepalający się 2,5-amperowy bezpiecznik. Aby wymienić przepalony bezpiecznik należy użyć śrubokrętu do podważenia klapki i wyciągnięcia bezpiecznika z przegródki, a następnie zastąpić go nowym bezpiecznikiem tego samego typu. Jeżeli przepala się często, należy sprawdzić obciążenie wzmacniacza podłączonymi głośnikami lub dostarczyć MA 125 do autoryzowanego punktu serwisowego. Na początek trzeba jednak sprawdzić, czy nie został użyty szybko przepalający się bezpiecznik.

- Zasilanie awaryjne. Wzmacniacz może być zasilany bezpośrednio z awaryjnego akumulatora lub zasilacza dostarczającego prąd stały o napięciu 24 V i natężeniu 15 A.

- Wyjścia głośnikowe. Aby podłączyć głośniki o niskiej impedancji należy zastosować terminale „COM” i „8 Ohm”, zaś całkowita impedancja podłączonych głośników powinna przekraczać 8 Ohm. Do podłączenia 50-cio, 70-cio lub 100-woltowych linii głośnikowych należy stosować terminal „COM” i odpowiednio terminale „50V”, „70V” lub „100V”. Dla 100-woltowych linii głośnikowych ich minimalna całkowita impedancja powinna wynosić 80 Ohm, dla linii 70-woltowych – 40 Ohm, a dla linii 50-woltowych – odpowiednio 20 Ohm. Nie zaleca się używania jednocześnie różnych typów podłączeń głośników. W danym momencie powinno się używać tylko jednego rodzaju podłączeń, chyba że użytkownik potrafi samodzielnie wyliczyć odpowiednie kombinacje impedancji, które nie spowodują przeciążenia wzmacniacza (na przykład 160 Ohm przy 100 V dla „strefy głośnej” w kombinacji z 40 Ohm i 50 V dla „strefy cichej”).

- Wyjście prądu stałego 24 V.  Przyłącze to dostarcza prąd stały o napięciu (+/-) 24 V (maks. natężenie 0,6 A) od chwili aktywacji trybu priorytetowego – do sterowania priorytetów przekazywanych do tłumików głośności lub innych urządzeń.

- Poziom sygnału wejścia awaryjnego / telefonicznego. Za pomocą tego potencjometru można ustawić pożądany poziom sygnału liniowego dla źródła podłączonego do wejścia priorytetowego /  telefonicznego (20). Na poziom ten nie ma wpływu ustawienie głównego regulatora poziomu.

- Wejście awaryjne / telefoniczne. Do tego wejścia można podłączyć źródła dźwięku do przekazywania komunikatów awaryjnych, alarmowych, itp. To wejście liniowe wyposażone jest w układ automatycznej aktywacji, uruchamiany przez sygnał o napięciu przekraczającym 200 mV, oraz w liniowy transformator, zapobiegający powstawaniu pętli uziemienia (cecha użyteczna w razie użycia telefonu). Należy stosować zbalansowany, ekranowany przewód liniowy. Sygnał HOT („gorący”) należy połączyć ze złączem „+”, sygnał COLD („zimny”) ze złączem „-„, a ekran ze złączem „G” (podłączając ekran tylko od strony wzmacniacza MA 125 można zapobiec powstawaniu pętli uziemienia, będącej źródłem przydźwięków i buczenia). Sygnał jest przesyłany bezpośrednio do wzmacniacza mocy. Nie powinno się podłączać do tego wejścia mikrofonów, bez użycia dodatkowego przedwzmacniacza zmieniającego sygnał mikrofonowy do poziomu liniowego.

- Kontakt „priorytet w stosunku do muzyki”. Poprzez zamknięcie kontaktu złącza „euroblock” lub 4 i 5 pinu 5-pinowego złącza DIN, sygnały z mikrofonów od nr 1 do nr 4 uzyskują status priorytetowy w stosunku do źródeł muzycznych (wejście dodatkowe, odtwarzacza CD i tunera). Zamknięcie jednego z tych kontaktów nadaje zatem priorytet także pozostałym wejściom mikrofonowym. W tym samym czasie aktywowane zostaje także przyłącze (18), dostarczające napięcie wyjściowe 24 V DC. Jest to bardzo użyteczne rozwiązanie, gdy używa się jednocześnie kilku mikrofonów, np. w supermarketach.

- Poziom dźwięku ostrzegawczego. Gdy jeden z kontaktów priorytetowych zostanie zamknięty, za pomocą tego potencjometru można aktywować sygnały ostrzegawcze (chime), obracając nim w prawo aż do uzyskania pożądanego poziomu głośności dźwięków ostrzegawczych. Jeśli sygnały ostrzegawcze nie są potrzebne, potencjometr należy obrócić do skrajnego lewego położenia „wyłączony” (OFF).

- Wyjście przedwzmacniacza / wejście wzmacniacza mocy. Używając tego wyjścia można przesłać sygnał z przedwzmacniacza do urządzenia zewnętrznego, takiego jak korektor (np. APart PQX2215) lub procesor dźwięku, a następnie przesłać z powrotem przetworzony sygnał do wzmacniacza poprzez wejście wzmacniacza mocy. Za pomocą wyjścia przedwzmacniacza można też sterować dodatkowymi wzmacniaczami mocy, jak np. APart PA240P. Jeśli te złącza nie są używane – powinny zostać zmostkowane za pomocą zwory RCA.

- Dodatkowe wejście monofoniczne. Do tego wejścia można podłączyć zewnętrzne, monofoniczne źródło sygnału liniowego.

- Wyjście do nagrywania. Jeśli potrzebna jest kopia całkowitego zmiksowanego sygnału, można podłączyć do tego wyjścia dowolne urządzenie do zapisu dźwięku, takie jak magnetofon, nagrywarka MiniDisc lub magnetowid itp. Można użyć tego wyjścia także do dostarczenia sygnału do dodatkowego wzmacniacza. Poziom sygnału tego wyjścia nie może być niezależnie ustawiany. Jeżeli wyjście przedwzmacniacza lub wyjście do nagrywania, wzmacniacza MA 125 zostanie połączone z wejściem mikrofonowym innego wzmacniacza miksującego, wejście to zostanie przeciążone dostarczonym sygnałem i dźwięk zostanie „przykryty” zakłóceniami. W takim przypadku lepiej wykorzystać wejście liniowe, układ dopasowujący lub inne urządzenie do regulacji poziomu sygnału. Nigdy nie można łączyć wyjścia do nagrywania z wyjściem głośnikowym wzmacniacza.

- Wejście odtwarzacza CD (czułość 500 mV). Tego stereofonicznego wejścia z gniazdami RCA można użyć do podłączenia liniowych źródeł sygnału, takich jak odtwarzacze CD, nagrywarki MiniDisc, itp. Sygnały stereofoniczne zostaną zsumowane do postaci monofonicznej.

- Wejście tunera (czułość 300 mV). Tego stereofonicznego wejścia z gniazdami RCA można użyć do podłączenia liniowych źródeł sygnału, takich jak tuner radiowy. Sygnały stereofoniczne zostaną zsumowane do postaci monofonicznej.

- Wejście liniowe nr 4 / mikrofonowe nr 4. W danym momencie można używać tylko jednego z tych połączonych równolegle wejść. Do zbalansowanego wejścia typu XLR3 można podłączyć dowolny mikrofon, stosując zbalansowany, dwużyłowy ekranowany przewód (1 = uziemienie, 2 = „gorący”, 3 = „zimny”). Jak używać mikrofonów pojemnościowych – patrz punkt 32. Wejście mikrofonowe nr 4 wyposażone jest w gniazdo typu XLR3, do którego można podłączyć „męską” wtyczkę XLR3. Wejście liniowe nr 4 ma większą czułość niż pozostałe wejścia liniowe, dzięki czemu najlepiej nadaje się do podłączania bezprzewodowych odbiorników mikrofonowych.

- Wejścia mikrofonowe nr 2 i 3 – typu XLR i „Jack”. Do tych wejść z gniazdem typu XLR i połączonym równolegle stereofonicznym gniazdem typu „Jack”, można podłączyć dowolne mikrofony, stosując zbalansowany, dwużyłowy ekranowany przewód (1 lub tulejka wtyku Jack = uziemienie, 2  lub „główka” wtyku Jack = „gorący”, 3 lub pierścień wtyku Jack = „zimny”). Jak używać mikrofonów pojemnościowych – patrz punkt 32.

- Wejście mikrofonowe nr 1 – typu 5-pinowy DIN, XLR i „euroblock”. Jednocześnie można używać maksymalnie dwóch spośród tych połączonych równolegle zbalansowanych wejść. Te trzy wejścia są również połączone równolegle ze zbalansowanym wejściem typu „Jack” na przednim panelu wzmacniacza. Gdy używane są mikrofony przywoławcze APart MICPAT lub MICPACB, podłączone bezpośrednio do 5-pinowego gniazda DIN – w czasie przywoływania sygnały przesyłane do wejść liniowych są automatycznie wyciszane. Ten samego rodzaj połączeń można uzyskać, używając złącza typu „euroblock”. Jak używać funkcji „wyciszania głosowego” – patrz punkt 31.

- Głosowe wyciszanie wszystkich sygnałów. Aktywacja funkcji wyciszania głosowego następuje poprzez obrócenie tego potencjometru w prawo, aż do pożądanego poziomu progowego. Sygnał przesyłany do dowolnego z gniazd wejścia mikrofonowego uzyskuje wówczas status priorytetowy w stosunku do wszystkich innych wejść (za wyjątkiem wejścia awaryjnego). Jeśli funkcja wyciszania głosowego nie jest używana, powinno się obrócić potencjometr do skrajnego lewego położenia „wyłączony” (OFF).

- Otwory wentylacyjne. Otwory te powinny zawsze pozostawać odkryte! Należy zachować wystarczająco dużo przestrzeni ponad i po bokach obudowy wzmacniacza dla zapewnienia odpowiedniej wentylacji.

- Włącznik / wyłącznik zasilania fantomowego. Jeśli przełącznik ten znajduje się w pozycji ON („włączony”) – do używanych wejść mikrofonowych dostarczane jest zasilanie fantomowe, co pozwala na stosowanie mikrofonów pojemnościowych. W tym przypadku należy używać NIEZBALANSOWANYCH wtyków typu „Jack”. Zasilanie fantomowe nie powoduje uszkodzenia podłączonych zbalansowanych mikrofonów dynamicznych.

Ustawienia wewnętrzne wzmacniacza MA 125

Ustawienia wewnątrz wzmacniacza powinny być wykonywane tylko przez osoby doświadczone w pracy z urządzeniami elektrycznymi.

Bezpiecznik zasilacza (wewnątrz obudowy)

Jeśli ten bezpiecznik się przepali, należy wymienić go na nowy tego samego typu – 15-amperowy, szybko przepalający się. Gdy zdarza się to często, należy skontaktować się z najbliższym przedstawicielem dystrybutora urządzenia.

Uwaga: Zgodnie z naszą polityką ciągłych ulepszeń, do urządzenia mogą zostać wprowadzone zmiany bez wcześniejszego powiadomienia, dotyczy to także zmian do niniejszej instrukcji użytkownika.

Jak sobie radzić z systemami głośników 100-woltowych?

MOC WZMACNIACZA musi być większa od MOCY OBCIĄŻENIA PRZEZ GŁOŚNIKI

W praktyce, praca z głośnikami 100-woltowymi jest całkiem prosta, jeśli przestrzega się określonych zasad. Każdy głośnik 100-woltowy wyposażony jest w 100-woltowy transformator, który może być ustawiony na konkretną moc, na przykład: 1,5, 3 lub 6 W. Tak jak pokazuje przykład, suma mocy podłączonych głośników nie może przekraczać mocy wzmacniacza.

Nigdy nie można używać głośników, ani nawet jednego głośnika, o niskiej impedancji (8 Ohm) w systemie 100-woltowym.

Używając bardziej technicznego języka: jeżeli maksymalna moc wzmacniacza nagłośnieniowego wynosi 125 W dla systemu 100-woltowego, oznacza to, że całkowita minimalna impedancja podłączonych linii głośnikowych powinna wynosić co najmniej 80 Ohm (100x100/125). Aby sprawdzić faktyczną impedancję podłączanych linii głośnikowych, można użyć dobrego miernika impedancji (np. APart WM100).

Rozwiązywanie problemów i diagnozowanie usterek.

Brak zasilania. Sprawdź, czy włącznik zasilania znajduje się w pozycji ON („włączony”) i czy przewód zasilający jest prawidłowo podłączony. Jeśli te dwie możliwe przyczyny zostały wyeliminowane, prawdopodobnie został przepalony bezpiecznik.

Brak dźwięku. Sprawdź wszystkie połączenia kablowe i przełączniki głośników. Przynajmniej główny regulator poziomu i jeden z regulator jednego z wejść sygnału powinien być obrócony w prawo od położenia minimalnego. Sprawdź czy wyjście przedwzmacniacza jest zwarte z wejściem wzmacniacza mocy. W najgorszym przypadku wzmacniacz znalazł się w trybie ochronnym (włączone zostały układy zabezpieczające). Proszę sprawdź połączenia głośników oraz wielkość ich obciążenia. Użytkuj wzmacniacz MA 125 w optymalnych warunkach.

Zniekształcony dźwięk. Poziom sygnału wejściowego jest zbyt wysoki. Sprawdź, czy jakieś źródło sygnału liniowego nie jest podłączone do wejścia mikrofonowego. Być może chciałeś dostarczyć zbyt wiele mocy ze wzmacniacza MA 125, a obciążenie głośników jest zbyt niskie (powinno być minimum 80 Ohm dla instalacji 100-woltowej). Sprawdź podłączenia głośników i ich obciążenie za pomocą miernika impedancji. Obniż ustawienie głównego regulatora poziomu.

Przydźwięk i buczenie. Sprawdź okablowanie i uziemienie systemu, być może spowodowałeś powstanie pętli uziemienia. Zobacz czy wszystkie połączone ze sobą urządzenia pobierają moc z tego samego źródła zasilania. Odbiornik radiowy może odbierać sygnał z radiowej sieci kablowej. W tym przypadku musiała powstać pętla uziemienia, którą można zlikwidować, wstawiając izolator pętli uziemienia pomiędzy kabel sygnałowy i wejście anteny.

Dane techniczne:

Ogólne:

| Zasilanie | 230 / 115 V AC lub 24 V DC |
| --- | --- |
| Nominalna moc wyjściowa | 125 W RMS |
| Zakres przenoszonych częstotliwości | 40 Hz – 22 kHz (+1/-3 dB) |
| Zniekształcenia | <0,5% przy –6 dB i 1 kHz |
| Regulacja tonów niskich | +/-10 dB przy 100 Hz |
| Regulacja tonów wysokich | +/-10 dB przy 10 kHz |
| Stosunek sygnał / szum | wzmacniacz: ponad 95 dB |
|  | wejścia liniowe: ponad 81 dB |
|  | wejścia mikrofonowe: ponad 70 dB |
| Wskaźniki diodowe LED | aktywny ogranicznik – czerwona |
|  | poziom sygnału 100% - żółta |
|  | poziom sygnału –25 dB – zielona |
|  | zasilanie włączone – zielona |
|  | aktywny układ zabezpieczeń – czerwona |
| Dioda „wyciszony przez priorytet” | aktywny dowolny tryb priorytetowy – czerwona |
| Waga | około 9 kg |
| Wymiary | 430 (szer.) x 102 (wys.) x 230 (głęb.) mm – ustawiony na półce |
|  | szerokość 19”, wysokość 2U (88 mm) – montowany w szafce |

Wejścia:

| Wejście mikrofonowe nr 1 | gniazda: ¼” TRS Jack na przednim panelu, XLR3, 5-pinowy DIN i „euroblock” na tylnym panelu |
| --- | --- |
| Czułość | 1,5 mV |
| Impedancja | 600 Ohm |
| Stosunek sygnał / szum (przy maks. głośności) | >70 dB |
| Zasilanie fantomowe | 14 V |
| Zakres przenoszonych częstotliwości | >90 Hz - >15 kHz (+1/-3 dB); filtr mowy |
| Wyciszanie głosowe | poziom wyzwalacza 0,6 mV, 1 kHz, wycisza wejścia mikrofonowe nr 2, 3, 4 i wejścia liniowe: > 40 dB |
| Wejścia mikrofonowe nr 2, 3 i 4 | gniazda XLR3 zbalansowane |
| Czułość | 1,5 mV |
| Impedancja | 600 Ohm |
| Stosunek sygnał / szum (przy maks. głośności) | >70 dB |
| Zasilanie fantomowe | 14 V |
| Zakres przenoszonych częstotliwości | >90 Hz - >15 kHz (+1/-3 dB); filtr mowy |
| Wejście awaryjne | terminal typu „euroblock” |
| Czułość | 1 V |
| Impedancja | 600 Ohm |
| Stosunek sygnał / szum (przy maks. głośności) | >85 dB |
| Zakres przenoszonych częstotliwości | >90 Hz - >20 kHz (+1/-3 dB) |
| Wyciszanie | wycisza wszystkie inne sygnały: >40 dB |
| Dodatkowe wejście liniowe | 1 gniazdo typu RCA |
| Czułość | 500 mV (-6 dB) |
| Impedancja | 22 kOhm |
| Stosunek sygnał / szum (przy maks. głośności) | >81 dB |
| Zakres przenoszonych częstotliwości | >50 Hz - >20 kHz (+1/-3 dB) |
| Wejście liniowe nr 4 | 2 gniazda typu RCA |
| Czułość\ | 200 mV (-14 dB) |
| Impedancja | 47 kOhm |
| Stosunek sygnał / szum (przy maks. głośności) | >81 dB |
| Zakres przenoszonych częstotliwości | >50 Hz - >20 kHz (+1/-3 dB) |
| Wejście odtwarzacza CD | 2 gniazda typu RCA |
| Czułość | 500 mV (-6 dB) |
| Impedancja | 30 kOhm |
| Stosunek sygnał / szum (przy maks. głośności) | >81 dB |
| Zakres przenoszonych częstotliwości | >50 Hz - >20 kHz (+1/-3 dB) |
| Wejście tunera | 2 gniazda typu RCA |
| Czułość | 300 mV (-10 dB) |
| Impedancja | 30 kOhm |
| Stosunek sygnał / szum (przy maks. głośności) | >81 dB |
| Zakres przenoszonych częstotliwości | >50 Hz - >20 kHz (+1/-3 dB) |

Wyjścia:

| Wyjście głośnikowe strefowe | terminal typu „euroblock” |
| --- | --- |
| Wysokie Z | 100 V |
| Wyjścia głośnikowe | terminal typu „euroblock” |
| Wysokie Z | 50 V (20 Ohm), 70 V (39,2 Ohm), 100 V (80 Ohm) |
| Niskie Z | 8 Ohm |
| Zasilanie fantomowe |  |
| Wyjścia mikrofonowe 1-4 | 14 V; przełącznik „włączony / wyłączony” |
| Wyjście przedwzmacniacza | gniazdo RCA |
| Poziom | 1 V |
| Wyjście do nagrywania | gniazdo RCA mono |
| Poziom | 1 V |
| Wyjście priorytetowe |  |
| Poziom | 24 V DC; maks. 0,6 A, zabezpieczenie przeciwzwarciowe |
| Sygnał ostrzegawczy (Chime) | 2-tonowy, aktywowany przez zamknięcie kontaktu, włączanie i wyłączanie oraz regulacja poziomu za pomocą potencjometru |
| Tryby priorytetowe |  |
| I | Wejście awaryjne / telefoniczne |
| Czułość | 200 mV przy 1 kHz |
| Funkcja | wycisza wszystkie inne sygnały; >40 dB |
| II | Wyciszanie głosowe, dla mikrofonu nr 1 |
| Czułość | 0,6 mV przy 1 kHz |
| Funkcja | wycisza sygnały z mikrofonów nr 1, 2 i 3 oraz z wejść liniowych; włączanie, wyłączanie i regulacja poziomu potencjometrem; >40 dB |
| III | Kontakt priorytetowy |
| Funkcja | wycisza wszystkie źródła liniowe; >40 dB |