INSTRUKCJA OBSŁUGI  WZMACNIACZA  MA 200 CDR

MA200CDR to profesjonalny 4-strefowy nagłośnieniowy wzmacniacz miksujący, przeznaczony do zastosowań komercyjnych i przemysłowych. Rozwiązaniem niezwykle rzadko spotykanym w konkurencyjnych urządzeniach jest zastosowanie przy wszystkich wejściach mikrofonowych zintegrowanych filtrów mowy, zbudowanych w oparciu o wysokiej klasy elementy tranzystorowe, co pozwala na dobrą kontrolę poziomu przydźwięku i szumów przy użyciu długich kabli.

Może obsługiwać 8-ohmowe lub stałonapięciowe linie głośnikowe (50, 70 lub 100 V).

Wzmacniacz wyposażony jest w zintegrowany odbiornik radiowy, 4 wejścia mikrofonowe, 4 wybieralne wejścia liniowe i jedno wejście awaryjne/telefoniczne.

Wejście mikrofonowe nr 1 pełni rolę głównego mikrofonowego wejścia przywoławczego, sygnał do niego może być dostarczony poprzez 6,3-milimetrowe gniazdo typu TRS znajdujące się na płycie czołowej urządzenia lub też przez gniazdko uniwersalne typu XLR3/jack, gniazdo typu DIN 5 lub złącze typu „euroblock” umieszczone z tyłu urządzenia.

Wzmacniacz MA200CDR jest wyposażony w trójstopniowy system priorytetowy.

Najwyższy priorytet ma wejście awaryjne/telefoniczne z tyłu urządzenia. Sygnał z tego wejścia biegnie bezpośrednio do głównego wzmacniacza, z pominięciem wszystkich regulacji na przednim panelu oraz tłumika obok ustawień poziomu wejść. Drugi z kolei poziom priorytetu przypisany jest do wejścia mikrofonowego nr 1. Za pomocą regulatora położonego obok wejścia typu XLR można aktywować głosowe (aktywowane głosem) wyciszenie dla mikrofonu nr 1, które wycisza wszystkie inne sygnały, za wyjątkiem wejścia awaryjnego. Trzeci poziom priorytetu można aktywować za pomocą „suchego” kontaktu („nadrzędny w stosunku do muzyki”), a jego aktywacja wycisza tylko wszystkie wejścia służące do odtwarzania muzyki w tle. Kontakt ten aktywuje również dźwięki ostrzegawcze, jeśli tylko ich poziom został ustawiony za pomocą potencjometru „poziom dźwięków ostrzegawczych”.

Obsługa każdej z 4 stref może być niezależnie włączona lub wyłączona.

W odróżnieniu od konkurencyjnych wzmacniaczy wielostrefowych, całkowite obciążenie (240 W RMS) może pochodzić z dowolnej kombinacji wszystkich 4 stref. Strefa 4 ma dodatkową właściwość. Za pomocą przełączników na płycie czołowej można dokonać wyboru czy w strefie tej ma być odbierana tylko muzyka w tle, tylko komunikaty, obydwa te rodzaje sygnału, czy też żaden z nich.

Po aktywowaniu priorytetu staje się dostępne wyjście o stałoprądowe o napięciu 24 V (max. pojemność 1 A), służące do aktywacji przekazywania priorytetów do tłumików głośników lub innych urządzeń.

W razie potrzeby sygnały transmitowane przez wzmacniacz miksujący MA200CDR mogą być zapisywane poprzez wyjście przeznaczone do podłączania urządzeń nagrywających.

MA200CDR jest urządzeniem typu „wszystko w jednym”, przeznaczonym do budowania większych profesjonalnych instalacji nagłośnieniowych. W ścieżkę sygnału można wpiąć dodatkowy korektor (jak na przykład APart PXQ2215) lub podłączyć dodatkowe wzmacniacze mocy (APart PA240P), złączy typu RCA oznaczonych „wyjście przedwzmacniacza/wejście wzmacniacza mocy”.

Wzmacniacz MA200CDR spełnia wymogi standardów CE.

Ważne uwagi dotyczące bezpieczeństwa

- Należy zachować instrukcję do późniejszego korzystania.

- Woda i wilgoć są największymi wrogami urządzeń elektrycznych. Używanie ich w warunkach zwiększonej wilgotności może być nawet niebezpieczne.

- Urządzenie należy czyścić tylko za pomocą suchej ściereczki.

- Nie wolno używać urządzenia w pobliżu grzejników lub stawiać na nim innych urządzeń, które generują duże ilości ciepła.

- Trzeba upewnić się, że urządzenie jest zawsze podłączone do bezpiecznego elektrycznego uziemienia. Nie można ograniczyć problemu uziemienia tylko do zastosowania wtyczki zasilającej z bolcem uziemiającym. W razie wątpliwości należy skontaktować się z przedstawicielem dystrybutora urządzenia lub z wykwalifikowanym technikiem.

- Należy ostrożnie obchodzić się z przewodem zasilającym. Nigdy nie można używać uszkodzonego przewodu zasilającego i instalować przewodu w taki sposób, by ktoś mógł na niego nadepnąć.

- Należy używać tylko akcesoriów wskazanych przez producenta urządzenia.

- Zniekształcony dźwięk wskazuje na niewłaściwe warunki pracy. W takim przypadku należy zmniejszyć poziom głośności, sprawdzić podłączenie głośników i źródeł dźwięku, lub wyłączyć urządzenie.

- Należy odłączyć urządzenie od głównego źródła zasilania, jeśli dłuższy czas nie będzie używane.

- W przypadku gdy ze wzmacniacza MA200CDR wydobywa się dym lub przykry zapach – trzeba niezwłocznie wyłączyć urządzenie i odłączyć je z sieci.

- Urządzenie może być serwisowane wyłącznie przez wykwalifikowany personel. W przeciwnym razie można utracić gwarancję.

- Nie należy zdejmować obudowy urządzenia. Zdjęcie obudowy naraża użytkownika na porażenie prądem elektrycznym o wysokim napięciu.

- Zalecamy także używanie tylnych otworów montażowych, szczególnie przy montażu w ruchomych szafkach.

- Nie należy zasłaniać wlotów powietrza w obudowie wzmacniacza oraz zapewnić odpowiedni dopływ świeżego powietrza.

- Należy sprawdzić stan urządzenia po jego rozpakowaniu. Jeśli na opakowaniu widoczne są zewnętrzne uszkodzenia, należy niezwłocznie poinformować o tym dostawcę.

- Przed podłączeniem głośników należy sprawdzić łącza głośników pod kątem dostarczanej mocy (za pomocą miernika mocy APart WM100) oraz zwarć.

Panel przedni

- Włącznik mocy. Służy do włączania i wyłączania urządzenia

- Wskaźnik przeciążenia. Ta czerwona dioda LED świeci się, gdy zadziałało jedno z zabezpieczeń. Jednocześnie będzie słychać dźwięk zniekształcony lub w ogóle nie będzie słychać dźwięku. Dzieje się tak w przypadku przegrzania wzmacniacza lub jest rezultatem pobierania zbyt wysokiej mocy ze wzmacniacza bądź jeśli impedancja podłączonych linii głośników jest niższa od minimalnej dopuszczalnej impedancji obciążenia (patrz punkt 17).

- Wskaźniki poziomu/granicy przesterowania. Zielona dioda LED zapala się po włączeniu wzmacniacza. Do pracy w normalnych warunkach wskaźnik głośności powinien być utrzymywany poniżej poziomu 0 dB (100%). Przy osiągnięciu poziomu –2,5 dB uaktywnia się ogranicznik. Czerwona dioda LED wskazuje, że włączony został „automatyczny układ wzmocnienia”, utrzymujący poziom głośności poniżej przesterowania. Nie jest to zatem wskaźnik przesterowania, lecz wskaźnik „automatycznego układu wzmocnienia”.

- Przełącznik stref. Za pomocą tych przełączników można aktywować wyjścia do poszczególnych stref. Zielona dioda LED po lewej stronie przełączników potwierdza aktywację stref od 1 do 3. Dla strefy 4 dostępne są dwa przełączniki. Za ich pomocą można zadecydować czy do strefy 4 będzie przesyłana tylko muzyka w tle, tylko komunikaty słowne, obydwa te rodzaje sygnałów, czy też żaden z nich. Dokonany wybór zostanie potwierdzony przez żółte diody. W przypadku wyboru trybu tylko muzyki w tle dla strefy 4, podczas przywoływania w strefie tej będzie panowała cisza.

- Główna regulacja poziomu. Za pomocą tego pokrętła można wyregulować poziom głośności całkowitego sygnału do pożądanego poziomu.

- Wejście mikrofonowe nr 1. To zbalansowane 6,3-milimetrowe gniazdo TRS typu jack zostało połączone równolegle z pozostałymi trzema opcjonalnymi gniazdami dla mikrofonu nr 1, umieszczonymi z tyłu wzmacniacza. Dla zapewnienia satysfakcjonującego działania w danym momencie powinno się korzystać tylko z jednego z wejść dostępnych dla mikrofonu nr 1. Dla mikrofonu numer 1 można przypisać priorytet w stosunku do wszystkich innych wejść, używając funkcji priorytetu głosowego (patrz punkt 29).

- Regulacja poziomu dla mikrofonu nr 1. Dostosowuje poziom głośności mikrofonu podłączonego do jednego ze złącz wejściowych (6,3-mm jack, XLR3 combo, DIN 5 lub Euroblock).

- Regulacje poziomu dla mikrofonów nr 2 i 3. Obracając każdy z potencjometrów zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara można ustawić pożądany poziom tych wejść w odniesieniu do całego zmiksowanego sygnału. Dla obniżenia tych poziomów należy obrócić potencjometry w przeciwnym kierunku. Potencjometry regulujące poziomy głośności dla nieużywanych wejść powinny być przekręcone maksymalnie w lewo. W przeciwnym razie może pojawić się syk.

- Regulacja poziomu dla mikrofonu nr 4/wejścia liniowego nr 4. Dostosowuje poziom sygnału wejściowego mikrofonu podłączonego do gniazda XLR combo z tyłu urządzenia lub źródła sygnału podłączonego do stereofonicznego wejścia liniowego nr 4 typu RCA.

- Dioda „wyciszony przez priorytet”. Ta czerwona dioda miga gdy został aktywowany którykolwiek z trybów priorytetowych.

- Regulacja poziomu muzyki. Za pomocą tego potencjometru można ustawić poziom wybranego źródła liniowego.

- Przełącznik źródeł liniowych. Służy do wyboru pożądanego źródła muzyki (wejście uniwersalne, odtwarzacz CD lub tuner).

- Regulacja tonów niskich. Służy do ustawiania poziomu tonów niskich zgodnie z gustem użytkownika. W pomieszczeniach z silnym pogłosem można zwiększyć wyrazistość dźwięku przez obniżenie poziomu tonów niskich. Pozostawienie pokrętła w pozycji centralnej zapewnia płaską charakterystykę brzmienia.

- Regulacja tonów wysokich. Służy do ustawiania poziomu tonów wysokich zgodnie z gustem i potrzebami użytkownika. Dodanie wyższych częstotliwości nadaje dźwiękowi jaskrawości. Sprzężenie zwrotne wysokiej częstotliwości można zlikwidować zmniejszając poziom tonów wysokich. Pozostawienie pokrętła w pozycji centralnej zapewnia płaską charakterystykę brzmienia.

Panel tylny

- Przełącznik napięcia zasilającego. Należy ustawić przełącznik zgodnie z wielkością napięcia w lokalnej sieci elektrycznej. W razie jakichkolwiek wątpliwości należy skontaktować się z przedstawicielem dystrybutora. Urządzenie jest dostarczane z przełącznikiem ustawionym w pozycji „prąd zmienny 230 V”.

- Gniazdo zasilające. Urządzenie można podłączyć do sieci za pomocą standardowego kabla zasilającego typu IEC. Gniazdo to zawiera wolno przepalający się 6,3-amperowy bezpiecznik. Aby wymienić przepalony bezpiecznik można użyć śrubokrętu do podważenia i wyciągnięcia bezpiecznika z przegródki, a następnie zastąpić go bezpiecznikiem tego samego typu. Jeżeli przepala się regularnie, należy sprawdzić obciążenie wzmacniacza podłączonymi głośnikami lub dostarczyć MA200CDR do autoryzowanego punktu serwisowego. Najpierw trzeba jednak sprawdzić czy był użyty szybko przepalający się bezpiecznik.

- 100-woltowe strefowe wyjścia głośnikowe. Jeśli istnieje potrzeba aktywowania/deaktywacji osobnych stref głośnikowych należy używać wyjść 100-woltowych. Złącza te mogą być stosowane tylko do obsługi urządzeń dostosowanych do napięcia 100 V. Aktywuje się je za pomocą przełączników na płycie czołowej wzmacniacza (patrz punkt 4). Nie można używać tych 100-woltowych wyjść wraz z przyłączami 8-ohmowymi, 50-woltowymi ani 70-woltowymi. Minimalna całkowita impedancja wszystkich podłączonych 100-woltowych linii głośnikowych musi wynosić co najmniej 50 Ohm (100 V x 100 V/50 Ohm = 200 W).

- Zasilacz awaryjny. Wzmacniacz może być zasilany bezpośrednio z awaryjnego akumulatora lub zasilacza dostarczającego prąd stały o napięciu 24 V i natężeniu 20 A.

- Wyjścia głośnikowe. Dla niskich impedancji należy stosować wyjścia COM i 8 Ohm. Całkowita impedancja podłączonych głośników powinna przekraczać 8 Ohm. Dla 50-woltowych, 70-woltowych i 100-woltowych linii głośnikowych należy stosować wyjścia COM i 50-woltowe, 70-woltowe lub 100-woltowe przyłącza. Dla 100-woltowych linii głośnikowych ich całkowita minimalna impedancja powinna wynosić co najmniej 50 Ohm. Dla linii 70-woltowych całkowita minimalna impedancja powinna wynosić 24,5 Ohm, a dla linii 50-woltowych 12,5 Ohm. Nie można stosować jednocześnie różnych typów podłączeń głośników. W danym momencie można stosować tylko jeden typ podłączeń, chyba że użytkownik jest w stanie dokładnie wyliczyć kombinacje, której zastosowanie nie spowoduje przeciążenia wzmacniacza (przykład: 100 Ohm przy 100 V dla strefy „głośnej” w kombinacji z 25 Ohm i 50 V dla strefy „cichej”).

- Wyjście prądu stałego o napięciu 24 V. Przyłącze to dostarcza prąd stały o napięciu (+/-) 24 V (maks. natężenie 1 A) od chwili aktywacji priorytetu, do sterowania priorytetów przekazywanych do tłumików głośności lub innych urządzeń.

- Wejście wzmacniacza mocy/wyjście przedwzmacniacza. Można przesłać sygnał z przedwzmacniacza do zewnętrznego urządzenia takiego jak korektor (APart PXQ2215) lub ogranicznika i przesłać z powrotem przetworzony sygnał do wzmacniacza przez wejście wzmacniacza mocy. Z wyjścia przedwzmacniacza można także przesłać sygnał do dodatkowych wzmacniaczy mocy takich jak APart PA240P. Nie należy zapominać o zwrotnym dostarczeniu wzmocnionego sygnału do wejścia wzmacniacza mocy. Jeśli tego rodzaju funkcje nie są wykorzystywane pary złączy RCA powinny zostać zmostkowane (zwarte).

- Monofoniczne wyjście tunera. Za pomocą tego wyjścia można przesłać stały sygnał z wewnętzrnego tunera wzmacniacza MA200CDR do innych urządzeń, takich jak system telefoniczny „muzyka w oczekiwaniu na rozmowę”.

- Wyjście nagrywania. Jeśli potrzebna jest kopia całkowitego zmiksowanego sygnału można podłączyć do tego wyjścia dowolne urządzenie nagrywające, takie jak magnetofon, nagrywarkę MiniDisc, magnetowid VHS, itp... Można także użyć tego wyjścia do dostarczenia sygnału do dodatkowego wzmacniacza. Poziom sygnału tego wyjścia nie może być osobno regulowany. Jeżeli wyjście przedwzmacniacza lub wyjście nagrywania wzmacniacza MA200CDR zostanie podłączone do wejścia mikrofonowego innego wzmacniacza miksującego – wejście to zostanie przeciążone dostarczonym sygnałem i dźwięk zostanie „przykryty” zniekształceniami. W takim przypadku należy wykorzystać wejście liniowe, układ dopasowujący lub inne urządzenie regulujące poziom sygnału. Nigdy nie można podłączać wyjścia nagrywania do wyjścia głośnikowego wzmacniacza!

- Wyjście (wejście) CD stereo, 500 mV. Za pomocą tego wyjścia można przesłać stały sygnał z wewnętrznego odtwarzacza CD/MP3 do innych urządzeń, takich jak system telefoniczny „muzyka w oczekiwaniu na rozmowę”. W przypadku gdy wewnętrzny odtwarzacz CD został wyłączony, przez to wyjście można przesyłać inny sygnał liniowy. W tym przypadku nie należy włączać wewnętrznego odtwarzacza CD.

- Wejście uniwersalne (AUX), 500 mV. To stereofoniczne wejście typu RCA można wykorzystywać do podłączania źródeł dźwięku o poziomie liniowym, takich jak odtwarzacz CD, odtwarzacz MiniDisc, komputer, itp... Wyboru dokonuje się za pomocą przełącznika na przednim panelu (patrz punkt 12). Sygnały stereofoniczne zostaną zsumowane.

- Wejście liniowe nr 4, 200 mV/wejście mikrofonowe nr 4. W danym momencie można używać tylko jednego z tych połączonych równolegle wejść! Do zbalansowanego wejścia XLR3 można podłączyć każdy mikrofon wyposażony w zbalansowany, dwużyłowy ekranowany przewód (1=uziemienie / 2=gorący / 3=zimny). Jak używać mikrofonów pojemnościowych – patrz punkt 41. Wejście mikrofonowe nr 4 to gniazdo typu XLR3/combo, akceptujące zarówno normalną „męską” wtyczkę typu XLR3, jak też wtyczkę 6,3-mm typu „jack”.

- Wejścia mikrofonowe nr 2 i 3 typu XLR. Do zbalansowanego wejścia XLR można podłączyć każdy mikrofon wyposażony w zbalansowany, dwużyłowy ekranowany przewód (1=uziemienie / 2=gorący / 3=zimny).

- Wejścia mikrofonowe nr 1 typu XLR/DIN5/Euroblock. W danym momencie można używać tylko jednego z tych połączonych równolegle wejść! Patrz schemat podłączeń z tyłu urządzenia. Te trzy wejścia zostały połączone równolegle ze zbalansowanym gniazdem na płycie czołowej wzmacniacza. W przypadku zastosowania mikrofonów przywoławczych typu APart MICPAT lub MICPAB, podłączonych bezpośrednio do wejścia typu DIN5 – sygnały dostarczane do wejść liniowych są automatycznie wyciszane w trakcie przywoływania. Tego samego rodzaju podłączeń można dokonać używając złącza typu Euroblock. Jak używać „wyciszania głosowego” – patrz punkt 29. Zasilanie mikrofonów: używanie mikrofonów pojemnościowych – patrz punkt 41.

- Głosowe wyciszanie wszystkich sygnałów. Gdy za poprzez obrócenie tego trymera w prawo do wymaganego poziomu progowego zostanie aktywowany tryb „wyciszanie głosowe” – dowolny sygnał dostarczany do jednego z wejść mikrofonowych nr 1 otrzymuje status priorytetowego. Jeżeli funkcja „wyciszanie głosowe” nie jest używana, trymer powinien zostać obrócony w lewo do skrajnego położenia „wyłączony”.

- Kontakt „nadrzędny w stosunku do muzyki”. Poprzez zamknięcie tego kontaktu złącza Euroblock lub kontaktów nr 4 i 5 złącza DIN5, sygnał z mikrofonu nr 1 uzyskuje priorytet w stosunku do sygnałów ze źródeł muzycznych (TUNER, CD i AUX). Wszystkie pozostałe mikrofony pozostają aktywne. Zamknięcie jednego z tych kontaktów może nadać priorytety także dla innych wejść mikrofonowych. W tym samym czasie na przyłączu nr 20 staje się dostępny sygnał prądu stałego o napięciu 24 V. Jest to bardzo przydatne w przypadku używania do 4 mikrofonów jednocześnie, na przykład w supermarketach, itp...

- Poziom dźwięku ostrzegawczego. Jeśli jeden z priorytetowych kontaktów jest zamknięty można aktywować dźwięki ostrzegawcze za pomocą tego trymera, obracając go w prawo do pożądanego poziomu ustawienia sygnału ostrzegawczego. Jeśli funkcja „dźwięk ostrzegawczy” nie jest używana, trymer powinien zostać obrócony w lewo do skrajnego położenia „wyłączony”.

- Wejście awaryjne/telefoniczne. Za pomocą tego wejścia można przekazywać komunikaty awaryjne, alarmowe, itp. .. To wejście typu liniowego wyposażone jest w układ automatycznej aktywacji, włączający się po dostarczeniu sygnału o napięciu powyżej 200 mV, a także w liniowy transformator, zabezpieczający przed powstawaniem pętli uziemienia (przydatne dla telefonu). Należy stosować zbalansowany, ekranowany przewód liniowy. Należy połączyć sygnał HOT („gorący) ze złączem ‘+”, sygnał COLD („zimny”) ze złączem „-„, a ekran ze złączem G (podłączając ekran tylko po stronie wzmacniacza MA200CDR można zapobiec powstaniu pętli uziemienia, która generuje przydźwięk i buczenie). Sygnał ten jest przesyłany bezpośrednio do wzmacniacza. Nie można do tego wejścia podłączać mikrofonów bez pośrednictwa przedwzmacniacza dopasowującego poziom sygnału mikrofonu do poziomu liniowego.

- Poziom sygnału wejścia awaryjnego/telefonicznego. Za pomocą tego potencjometru można ustawić liniowy sygnał przesyłany do priorytetowego wejścia awaryjnego/telefonicznego na pożądanym poziomie. Na poziom ten nie ma wpływu ustawienie głównej regulacji poziomu.

- Antena FM. Gniazdko to służy do podłączenia anteny FM o impedancji 75 Ohm. Można zastosować do tego celu dołączoną do zestawu pokojową antenę, jednak dla poprawienia odbioru stacji radiowych warto zainstalować wyższej klasy zewnętrzną antenę lub podłączyć MA200CDR do kablowej sieci radiowej.

- Gniazdko anteny AM. Gniazdko to służy do podłączenia znajdującej się w zestawie anteny AM.

- Wylot wentylacyjny. Otwór ten powinien pozostawać zawsze odkryty! Dla zapewnienia długiej żywotności wentylatora jest on włączany tylko po osiągnięciu przez radiator określonej temperatury.

MA200CDR – obsługa tunera i odtwarzacza CD / MP3

Odbiornik Radiowy

Przełącznik zakresów FM/AM (AM/FM mode switch). Każdorazowe naciśnięcie tego przycisku przełącza tuner z zakresu fal ultrakrótkich (FM) na zakres fal średnich (AM), a kolejne z powrotem z AM na FM. Symbol aktualnie odbieranego zakresu pokazywany jest po lewej stronie wyświetlacza tunera.

Wyszukiwanie góra/dół (Scan UP/DOWN). Po naciśnięciu i przytrzymaniu przez kilka sekund przycisku „góra” (UP) lub „dół” (DOWN) tuner rozpocznie wyszukiwanie kolejnej/poprzedniej stacji radiowej nadającej wystarczająco silny sygnał (automatyczne wyszukiwanie). Krótkie naciśnięcie jednego z tych przycisków rozpoczyna wyszukiwanie w trybie ręcznym. Każdorazowe naciśnięcie zmienia częstotliwość o 50 kHz w zakresie FM i o 9 kHz w zakresie AM.

Przeszukiwanie zaprogramowanych stacji radiowych (Memory scan). Po naciśnięciu tego przycisku tuner rozpocznie przeszukiwanie wcześniej zaprogramowanych stacji radiowych. Każda zaprogramowana stacja będzie słyszana przez około 3 sekundy, po czym tuner przełączy się na kolejną i tak aż do czasu znalezienia pożądanej stacji. Ponowne naciśnięcie przycisku spowoduje wyłączenie funkcji przeszukiwania.

Programowanie stacji radiowych (Memory set). Po znalezieniu lubianej stacji radiowej można ją zachować w pamięci tunera. Po naciśnięciu przycisku „Programowanie stacji” (MEMORY SCAN) w prawym górnym rogu wyświetlacza tunera pojawi się symbol „MEMORY”. Następnie należy wybrać jedną z 10 dostępnych lokacji pamięci za pomocą małych przycisków w dolnej części przedniego panelu wzmacniacza. Nie ma potrzeby potwierdzania dokonanego wyboru. Kod danej lokacji pamięci pojawi się w postaci dużej cyfry po prawej stronie wyświetlacza tunera. Pierwsze pięć (1-5) lokacji pamięci można wybrać bezpośrednio za pomocą przycisków. Aby wybrać pozostałe lokacje (6-10) należy nacisnąć najpierw klawisz „shift”, a następnie klawisz lokacji pamięci nr 1, 2, 3, 4 lub 5. Dostępne jest łącznie 10 lokacji pamięci dla zakresu FM i 10 lokacji dla zakresu AM.

Odtwarzacz CD/MP3

Włączanie/wyłączanie odtwarzacza CD (CD power on/off). Po jednokrotnym wciśnięciu przycisku odtwarzacz CD zostanie włączony. Na wyświetlaczu pojawi się komunikat „szukanie” (SCAN), a następnie „otwórz” (OPEN) i „brak płyty” (NO disc), jeśli płyta CD nie została włożona do urządzenia. Jeżeli odtwarzacz CD nie jest używany, powinien zostać wyłączony.

Szczelina na płytę CD (CD slot). Należy delikatnie wsunąć płytę CD do szczeliny – na wyświetlaczu pojawi się komunikat „zamknij” (CLOSE),  a następnie informacja o ilości utworów na płycie. Nie można więcej naciskać płyty, jeśli została już wciągnięta przez mechanizm odtwarzacza. Rozpocznie się automatycznie odtwarzanie pierwszego utworu na płycie, a po prawej stronie wyświetlacza pokaże się informacja o czasie upływającym od początku utworu. Po lewej stronie wyświetlacza zostanie pokazany rodzaj odtwarzanej płyty (CD audio lub MP3) oraz tryb odtwarzania. Domyślnie odtwarzacz CD jest ustawiony w trybie odtwarzania ciągłego w pętli (loop mode).

Po włożeniu płyty CD zawierającej pliki MP3, odtwarzacz rozpocznie liczenie plików znajdujących się w każdym z katalogów na płycie. Na prawo od symbolu „MP3” na wyświetlaczu pojawi się numer katalogu i licznik rozpocznie odliczanie do czasu policzenia ostatniego pliku. Potem rozpocznie się odtwarzanie pierwszego utworu (pliku) z pierwszego katalogu na płycie.

Następny/poprzedni utwór (Next/previous track). Przyciski te służą do przeskakiwania w czasie odtwarzania do następnego lub poprzedniego utworu na płycie.

Odtwarzanie/pauza (Play/pause). Po jednokrotnym naciśnięciu odtwarzanie muzyki zostaje wstrzymane i pojawia się na wyświetlaczu wskaźnik „pauza” (PAUSE). Cyfry pokazujące czas upływający od początku utworu zaczną pulsować. Po ponownym naciśnięciu tego przycisku rozpocznie się ponownie odtwarzanie muzyki.

Stop/wyrzucanie płyty (Stop/eject). W celu zatrzymania odtwarzacza CD w trakcie odtwarzania należy jednokrotnie nacisnąć ten przycisk. Na wyświetlaczu pojawi się informacja o ilości utworów na płycie, a w przypadku płyt z plikami MP3 – również informacja o ilości katalogów. Po ponownym naciśnięciu przycisku płyta CD zostanie częściowo wysunięta z urządzenia, a na wyświetlaczu pojawi się komunikat „otwórz” (OPEN). Należy wówczas wyjąć płytę z odtwarzacza. Jeśli płyta CD nie zostanie wyjęta, zostanie wciągnięta ponownie do odtwarzacza i rozpocznie się od nowa jej odtwarzanie.

Tryb odtwarzania (Play mode). W każdej chwili sposób odtwarzania może zostać zmieniony. Początkowo odtwarzanie płyty CD (lub MP3) odbywa się w trybie ciągłego odtwarzania. Dostępne są następujące tryby odtwarzania: Ciągły (Continuous) – „( )” na wyświetlaczu, losowy (random) – „RANDOM”, wielokrotne odtwarzanie pierwszego utworu (play track 1 repeatedly) – „1”,oraz tryb jednorazowego odtwarzania całej płyty (play CD once until the end) – „?”

Wybór katalogu (Folder select). Jeśli utwory muzyczne na płycie są pogrupowane w katalogach (dotyczy tylko płyt z plikami MP3), można poruszać się między tymi katalogami, aktywując funkcję „katalog” (FOLDER). Następnie można przełączać katalogi używając przycisków „następny/poprzedni” (next/previous). Aby wyłączyć obsługę katalogów należy ponownie użyć przycisku „katalog” (FOLDER).

Programowanie (Program set). W każdej chwili można przejść do trybu programowania. W tym celu należy przycisnąć klawisz „programowanie” (PROGRAM), a wybór tego trybu pracy odtwarzacza zostanie potwierdzony odpowiednim symbolem w prawym górnym rogu wyświetlacza. Następnie należy wybrać utwór (utwory), które chciałoby się usłyszeć.

Ustawienia wewnątrz urządzenia powinny być wykonywane tylko przez osoby doświadczone w pracy z urządzeniami elektrycznymi !!!!

Zasilanie mikrofonów

Zwory włączające/wyłączające zasilanie mikrofonów.

Wzmacniacz MA200CDR jest dostarczany ze zworami ustawionymi w pozycji „wyłączony” (OFF). Zwora jest dostępna dla każdego z czterech wejść mikrofonowych. Przełączenie zwory w pozycję „włączony” (ON) spowoduje dostarczenie zasilania do odpowiedniego wejścia mikrofonowego, co pozwoli na używanie mikrofonów pojemnościowych. W tym przypadku nie można stosować podłączeń niezbalansowanych! Zasilanie mikrofonowe nie uszkodzi natomiast zbalansowanych mikrofonów dynamicznych.

Bezpiecznik zasilacza (wewnątrz obudowy)

W razie przepalenia się tego bezpiecznika należy wymienić go na nowy tego samego typu: 20-amperowy, szybko przepalający się. Jeśli zdarza się to często należy skontaktować się z przedstawicielem dystrybutora wzmacniacza.

Teraz możesz rozpocząć budowę swego solidnego systemu nagłośnieniowego,  a specjalne cechy naszego urządzenia będą w tym bardzo pomocne.

Uwaga: Zgodnie z nasza polityka ciągłych ulepszeń, do urządzenia mogą zostać wprowadzone zmiany bez wcześniejszego powiadomienia, dotyczy to także zmian do niniejszej instrukcji użytkownika.

Rozwiązywanie problemów i diagnozowanie usterek

Brak zasilania

Sprawdź czy włącznik urządzenia „on/off switch” znajduje się w pozycji „włączony” (on) oraz czy przewód zasilający został prawidłowo włożony. Jeśli te dwie przyczyny zostały sprawdzone, a MA200CDR nadal pozostaje wyłączony, prawdopodobnie bezpiecznik został przepalony.

Brak dźwięku

Sprawdź wszystkie połączenia kablowe i przełączniki głośników.

Przynajmniej główny regulator poziomu i regulator jednego ze źródeł sygnału powinien zostać obrócony w prawo.

Sprawdź czy wyjście przedwzmacniacza jest połączone z wejściem wzmacniacza mocy.

W najgorszym przypadku wzmacniacz MA200CDR znalazł się w trybie ochronnym (włączone zostały układy zabezpieczające).

Proszę sprawdź okablowanie głośników oraz ich obciążenia.

Użytkuj wzmacniacz MA200CDR w normalnych warunkach.

Dźwięk zniekształcony

Poziom sygnału wejściowego jest zbyt wysoki.

Czy nie podłączyłeś źródła sygnału liniowego do wejścia mikrofonowego?

Być może również chciałeś dostarczyć zbyt wiele mocy z MA200CDR, a obciążenie głośników może być zbyt niskie (powinno być minimum 50 Ohm dla instalacji 100-woltowych).

Sprawdź podłączenia głośników oraz ich obciążenie za pomocą miernika impedancji. Zmniejsz ustawienie głównego regulatora poziomu.

Przydźwięk i buczenie

Sprawdź okablowanie i uziemienie, być może wytworzyła się pętla uziemienia.

Sprawdź czy wszystkie połączone ze sobą urządzenia pobierają prąd z tego samego źródła zasilania.

Odbiornik radiowy może odbierać sygnał z sieci radia kablowego. W tym przypadku powstała pętla uziemienia i rozwiązaniem problemu może być wstawienie izolatora pętli uziemienia pomiędzy kabel sygnałowy i wejście antenowe.

Dane techniczne

| Pasmo przenoszenia | 40 Hz – 25 kHz (+1/-3 dB) |
| --- | --- |
| Zniekształcenia | <0,3% przy –6 dBs i 1 kHz |
| Zakres regulacji niskich tonów | +/- 10 dB dla 100 Hz |
| Zakres regulacji wysokich tonów | +/- 10 dB dla 10 kHz |
| Stosunek sygnał/szum | wzmacniacz: > 95 dB dla pasma 22 Hz – 22 kHz |
|  | wejście liniowe: > 80 dB dla pasma 22 Hz – 22 kHz |
|  | wejście mikrof: > 65 dB dla pasma 22 Hz – 22 kHz |
| Wskaźniki diodowe LED | ogranicznik włączony - czerwony |
|  | poziom sygnału 100% - żółty |
|  | zasilanie włączone - zielony |
|  | zabezpieczenie aktywne - czerwony |
| Wskaźniki aktywności stref | strefa 1, 2 i 3 – zielona dioda LED |
|  | strefa 4 – muzyka wł/wył – pomarańczowa |
|  | strefa 4 – przywoływanie dozwolone wł/wył – pomarańczowa |
| Dioda „wyciszony przez priorytet” | aktywny dowolny tryb priorytetowy – czerwona |
| Waga | około 12,7 kg |
| Wymiary | 430 (szer.) x 88 (wys.) x 356 (głęb.) mm |
|  | szerokość 19”, wysokość 2U |
| Temperatura pracy | od –10 do +45 st. C |

| Wejścia | Wejście mikrofonowe nr 1; gniazdo typu jack 6,3 mm na przedniej plycie; |
| --- | --- |
|  | gniazdo typu XLR3 combo, gniazdo typu DIN 5, złącze Euroblock |
| Czułość | 1,5 mV |
| Impedancja | 600 Ohm |
| Sygnał/szum (przy maks. głośn.) | > 65 dB |
| Zasilanie mikrofonów | 14 V (wewnętrzna zwora) |
| Pasmo przenoszenia | 80 Hz – 15 kHz (+1/-3 dB) |
| Wyciszenie głosowe | poziom wyzwalacza 0,6 mV przy 1 kHz; wycisza mikrofony nr 2,3,4 i muzykę, > 40 dB |
|  | Wejścia mikrofonowe 2,3 i 4: gniazdo zbalansowane XLR3 |
| Czułość | 1,5 mV |
| Impedancja | 600 Ohm |
| Sygnał/szum (przy maks. głośn.) | > 65 dB |
| Zasilanie mikrofonów | 14 V (wewnętrzna zwora) |
| Pasmo przenoszenia | 80 Hz – 15 kHz (+1/-3 dB) |
|  | Wejście awaryjne; złącze Euroblock |
| Czułość | 1 V |
| Impedancja | 600 Ohm |
| Sygnał/szum (przy maks. głośn.) | > 80 dB |
| Pasmo przenoszenia | 100 Hz – 25 kHz (+1/-3 dB) |
| Wyciszenie | wycisza wszystkie sygnały, > 40 dB |
|  | Wejście uniwersalne; RCA |
| Czułość | 500 mV (-6 dB) |
| Impedancja | 22 kOhm |
| Sygnał/szum (przy maks. głośn.) | > 80 dB |
| Pasmo przenoszenia | 40 Hz – 25 kHz (+1/-3 dB) |
|  | Wejście liniowe nr 4; RCA |
| Czułość | 200 mV (-14 dB) |
| Impedancja | 47 kOhm |
| Sygnał/szum (przy maks. głośn.) | > 80 dB |
| Pasmo przenoszenia | 40 Hz – 25 kHz (+1/-3 dB) |
|  | Wejście CD |
| Czułość | 500 mV (-6 dB) |
| Impedancja | 5 kOhm |
| Sygnał/szum (przy maks. głośn.) | > 80 dB |
| Pasmo przenoszenia | 40 Hz – 25 kHz (+1/-3 dB) |

INFORMACJE NA TEMAT BEZPIECZEŃSTWA

- Przeczytaj całą dokumentację przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia. Zatrzymaj całą dokumentację do przyszłego wykorzystania.

- Zachowaj karton i materiał opakowaniowy nawet jeśli sprzęt został dostarczony w dobrym stanie. Jeśli kiedykolwiek będziesz chciał wysłać urządzenie, używaj tylko oryginalnego opakowania fabrycznego.

- Nie rozlewaj wody ani innych płynów do środka lub na wierzch urządzenia.

- Upewnij się że sieciowe gniazdka zasilające spełniają wymogi zasilania opisane na tylnym panelu urządzenia.

- Nie używaj urządzenia jeśli elektryczny przewód zasilający jest postrzępiony lub zniszczony.

- Zawsze używaj urządzenie ze zmiennoprądowym  przewodem uziemiającym podłączonym do elektrycznego systemu uziemiającego.

- Pamiętaj o pozostawieniu wszystkich regulatorów wzmocnienia w pozycji spoczynkowej w czasie uruchamiania wzmacniacza, żeby zapobiec uszkodzeniu głośników jeśli do wejść wzmacniacza podłączone są źródła o wysokim poziomie sygnału.

- Nie podłączaj wejść/wyjść wzmacniacza lub konsoli do żadnych innych źródeł zasilania, takich jak akumulatory, gniazdko sieciowe lub zasilacz, niezależnie od tego czy wzmacniacz lub konsola są włączone czy wyłączone.

- Wyłącz i odłącz urządzenia z sieci zasilającej przed dokonaniem połączeń.

- Nie używaj urządzenia w pobliżu kuchenek, urządzeń grzewczych, radiatorów i innych urządzeń wytwarzających ciepło.

- Nie blokuj wentylatora ani przyłączy wentylacyjnych. Nie używaj urządzenia na powierzchni ani w środowisku, które mogą zaburzać normalny przepływ powietrza wokół urządzenia. Jeśli urządzenie jest używane w ekstremalnie zakurzonym lub zadymionym środowisku, powinno się systematycznie „zdmuchiwać” kurz z obudowy.

- Nie zdejmuj obudowy urządzenia. Zdjęcie obudowy naraża cię na potencjalne zagrożenie wysokim napięciem.

- Nie dostarczaj do wejść urządzenia sygnałów o poziomie wyższym niż wymagany do maksymalnego wysterowania urządzenia.

- Nie podłączaj wyjścia żadnego wzmacniacza z powrotem do innego wejścia.

- Nie uziemiaj czerwonego przyłącza wyjściowego, nigdy nie podłączaj czerwonego przyłącza wyjściowego do innego czerwonego przyłącza wyjściowego.

- W przypadku wadliwego działania urządzenie to może być serwisowane tylko przez wykwalifikowany personel.

O S T R Z E Ż E N I E !!!

DLA ZMNIEJSZENIA RYZYKA PORAŻENIA PRĄDEM ELEKTRYCZNYM

NIE ZDEJMUJ OBUDOWY URZĄDZENIA

WEWNĄTRZ URZĄDZENIA NIE MA ŻADNYCH CZĘŚCI PRZEZNACZONYCH DO OBSŁUGI PRZEZ UŻYTKOWNIKA

SERWISOWANIE TYLKO PRZEZ WYKWALIFIKOWANY PERSONEL