INSTRUKCJA  OBSŁUGI  WZMACNIACZA     MA 65

Wzmacniacz firmy APART o symbolu MA65 to bardzo funkcjonalny system nagłaśniający o prawdziwie profesjonalnych właściwościach. Posiadając trzy zbalansowane wejścia mikrofonowe i dwa wejścia liniowe typu RCA, to niewielkie urządzenie ma bardzo duży potencjał. Za jego pomocą można nawet używać funkcji przywoływania siedząc w samochodzie.

INSTRUKCJA  UŻYTKOWNIKA

PRZEDNI  PANEL

- Włącznik zasilania. Służy do włączania i wyłączania urządzenia.

- Wskaźnik zasilania / wartości granicznej. Dioda ta świeci się na zielono, gdy wzmacniacz jest włączony i pracuje w normalnych warunkach. Gdy z MA65 pobierana jest zbyt duża moc, dioda ta zaczyna świecić się na czerwono, informując że pobierana moc osiągnęła poziom niższy o 3 dB od mocy szczytowej wzmacniacza i zostały uruchomione ograniczniki. Dla uzyskania najlepszej jakości dźwięku oraz długiej żywotności urządzenia, powinno się utrzymywać poziom poboru mocy, przy którym dioda świeci na zielono, co zapewnia odpowiedni margines bezpieczeństwa. Wzmacniacz MA65 wyposażony jest w chłodzenie konwekcyjne i powinien pracować w ramach swoich normalnych możliwości, dostarczając maksymalnie 65 W mocy. Prawidłowe rozpraszanie wytwarzanego ciepła można zapewnić w prosty sposób. Wystarczy przy instalowaniu wzmacniacza zapewnić około 10 cm wolnej przestrzeni ponad urządzeniem oraz po jego bokach.

- Wejście mikrofonowe Mic 1. To zbalansowane wejście jest połączone równolegle z wejściami typu XLR i DIN5, znajdującymi się na tylnym panelu. W danym momencie należy używać jednego z tych trzech wejść dla mikrofonu nr 1. Wejście mikrofonowe nr 1 może mieć status priorytetowy w stosunku do wszystkich pozostałych wejść, ustawiany za pomocą funkcji „priorytetu głosowego” (patrz punkt 21 i 22).

- Regulatory głośności sygnałów dla wejść 1-2-3-4. Obracając pokrętła potencjometrów w prawo można ustawić pożądane poziomy dla poszczególnych wejść w całkowitym, zmiksowanym sygnale. Aby obniżyć te poziomy, należy obrócić odpowiednie pokrętła w lewą stronę. Poziomy głośności dla nieużywanych wejść powinny być ustawione w pozycji zerowej, w przeciwnym razie może być słyszalny szum.

- Regulacja tonów wysokich. Służy do ustawiania poziomu wysokich tonów zgodnie z indywidualnym gustem lub potrzebami. Dodanie wysokich częstotliwości nadaje dźwiękowi więcej jaskrawości. Sprzężenie zwrotne wysokiej częstotliwości można zlikwidować zmniejszając nasycenie wysokich tonów. Pozostawienie pokrętła w pozycji centralnej zapewnia płaską charakterystykę brzmienia.

- Regulacja tonów niskich. Służy do ustawiania poziomu niskich tonów zgodnie z indywidualnym gustem. W pomieszczeniach z silnym pogłosem można zwiększyć wyrazistość dźwięku poprzez obniżenie nasycenia niskich tonów. Pozostawienie pokrętła w pozycji centralnej zapewnia płaską charakterystykę brzmienia.

TYLNY  PANEL

- Przełącznik napięcia zasilającego. Należy ustawić przełącznik w pozycji zgodnej z parametrami lokalnej sieci elektrycznej. W razie wątpliwości należy skontaktować się z przedstawicielem dystrybutora wzmacniacza. Urządzenie dostarczane jest z przełącznikiem ustawionym w pozycji umożliwiającej zasilanie prądem zmiennym o napięciu 230 V.

- Gniazdo sieciowe. Urządzenie można podłączyć do sieci elektrycznej za pomocą standardowego przewodu zasilającego typu IEC. Gniazdo wyposażone jest w 1-amperowy, wolno przepalający się bezpiecznik. W razie przepalenia się bezpiecznika należy podważyć śrubokrętem pojemnik z bezpiecznikiem i wymienić bezpiecznik na inny, tego samego typu. Jeżeli bezpiecznik ten przepala się często, należy dostarczyć wzmacniacz MA65 do autoryzowanego punktu serwisowego. Najpierw należy jednak sprawdzić, czy nie został użyty szybko przepalający się bezpiecznik.

- Gniazdo zasilania prądem stałym. Wzmacniacz MA65 może być zasilany z dowolnego źródła dostarczającego prąd stały o napięciu 12 V, takiego jak na przykład akumulator samochodowy. Napięcie zasilające może być nawet nieco wyższe, maksymalnie do 14 V.

- Wyjście głośnikowe (maksymalnie 65 W). Dla niskich impedancji należy używać terminali „COM” i „8(”. Podłączane głośniki powinny mieć impedancję powyżej 8 Ohm. Do podłączania linii głośników 70-woltowych i 100-woltowych należy używać terminala „COM” i odpowiednio „70V” lub „100V”. Nie można mieszać różnych typów podłączanych linii głośników. Każdorazowo powinno się podłączać tylko jeden ich rodzaj. Przy pracy z głośnikami 100-woltowymi należy pamiętać, że ich całkowita minimalna impedancja musi wynosić 286 Ohm. Dla linii głośników 70-woltowych całkowita minimalna impedancja powinna wynosić odpowiednio 140 Ohm.

- Terminale wyciszania. Po zwarciu tych terminali sygnały przesyłane do wejść nr 3 i 4 zostają wyciszone, natomiast zostaje aktywowany dźwięk ostrzegawczy, jeżeli wcześniej poziom dźwięku ostrzegawczego został ustawiony w pozycji niezerowej (patrz punkt 19).

- Terminal uziemienia. Po podłączeniu zewnętrznego urządzenia do wzmacniacza MA65 może pojawić się słyszalny przydźwięk lub szum. To niepożądane zjawisko można zredukować łącząc terminal uziemienia z terminalem innego urządzenia. Najpowszechniejszym sposobem na pozbycie się buczenia (pętli uziemienia) jest zastosowanie izolatora pętli uziemienia w torze sygnału.

- Wejście wzmacniacza mocy/ wyjście przedwzmacniacza. Można wysłać sygnał z przedwzmacniacza wzmacniacza MA65 do zewnętrznego urządzenia, takiego jak korektor (APart PXQ2215) lub ogranicznik i następnie przesłać z powrotem zmodyfikowany sygnał do wzmacniacza przez wejście wzmacniacza mocy. Jeśli funkcja ta nie jest używana, obydwa te gniazda RCA powinny być połączone zworą.

- Wyjście do nagrywania. Jeśli potrzebna jest kopia komunikatów przywoławczych lub innych zdarzeń dźwiękowych, wzmacnianych przez wzmacniacz MA65, do tego wyjścia można podłączyć dowolne urządzenie nagrywające, takie jak magnetofon, nagrywarka MiniDisc, magnetowid VHS, itp... Wyjście to może być również zastosowane do podłączenia dodatkowego wzmacniacza. Jeżeli wyjście przedwzmacniacza lub wyjście do nagrywania wzmacniacza MA65 zostanie połączone z wejściem mikrofonowym innego wzmacniacza miksującego, sygnał przesyłany do tego wejścia będzie przesterowany, co skutkuje zniekształconym i nieczytelnym dźwiękiem. W tym przypadku należy zastosować urządzenie „DI-box” lub inne, dopasowujące poziomy sygnału. Nigdy nie należy podłączać wyjścia do nagrywania do wyjść głośnikowych wzmacniacza!

- Wejście liniowe Line 4. Do tego wejścia można podłączyć dowolne stereofoniczne źródło sygnału o poziomie liniowym, jak odtwarzacz CD, odtwarzacz Mini Disc, itp...

- Wejście Line 3 / Mic 3. W danej chwili można używać tylko jednego z tych połączonych równolegle wejść! Źródła sygnału liniowego – patrz punkt 15. Do zbalansowanego wejścia typu XLR3 można podłączyć dowolny mikrofon, używając zbalansowanego, dwużyłowego, ekranowanego przewodu (1=uziemienie, 2 = „gorąca” żyła, 3 = „zimna” żyła). Używanie mikrofonów pojemnościowych – patrz punkt 20.

- Wejście mikrofonowe Mic 2 typu XLR / Jack. W danej chwili można używać tylko jednego z tych połączonych równolegle wejść! Patrz schemat połączeń na tylnym panelu wzmacniacza. Do podłączania nie zbalansowanego mikrofonu należy używać wejścia typu „Jack”. UWAGA! Po aktywacji zasilania mikrofonowego NIE powinno się podczepiać żadnych wtyków typu „Jack”!

- Wejście mikrofonowe Mic 1 typu XLR / DIN5. W danej chwili można używać tylko jednego z tych połączonych równolegle wejść! Patrz schemat połączeń na tylnym panelu wzmacniacza. Te dwa wejścia zostały połączone równolegle ze zbalansowanym wejściem typu „Jack” na przednim panelu wzmacniacza. W przypadku używania mikrofonów przywoławczych APart typu MICPAT lub MICPACB, podłączonych bezpośrednio do wejścia typu DIN5, sygnał przesyłany do wejść nr 3 i 4 jest automatycznie wyciszany w trakcie przywoływania. Jak używać funkcji „wyciszania głosowego” – patrz punkt 21.

- Poziom dźwięku ostrzegawczego. Za pomocą tego tłumika można ustawić pożądany poziom sygnału ostrzegawczego, jeśli używane są styki „wyciszanie/sygnał ostrzegawczy” złącza typu DIN5 lub terminale wyciszania, opisane w punkcie 11. Po ustawieniu pokrętła w lewym, skrajnym położeniu, żaden sygnał ostrzegawczy nie będzie słyszalny.

USTAWIENIA WEWNĘTRZNE WZMACNIACZA  MA 65

- Zwora włączania / wyłączania zasilania mikrofonowego. Wzmacniacz MA65 dostarczany jest ze zworą ustawioną w pozycji „OFF” (wyłączony). Po ustawieniu zwory w pozycji „ON” (włączony) na wszystkich wejściach mikrofonowych pojawia się zasilanie mikrofonowe, co umożliwia korzystanie z mikrofonów pojemnościowych. W tym przypadku NIE można używać żadnych nie zbalansowanych wtyków typu „Jack”. Zasilanie mikrofonowe nie powoduje uszkodzenia mikrofonów dynamicznych.

- Zwora włączania / wyłaczania funkcji „wyciszania głosowego”. Wzmacniacz MA65 dostarczany jest ze zworą ustawioną w pozycji „OFF” (wyłączony). Po ustawieniu zwory w pozycji „ON” (włączony) na wejściu nr 1 zostaje aktywowana funkcja wyciszania głosowego. Wyciszanie aktywowane głosem wycisza sygnał przesyłany do wejść nr 2, 3 i 4. W ten sposób dostępne jest dwupoziomowe wyciszanie. Poziom siły głosu, przy którym następuje aktywacja wyciszania ustawia się za pomocą wewnętrznego tłumika (22).

- Poziom czułości głosu. Za pomocą tego tłumika ustawia się poziom siły głosu, przy którym następuje aktywacja funkcji wyciszania dla mikrofonu nr 1. Jest to możliwe tylko przy ustawieniu zwory (21) w pozycji „ON” (włączony). Powinno się dokonać ustawienia tego poziomu, w przeciwnym razie funkcja wyciszania głosowego może zostać aktywowana przez szum otoczenia lub szum zbierany przez kabel mikrofonu.

- Bezpiecznik zasilacza. Po przepaleniu się tego bezpiecznika należy wymienić go na nowy tego samego typu: 6-amperowy, szybko przepalający się. Jeżeli zdarza się to często, należy skontaktować się z najbliższym przedstawicielem dystrybutora urządzenia.

W praktyce, przy prawidłowym postępowaniu, praca z głośnikami 100-woltowymi jest całkiem prosta. Każdy 100-woltowy głośnik wyposażony jest w 100-woltowy transformator, który może być ustawiony na konkretną moc, na przykład: 1.5, 3 lub 6 W. Tak jak pokazuje powyższy rysunek, suma ustawień wszystkich głośników nie może nigdy przekraczać faktycznej mocy wzmacniacza.

Nigdy nie należy stosować w systemie 100-woltowym głośników, ani nawet pojedynczego głośnika, o niskiej impedancji (8 Ohm).

Używając bardziej technicznego języka: Jeśli wzmacniacz przywoławczy ma maksymalną moc 60 W przy 100 V, oznacza to że minimalna całkowita impedancja podłączonych głośników musi wynosić co najmniej 167 Ohm (100x100/60).

Aby sprawdzić impedancję podłączanych linii głośnikowych należy użyć dobrego miernika impedancji (na przykład APart WM100).

INFORMACJE NA TEMAT BEZPIECZEŃSTWA

- Przeczytaj całą dokumentację przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia. Zatrzymaj całą dokumentację do przyszłego wykorzystania.

- Zachowaj karton i materiał opakowaniowy nawet jeśli sprzęt został dostarczony w dobrym stanie. Jeśli kiedykolwiek będziesz chciał wysłać urządzenie, używaj tylko oryginalnego opakowania fabrycznego.

- Nie rozlewaj wody ani innych płynów do środka lub na wierzch urządzenia.

- Upewnij się że sieciowe gniazdka zasilające spełniają wymogi zasilania opisane na tylnym panelu urządzenia.

- Nie używaj urządzenia jeśli elektryczny przewód zasilający jest postrzępiony lub zniszczony.

- Zawsze używaj urządzenie ze zmiennoprądowym  przewodem uziemiającym podłączonym do elektrycznego systemu uziemiającego.

- Pamiętaj o pozostawieniu wszystkich regulatorów wzmocnienia w pozycji spoczynkowej w czasie uruchamiania wzmacniacza, żeby zapobiec uszkodzeniu głośników jeśli do wejść wzmacniacza podłączone są źródła o wysokim poziomie sygnału.

- Nie podłączaj wejść/wyjść wzmacniacza lub konsoli do żadnych innych źródeł zasilania, takich jak akumulatory, gniazdko sieciowe lub zasilacz, niezależnie od tego czy wzmacniacz lub konsola są włączone czy wyłączone.

- Wyłącz i odłącz urządzenia z sieci zasilającej przed dokonaniem połączeń.

- Nie używaj urządzenia w pobliżu kuchenek, urządzeń grzewczych, radiatorów i innych urządzeń wytwarzających ciepło.

- Nie blokuj wentylatora ani przyłączy wentylacyjnych. Nie używaj urządzenia na powierzchni ani w środowisku, które mogą zaburzać normalny przepływ powietrza wokół urządzenia. Jeśli urządzenie jest używane w ekstremalnie zakurzonym lub zadymionym środowisku, powinno się systematycznie „zdmuchiwać” kurz z obudowy.

- Nie zdejmuj obudowy urządzenia. Zdjęcie obudowy naraża cię na potencjalne zagrożenie wysokim napięciem.

- Nie dostarczaj do wejść urządzenia sygnałów o poziomie wyższym niż wymagany do maksymalnego wysterowania urządzenia.

- Nie podłączaj wyjścia żadnego wzmacniacza z powrotem do innego wejścia.

- Nie uziemiaj czerwonego przyłącza wyjściowego, nigdy nie podłączaj czerwonego przyłącza wyjściowego do innego czerwonego przyłącza wyjściowego.

- W przypadku wadliwego działania urządzenie to może być serwisowane tylko przez wykwalifikowany personel.

O S T R Z E Ż E N I E  !!!

DLA ZMNIEJSZENIA RYZYKA PORAŻENIA PRĄDEM ELEKTRYCZNYM

NIE ZDEJMUJ OBUDOWY URZĄDZENIA

WEWNĄTRZ URZĄDZENIA NIE MA ŻADNYCH CZĘŚCI PRZEZNACZONYCH DO OBSŁUGI PRZEZ UŻYTKOWNIKA

SERWISOWANIE TYLKO PRZEZ WYKWALIFIKOWANY PERSONEL