# INSTRUKCJA OBSŁUGI

# GŁOŚNIKA PROJEKTOROWEGO

# MPBD20-G

# INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

# Wprowadzenie

Przed rozpoczęciem użytkowania zakupionego sprzętu należy zapoznać się z treścią niniejszej instrukcji, zawierającej ważne informacje dotyczące instalacji i warunków uzyskania optymalnej jakości dźwięku.

Dziękujemy za zakup APart MPBD20-G, dwukierunkowego głośnika, zaprojektowanego specjalnie do odtwarzania muzyki tła na świeżym powietrzu. MPBD20-G zostały zaprojektowane i skonstruowane w centrali APart Audio w Belgii. Głośnik przeznaczony jest do stosowania w systemach 100-woltowych i może być skonfigurowany do pracy przy mocy 20 W, 10 W lub 5 W. Dyskretny projekt wzorniczy MPBD20-G pozwala na łatwe wtopienie się w otoczenie. Cechą, którą docenią wszyscy instalatorzy, jest możliwość podłączenia przewodów oraz wybrania odpowiednich odczepów transformatora bez konieczności stosowania jakichkolwiek narzędzi.

Zasady bezpiecznego użytkowania

- Niniejszą instrukcję należy zachować do późniejszego wykorzystania.

- Obudowę należy czyścić tylko za pomocą suchej ściereczki.

- Przewody głośnikowe muszą być wolne od uszkodzeń. Zastosowanie uszkodzonych przewodów głośnikowych może powodować znaczne pogorszenie jakości dźwięku, a nawet doprowadzić do uszkodzenia głośników.

- Należy używać wyłącznie akcesoriów polecanych przez producenta.

- Należy się upewnić, że konstrukcja miejsca montażowego jest w stanie utrzymać ciężar głośników.

- Należy odpowiednio dobrać liczbę i rozmieszczenie głośników, aby muzyka była dobrze słyszalna na pożądanym obszarze.

- Urządzenie powinno być ono serwisowane wyłącznie przez wykwalifikowany personel. Niedotrzymanie tego warunku skutkuje utratą gwarancji.

- Należy stosować przewody głośnikowe o dostatecznie dużej średnicy. Ma to szczególne znaczenie w przypadku większej odległości pomiędzy wzmacniaczem a głośnikami.

- Należy unikać głośnych sprzężeń zwrotnych generowanych przez mikrofony – mogą doprowadzić do uszkodzenia głośników.

- Po rozpakowaniu urządzenia należy sprawdzić jego stan. Jeśli opakowanie jest uszkodzone, należy niezwłocznie poinformować dostawcę urządzenia.

# Funkcjonalność i zalety

- Złącza nie wymagające użycia narzędzi przy podłączaniu przewodów głośnikowych. Umożliwiają stosowanie przewodów o przekroju od 0,75 do 2,5 mm².

- Wybór mocy odczepów transformatora bez konieczności użycia narzędzi.

- Znakomita zrozumiałość dźwięku.

- Uchwyt montażowy z nawierconymi otworami, umożliwiający zainstalowanie MBPD20-G w pozycji poziomej, lub z nachyleniem 45º.

- Obudowa wykonana z tworzywa ABS

Podłączanie głośników

Technologia 100 V.

Moc wzmacniacza musi być równa lub wyższa od całkowitej mocy wszystkich podłączonych głośników.

Otwieranie obudowy MPBD20-G

Należy odkręcić cztery śruby z górnej części obudowy MPBD-20G

Podłączanie MPBD-20G

0 	- Wspólny 100-woltowy przewód głośnikowy

1/1	- Podłączenie głośnika dla odczepu 20 W, 100 V

1/2	- Podłączenie głośnika dla odczepu 10 W, 100 V

1/4	- Podłączenie głośnika dla odczepu 5 W, 100 V

Dane techniczne

| Typ | MPBD-20G |
| --- | --- |
| Głośnik | 5-calowy z membraną z papieru odpornego na wilgoć |
| Moc nominalna RMS | 20 W |
| Odczepy transformatora | 20 W, 10 W, 5 W |
| Zakres przenoszonych częstotliwości | 150 Hz – 20 kHz |
| Efektywność | 93 dB / 1W / 1 m |
| Szczytowy poziom natężenia dźwięku | 106 dB |
| Klasa szczelności | 64 (pyłoszczelność, odporność na rozbryzgiwaną wodę |
| Kolor obudowy | Szary |
| Materiał obudowy | Tworzywo ABS |
| Materiał maskownicy | Aluminium |
| Materiał uchwytu montażowego | Aluminium |
| Wymiary | 272x 142 x 165 mm (z uchwytem montażowym) |
| Maksymalny przekrój przewodów głośnikowych | 2,5 mm² |
| Waga netto | 1,62 kg |
| Waga brutto | 1,83 kg |

Rysunek techniczny z wymiarami

Warunki gwarancji

Firma APart Audio gwarantuje, że ten produkt jest wolny od wszelkich wad w zakresie materiałów i jakości wykonania przez okres jednego roku od daty zakupu przez użytkownika końcowego. W okresie tym urządzenie jest bezpłatnie serwisowane w zakresie części zamiennych oraz wykonywania usług serwisowych. Gwarancja jest ważna tylko w stosunku do pierwszego nabywcy urządzenia i nie może zostać przeniesiona na inne osoby.

W czasie obowiązywania gwarancji firma APart Audio lub jedno z działających w jej imieniu przedsiębiorstw serwisowych może dokonywać bezpłatnie napraw lub wymiany każdego produktu, uznanego za uszkodzony przez przedstawiciela firmy APart Audio lub, działającego w jej imieniu, przedstawiciela autoryzowanego serwisu.

Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń i niesprawności produktu, wynikających z jego niewłaściwej instalacji lub niewłaściwego użytkowania.