INSTRUKCJA OBSŁUGI WZMACNIACZA PA 240 P

INFORMACJE NA TEMAT BEZPIECZEŃSTWA

Przed użyciem wzmacniacza PA-240P należy poświęcić kilka minut na uważne przeczytanie poniższych uwag. Te kilka chwil może pomóc zapobiec wielu późniejszym problemom.

- Należy zachować instrukcję do późniejszego korzystania.

- Woda i wilgoć są największymi wrogami urządzeń elektrycznych. Używanie ich w warunkach zwiększonej wilgotności może być nawet niebezpieczne.

- Urządzenie należy czyścić tylko za pomocą suchej ściereczki.

- Nie wolno używać urządzenia w pobliżu grzejników lub stawiać na innych urządzeniach, które generują duże ilości ciepła.

- Trzeba upewnić się, że urządzenie jest zawsze podłączone do bezpiecznego elektrycznego uziemienia. Nie można ograniczyć problemu uziemienia tylko do zastosowania wtyczki zasilającej z bolcem uziemiającym. W razie wątpliwości należy skontaktować się z przedstawicielem dystrybutora lub z wykwalifikowanym personelem technicznym.

- Należy ostrożnie obchodzić się z przewodem zasilającym. Nigdy nie można używać uszkodzonego przewodu zasilającego i instalować przewodu w taki sposób, by ktoś mógł na niego nadepnąć.

- Należy używać tylko akcesoriów wskazanych przez producenta urządzenia.

- Zniekształcony dźwięk wskazuje na niewłaściwe warunki pracy wzmacniacza. W takim przypadku należy zmniejszyć poziom głośności lub wyłączyć urządzenie.

- Należy odłączyć urządzenie od głównego źródła zasilania, jeśli dłuższy czas nie będzie używane.

- W przypadku gdy ze wzmacniacza PA-240P wydobywa się dym lub przykry zapach – trzeba niezwłocznie wyłączyć urządzenie i odłączyć je z sieci.

- Urządzenie może być serwisowane wyłącznie przez wykwalifikowany personel. W przeciwnym razie można utracić gwarancję.

- Nie należy zdejmować obudowy urządzenia. Zdjęcie obudowy naraża użytkownika na porażenie prądem elektrycznym o wysokim napięciu.

- Zaleca się także używanie tylnych otworów montażowych, szczególnie przy montażu w ruchomych szafkach.

- Nie należy zasłaniać wlotów powietrza w obudowie wzmacniacza oraz zapewnić odpowiedni dopływ świeżego powietrza.

- Należy sprawdzić stan urządzenia po jego rozpakowaniu. Jeśli na opakowaniu widoczne są zewnętrzne uszkodzenia, należy niezwłocznie poinformować o tym dostawcę.

O S T R Z E Ż E N I E !!!

DLA ZMNIEJSZENIA RYZYKA PORAŻENIA PRĄDEM ELEKTRYCZNYM

NIE ZDEJMUJ OBUDOWY ANI TYLNEGO PANELU URZĄDZENIA

WEWNĄTRZ URZĄDZENIA NIE MA ŻADNYCH CZĘŚCI PRZEZNACZONYCH DO OBSŁUGI PRZEZ UŻYTKOWNIKA

SERWISOWANIE TYLKO PRZEZ WYKWALIFIKOWANY PERSONEL

PA-240P:  PROFESJONALNY NAGŁOŚNIENIOWY WZMACNIACZ MOCY

Gratulacje! Stali się Państwo posiadaczami wysokiej jakości wzmacniacza firmy APart. PA-240P to profesjonalny wzmacniacz nagłośnieniowy do zastosowań w handlu i przemyśle.

Może on obsługiwać 4-ohmowe lub stałonapięciowe linie głośnikowe (50-70-100 V).

Wzmacniacz wyposażono w wejście do podłączenia źródła muzyki w tle (z wyjściem linii przesyłającym dalej sygnał) oraz priorytetowe wejście liniowe (do przywoływania lub komunikatów ewakuacyjnych), które może być aktywowane za pomocą stycznika bezprądowego.

Poziom głośności dla wejścia liniowego („program”) może być regulowany potencjometrem na przednim panelu wzmacniacza, zaś poziom głośności dla wejścia priorytetowego – potencjometrem na tylnym panelu. Po aktywacji wejścia priorytetowego na wyjściu wzmacniacza dostępny jest sygnał prądu stałego o napięciu 24 V, służący do aktywowania priorytetowych przekaźników tłumików głośnikowych lub innych urządzeń.

Przełącznik odłączania uziemienia może pomóc w rozwiązaniu problemów związanych z przydźwiękami lub buczeniem.

Wzmacniacz mocy PA-240P jest przeznaczony do użytkowania wraz z przedwzmacniaczami firmy APart, takimi jak PM7400 MkII lub PIR7600, albo jako rozszerzenie systemu opartego o urządzenia APart serii MA (poprzez wyjście przedwzmacniacza).

W komplecie ze wzmacniaczem znajdują się 19-calowe uchwyty montażowe.

PA-240P jest urządzeniem przeznaczonym do tworzenia większych profesjonalnych przemysłowych systemów nagłośnieniowych.

Wzmacniacz PA-240P spełnia wymogi standardów CE.

Inne wzmacniacze oraz głośniki firmy APart można znaleźć na stronie internetowej www.apart-audio.com

PANEL PRZEDNI

- Włącznik mocy. Służy do włączania i wyłączania urządzenia.

- Wskaźnik przeciążenia. Ta czerwona dioda świeci się, gdy zadziałało jedno z zabezpieczeń. Jednocześnie dźwięk nie będzie słyszalny. Dzieje się tak w przypadku przegrzania obwodów wzmacniacza, co jest skutkiem pobierania zbyt wysokiej mocy ze wzmacniacza lub obciążenia go impedancją niższą od minimalnej dopuszczalnej impedancji obciążenia.

- Wskaźniki wysterowania/granicy przesterowania. Dolna dioda świeci się na zielono po włączeniu wzmacniacza. Do pracy w normalnych warunkach wskazania wskaźnika wysterowania powinny utrzymywać się na poziomie poniżej 0 dB. Po osiągnięciu poziomu +4 dB uaktywnia się ogranicznik. Czerwona dioda pokazuje, że „automatyczny układ wzmocnienia” redukuje poziom głośności poniżej granicy przesterowania. Układ ten może zostać odłączony, lecz tylko przez wykwalifikowane osoby (patrz zwora wewnątrz urządzenia), a użytkownik PA-240P traci prawa z tytułu gwarancji. Po odłączeniu układu czerwona dioda pulsuje. To NIE jest wskaźnik przesterowania.

- Główna regulacja poziomu. Za pomocą tego potencjometru można ustawić pożądany poziom głośności sygnału dostarczanego do wejścia liniowego („program”). Zazwyczaj będzie to muzyka w tle.

- Regulacja tonów wysokich. Służy do ustawiania poziomu tonów wysokich zgodnie z gustem i potrzebami użytkownika. Dodanie wyższych częstotliwości nadaje dźwiękowi więcej jaskrawości. Sprzężenie zwrotne wysokiej częstotliwości można zlikwidować zmniejszając nasycenie wysokich tonów. Pozostawienie pokrętła w pozycji centralnej zapewnia płaską charakterystykę brzmienia.

- Regulacja tonów niskich. Służy do ustawiania poziomu tonów niskich zgodnie z gustem użytkownika. W pomieszczeniach z silnym pogłosem można zwiększyć wyrazistość dźwięku przez obniżenie nasycenia niskich tonów. Pozostawienie pokrętła w pozycji centralnej zapewnia płaską charakterystykę brzmienia.

- Wskaźnik priorytetu. Ta czerwona dioda świeci się, gdy wejście priorytetowe zostało wybrane za pomocą kontaktu wejścia priorytetowego (patrz punkt 11b).

- Wskaźnik wejścia liniowego („PROGRAM”). Ta zielona dioda świeci się, gdy wejście liniowe („program”) jest aktywne.

PANEL TYLNY

- Przełącznik odłączania uziemienia. W przypadku pojawienia się przydźwięku i buczenia po podłączeniu liniowego źródła sygnału rozwiązaniem może być odłączenie uziemienia sygnału audio. Prawidłowe okablowanie powinno zapobiec tego rodzaju problemom.

- Gniazdo sieciowe. Urządzenie można podłączyć do sieci za pomocą standardowego przewodu zasilającego typu IEC. Gniazdo sieciowe wyposażone jest 6,3-amperowy, wolno przepalający się bezpiecznik. W razie przepalenia się bezpiecznika należy podważyć śrubokrętem pojemnik z bezpiecznikiem i wymienić go na inny tego samego typu. Jeżeli bezpiecznik ten często się przepala, należy sprawdzić obciążenie wzmacniacza PA-240P przez głośniki lub dostarczyć urządzenie do autoryzowanego punktu serwisowego. Najpierw należy jednak sprawdzić, czy nie został użyty szybko przepalający się bezpiecznik.

- Złącze sterowania priorytetem.

  - Na zaciskach tego terminala dostępne jest zasilanie prądem stałym o napięciu +/-24 V i maksymalnym natężeniu 0,6 A – od chwili aktywacji „przełącznika priorytetu”. Zasilanie to służy do aktywacji priorytetowych przekaźników lokalnych tłumików głośności lub innych urządzeń.

  - Kontakt priorytetu: zwarcie tego kontaktu powoduje aktywację liniowego wejścia priorytetowego (patrz punkty 11c i 14). W tym samym momencie na zaciskach terminala (11a) pojawia się prąd stały o napięciu 24 V.

  - Wejście priorytetowe: do tego wejścia można podłączyć dodatkowe źródło sygnału audio do celów przywoływania, nadawania komunikatów awaryjnych, itp... Sygnał priorytetowy powinien mieć poziom liniowy. Należy stosować zbalansowany, ekranowany przewód liniowy, podłączając „gorącą żyłę” (HOT) do zacisku „+”, „zimną żyłę” (COLD) do zacisku „-„, a uziemienie do zacisku „G”. Do wejścia priorytetowego nie można podłączać mikrofonów bezpośrednio, bez zastosowania przedwzmacniacza mikrofonowego. Wejście to jest połączone równolegle z drugim „wejściem priorytetowym” (14), może być zatem również użyte do podłączenia dodatkowych wzmacniaczy.

- Awaryjne zasilanie/Złącze wyjścia głośnikowego.

  - Awaryjne zasilanie: Wzmacniacz może być zasilany bezpośrednio z awaryjnego akumulatora lub zasilacza dostarczającego prąd stały o napięciu 24 V i natężeniu 20 A.

  - Wyjścia głośnikowe:

    - Głośniki o niskiej impedancji podłącza się do terminali „COM” i „4 (”. Podłączane głośniki powinny mieć impedancję powyżej 4 Ohm.

    - 50-cio, 70-cio i 100-woltowe linie głośnikowe podłącza się do terminali „COM” i odpowiednio „50 V”, „70 V” lub „100 V”.

    - Przy pracy z głośnikami 100-woltowymi należy pamiętać, że całkowita minimalna impedancja podłączonych linii głośnikowych musi wynosić 42 Ohm. Dla głośników 70-woltowych całkowita minimalna impedancja powinna wynosić 20,42 Ohm, a dla głośników 50-woltowych odpowiednio 10,42 Ohm.

    - Nie należy mieszać różnych typów podłączanych linii głośników. Każdorazowo powinno się podłączyć tylko jeden ich rodzaj.

Uwaga: Nie można pomylić ze sobą dwóch złączy typu Euroblock, w przeciwnym razie do przedwzmacniacza popłynie prąd o napięciu 100 V!

- Regulacja głośności priorytetu. Za pomocą tego tłumika można ustawić pożądany poziom liniowego sygnału dla źródła podłączonego do wejścia sygnału priorytetowego (11c lub 14).

- Wejście priorytetowe. Patrz punkt 11c. Aby dokonać podłączenia do tego wejścia należy użyć wtyczki typu XLR3 lub typu „jack” o średnicy 6,3 mm. Schemat połączeń jest wydrukowany na tylnym panelu wzmacniacza.

- Wejście liniowe („program”). Do tego wejścia można dostarczyć sygnał z głównego źródła liniowego. W większości przypadków będzie to sygnał z przedwzmacniacza lub innego źródła liniowego jak tuner, odtwarzacz CD, itp... Do podłączenia należy użyć wtyczki typu XLR3 lub typu „jack” o średnicy 6,3 mm. Schemat połączeń jest wydrukowany na tylnym panelu wzmacniacza. Sygnał dostarczany do tego wejścia powinien mieć poziom liniowy. Należy stosować zbalansowany, ekranowany przewód liniowy. Nie powinno się podłączać bezpośrednio do tego wejścia mikrofonów, z pominięciem przedwzmacniacza. Wejście liniowe („program”) jest połączone równolegle z wyjściem linii („Link”) (16).

- Wyjście linii („Link”). To gniazdo połączone z wejściem linowym służy do przesyłania sygnału do dodatkowych wzmacniaczy. Przewody i złącza – patrz punkt 15.

- Otwór wentylacyjny. Otwór ten powinien zawsze pozostawać nie zasłonięty! Dla przedłużenia czasu eksploatacji wentylatora, włącza się on tylko wtedy, gdy radiatory nagrzeją się do określonej temperatury.

WEWNĘTRZNE USTAWIENIA

Wszystkie ustawienia dostępne wewnątrz wzmacniacza powinny być dokonywane tylko przez osoby posiadające dobrą znajomość sprzętu elektrycznego!

- Zwora ogranicznika przesterowania. Wzmacniacz PA-240P jest dostarczany z ogranicznikiem w pozycji aktywnej (patrz punkt 3). Zwora znajduje się po wewnętrznej stronie przedniej płytki drukowanej (PCB).

- Bezpiecznik zasilacza (wewnątrz obudowy). Gdy bezpiecznik ten przepali się, należy wymienić go na nowy tego samego typu: 20-amperowy, szybko przepalający się. Jeżeli zdarza się to często, należy skontaktować się z najbliższym przedstawicielem dystrybutora urządzenia.

DANE TECHNICZNE

| Rodzaj | 240-watowy wzmacniacz mocy |
| --- | --- |
| Moc wyjściowa | 240 Watt średniej wartości skutecznej (RMS) |
| Pasmo przenoszenia | 35 Hz – 22 kHz |
| Całkowite zniekształcenia harmoniczne | <= 0,5% (dla częstotl. 1 kHz i nominalnej mocy wyjściowej |
| Stosunek sygnał/szum | > 95 dB |
| Wejścia: Liniowe („program”) | 0 dB – 10 k / Zbalansowane + wyjście linii |
| Priorytetowe | 0 dB – 10 k / Zbalansowane |
| Wyjścia głośnikowe: Impedancja | 4 Ohm |
| Napięcie | 50 V, 70 V, 100 V |
| Dodatkowe wyjścia | Wyjście priorytetowe 24 V, maksymalnie 0,6 A |
| Regulatory barwy: Tony niskie | +/-10 dB przy 100 Hz |
| Tony wysokie | +/-10 dB przy 10 kHz |
| Potencjometry i przełączniki | 1 Regulator głośności dla sygnału priorytetowego (tylny panel) |
|  | 1 Regulator głośności dla sygnału liniowego (przedni panel) |
|  | 1 Regulator tonów wysokich |
|  | 1 Regulator tonów niskich |
|  | 1 Przełącznik sygnału priorytetowego |
| Zasilanie / Pobór mocy | Prąd zmienny 230 V (+/-5%), 50 Hz / Maksymalnie 500 VA |
|  | Zasilanie awaryjne – prąd stały o napięciu 24 V |
| Wymiary | 88 (wys.) x 430 (szer.) x 366 (głęb.) mm (bez odłączanych 19-calowych uchwytów montażowych) |
| Waga | 13,15 Kg |