INSTRUKCJA OBSŁUGI  PRZEDWZMACNIACZA  PA-CONF

PRZEDNI PANEL

1. Instrukcja dotycząca eliminacji sprzężenia zwrotnego. W przypadku pomieszczeń o dobrych właściwościach akustycznych, wyposażonych w prawidłowo zainstalowane głośniki, zjawisko sprzężenia zwrotnego nie będzie miało miejsca. Nie należy instalować mikrofonów zbyt blisko lub naprzeciwko głośników, które mają odtwarzać nadawane przez te mikrofony przekazy słowne. W takim przypadku nawet cyfrowy procesor sygnału (DSP) nie będzie w stanie wyeliminować odpowiednich częstotliwości, przy których pojawia się sprzężenie zwrotne. Trzeba także z rozwagą używać głośników, zgodnie z ich możliwościami. Projektując system nagłaśniający należy unikać tzw. martwych punktów, o znikomej słyszalności. W ten sposób nie będzie konieczności nadmiernego zwiększania głośności, by przekazywane informacje były słyszalne i zrozumiałe. System nagłośnieniowy/przywoławczy powinien być w stanie generować dźwięk na poziomie przekraczającym poziom szumów otoczenia o co najmniej 15-30 dB. Zbyt dużo niskich częstotliwości i zbyt długi czas pogłosu mogą doprowadzić do zepsucia systemu.

1.1. Przy instalacji wszystkich mikrofonów konferencyjnych należy ustawić pokrętło „głośność konferencji” (CONF. VOLUME)(11) w pozycji zerowej oraz włącznik zasilania przedwzmacniacza w pozycji „wyłączony” (OFF).

  - Należy włączyć wszystkie mikrofony, które będą używane w tym samym czasie. Zaleca się włączenie jednocześnie co najwyżej czterech mikrofonów. Zwiększenie liczby włączonych mikrofonów spowoduje zwiększenie niebezpieczeństwa powstania sprzężenia zwrotnego. Każde podwojenie liczby aktywnych mikrofonów obniża próg maksymalnego wzmocnienie sygnału bez sprzężenia zwrotnego o 3 dB.  Warto zatem pamiętać, że rozdzielenie mocy wzmacniacza z jednego na dwa mikrofony przynosi stratę mocy o 3 dB... Nie można również zapominać o właściwym ustawieniu poziomu dla dodatkowego mikrofonu, jeśli zachodzi potrzeba wykorzystania go wspólnie z mikrofonami konferencyjnymi. Sygnał dodatkowego mikrofonu ma również wpływ na poziom wzmocnienia wolny od sprzężenia zwrotnego. Jeżeli dodatkowy mikrofon jest urządzeniem bezprzewodowym powinno się zbadać jego wpływ na ewentualne powstawanie sprzężenia zwrotnego w systemie, przenosząc włączony mikrofon w różne miejsca pomieszczenia, gdzie przewiduje się jego użycie.

  - Należy powoli zwiększać poziom głośności konferencji (CONF. VOLUME) w czasie testów systemu aż do punktu gdy pojawi się sprzężenie zwrotne. Wówczas procesor sygnału (DSP) wykryje częstotliwości sprzężenia zwrotnego i wyeliminuje je z przebiegu sygnału poprzez włączenie głębokich filtrów. Należy poczekać aż procesor zakończy włączanie wszystkich filtrów (maksymalnie 20). Od tej chwili system jest gotowy do użycia.

WAŻNA UWAGA: Im mniej częstotliwości zostanie wyfiltrowane przez procesor DSP, tym lepszy będzie końcowy efekt brzmienia systemu. Jeżeli więc ustawienia systemu będą satysfakcjonujące dla użytkownika już po obcięciu kilku częstotliwości, można zatrzymać procedurę przed jej zakończeniem. Zbyt wiele wyfiltrowanych częstotliwości może sprawić, że dźwięk nabierze zbyt „szczupłego” charakteru. Jeżeli natomiast po zakończeniu filtrowania przez procesor nadal będzie pojawiało się sprzężenie zwrotne – trzeba stopniowo obniżać poziom głośności konferencji, aż do momentu gdy sprzężenie zwrotne zniknie. Filtry są filtrami typu zmiennego. Oznacza to, że gdy zostanie zaaplikowane 20 filtrów, następne wykryte sprzężenie zwrotne zostanie usunięte, ale kolejny filtr zostanie wyzerowany. Rekomenduje się zerowanie ustawień przedwzmacniacza PACONF przez wyłączenie systemu i ponowne przeprowadzenie opisanej procedury przed każdym użyciem urządzenia. Każda sytuacja wymaga bowiem innych ustawień: inne pomieszczenie, inna ilość uczestników spotkania, mniej lub więcej wykorzystanych mikrofonów...

- Omijanie kontroli sprzężenia zwrotnego. Po naciśnięciu tego przycisku uaktywnia się cyfrowy procesor sygnału (DSP) i rozpoczyna się proces eliminacji sprzężenia zwrotnego. Gdy przycisk zostanie zwolniony, procesor DSP zostaje odłączony i nie następuje eliminacja sprzężenia zwrotnego oraz nie zostają aktywowane filtry w ścieżce sygnału.

- Ustawienia cyfrowego procesora sygnału (DSP). Ustawień tych może dokonywać tylko wykwalifikowany personel techniczny. Położenie potencjometru w pozycji „godziny 12-tej” odpowiada ustawieniom fabrycznym. Obrócenie potencjometru w lewo spowoduje zmniejszenie poziomu progowego, przy którym procesor rozpoczyna działanie. W pozycji „za dwadzieścia 12-ta” procesor jest całkowicie odłączony. Obrócenie potencjometru w prawo od ustawień fabrycznych zwiększa progowy poziom aktywacji procesora DSP. Pozycję potencjometru wskazuje płaska część pokrętła.

- Okienko odbiornika podczerwieni. Za pomocą znajdującego się w zestawie pilota zdalnego sterowania można zwiększać i zmniejszać poziom głośności oraz wyciszyć system. Za pomocą pilota zdalnego sterowania innego urządzenia, podłączonego do sieci bezprzewodowej PA-CONF, można łatwo zdalnie obsługiwać wszystkie te źródła dźwięku. Połączenia - patrz punkty (21) i (22).

- Włącznik zasilania. Służy do włączania i wyłączania urządzenia. Świecąca niebieska dioda sygnalizuje włączone zasilanie. Poprzez wyłączenie zasilania kalibracja sprzężenia zwrotnego wykonana przez procesor DSP zostaje wyzerowana.

- Regulacja barwy dźwięku. Za pomocą tych potencjometrów można zgodnie z upodobaniami wyregulować barwę dźwięku liniowych źródeł sygnału podłączonych do systemu.

- Tłumik sygnału linowego. Regulator ten służy do zmieniania poziomu sygnału źródeł liniowych podłączonych do wejść typu RCA z tyłu urządzenia.

- Tłumik dodatkowego mikrofonu. Za pomocą tego potencjometru można miksować sygnał z dodatkowego (bezprzewodowego) mikrofonu, podłączonego do wejścia typu XLR na tylnym panelu przedwzmacniacza (14).

- Przycisk i wskaźnik wyciszenia mikrofonu. Pojedyncze naciśnięcie wycisza sygnał z dodatkowego mikrofonu, podłączonego do wejścia XLR. Świecąca dioda potwierdza status wyciszenia mikrofonu. Funkcja ta jest również dostępna z pilota zdalnego sterowania. Ponowne naciśnięcie przycisku reaktywuje dodatkowy mikrofon.

- Wyciszanie mikrofonów konferencyjnych. Pojedyncze naciśnięcie wycisza sygnał płynący z mikrofonów konferencyjnych,  podłączonych do wejścia „CONF. INPUT” (13). Ponowne przyciśnięcie przycisku reaktywuje mikrofony konferencyjne. Świecąca dioda potwierdza status wyciszenia. Funkcja ta jest również dostępna z pilota zdalnego sterowania.

- Głośność konferencji. Potencjometr ten służy do ustawienia pożądanego poziomu sygnału dla mikrofonów konferencyjnych podłączonych do wejścia „CONF. INPUT” (13) z tyłu urządzenia.

- Główny regulator głośności. Za jego pomocą ustawia się całkowity poziom głośności dla wszystkich źródeł sygnału podłączonych do systemu. Jest to również możliwe przy użyciu pilota zdalnego sterowania.

TYLNY PANEL

- Wejście dla mikrofonów konferencyjnych. Należy podłączać tylko mikrofony konferencyjne polecane przez producenta przedwzmacniacza PA-CONF. Stosowanie mikrofonów innych typów i innych producentów może być przyczyną uszkodzenia urządzenia, a także utraty jego gwarancji. Ważne: Przed rozpoczęciem podłączania mikrofonów konferencyjnych do wejścia „CONF. INPUT” (13) należy wyłączyć zasilanie przedwzmacniacza oraz obrócić potencjometr głośności konferencji (11) w lewo do pozycji minimalnej. Nieprzestrzeganie powyższych zasad może doprowadzić do uszkodzenia przedwzmacniacza, a nawet głośników! Należy pamiętać, że wyjście pierwszego mikrofonu konferencyjnego powinno być połączone z wejściem przedwzmacniacza. Zawsze należy stosować zbalansowane kable zakończone z obu stron wtykami typu „jack”. Stan kabli połączeniowych powinien być regularnie kontrolowany pod kątem ewentualnych zwarć, stanowiących zagrożenie zarówno dla urządzenia PA-CONF jak i dla mikrofonów konferencyjnych.

- Wejście typu XLR dla dodatkowego mikrofonu. Do tego elektronicznie zbalansowanego wejścia można podłączyć dodatkowy (bezprzewodowy) mikrofon. Najlepsze efekty przyniesie zastosowanie zarówno zbalansowanego mikrofonu jak i kabla połączeniowego.

- Przełącznik czułości MIC/LINE dla dodatkowego mikrofonu. Niektóre mikrofony bezprzewodowe mają wysoki poziom sygnału wyjściowego, dlatego też aktywacja tego przełącznika może być konieczna dla zapobieżenia przesterowaniom. Przesterowanie w torze sygnału skutkuje nieczytelnym, zniekształconym dźwiękiem.

- Filtr niskich częstotliwości. Włączenie tego przełącznika powoduje stłumienie najniższych częstotliwości (od 200 Hz w dół) filtrem o stałym nachyleniu. Może to być bardzo przydatne dla wyeliminowania niepożądanych szumów lub dla poprawy zrozumiałości przekazu dźwiękowego.

- Wyjście typu RCA do nagrywania. W niektórych przypadkach może być użyteczne do nagrania przebiegu spotkania lub konferencji. To liniowe wyjście może zostać połączone do dowolnego wejścia urządzenia nagrywającego, takiego jak magnetofon kasetowy, nagrywarka MiniDisc, magnetofon cyfrowy DAT, itp... Na poziom sygnału na tym wyjściu nie ma wpływu ustawienie głównego regulatora głośności (12), natomiast mają na niego wpływ ustawienia wszystkich pozostałych regulatorów poziomu sygnału. Obydwa gniazdka RCA przesyłają sygnał monofoniczny.

- Wyjście zasilania. To zbalansowane transformatorowo wyjście może służyć do zasilenia wzmacniacza nagłośnieniowego. Najlepsze rezultaty przynosi praca wzmacniacza przy faktycznie zbalansowanych połączeniach (1 = uziemienie, 2 = „gorąca” żyła (+) i 3 = „zimna” żyła (-)). W celu zapobieżenia powstawaniu pętli uziemienia może być konieczne odłączenie uziemienia przewodu po stronie wyjścia przedwzmacniacza PA-CONF.

- Przełącznik czułości Mic/line. Główne wyjście przedwzmacniacza PA-CONF można podłączyć bezpośrednio z wejściem mikrofonowym innego miksera sygnału audio. W tym przypadku należy zwolnić przycisk przełącznika aby otrzymać odpowiedni poziom sygnału wyjściowego. Pozostawienie przełącznika w pozycji wciśniętej spowoduje powstanie prze na wejściu miksera.

- Wejście zdalnego sterowania w podczerwieni. Do tego wejścia można podłączyć opcjonalny odbiornik podczerwieni. Zainstalowanie tego odbiornika sprawi, że komfort użytkowania PA-CONF wzrośnie o 100%. Większość funkcji przedwzmacniacza będzie mogła być sterowana zdalnie. Również inne zdalnie sterowane urządzenia znajdą się w zasięgu dłoni. Do podłączenia odbiornika najlepiej użyć ekranowanego przewodu.

- Wyjście zdalnego sterowania w podczerwieni. Do tego wyjścia mogą zostać przekazane przychodzące sygnały podczerwieni z innych urządzeń. Opcjonalny nadajnik podczerwieni powinien być wyposażony w monofoniczną wtyczkę typu „jack”. Nadajnik należy umieścić w takim miejscu, aby urządzenie mające odbierać jego sygnał było w stanie sygnał ten odczytać.

- Włącznik napięciowy 5-24V. Przedwzmacniacz PA-CONF może być włączany i wyłączany za pomocą sygnału prądu stałego o napięciu 5 lub 24 V. Jeżeli urządzenie zostało wyłączone za pomocą pilota zdalnego sterowania, może zostać ponownie włączone przez dostarczenie prądu stałego o napięciu 24 V. Urządzenie pozostanie włączone, dopóki będzie dostarczany sygnał prądu stałego.

- Uziemienie sygnału audio. W przypadku pojawienia się przydźwięku i buczenia po podłączeniu źródła dźwięku, rozwiązaniem może być odłączenie uziemienia sygnału audio. Prawidłowe okablowanie może zapobiec takim problemom.

- Gniazdo zasilania. Urządzenie może zostać podłączone do sieci zasilającej poprzez typowy przewód zasilający typu IEC. Gniazdo zasilania wyposażone jest w wolno przepalający się 1,25-amperowy bezpiecznik. Aby wymienić bezpiecznik należy podważyć śrubokrętem i wyjąć pojemnik z bezpiecznikiem. Jeżeli bezpiecznik ten często się przepala, należy dostarczyć przedwzmacniacz PA-CONF do autoryzowanego punktu serwisowego. Najpierw należy jednak sprawdzić, czy nie został użyty szybko przepalający się bezpiecznik.

ZDALNE STEROWANIE

Pilot zdalnego sterowania dostarczany w zestawie z przedwzmacniaczem PA-CONF może służyć do obsługi większości funkcji urządzenia.

Może być także stosowany do obsługi zdalnie sterowanego przedwzmacniacza PIR7600. Przedwzmacniacz ten może stanowić użyteczne rozszerzenie istniejącego nagłaśniającego systemu konferencyjnego.

Więcej informacji na ten temat na stronie internetowej producenta www.apart-audio.com.

PRZYDŹWIĘK I BUCZENIE

Jeśli po przyłączeniu różnych źródeł sygnału pojawia się przydźwięk lub buczenie, jest to zazwyczaj spowodowane powstaniem pętli uziemienia.

W tym przypadku należy zwolnić przycisk uziemienia sygnału audio (24) na tylnym panelu przedwzmacniacza w celu odłączenia uziemienia.

Przedwzmacniacz konferencyjny APART PA-CONF to urządzenie łatwe w obsłudze, o bardzo zwartej konstrukcji. Do jego eksploatacji nie ma potrzeby dokonywania żadnych skomplikowanych ustawień. Nawet eliminacja sprzężenia zwrotnego jest tak łatwa jak samo jego powstawanie.

INFORMACJE NA TEMAT BEZPIECZEŃSTWA

- Przeczytaj całą dokumentację przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia. Zatrzymaj całą dokumentację do przyszłego wykorzystania.

- Zachowaj karton i materiał opakowaniowy nawet jeśli sprzęt został dostarczony w dobrym stanie. Jeśli kiedykolwiek będziesz chciał wysłać urządzenie, używaj tylko oryginalnego opakowania fabrycznego.

- Nie rozlewaj wody ani innych płynów do środka lub na wierzch urządzenia.

- Upewnij się że sieciowe gniazdka zasilające spełniają wymogi zasilania opisane na tylnym panelu urządzenia.

- Nie używaj urządzenia jeśli elektryczny przewód zasilający jest postrzępiony lub zniszczony.

- Zawsze używaj urządzenie ze zmiennoprądowym  przewodem uziemiającym podłączonym do elektrycznego systemu uziemiającego.

- Pamiętaj o pozostawieniu wszystkich regulatorów wzmocnienia w pozycji spoczynkowej w czasie uruchamiania wzmacniacza, żeby zapobiec uszkodzeniu głośników jeśli do wejść wzmacniacza podłączone są źródła o wysokim poziomie sygnału.

- Nie podłączaj wejść/wyjść wzmacniacza lub konsoli do żadnych innych źródeł zasilania, takich jak akumulatory, gniazdko sieciowe lub zasilacz, niezależnie od tego czy wzmacniacz lub konsola są włączone czy wyłączone.

- Wyłącz i odłącz urządzenia z sieci zasilającej przed dokonaniem połączeń.

- Nie używaj urządzenia w pobliżu kuchenek, urządzeń grzewczych, radiatorów i innych urządzeń wytwarzających ciepło.

- Nie blokuj wentylatora ani przyłączy wentylacyjnych. Nie używaj urządzenia na powierzchni ani w środowisku, które mogą zaburzać normalny przepływ powietrza wokół urządzenia. Jeśli urządzenie jest używane w ekstremalnie zakurzonym lub zadymionym środowisku, powinno się systematycznie „zdmuchiwać” kurz z obudowy.

- Nie zdejmuj obudowy urządzenia. Zdjęcie obudowy naraża cię na potencjalne zagrożenie wysokim napięciem.

- Nie dostarczaj do wejść urządzenia sygnałów o poziomie wyższym niż wymagany do maksymalnego wysterowania urządzenia.

- Nie podłączaj wyjścia żadnego wzmacniacza z powrotem do innego wejścia.

- Nie uziemiaj czerwonego przyłącza wyjściowego, nigdy nie podłączaj czerwonego przyłącza wyjściowego do innego czerwonego przyłącza wyjściowego.

- W przypadku wadliwego działania urządzenie to może być serwisowane tylko przez wykwalifikowany personel.

O S T R Z E Ż E N I E !!!

DLA ZMNIEJSZENIA RYZYKA PORAŻENIA PRĄDEM ELEKTRYCZNYM

NIE ZDEJMUJ OBUDOWY URZĄDZENIA

WEWNĄTRZ URZĄDZENIA NIE MA ŻADNYCH CZĘŚCI PRZEZNACZONYCH DO OBSŁUGI PRZEZ UŻYTKOWNIKA

SERWISOWANIE TYLKO PRZEZ WYKWALIFIKOWANY PERSONEL