INSTRUKCJA OBSŁUGI WZMACNIACZA MOCY PA2240BP

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

APart  Audio PA2240BP to w pełni wyposażony, dwukanałowy 100-woltowy wzmacniacz mocy z możliwością mostkowania. Jako niezwykle uniwersalne urządzenie może znaleźć zastosowanie w każdej dużej, 100-woltowej instalacji.

PANEL PRZEDNI:

- Włącznik zasilania. Służy do włączania i wyłączania urządzenia.

- Wskaźniki przeciążenia dla kanałów 1 i 2.  Te czerwone diody LED świecą się gdy zostaje aktywowany jeden z układów zabezpieczających. Przyczyną może być przegrzanie jako skutek zbyt dużej mocy pobranej ze wzmacniacza lub podłączenia głośników o sumarycznej impedancji niższej niż przewidywana minimalna impedancja obciążenia.

Patrz także punkt 17 – regulacja tonów niskich.

- Wskaźniki poziomu sygnału / granicy przesterowania dla kanałów 1 i 2. Dolna zielona dioda zapala się po włączeniu zasilania wzmacniacza. Przy pracy w normalnych warunkach obciążenia wskaźniki poziomu powinny pokazywać poziom poniżej 0 dB. Przy osiągnięciu poziomu +4 dB następuje aktywacja ogranicznika. Czerwona dioda wskazuje, że „automatyczny układ wzmocnienia” redukuje poziom sygnału poniżej granicy przesterowania. Układ ten może zostać odłączony tylko przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach (patrz zworka wewnątrz obudowy wzmacniacza), ale powoduje to utratę gwarancji na urządzenie, zaś czerwona dioda po odłączeniu układu miga.

To NIE jest zwykły wskaźnik przesterowania!

Gdy zostają aktywowane układy zabezpieczające przed przegrzaniem, wskaźniki poziomu przestają działać. Jeśli zdarza się to regularnie, należy sprawdzić całkowitą impedancję obciążającą wzmacniacz oraz upewnić się, iż nie jest utrudniony przepływ powietrza wokół wzmacniacza.

- Wskaźniki wejść priorytetowych dla kanałów 1 i 2. Te żółte diody LED świecą się, gdy wejście priorytetowe zostało wybrane za pomocą kontaktu wejścia priorytetowego (patrz punkt 11b). W trybie zmostkowanym prawidłowe jest tylko działanie wskaźnika dla kanału 1.

- Wskaźniki wejść liniowych („program”) dla kanałów 1 i 2. Te zielone diody LED wskazują aktywność wejść liniowych („program”).

- Wskaźnik trybu zmostkowania. Ta żółta dioda LED sygnalizuje, że urządzenie pracuje w trybie zmostkowanym, jako monofoniczny wzmacniacz o mocy 480 W.

W tym trybie pracy źródło sygnału należy podłączyć do wejścia liniowego lub priorytetowego kanału 2.

PANEL TYLNY:

- Przełącznik uziemienia. W przypadku buczenia i przydźwięku występującego po podłączeniu źródła sygnału liniowego, rozwiązaniem problemu może być ustawienie przełącznika w pozycji „LIFT”. Należy też sprawdzić okablowanie systemu.

- Gniazdo zasilania.  Urządzenie można podłączyć do sieci za pomocą standardowego kabla zasilającego typu IEC. Gniazdo to wyposażone jest w wolno przepalający się 8-amperowy bezpiecznik. Aby wymienić przepalony bezpiecznik należy użyć śrubokrętu do podważenia klapki i wyciągnięcia bezpiecznika z przegródki, a następnie zastąpić go nowym bezpiecznikiem tego samego typu. Jeżeli bezpiecznik często się przepala, należy sprawdzić obciążenie wzmacniacza podłączonymi głośnikami lub dostarczyć PA2240BP do autoryzowanego punktu serwisowego. Na początek trzeba jednak sprawdzić, czy nie został użyty szybko przepalający się bezpiecznik.

- Złącza priorytetowe.

  - Od chwili aktywacji „przełącznika priorytetu” na tych złączach dostępne jest zasilanie prądem stałym o napięciu 24V, które służy do zasilania przekaźników lokalnych regulatorów głośności lub innych urządzeń. W trybie zmostkowanym można użyć tylko złącze dla kanału 1.

  - Kontakty priorytetowe: po zwarciu tych kontaktów następuje aktywacja wejść priorytetowych. W tym samym czasie na złączach 11a dostępne staje się zasilanie prądem stałym o napięciu 24 V.

  - Wejścia priorytetowe: do tych wejść można podłączyć źródła sygnału do przywoływania, nadawania komunikatów alarmowych, itp. Dostarczany sygnał powinien mieć poziom liniowy. Należy użyć zbalansowanego, ekranowanego przewodu sygnałowego., podłączając sygnał „gorący” (HOT) do złącza „+”, sygnał „zimny” (COLD) do złącza „-”, a ekran do złącza „G”.

Nie należy bezpośrednio do wejść priorytetowych podłączać mikrofonów, bez pośrednictwa odpowiedniego przedwzmacniacza.

- Złącza wejść liniowych. Do tych wejść można podłączyć źródła sygnału do odtwarzania muzyki (muzyki w tle). Dostarczany sygnał powinien mieć poziom liniowy. Należy użyć zbalansowanego, ekranowanego przewodu sygnałowego, podłączając sygnał „gorący” (HOT) do złącza „+”, sygnał „zimny” (COLD) do złącza „-”, a ekran do złącza „G”.

- Złącza wyjść głośnikowych (dla dwukanałowego trybu pracy).

Do podłączenia głośników o niskiej impedancji należy użyć złącz „COM” i „4Ω”. Całkowita impedancja nie powinna przekraczać 4 Ohm.

Dla 35-, 50-, 70- i 100-woltowych linii głośnikowych należy użyć złącz „COM” oraz odpowiednio „35V”, „50V”, „70V” lub „100V”. Dla 100-woltowych linii głośnikowych całkowita minimalna impedancja obciążenia wynosi 42 Ohm, dla linii 70-woltowych 21 Ohm, dla 50-woltowych 10 Ohm, zaś dla 35-woltowych – 5,1 Ohm.

Nie należy jednocześnie podłączać różnych typów głośników. Należy podłączać tylko linie głośnikowe o jednej z możliwych wartości napięcia.

- Zasilanie awaryjne. Wzmacniacz może być zasilany bezpośrednio z awaryjnego akumulatora lub zasilacza prądu stałego o napięciu 24 Vi natężeniu 6,5 A (na każdy kanał). Należy pamiętać, że w przypadku zastosowania zasilania awaryjnego moc wzmacniacza będzie ograniczona.

- Regulacja głośności dla sygnału priorytetowego. Za pomocą tego potencjometru można ustawić pożądany poziom sygnału źródła podłączonego do wejścia priorytetowego (11c). Wejście to staje się aktywne po zamknięciu kontaktu priorytetowego (11b).

- Regulacja głośności dla sygnału liniowego. Za pomocą tego potencjometru można ustawić pożądany poziom sygnału źródła podłączonego do wejścia liniowego („program”) (12).

- Regulacja tonów niskich. Można wyregulować poziom niskich tonów zgodnie z własnym gustem. W pomieszczeniach z silnym pogłosem można poprawić zrozumiałość dźwięku poprzez zmniejszenie natężenia tonów niskich. Potencjometr ustawiony w pozycji centralnej zapewnia płaską charakterystykę brzmienia w tym zakresie.

W aplikacjach 100-woltowych należy zachować ostrożność przy zwiększaniu ilości basu, gdyż można w ten sposób łatwo przesterować wzmacniacz lub głośniki. Rekomenduje się stosowanie tego regulatora jedynie do redukcji poziomu niskich tonów lub delikatnego podniesienia ich poziomu w przypadku niedostatecznego wypełnienia tego zakresu.

- Regulacja tonów wysokich. Można wyregulować poziom wysokich tonów zgodnie z własnym gustem lub potrzebami. Dodanie wysokich częstotliwości zwiększa jaskrawość dźwięku. Sprzężenie zwrotne na wysokich częstotliwościach można usunąć zmniejszając nasycenie wysokich tonów. Potencjometr ustawiony w pozycji centralnej zapewnia płaską charakterystykę brzmienia w tym zakresie.

- Otwory wentylacyjne. Otwory te zapewniają odpowiedni przepływ powietrza wokół układów wzmacniacza i nie powinny być nigdy zasłonięte. Dla zapewnienia dłuższej żywotności wentylatorów są one automatycznie uruchamiane dopiero po przekroczeniu określonej temperatury we wnętrzu wzmacniacza.

- Mostkowanie. Aby skonfigurować wzmacniacz do pracy w trybie zmostkowanym (moc 480 W przy 100 V) należy wykonać poniższe czynności.

    - podłączyć linię głośnikową: dodatni (hot) biegun do złącza 50 V kanału 1 wzmacniacza i ujemny biegun do złącza 50 V kanału 2 wzmacniacza. W przypadku 70-woltowej linii głośnikowej  należy zastosować złącza 35 V wzmacniacza, zaś w przypadku głośników o impedancji 8 Ohm – złącz 4Ω,

    - podłączyć źródło sygnału do jednego z wejść kanału 1 (w trybie zmostkowanym wejścia kanału 2 są nieaktywne),

    - nacisnąć klawisz mostkowania (bridge) i sprawdzić czy świeci się żółta dioda LED na środku przedniego panelu wzmacniacza,

Po wykonaniu powyższych czynności wzmacniacz jest gotowy do dostarczenia mocy 480 W dla 100-woltowych linii głośnikowych.

Podpisy przy rysunku fragmentu tylnego panelu wzmacniacza

Naciśnij klawisz „bridge” aby umożliwić pracę wzmacniacza w trybie zmostkowanym. W trybie zmostkowanym należy używać tylko wejść sygnału dla kanału 1.

TRYB ZMOSTKOWANY

| WYJŚCIE | MIN. IMPEDANCJA |
| --- | --- |
| 100 wolt | 21 Ohm |
| 70 wolt | 10,5 Ohm |
| 4 Ohm | 8 Ohm |

Ustawienia wewnętrzne wzmacniacza PA2240BP

Ustawienia wewnątrz wzmacniacza powinny być wykonywane tylko przez osoby doświadczone w pracy z urządzeniami elektrycznymi.

A. Zworki aktywacji ogranicznika

Wzmacniacz PA2240BP jest dostarczany z ogranicznikami ustawionymi jako aktywne dla obydwu kanałów.

Zworki znajdują się na tylnej stronie wewnętrznej płytki drukowanej.

Kanał 1 – zworka JP101 / Kanał 2 – zworka JP201

Ostrzeżenie: wyjęcie zworek powoduje utratę gwarancji na wzmacniacz.

B. Bezpieczniki zasilacza (wewnątrz obudowy)

Jeśli jeden z tych bezpieczników ulegnie przepaleniu, należy wymienić go na nowy tego samego typu.

Bezpieczniki oznaczone F403 i F404 – 20 A, szybko przepalające się.

Bezpieczniki oznaczone F405 i F406 – 3,15 A, wolno przepalające się.

Bezpieczniki zasilacza znajdują się wewnątrz wzmacniacza na płytce zasilacza.

Jeśli bezpieczniki zasilacza przepalają się regularnie, należy skontaktować się z przedstawicielem lokalnego dystrybutora urządzenia.

Montowanie w szafkach 19-calowych

Wzmacniacz PA2240BP może być montowany w szafkach. W tym przypadku należy usunąć trzy śruby z lewej i prawej strony obudowy, a następnie założyć uchwyty montażowe przy pomocy załączonych śrub. Należy pamiętać o zapewnieniu odpowiedniego dostępu do tylnego panelu wzmacniacza, specjalne otwory montażowe są dostępne z tyłu obudowy.

Uwaga: Nigdy nie powinno się utrudniać przepływu powietrza wokół przedniej, tylnej i bocznych ścianek wzmacniacza.

Konserwacja

Wzmacniacz jest bezobsługowy i nie wymaga specjalnych zabiegów konserwacyjny, jednak regularne oczyszczanie otworów wentylacyjnych przy pomocy sprężonego powietrza jest pożądane dla zapewnienia długotrwałej niezawodności urządzenia.

Wentylator chłodzący jest urządzeniem mechanicznym i jego działanie wymaga regularnej kontroli. Jeśli konieczna jest wymiana wentylatora, należy skontaktować się z przedstawicielem lokalnego dystrybutora urządzenia.

Dane techniczne:

| Typ urządzenia | Dwukanałowy wzmacniacz mocy |
| --- | --- |
| Moc wyjściowa | 2 x 240 W RMS lub 1 x 480 W RMS |
| Zakres przenoszonych częstotliwości | 35 Hz – 22 kHz (filtr obcinający zakres przy 50 Hz – wewnątrz urządzenia) |
| Całkowite zniekształcenia harmoniczne | <0,5% (przy 1 kHz i nominalnej mocy wyściowej) |
| Stosunek sygnał / szum | >95 dB |
| Wejścia | Liniowe: 0 dB – 10 K / zbalansowane typu Euroblock Priorytetowe: 0 dB – 10 K / zbalansowane typu Euroblock Czułość: -1 dB |
| Wyjścia głośnikowe | Kanał 1: 4 Ohm, 35 V, 50 V, 70 V, 100 V / 240 W Kanał 2: 4 Ohm, 35 V, 50 V, 70 V, 100 V / 240 W Tryb zmostkowany: 8 Ohm, 70 V, 100 V / 480 W |
| Przesłuchy między kanałami | >75 dB |
| Dodatkowe wyjścia | Wyjścia priorytetowe: 2 x 24 V, maks. 0,6 A |
| Regulacja barwy | Tony niskie: +10 dB / -14 dB przy 100 Hz Tony wysokie: +10 dB / -14 dB przy 10 kHz |
| Regulacje na tylnym panelu | Poziom sygnału priorytetowego Poziom sygnału liniowego Tony niskie Tony wysokie Przełącznik priorytetu Przełącznik trybu pracy: stereo / zmostkowany Przełącznik uziemienia |
| Zasilacz | Prąd zmienny 230 V (+/-5%), 50 Hz Prąd stały 24 V – zasilanie awaryjne |
| Pobór mocy | Prąd zmienny 230 V – maksymalnie 1050 VA Prąd zmienny 230 V – nominalnie 500 VA Prąd stały 24 V – nominalnie 13 A |
| Bezpiecznik | 8.0 A (na tylnym panelu) |
| Wymiary | 430 (szer.) x 90 (wys.) x 412 (głęb.) mm Z 19-calowymi uchwytami montażowymi: szerokość 483 mm |
| Waga | Netto: 21,7 kg / przygotowany do transportu: 24,1 kg |
| Uwaga | Powyższe parametry techniczne zostały pomierzone w warunkach laboratoryjnych. W normalnym użytkowaniu, także ze względu na aktywność ograniczników, niektóre parametry mogą nieznacznie odbiegać od powyższych wartości |