INSTRUKCJA  OBSŁUGI

4-KANAŁOWEGO WZMACNIACZA MOCY

PA4060

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

- Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia należy zapoznać się z cała dokumentacją. Instrukcję warto zachować do późniejszego wykorzystania.

- Należy zachować karton i inne materiały opakowania nawet jeśli urządzenie po rozpakowaniu było w bardzo dobrym stanie. W razie potrzeby wysyłki lub przewiezienia urządzenia powinno się używać wyłącznie opakowania fabrycznego.

- Nie wolno rozlewać wody lub innych płynów na urządzenie ani do jego wnętrza.

- Należy upewnić się, że gniazdko zasilania spełnia wymogi parametrów zasilania opisane na tylnym panelu wzmacniacza.

- Nie wolno używać urządzenia, jeśli przewód zasilający jest postrzępiony lub uszkodzony.

- Zawsze należy używać urządzenie z przewodem uziemiającym połączonym z elektrycznym systemem uziemienia.

- Podczas włączania wzmacniacza wszelkie regulatory powinny znajdować się w pozycji minimalnej aby zapobiec uszkodzeniu głośników, zwłaszcza jeśli podłączone są źródła sygnału o wysokim poziomie.

- Nie wolno podłączać wyjść ani wejść wzmacniacza do jakichkolwiek źródeł napięcia, jak baterie, sieć zasilająca czy zasilacz, bez względu na to czy urządzenie jest włączone czy wyłączone.

- Przed podłączaniem innych urządzeń należy wyłączyć wzmacniacz i odłączyć go od gniazdka sieciowego.

- Nie należy używać wzmacniacza w pobliżu kuchenek, grzejników i innych urządzeń generujących ciepło.

- Nie należy zasłaniać wlotu wentylatora ani otworów wentylacyjnych. Nie należy używać wzmacniacza na powierzchni ani w warunkach, które mogą zakłócać normalną cyrkulację powietrza wokół urządzenia. Jeśli urządzenie jest użytkowane w wyjątkowo zakurzonym lub zadymionym środowisku należy co pewien czas oczyścić urządzenie, np. przedmuchując wnętrze obudowy sprężonym powietrzem.

- Nie wolno zdejmować obudowy wzmacniacza. Usunięcie obudowy może spowodować narażenie użytkownika na kontakt z niebezpiecznymi źródłami napięcia.

- Nie należy obciążać wejść wzmacniacza sygnałem o poziomie wyższym niż potrzebny do wysterowania urządzenia do maksymalnego poziomu wyjściowego.

- nie wolno podłączać wyjścia żadnego wzmacniacza do wejścia innego wzmacniacza.

- Nie należy uziemiać czerwonego terminala wyjściowego, nie wolno łączyć czerwonego terminala wyjściowego z innym czerwonym terminalem wyjściowym.

- W przypadku awarii urządzenia powinno być serwisowane wyłącznie przez wykwalifikowany personel.

DANE TECHNICZNE:

| Moc wyjściowa RMS | 4 x 50 W przy 4 Ohm 4 x 60 W przy 8 Ohm |
| --- | --- |
| Moc wyjściowa maksymalna | 4 x 70 W przy 4 Ohm 4 x 90 W przy 8 Ohm |
| Czułość wejściowa | 0,775 V / maksymalny poziom wejściowy +14 dBV |
| Impedancja wejściowa | 39 kOhm / kanał |
| Zakres przenoszonych częstotliwości | 15 Hz – 30 kHz |
| Całkowite zniekształcenia harmoniczne | <0,03% |
| Pobór mocy | Maksymalnie 320 VA |
| Współczynnik tłumienia | >200 przy 4 Ohm |
| Wymiary (wysokość x szerokość x głębokość) | 44 x 483 x 325 mm |
| Waga | 6,1 kg netto |

- Ze względu na wbudowany ogranicznik niektóre parametry wzmacniacza mogą się różnić od podanych powyżej.

- Z uwagi na wprowadzane nieustannie modernizacje i  ulepszenia produktów APart Audio parametry wzmacniacza mogą ulec w każdej chwili zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

PANEL PRZEDNI

- Włącznik zasilania. Aby włączyć lub wyłączyć urządzenie należy nacisnąć górną lub dolną część tego klawisza. Znajdująca się powyżej niebieska dioda świeci się gdy wzmacniacz jest włączony.

- Wskaźniki przesterowania / ogranicznika. Te czerwone diody LED świecą się, gdy poziom sygnału na wejściu wzmacniacza jest zbyt wysoki. Sporadyczne miganie diody jest dopuszczalne, jeśli jednak miga często lub zaczyna świecić się w sposób ciągły – należy zmniejszyć poziom wejściowy lub poziom wyjściowy podłączonego źródła sygnału, aby zapobiec powstaniu słyszalnych zniekształceń. Wbudowany ogranicznik zabezpiecza przed nadmiernym przesterowaniem sygnału.

Aby wyeliminować działanie ogranicznika należy odłączyć zwory oznaczone JP1 (dla lewego kanału) i JP2 (dla prawego kanału), znajdujące się wewnątrz obudowy wzmacniacza. Czynności te powinna wykonywać tylko osoba o odpowiednich kwalifikacjach.

- Wskaźniki zabezpieczenia. Diody ta świecą się na czerwono, gdy wzmacniacz jest przegrzany lub gdy wykryte zostanie zwarcie bądź prąd stały na wyjściu wzmacniacza. Po ustąpieniu lub usunięciu problemu wzmacniacz automatycznie powróci do normalnej pracy.

- Wskaźniki sygnału. Diody te świecą się na zielono, gdy na wejściu wzmacniacza pojawi się sygnał.

- Regulatory głośności. Potencjometry te służą do regulacji poziomu sygnału wejściowego, oddzielnie dla każdego kanału. Należy przekręcić pokrętło w lewą stronę jeśli zaświeci się dioda przesterowania (pokazująca przesterowanie sygnału wejściowego).

PANEL TYLNY

- Przyciski miksowania sygnału. Pozwalają na miksowanie sygnału wejściowego z dwóch wejść (dla par wejść 1 i 2, 2 i 3 oraz 3 i 4).

- Niezbalansowane wejścia sygnału. Monofoniczne wejścia sygnału typu RCA-Cinch.

- Wyjścia sygnału przekazywanego. Wyjścia sygnału typu RCA-Cinch do przekazywania sygnału wejściowego do innego wzmacniacza.

- terminale głośnikowe. Zakręcane terminale dla każdego kanału wyjściowego wzmacniacza pozwalają na podłączanie głośników (o impedancji co najmniej 4 Ohm) za pomocą przewodów z odizolowaną końcówką lub wyposażonych we wtyki typu „banan”.

- Gniazdo zasilania z kieszenią bezpiecznika. Kieszeń bezpiecznika zawiera główny bezpiecznik prądu zmiennego. Gdy bezpiecznik się przepali, należy zastąpić go bezpiecznikiem tego samego typu, tej samej wielkości i parametrach (3,15 A). Jeśli bezpiecznik w dalszym ciągu będzie się przepalał, nie należy wymieniać go po raz kolejny, lecz przekazać wzmacniacz do autoryzowanego serwisu.

UWAGA!: Po sprawdzeniu napięcia zasilania należy upewnić się, że w kieszeni bezpiecznika znajduje się odpowiedni bezpiecznik.

Gniazdo zasilania służy do połączenia wzmacniacza przewodem zasilającym ze źródłem prądu zmiennego.

UWAGA!: Nie można usuwać środkowego bolca uziemiającego!

WSKAZÓWKA

Aby wyeliminować działanie ogranicznika należy zdjąć górną część obudowy wzmacniacza. Wewnątrz znajdują się zwory oznaczone symbolami JP1 i JP2, które należy usunąć. Czynności te powinna wykonywać tylko osoba o odpowiednich kwalifikacjach.

PRZYCISKI MIKSOWANIA

Trzy przyciski do miksowania sygnału wejściowego mogą być użyte do przekazywania sygnału wejściowego do sąsiedniej końcówki mocy.

PRZYDŹWIĘK I BUCZENIE

Jeśli przy podłączaniu różnych urządzeń do wejść wzmacniacza pojawia się przydźwięk lub buczenie, przyczyną jest najczęściej powstawanie pętli uziemienia. Aby zlikwidować to zjawisko można odłączyć zworę oznaczoną symbolem JP3, znajdującą się wewnątrz obudowy urządzenia. Czynność ta powinna być wykonywana tylko przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach.

RADIATORY

Systemy chłodzenia i zabezpieczeń

Wzmacniacz mocy PA4060 został zaprojektowany pod kątem dynamicznej reprodukcji wysokiej jakości dźwięku. Dzięki możliwości obciążania niskimi impedancjami w kombinacji z głośnikami o impedancji 16 Ohm wzmacniacz ten nadaje się doskonale do rozproszonych systemów do odtwarzania muzyki w tle (duża ilość głośników przy umiarkowanym poziomie głośności). Ten wzmacniacz mocy nie jest przeznaczony do aplikacji wymagających ciągłej pracy przy wysokiej mocy wyjściowej.

Wzmacniacz powinien być eksploatowany w otoczeniu zapewniającym swobodny dopływ chłodnego powietrza, dotyczy to zwłaszcza bocznych radiatorów. Gdy wzmacniacz pracuje na zbyt wysokich poziomach może aktywować się układ zabezpieczający przed przegrzaniem układów. Dioda wskaźnika zabezpieczenia zmienia wówczas barwę z zielonej na czerwoną. Po ponownym osiągnięciu bezpiecznej temperatury układ zabezpieczający automatycznie wyłączy się i wzmacniacz powróci do normalnej pracy.

Jeśli nie zostanie obniżony poziom sygnału i wzmacniacz nadal będzie utrzymywany na bardzo wysokim poziomie mocy zostanie uruchomione zabezpieczenie termiczne transformatora. Następnie wszystkie diody LED zgasną, po czym należy odczekać od 5 do 10 minut aż temperatura wewnątrz wzmacniacza osiągnie bezpieczny poziom, układy zabezpieczające automatycznie się wyłączą i wzmacniacz będzie można dalej użytkować.