INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZEDWZMACNIACZA PM 7400

PRZEDNI  PANEL

- Włącznik zasilania. Aby włączyć lub wyłączyć urządzenie należy nacisnąć odpowiednio górną lub dolną część tego przycisku. Dioda powyżej włącznika świeci się gdy przedwzmacniacz jest włączony.

- Przednie wejścia mikrofonowe. Stereofoniczne gniazda typu „jack” do zbalansowanego podłączenia dwóch mikrofonów: MIC 1 i MIC 2 (możliwość aktywowania zasilania mikrofonowego dla mikrofonów pojemnościowych przez przestawienie zworek JP1 i JP2). Osobna regulacja poziomu dla każdego z wejść (4). Trójzakresowa regulacja barwy dźwięku dla wejść mikrofonowych (5).

- Wskaźniki „tylko mikrofon” (mic-only) i „wyciszenie” (mute). Dioda „mic only” świeci się po naciśnięciu przycisku „mic-only” na pilocie zdalnego sterowania PIR7600 lub po wyborze funkcji „mic-only” za pomocą złącza RJ-45 (25) na tylnym panelu przedwzmacniacza. Dioda „mute” świeci się po naciśnięciu przycisku „mute” na pilocie zdalnego sterowania.

- Odbiornik podczerwieni. Okienko wbudowanego odbiornika podczerwieni.

- Trójzakresowa regulacja barwy dźwięku. Regulacja tonów niskich, średnich i wysokich dla źródeł sygnału podłączonych do PIR7600.

- Regulator głośności dla źródeł sygnału. Potencjometr głośności do ustawiania poziomu sygnału dla źródeł 1-6 (15). Regulator ten nie ma wpływu na ustawienia poziomu głośności dla wejść mikrofonowych.

- Przełącznik źródeł. Cyfrowy przełącznik źródeł, obrócenie tego przełącznika w lewo lub w prawo powoduje wybranie odpowiedniego źródła sygnału.

- Regulator głośności dla strefy nr 1. Napędzane elektrycznie pokrętło regulacji głośności dla wyjścia strefy nr 1. Poziom wyjściowy dla strefy nr 1 jest również regulowany przyciskami głośności na pilocie zdalnego sterowania.

- Regulator głośności dla strefy nr 2. Pokrętło regulacji głośności dla wyjścia strefy nr 2.

TYLNY PANEL

- i 14. Wejście liniowe nr 1 (line 1). Zbalansowane wejście liniowe (lewy i prawy kanał) dla źródła sygnału nr 1.

- Wejścia liniowe. Wejścia liniowe nr 2-6 typu „RCA cinch” dla źródeł sygnału nr 2-6.

- Regulator poziomu wyciszenia MIC 1 VOX. Po aktywacji funkcji „wyciszanie” (MUTE) (poprzez zwarcie złącza „zewnętrzne wyciszanie” (17)) sygnały ze źródeł liniowych nr 1-6 zostają wyciszone. Potencjometr MIC 1 VOX służy do regulacji poziomu tego wyciszenia.

- Zewnętrzne wyciszanie (EXT. MUTE). Zwarcie tego złącza uaktywnia funkcję wyciszania (MUTE).

- i 19. Wyjścia. Zbalansowane wyjścia sygnału dla lewego i prawego kanału. Poziom wyjściowy sygnału dla tej strefy jest regulowany za pomocą regulatora głośności dla strefy nr 1 (11), pilota zdalnego sterowania lub przewodowego systemu zdalnego sterowania (25).

- Wejścia mikrofonowe. Są to zbalansowane wejścia mikrofonowe, będące odpowiednikami wejść mikrofonowych na przednim panelu przedwzmacniacza (2).

- Czułość wejścia mikrofonowego MIC 1. Czułość wejścia mikrofonowego MIC 1 (2 lub 20) może być przełączana na poziom odpowiedni dla sygnału liniowego lub telefonicznego.

- Zdalne zasilanie. Po włączeniu przedwzmacniacza PIR7600 przez to złącze dostępne jest zasilanie o napięciu 12 V.

- Odbiornik podczerwieni. Wejście typu „mini jack” do podłączenia zewnętrznego odbiornika podczerwieni. Odbiornik ten może przekazywać dalej wszystkie odbierane sygnały w podczerwieni do wyjścia „przedłużacza” podczerwieni.

- Przedłużacz podczerwieni. Wyjście typu „mini jack” do podłączenia zewnętrznego nadajnika podczerwieni.

- Złącze zdalnego sterowania typu RJ-45. Złącze typu RJ-45 do sterowania funkcjami przedwzmacniacza PIR7600 za pomocą przewodowego systemu zdalnego sterowania.

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

Zewnętrzny odbiornik podczerwieni przesyła wszystkie odbierane kody podczerwieni (z pilota PIR7600 lub innych pilotów zdalnego sterowania) do przedwzmacniacza PIR7600.

Przedwzmacniacz kopiuje wszystkie sygnały w podczerwieni do wyjścia „przedłużacza” podczerwieni (IR output extender).

Wszystkie sygnały w podczerwieni (systemowe PIR7600 lub z innych urządzeń) mogą być przekazywane dalej poprzez przedwzmacniacz PIR7600.

PRZEDŁUŻACZ PODCZERWIENI

Aby wykorzystać PIR7600 do dalszego przekazania sygnałów zdalnego sterowania należy podłączyć nadajnik podczerwieni do wyjścia podczerwieni.

Trzeba upewnić się, że podłączony nadajnik podczerwieni oraz odbiornik podczerwieni urządzenia, do którego chcemy przekazać sygnały zdalnego sterowania – są nawzajem dla siebie widoczne.

WYJŚCIE ZDALNEGO ZASILANIA

Wyjście dostarczające prąd o napięciu 12 V i natężeniu 50 mA, służące do zdalnego włączania innych urządzeń. Do włączania i włączania urządzeń wymagających prądu o wyższych parametrach rekomenduje się podłączenie do tego terminalu 12-woltowego przekaźnika.

W ten sposób można jednym przełącznikiem włączać i wyłączać wszystkie posiadane urządzenia.

ZASILANIE MIKROFONOWE

Wejścia mikrofonowe MIC 1 i MIC 2 mogą stanowić także źródło zasilania mikrofonowego, co pozwala na podłączenie mikrofonów pojemnościowych.

Dla zapewnienia zasilania mikrofonowego należy odpowiednio ustawić zworki JP1 (dla wejścia MIC 1) i JP2 (dla wejścia MIC 2). Zworki te znajdują się wewnątrz urządzenia, na płytce drukowanej przedniego panelu przedwzmacniacza.

PRZEWODOWE ZDALNE STEROWANIE

1: MASA

2: ZWIĘKSZENIE GŁOŚNOŚCI

3: ZMNIEJSZENIE GŁOŚNOŚCI

4: „NASTĘPNE” ŹRÓDŁO

5: „POPRZEDNIE” ŹRÓDŁO

6: TYLKO MIKROFON

7: WŁ/WYŁ ZASILANIA

8: WSKAŹNIK ZASILANIA

Wejścia przewodowego zdalnego sterowania PIR7600 charakteryzują się izolowaniem optycznym i niską impedancją. Można zatem użyć do zdalnego sterowania PIR7600 przewodów o długości nawet do 1000 metrów.

ZEWNĘTRZNE WYCISZANIE

Zewnętrzny stycznik wyciszania. Zwarcie tego stycznika spowoduje wyciszenie sygnałów wchodzących do wejść 2-6. Stopień wyciszenia tych sygnałów może być ustawiony za pomocą regulatora poziomu MIC 1 VOX.

PRZYDŹWIĘK I BUCZENIE

Jeśli po przyłączeniu różnych źródeł sygnału pojawia się przydźwięk lub buczenie, jest to zazwyczaj spowodowane powstaniem pętli uziemienia.

W tym przypadku należy usunąć zworkę JP3.

| Dane techniczne | PM 7400 |
| --- | --- |
| Wejście liniowe nr 1 | Złącze zbalansowane „Euro Block”, 0 dB, 20 kOhm |
| Wejścia liniowe nr 2-6 | Gniazda „RCA cinch”, 500 mV, 10 kOhm |
| Wejścia mikrofonowe MIC 1-2 | Przedni panel: gniazda typu „jack”, -50 dB, 600 Ohm |
|  | Tylny panel: złącza zbalansowane „Euro Block”, -50 dB, 600 Ohm |
| Wyjścia: Strefa nr 1 | Złącza zbalansowane „Euro Block”, 0 dB, 100 Ohm |
| Wyjścia: Strefa nr 2 | Gniazda „RCA cinch”, 0 dB, 600 Ohm |
| Pasmo przenoszenia | 20 Hz – 25 kHz |
| Zniekształcenia | <0,01% |
| Wymiary / Waga | 483 (szer.)x 44 (wys.)x 275 (głęb.) mm / 2,8 kg |

INFORMACJE NA TEMAT BEZPIECZEŃSTWA

- Przeczytaj całą dokumentację przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia. Zatrzymaj całą dokumentację do przyszłego wykorzystania.

- Zachowaj karton i materiał opakowaniowy nawet jeśli sprzęt został dostarczony w dobrym stanie. Jeśli kiedykolwiek będziesz chciał wysłać urządzenie, używaj tylko oryginalnego opakowania fabrycznego.

- Nie rozlewaj wody ani innych płynów do środka lub na wierzch urządzenia.

- Upewnij się że sieciowe gniazdka zasilające spełniają wymogi zasilania opisane na tylnym panelu urządzenia.

- Nie używaj urządzenia jeśli elektryczny przewód zasilający jest postrzępiony lub zniszczony.

- Zawsze używaj urządzenie ze zmiennoprądowym  przewodem uziemiającym podłączonym do elektrycznego systemu uziemiającego.

- Pamiętaj o pozostawieniu wszystkich regulatorów wzmocnienia w pozycji spoczynkowej w czasie uruchamiania wzmacniacza, żeby zapobiec uszkodzeniu głośników jeśli do wejść wzmacniacza podłączone są źródła o wysokim poziomie sygnału.

- Nie podłączaj wejść/wyjść wzmacniacza lub konsoli do żadnych innych źródeł zasilania, takich jak akumulatory, gniazdko sieciowe lub zasilacz, niezależnie od tego czy wzmacniacz lub konsola są włączone czy wyłączone.

- Wyłącz i odłącz urządzenia z sieci zasilającej przed dokonaniem połączeń.

- Nie używaj urządzenia w pobliżu kuchenek, urządzeń grzewczych, radiatorów i innych urządzeń wytwarzających ciepło.

- Nie blokuj wentylatora ani przyłączy wentylacyjnych. Nie używaj urządzenia na powierzchni ani w środowisku, które mogą zaburzać normalny przepływ powietrza wokół urządzenia. Jeśli urządzenie jest używane w ekstremalnie zakurzonym lub zadymionym środowisku, powinno się systematycznie „zdmuchiwać” kurz z obudowy.

- Nie zdejmuj obudowy urządzenia. Zdjęcie obudowy naraża cię na potencjalne zagrożenie wysokim napięciem.

- Nie dostarczaj do wejść urządzenia sygnałów o poziomie wyższym niż wymagany do maksymalnego wysterowania urządzenia.

- Nie podłączaj wyjścia żadnego wzmacniacza z powrotem do innego wejścia.

- Nie uziemiaj czerwonego przyłącza wyjściowego, nigdy nie podłączaj czerwonego przyłącza wyjściowego do innego czerwonego przyłącza wyjściowego.

- W przypadku wadliwego działania urządzenie to może być serwisowane tylko przez wykwalifikowany personel.

O S T R Z E Ż E N I E !!!

DLA ZMNIEJSZENIA RYZYKA PORAŻENIA PRĄDEM ELEKTRYCZNYM

NIE ZDEJMUJ OBUDOWY URZĄDZENIA

WEWNĄTRZ URZĄDZENIA NIE MA ŻADNYCH CZĘŚCI PRZEZNACZONYCH DO OBSŁUGI PRZEZ UŻYTKOWNIKA

SERWISOWANIE TYLKO PRZEZ WYKWALIFIKOWANY PERSONEL