INSTRUKCJA OBSŁUGI TUNERA CYFROWEGO  PR 1000

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

PANEL PRZEDNI

- Włącznik zasilania. Przycisk ten służy do włączania i wyłączania urządzenia do sieci. Po włączeniu zasilania zaświeci się niebieska dioda nad przyciskiem.

- Przełącznik zakresów FM/AM. Każdorazowe naciśnięcie tego przycisku przełącza tuner z zakresu fal ultrakrótkich (FM) na zakres fal średnich (AM), a kolejne z powrotem z AM na FM.

- Przełącznik mono/stereo. Jeżeli tuner znajduje się w stereofonicznym trybie pracy i stereofoniczny sygnał stacji radiowej jest odbierany prawidłowo, wówczas w prawym górnym rogu wyświetlacza świeci się pomarańczowy „wskaźnik stereo”. Jeśli wskaźnik pulsuje, oznacza to, że odbiór sygnału jest słaby, ale jakość odbioru można poprawić przełączając tuner w tryb „mono”. Po przełączeniu w tryb monofoniczny najpierw na wyświetlaczu pojawi się duży napis „MONO”, a następnie w prawym górnym rogu mniejszy napis „mono”.

- Wyszukiwanie w górę/w dół (SCAN UP/DOWN). Po naciśnięciu przycisku SCAN-UP (wyszukiwanie w górę) tuner rozpocznie wyszukiwanie następnej stacji radiowej (o wyższej częstotliwości zakresu) o odpowiednio silnym sygnale. Naciśnięcie przycisku SCAN-DOWN (wyszukiwanie w dół) rozpocznie wyszukiwanie w drugą stronę – w stronę niższych częstotliwości.

- Przeszukiwanie zaprogramowanych stacji radiowych (P-SCAN). Po naciśnięciu tego przycisku tuner rozpocznie przeszukiwanie stacji radiowych zaprogramowanych wcześniej w pamięci urządzenia. Każda zaprogramowana stacja będzie słyszana przez około trzy sekundy. Aby zatrzymać działanie tej funkcji, wystarczy nacisnąć przycisk SCAN-UP lub SCAN-DOWN.

- Programowanie stacji radiowych (MEMORY). Po znalezieniu lubianej stacji radiowej można ją zachować w pamięci tunera. Po naciśnięciu przycisku MEMORY na wyświetlaczu pojawi się napis „MEM”, a za nim dwa paski. Następnie należy wybrać jedną z 10 lokacji pamięci za pomocą przycisków numerycznych (AM/FM MEMORY SET), znajdujących się po prawej stronie przedniego panelu urządzenia.

- Wskaźnik zakresu FM/AM. Wskaźnik po lewej stronie wyświetlacza informuje, czy tuner pracuje obecnie w zakresie fal ultrakrótkich (FM) czy średnich (AM).

- Wskaźnik częstotliwości. W centrum wyświetlacza znajduje się cyfrowy wskaźnik pokazujący częstotliwość odbieranej stacji radiowej. Po naciśnięciu przycisku SCAN-UP lub SCAN-DOWN wartość wskazywanej częstotliwości będzie wzrastała lub zmniejszała się, aż do czasu znalezienia stacji radiowej. Po wybraniu zakresu fal ultrakrótkich (FM) u góry po prawej stronie od cyfrowego wskaźnika ukaże się „MHz” jako jednostka częstotliwości. W trybie fal średnich (AM) na dole po prawej stronie od cyfrowego wskaźnika ukaże się odpowiednio jednostka „kHz”.

- Lokacja pamięci (Memory set). W tym miejscu wyświetlany jest numer lokacji pamięci dla aktualnie wybranej zaprogramowanej stacji radiowej.

- Wybór lokacji pamięci dla zakresów AM i FM (AM/FM MEMORY SET). Przyciski te służą wyboru wcześniej zaprogramowanych stacji radiowych lub do wyboru lokacji pamięci dla nowo programowanych stacji (maksymalnie po 10 lokacji dla zakresów AM i FM). Po przywołaniu danego numeru zaprogramowanej stacji najpierw wyświetlacz pokazuje ten numer, a po chwili pozostałe informacje na temat wybranej stacji radiowej.

- Strojenie (TUNING). Pokrętło to daje możliwość ręcznego wyboru stacji radiowych. Jest to szczególnie przydatne w przypadku gdy znana jest dokładna częstotliwość nadawania danej stacji radiowej. Dla zakresu fal ultrakrótkich (FM) strojenie odbywa się w krokach co 0,05 MHz. Dla zakresu fal średnich (AM) strojenie ręczne odbywa się w krokach co 9 kHz.

Pilot zdalnego sterowania tunera PR1000 – opis klawiszy

POWER:	Gdy urządzenie jest włączone, za pomocą tego przycisku można je przełączyć w tryb czuwania. Wówczas na wyświetlaczu tunera pojawi się komunikat „OFF” (wyłączony).

AM/FM:	Przełącza tuner pomiędzy zakresami fal średnich (AM) i ultrakrótkich (FM) (patrz punkt 2).

(SCAN:	Rozpoczyna automatyczne wyszukiwanie stacji radiowych w dół zakresu częstotliwości.

P.SCAN:	Rozpoczyna przeszukiwanie stacji radiowych zaprogramowanych w poszczególnych lokacjach pamięci tunera (patrz punkt 5).

SCAN):	Rozpoczyna automatyczne wyszukiwanie stacji radiowych w górę zakresu częstotliwości.

MEMORY:	Służy do przełączania pomiędzy zaprogramowanymi stacjami radiowymi .

TUNER:	Służy do ręcznego strojenia tunera (patrz punkt 11).

PANEL TYLNY

- Antena FM. Gniazdo to służy do podłączenia anteny o impedancji 75 Ohm do odbioru fal ultrakrótkich (FM). Można zastosować do tego celu dołączoną do zestawu pokojową antenę, jednak dla poprawienia odbioru stacji radiowych warto zainstalować wyższej klasy zewnętrzną antenę FM lub podłączyć tuner PR1000 do radiowej sieci kablowej. Ważna uwaga: W przypadku podłączenia tunera do radiowej sieci kablowej powinno się użyć dołączonego do zestawu antenowego złącza pośredniczącego (adaptera), zawierającego transformator izolacji uziemienia.

- Gniazdo anteny AM. Gniazdo to służy do podłączenia znajdującej się w zestawie pokojowej anteny do odbioru fal średnich (AM).

- Regulacja poziomu wyjściowego. Za pomocą tego potencjometru można regulować poziom sygnału wyjściowego PR1000, tak by był on zgodny z poziomami sygnałów innych źródeł dźwięku znajdujących się w systemie. Sygnał może być stłumiony o 20 dB lub wzmocniony o 10 dB.

- Wyjście typu RCA. To stereofoniczne gniazdo służy do podłączenia tunera PR1000 do zestawu muzycznego (do wejścia tunera, CD lub uniwersalnego we wzmacniaczu lub amplitunerze). Nigdy nie należy podłączać tunera do wyjścia głośnikowego wzmacniacza! Jeśli tuner PR1000 zostanie podłączony do wejścia mikrofonowego wzmacniacza, wejście to zostanie przeciążone zbyt silnym sygnałem i dźwięk zostanie „przykryty” zniekształceniami. W tym przypadku powinno się zastosować urządzenie DI-box lub inne urządzenie dopasowujące poziom sygnału.

- Wejście odbiornika podczerwieni. Poprzez zainstalowanie dodatkowego odbiornika podczerwieni komfort użytkowania tunera PR1000 wzrośnie o 100%. Zdecydowana większość funkcji tunera będzie mogła być sterowana zdalnie. Do instalacji odbiornika podczerwieni należy użyć ekranowanego przewodu.

- i 18. Złącza typu Euroblock. Złącza te można wykorzystać do stworzenia własnego, przewodowego systemu zdalnego sterowania, na przykład w oparciu o posiadany panel sterujący, do zdalnego kontrolowania takich funkcji tunera jak wybór zaprogramowanych stacji radiowych i wyszukiwanie stacji. Należy wykonać bezprądowe połączenie między przewodem wspólnym, a jednym z pozostałych wtyków.

- Gniazdo zasilające. Urządzenie można podłączyć do sieci za pomocą standardowego kabla zasilającego typu IEC. Gniazdo to zawiera wolno przepalający się 315-miliamperowy bezpiecznik. Aby wymienić przepalony bezpiecznik można użyć śrubokrętu do podważenia i wyciągnięcia bezpiecznika z przegródki, a następnie zastąpić go nowym bezpiecznikiem tego samego typu. Jeżeli bezpiecznik ten przepala się często, należy dostarczyć tuner PR1000 do autoryzowanego punktu serwisowego. Najpierw należy jednak sprawdzić, czy nie został przypadkiem użyty szybko przepalający się bezpiecznik.

INFORMACJE NA TEMAT BEZPIECZEŃSTWA

- Przeczytaj całą dokumentację przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia. Zatrzymaj całą dokumentację do przyszłego wykorzystania.

- Zachowaj karton i materiał opakowaniowy nawet jeśli sprzęt został dostarczony w dobrym stanie. Jeśli kiedykolwiek będziesz chciał wysłać urządzenie, używaj tylko oryginalnego opakowania fabrycznego.

- Nie rozlewaj wody ani innych płynów do środka lub na wierzch urządzenia.

- Upewnij się że sieciowe gniazdka zasilające spełniają wymogi zasilania opisane na tylnym panelu urządzenia.

- Nie używaj urządzenia jeśli elektryczny przewód zasilający jest postrzępiony lub zniszczony.

- Zawsze używaj urządzenie ze zmiennoprądowym  przewodem uziemiającym podłączonym do elektrycznego systemu uziemiającego.

- Pamiętaj o pozostawieniu wszystkich regulatorów wzmocnienia w pozycji spoczynkowej w czasie uruchamiania wzmacniacza, żeby zapobiec uszkodzeniu głośników jeśli do wejść wzmacniacza podłączone są źródła o wysokim poziomie sygnału.

- Nie podłączaj wejść/wyjść wzmacniacza lub konsoli do żadnych innych źródeł zasilania, takich jak akumulatory, gniazdko sieciowe lub zasilacz, niezależnie od tego czy wzmacniacz lub konsola są włączone czy wyłączone.

- Wyłącz i odłącz urządzenia z sieci zasilającej przed dokonaniem połączeń.

- Nie używaj urządzenia w pobliżu kuchenek, urządzeń grzewczych, radiatorów i innych urządzeń wytwarzających ciepło.

- Nie blokuj wentylatora ani przyłączy wentylacyjnych. Nie używaj urządzenia na powierzchni ani w środowisku, które mogą zaburzać normalny przepływ powietrza wokół urządzenia. Jeśli urządzenie jest używane w ekstremalnie zakurzonym lub zadymionym środowisku, powinno się systematycznie „zdmuchiwać” kurz z obudowy.

- Nie zdejmuj obudowy urządzenia. Zdjęcie obudowy naraża cię na potencjalne zagrożenie wysokim napięciem.

- Nie dostarczaj do wejść urządzenia sygnałów o poziomie wyższym niż wymagany do maksymalnego wysterowania urządzenia.

- Nie podłączaj wyjścia żadnego wzmacniacza z powrotem do innego wejścia.

- Nie uziemiaj czerwonego przyłącza wyjściowego, nigdy nie podłączaj czerwonego przyłącza wyjściowego do innego czerwonego przyłącza wyjściowego.

- W przypadku wadliwego działania urządzenie to może być serwisowane tylko przez wykwalifikowany personel.

O S T R Z E Ż E N I E !!!

DLA ZMNIEJSZENIA RYZYKA PORAŻENIA PRĄDEM ELEKTRYCZNYM

NIE ZDEJMUJ OBUDOWY URZĄDZENIA

WEWNĄTRZ URZĄDZENIA NIE MA ŻADNYCH CZĘŚCI PRZEZNACZONYCH DO OBSŁUGI PRZEZ UŻYTKOWNIKA

SERWISOWANIE TYLKO PRZEZ WYKWALIFIKOWANY PERSONEL