INSTRUKCJA OBSŁUGI TUNERA CYFROWEGO PR 4000

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA:

PANEL PRZEDNI:

- Włącznik zasilania. Po włączeniu zasilania zaświeci się niebieska dioda LED nad przyciskiem.

- Przełącznik wyboru tunera (FM1, FM2, FM3 lub FM4). Za pomocą tego przycisku można wybrać jeden z czterech wbudowanych do urządzenia PR4000 tunerów, aby zaprogramować stacje radiowe lub wybrać jedną z wcześniej zaprogramowanych.

- Przełącznik trybu mono / stereo. Gdy sygnał stereofoniczny jest odbierany prawidłowo, a tuner pracuje w trybie stereo, świeci się czerwony wskaźnik „stereo” w prawej górnej części wyświetlacza. Gdy wskaźnik ten miga, odbiór sygnału jest słaby, ale można poprawić komfort odsłuchu, przełączając tuner w tryb mono. Po przełączeniu w tryb mono najpierw pokazują się duży napis „MONO”, a następnie zaczyna się świecić wskaźnik „mono” w prawej górnej części wyświetlacza.

- Wyszukiwanie w górę / w dół (Scan Up / Down). Po naciśnięciu przycisku „scan up” (wyszukiwanie w górę) tuner rozpocznie wyszukiwanie następnej stacji radiowej (tj. stacji nadawanej na wyższej częstotliwości niż wcześniej słuchana) o wystarczająco silnym sygnale. Przycisk „scan down” (wyszukiwanie w dół) rozpocznie wyszukiwanie poprzedniej stacji radiowej (tj. stacji nadawanej na niższej częstotliwości niż wcześniej słuchana).

- Przeszukiwanie zaprogramowanych stacji radiowych (P-scan). Przycisk ten rozpoczyna przeszukiwanie zaprogramowanych stacji radiowych w pamięci wybranego tunera (np. FM1). Każda zaprogramowana stacja będzie słyszana przez 3 sekundy. Aby zatrzymać działanie funkcji przeszukiwania wystarczy nacisnąć przycisk „scan up” lub „scan down”.

- Programowanie stacji radiowych (Memory). Po znalezieniu pożądanej stacji radiowej można ją zaprogramować w pamięci wybranego tunera (np. tunera FM1). Po naciśnięciu przycisku „memory” na wyświetlaczu pojawi się słowo „MEM” oraz dwa znaki podkreślenia. Wówczas należy wybrać jedną z 10 dostępnych lokacji pamięci za pomocą przycisków numerycznych po prawej stronie przedniego panelu urządzenia. (patrz punkt 10). Nie ma potrzeby potwierdzania dokonanego wyboru. Numer wybranej lokacji pamięci pojawi się w postaci dużych znaków na wyświetlaczu na około 2 sekundy.

- Wskaźnik wybranego tunera FM. Po lewej stronie wyświetlacza widoczny jest wskaźnik, pokazujący który tuner (FM1... FM4) został wybrany do zaprogramowania lub wyszukania zaprogramowanej stacji radiowej.

- Wskaźnik częstotliwości. Częstotliwość odbieranej stacji radiowej pokazywana jest w centralnej części wyświetlacza. Po naciśnięciu przycisku „scan up” lub „scan down” cyfry częstotliwości będą się odpowiednio zwiększały lub zmniejszały, aż do znalezienia stacji radiowej o wystarczająco silnym sygnale.

- Lokacja pamięci (FM memory display). Po prawej strony wyświetlacza pokazywany jest numer aktywnej zaprogramowanej stacji radiowej.

- Przyciski wyboru lokacji pamięci (FM memory set). Przyciski te służą do wyboru wcześniej zaprogramowanych stacji radiowych lub do wyboru lokacji pamięci, w której ma zostać zapisana nowo zaprogramowana stacja. Każdy tuner posiada maksymalnie 10 takich lokacji. Po przywołaniu danej lokacji najpierw wyświetla się jej numer, a następnie wszystkie informacje dotyczące zaprogramowanej stacji.

- Strojenie (FM tuning). Za pomocą tego pokrętła można dokonać ręcznego wyboru stacji radiowej. Funkcja ta jest przydatna tylko wtedy, gdy znane są dokładne częstotliwości nadawania poszczególnych stacji. W zakresie FM wyszukiwanie odbywa się w krokach co 0,05 MHz.

- Antena FM. Gniazdo to służy do podłączenia anteny do odbioru fal ultrakrótkich (FM) o impedancji 75 Ohm. Można zastosować do tego celu dołączoną do zestawu antenę pokojową, jednak dla uzyskania dobrego odbioru rekomendowane jest zainstalowanie zewnętrznej anteny FM lub podłączenie tunera do sieci kablowej. Zazwyczaj, przy korzystaniu z kablowej sieci radiowej, konieczne jest zastosowanie adaptora transformatora izolacji uziemienia (GIT). Ponieważ tuner PR4000 jest już wyposażony w zintegrowane układ GIT, nie ma potrzeby używania lub zakupu tego rodzaju zewnętrznych transformatorów.

- Regulacja poziomu wyjściowego dla tunerów FM1, FM2, FM2 i FM4. Za pomocą tych tłumików można ustawić pożądany poziom sygnału wyjściowego, niezależnie dla każdego z wbudowanych tunerów, co pozwala na dostosowanie poziomów tych sygnałów do innych źródeł podłączonych do systemu. Każdy z sygnałów można regulować w zakresie od –20 do +10 dB.

- Wyjścia typu RCA dla tunerów FM1, FM2, FM3 i FM4. Te stereofoniczne gniazda służą do podłączenia tunerów do systemu (np. do wejść tunera, odtwarzacza CD lub innych wejść liniowych). Nie można łączyć tych wyjść z wyjściami głośnikowymi wzmacniacza! Jeśli urządzenie PR4000 zostanie podłączone do wejścia mikrofonowego, nastąpi przeciążenie wejścia sygnałem o zbyt wysokim poziomie i dźwięk zostanie zagłuszony. W tym przypadku należy użyć urządzenia DI-box lub innego sprzętu dostosowującego poziom sygnału.

- Wejście odbiornika podczerwieni. Zainstalowanie dodatkowego odbiornika podczerwieni spowoduje, że komfort użytkowania PR4000 wzrośnie o 100%. Większość funkcji tunerów można będzie obsługiwać zdalnie. Do instalacji odbiornika podczerwieni należy zawsze używać ekranowanego przewodu.

- Przełącznik uziemienia. Jeżeli podczas podłączania poszczególnych wyjść urządzenia będzie występował przydźwięk lub buczenie, ich przyczyną jest na ogół uziemienie lub pętla uziemienia. W takim przypadku należy ustawić przełącznik w pozycji „LIFT”.

- Gniazdo zasilające. Urządzenie PR4000 można podłączyć do sieci zasilającej za pomocą dołączonego do zestawu, standardowego kabla zasilającego typu IEC. Gniazdo wyposażone jest w 315-miliamperowy, wolno przepalający się bezpiecznik. Aby wymienić przepalony bezpiecznik należy podważyć klapkę przegródki bezpiecznika za pomocą płaskiego śrubokrętu. Należy zawsze używać bezpiecznika tego samego typu. Jeśli bezpiecznik przepala się często, należy dostarczyć urządzenie do autoryzowanego punktu serwisowego. Wcześniej należy jednak sprawdzić, czy nie został użyty szybko przepalający się bezpiecznik.

Zasilanie (Power). Gdy główny włącznik zasilania (patrz punkt 1) znajduje się w pozycji ON („włączony”), można użyć tego przycisku do przełączenia tunera PR4000  w tryb czuwania (stand-by); na wyświetlaczu pojawi się wówczas napis „OFF” („wyłączony). Ponowne naciśnięcie przycisku powoduje ponowną aktywację urządzenia.

FM1 – FM2 – FM3 – FM4. Za pomocą tych przycisków można wybrać tuner, który chce się obsługiwać (patrz punkt 2).

Przywołanie zaprogramowanej stacji. Za pomocą tych klawiszy numerycznych można wybrać do słuchania zaprogramowaną wcześniej stację radiową.

Uwaga! Programowanie stacji radiowych za pomocą pilota zdalnego sterowania nie jest możliwe.