# INSTRUKCJA OBSŁUGI

# PROFESJONALNEGO TUNERA

# PR1000R

# INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

Właściwości tunera PR1000R

- Uniwersalny design, łatwy do integracji z profesjonalnymi systemami nagłośnieniowymi montowanymi w szafkach, stereofonicznymi systemami hi-fi, wielostrefowymi systemami audio oraz z systemami sterowanymi komputerowo.

- Odłączane uchwyty montażowe do 19-calowych szafek (dołączone w komplecie).

- Złącze antenowe i złącze RS232 separowane galwanicznie w celu zapobieżenia przydźwiękom.

- Antena FM z aktywnym buforowaniem sygnału.

- Tuner FM/AM z układem adaptacyjnej redukcji szumów. Kompatybilny z sygnałem antenowym sieci kablowych oraz standardową anteną przewodową (dołączona w komplecie).

- System RDS, pokazujący informację o rodzaju i nazwie odbieranej stacji radiowej oraz o tytule i wykonawcy aktualnie nadawanego utworu.

- Obsługa za pomocą przycisków sterujących na przednim panelu i/lub poprzez zdalne sterowanie i/lub za pomocą komputera poprzez złącze RS232.

- Regulowany poziom wyjściowy sygnału audio.

- Wysokiej klasy panel przedni z matowego aluminium.

- Niski pobór mocy.

- Atrakcyjny i czytelny wyświetlacz fluorescencyjny typu „dot matrix”.

- Znakomite parametry użytkowe.

- Dołączony w komplecie nadajnik zdalnego sterowania na podczerwień.

- Osobne wejście typu „minijack” dla zewnętrznego odbiornika podczerwieni do jednolitej integracji z wielostrefowymi systemami audio, pozwalającego na bezprzewodowe przesyłanie sygnału pomiędzy  poszczególnymi strefami (należy sprawdzić specyfikację systemu wielostrefowego pod kątem kompatybilności).

- 40 programowanych stacji radiowych.

Obsługa tunera PR1000R

# PANEL PRZEDNI

- Włącznik i wskaźnik zasilania. Przełącznik do włączania i wyłączania urządzenia. W trybie czuwania wskaźnik zasilania świeci się nieco słabiej. W pozycji „off” (wyłączony) tuner jest całkowicie wyłączony.

- Selektor zakresu FM i AM. Naciskając ten przycisk przełącza się tuner pomiędzy zakresami odbioru FM i AM.

- Przeglądanie pamięci. Naciskanie tego przycisku powoduje automatyczne przeglądanie zaprogramowanych stacji radiowych., każde naciśnięcie przycisku to przeskok do kolejnej zaprogramowanej stacji. Po naciśnięciu i przytrzymaniu przycisku przez kilka sekund na wyświetlaczu pojawi się komunikat „M-SCAN” i tuner automatycznie przejrzy wszystkie zaprogramowane stacje.

- Selektor mono / stereo. Przełącznik do aktywacji pracy tunera w trybie monofonicznym lub stereofonicznym w zakresie FM. W przypadku słabo odbieranych stacji w trybie mono następuje radykalna redukcja szumów. W przypadku odbioru stereofonicznego świeci się dioda (12.).

- Zapamiętywanie stacji. Należy nacisnąć ten przycisk, aby zapisać do pamięci tunera aktualnie odbieraną stację radiową, następnie należy nacisnąć przycisk numeryczny (lub kombinację przycisków) i potwierdzić wybrany numer zaprogramowanej stacji, ponownie naciskając przycisk zapamiętywania.

- Wyszukiwanie do przodu. Przycisk do wyszukiwania stacji o częstotliwości wyższej od aktualnej.

- Wyszukiwanie do tyłu.  Przycisk do wyszukiwania stacji o częstotliwości niższej od aktualnej.

- + PRG TYPE. Przycisk służący do aktywacji  i wyświetlenia informacji o rodzaju programu, jeśli dana stacja nadaje sygnał z systemem RDS. Funkcja działa tylko w zakresie FM i nie jest dostępna jeśli stacja radiowa nie transmituje informacji PRG w systemie RDS. Przy aktywacji tej funkcji na wyświetlaczu pojawia się komunikat „10”. Aktywacja tej funkcji automatycznie dezaktywuje funkcję +INFO TEXT.

- +INFO TEXT. Przycisk służący do aktywacji i wyświetlenia informacji systemu RDS, takich jak nazwa nadawanego utworu. Funkcja działa tylko w zakresie FM i nie jest dostępna, jeśli stacja radiowa nie transmituje informacji PRG w systemie RDS. Przy aktywacji tej funkcji na wyświetlaczu pojawia się komunikat „11”. Aktywacja tej funkcji automatycznie dezaktywuje funkcję +PRG TYPE.

- Wskaźnik RDS PRG. Dioda ta świeci się, gdy aktywna jest funkcja +PRG TYPE.

- Wskaźnik RDS INFO. Dioda ta świeci się, gdy aktywna jest funkcja +INFO TEXT.

- Wskaźnik FM stereo. Dioda sygnalizująca odbiór stacji w trybie stereofonicznym.

- Wyświetlacz fluorescencyjny typu „dot matrix”. Wielofunkcyjny wyświetlacz pokazujący częstotliwość odbieranej stacji radiowej, numer zaprogramowanej stacji lub informacje systemu RDS.

- Przycisk numeryczny „1”. Przycisk do wyboru lub zapisywania w pamięci tunera stacji radiowej nr 1.

- Przycisk numeryczny „6”. Przycisk do wyboru lub zapisywania w pamięci tunera stacji radiowej nr 6.

- Przycisk numeryczny „2”. Przycisk do wyboru lub zapisywania w pamięci tunera stacji radiowej nr 2.

- Przycisk numeryczny „7”. Przycisk do wyboru lub zapisywania w pamięci tunera stacji radiowej nr 7.

- Przycisk numeryczny „3”. Przycisk do wyboru lub zapisywania w pamięci tunera stacji radiowej nr 3.

- Przycisk numeryczny „8”. Przycisk do wyboru lub zapisywania w pamięci tunera stacji radiowej nr 8.

- Przycisk numeryczny „4”. Przycisk do wyboru lub zapisywania w pamięci tunera stacji radiowej nr 4.

- Przycisk numeryczny „9”. Przycisk do wyboru lub zapisywania w pamięci tunera stacji radiowej nr 9.

- Przycisk numeryczny „5”. Przycisk do wyboru lub zapisywania w pamięci tunera stacji radiowej nr 5.

- Przycisk numeryczny „10+”. Przycisk do wyboru lub zapisywania w pamięci tunera stacji radiowych nr od 10 do 39. Po jednorazowym naciśnięciu na wyświetlaczu pojawi się symbol „1_”. Następnie, jeśli w ciągu kilku sekund zostanie naciśnięty jeden z przycisków numerycznych od „1” do „9”, zostanie wybrana (lub zapisana do pamięci) stacja radiowa numer (odpowiednio) od 11 do 19. Jeśli nie zostanie naciśnięty drugi przycisk, po kilku sekundach zostanie wybrana (lub zapisana do pamięci) stacja radiowa nr 10. Po dwukrotnym naciśnięciu przycisku „10+” na wyświetlaczu pojawi się symbol „2_”, po trzykrotnym naciśnięciu – symbol „3_”.

- Strojenie. Pokrętło do ręcznego wyszukiwania stacji radiowych. Obrót w lewo lub w prawo oznacza krok o 50 kHz w zakresie FM oraz o 9 kHz w zakresie AM.

PANEL TYLNY

- Wejście anteny FM. Do tego gniazda można podłączyć dostarczoną w komplecie antenę FM lub sygnał z radiowej sieci kablowej. Wejście to jest galwanicznie odseparowane od uziemienia audio i od złącza RS232.

- Wejście anteny AM. Do tego gniazda można podłączyć dostarczoną w komplecie antenę AM.

- Regulacja poziomu wyjściowego. Potencjometr ten należy ustawić w takiej pozycji, aby poziom sygnału wyjściowego tunera był zbliżony do poziomu sygnału innych źródeł dźwięku w systemie, takich jak np. odtwarzacz CD.

- Wyjścia liniowe sygnału ze złączami typu Cinch.

- Wejście zewnętrznego odbiornika podczerwieni. Do tego wejścia można podłączyć opcjonalny ekspander podczerwieni (PIR-REC) lub odpowiedni sygnał elektryczny z bezprzewodowego odbiornika wielostrefowego systemu audio lub innych kompatybilnych systemów. Końcówka konektora = zasilanie +5 V; pierścień = dane; tuleja = uziemienie.

- Port RS232. Do tego złącza można podłączyć komputer lub inne kompatybilne urządzenie. Specyfikacja złącza opisana poniżej.

- Oprawka bezpiecznika zasilania. Oprawka ta zawiera bezpiecznik zasilania. W przypadku przepalenia lub uszkodzenia bezpiecznika, należy go wymienić na nowy, przystosowany do takiego samego napięcia zasilania i parametrach opisanych na tylnym panelu tunera. W tym przypadku jest to bezpiecznik T315 mA L 250V-

- Gniazdo przewodu zasilającego. Do tego gniazda należy podłączyć wtyczkę dostarczonego w komplecie przewodu zasilającego.

Specyfikacja złącza RS232

Pin 2: TX data – wyjście dla danych transmitowanych

Pin 3: RX data – wejście dla danych odbieranych

Pin 5: Uziemienie

Pozostałe piny nie są używane.

Lista poleceń obsługiwanych poprzez złącze RS232:

  - set echo on/off (ustawienie włączenia /  wyłączenia potwierdzania poleceń): sposób komunikacji poprzez RS232

  - set standby on/off (ustawienie włączenia / wyłączenia trybu czuwania): aktywacja trybu czuwania, „wybudzenia” tunera ze stanu czuwania

  - set baudrate (ustawienie szybkości transmisji) 2400/4800/9600/19200/38400 (ustawienie domyślne: 19200)

  - get info (pobranie informacji): wyświetlanie bieżących ustawień tunera

  - rcl preset XX: przywołanie wcześniej zapisanej w pamięci stacji radiowej

  - str preset XX: zapisanie w pamięci aktualnej częstotliwości pod zdefiniowanym numerem stacji

  - set mantun XXX.XX: ręczne wprowadzenie częstotliwości odbieranej stacji

  - set stereo on/off : aktywacja stereofonicznego lub monofonicznego trybu pracy tunera (dotyczy tylko zakresu FM)

  - inc seaerch: wyszukiwanie stacji radiowych w górę zakresu częstotliwości

  - dec search: wyszukiwanie stacji radiowych w dół zakresu częstotliwości

  - set modula AM: aktywacja tunera w zakresie odbioru AM

  - set modula FM: aktywacja tunera w zakresie odbioru FM

  - inc mantun: zwiększenie częstotliwości o 1 krok (50 Khz dla zakresu FM; 9 kHz  dla zakresu AM).

  - dec mantun: zmniejszenie częstotliwości o 1 krok (50 kHz dla zakresu FM, 9 kHz dla zakresu AM)

  - get rdsinf ps: aktywowanie wyświetlania nazwy stacji w systemie RDS

  - get tdsinf  ps: aktywowanie funkcji RDS text info w systemie RDS

Uwaga: symbol „X” na liście powyżej oznacza wartość liczbową. Na przykład XXX.XX może oznaczać 100.90. Polecenia nie wymienione na powyższej liście nie są obsługiwane, jednak te wymienione pozwalają na pełną obsługę wszystkich funkcji tunera poprzez złącze RS232. Domyślne ustawienia komunikacyjne złącza RS232 są następujące: szybkość transmisji: 19200, echo on (włączone potwierdzanie poleceń), CR on, BS on, valfb on (value feedback on).

Kody nadajnika zdalnego sterowania przedstawia ilustracja w oryginalnej instrukcji użytkownika.

DANE TECHNICZNE

| Zakres strojenia FM | 87,5 – 108 MHz |
| --- | --- |
| Ilość programowanych stacji radiowych | 40 |
| Zakres strojenia AM | 522 – 1611 kHz |
| Czułość FM | 1.1 μV / 75 Ohm przy wyciszeniu 26 dB |
| Czułość AM | 38 μV przy wyciszeniu 26 dB |
| Selektywność kanałów FM (200 kHz) | 50 dB |
| Selektywność kanałów FM (400 kHz) | 70 dB |
| Stosunek sygnał / szum FM | 78 dB (IHF) |
| Zakres przenoszonych częstotliwości (+/-1,5 dB) | 30 Hz – 15 kHz |
| Całkowite zniekształcenia harmoniczne (THD) | < 0,1% |
| Separacja kanałów stereo | >50 dB przy 1 kHz |
| Zasilanie | Prąd zmienny, 230 V, 50-60 Hz |
| Pobór mocy | Maksymalnie 10 VA |
| Pobór mocy w trybie czuwania | 1 VA |
| Uchwyty montażowe | Dołączone w komplecie, odłączane |
| Poziom wyjściowy sygnału audio | Regulowany |
| Złącza antenowe i RS232 | Galwanicznie separowane |
| Antena FM | Z aktywnym buforowaniem sygnału |
| Układ redukcji szumów | Adaptacyjny |
| Wymiary (wys. x szer. x głęb.) | 44 x 484 (430) x 270 (245) mm |
| Waga | 2,8 kg |

Akcesoria dołączone w komplecie:

Przewód zasilający, drukowana instrukcja użytkownika, specyfikacja obsługi przez złącze RS232 i zdalne sterowanie, nadajnik zdalnego sterowania na podczerwień, antena przewodowa FM, antena pętlowa AM.

INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

- Przy odbiorze przesyłki należy sprawdzić stan opakowania kartonowego pod kątem ewentualnych uszkodzeń dostarczonego sprzętu. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia opakowania należy skontaktować się z dystrybutorem przed wypakowaniem urządzenia.

- Ważne!!! Narażanie się na ekstremalnie wysokie poziomy natężenia hałasu może spowodować trwałą utratę słuchu. Skala negatywnych skutków przebywania w bardzo głośnym otoczeniu zależy od indywidualnych cech każdego organizmu, jednak niemal każdy człowiek przebywający odpowiednio długo w otoczeniu o odpowiednio wysokim natężeniu hałasu częściowo traci słuch. W związku z tym rekomenduje się, aby wszystkie osoby przebywające w pobliżu urządzeń emitujących dźwięk o bardzo wysokiej głośności, tak jak ten wzmacniacz, używały właściwych zabezpieczeń przeciw hałasowi podczas instalowania lub użytkowania takich urządzeń.

- Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia należy zapoznać się z całą dostarczoną dokumentacją.

- Całą dokumentację należy zachować do późniejszego wykorzystania

- Należy zachować karton i inne materiały opakowania, nawet jeśli urządzenie po rozpakowaniu było w bardzo dobrym stanie.

- W razie potrzeby wysyłki lub przewiezienia urządzenia powinno się używać wyłącznie opakowania fabrycznego.

- Nie można rozlewać wody ani innych płynów na urządzenie lub do jego wnętrza.

- Należy upewnić się, że gniazdko zasilania w pomieszczeniu spełnia wymogi parametrów zasilania opisane na tylnym panelu wzmacniacza.

- Nie można używać urządzenia, jeśli kabel zasilający jest postrzępiony lub uszkodzony.

- Podczas włączania wzmacniacza wszelkie regulatory powinny znajdować się w pozycji minimalnej aby zapobiec uszkodzeniu głośników, zwłaszcza jeśli podłączone są źródła sygnału o wysokim poziomie.

- Nie można podłączać wyjść ani wejść wzmacniacza do jakichkolwiek źródeł napięcia, jak baterie, sieć zasilająca czy zasilacz, bez względu na to czy urządzenie jest włączone czy wyłączone.

- Przed podłączeniem innych urządzeń należy wyłączyć wzmacniacz i odłączyć go od gniazdka sieciowego.

- Nie należy używać wzmacniacza w pobliżu kuchenek, grzejników i innych urządzeń generujących ciepło.

- Nie należy zasłaniać otworów wentylacyjnych urządzenia. Nie należy używać wzmacniacza na powierzchni, ani w warunkach, które mogą zakłócać normalną cyrkulację powietrza wokół urządzenia. Jeśli urządzenie jest użytkowane w wyjątkowo zakurzonym lub zadymionym otoczeniu należy co pewien czas oczyścić urządzenie, np. przedmuchując wnętrze obudowy sprężonym powietrzem.

- Nie można zdejmować obudowy wzmacniacza. Usunięcie obudowy może narazić użytkownika na kontakt z niebezpiecznymi źródłami napięcia.

- Nie należy obciążać wejść wzmacniacza sygnałem o poziomie wyższym niż potrzebny do wysterowania urządzenia do maksymalnego poziomu wyjściowego.

- Nie można podłączać wyjścia żadnego wzmacniacza do wejścia innego wzmacniacza.

- W przypadku awarii urządzenia powinno być ono serwisowane wyłącznie przez wykwalifikowany personel.