INSTRUKCJA OBSŁUGI WZMACNIACZA  PUBDRIVE 2000

Gratulujemy zakupu wzmacniacza mocy APart PUBDRIVE2000. PUBDRIVE2000 jest kompletnym wzmacniaczem mocy, wyposażonym w procesor sygnału. Oznacza to, że nie jest już konieczne łączenie kilku osobnych urządzeń elektronicznych – PUBDRIVE2000 wykona wszystkie zadania!

PUBDRIVE2000 jest wzmacniaczem 3-kanałowym, stworzonym do wysterowania lewego i prawego zestawu głośnikowego oraz subwoofera. Wzmacniacz został zaprojektowany do zastosowań profesjonalnych. Jego solidna metalowa obudowa pozwala zarówno na zamocowanie w 19-calowej ramie szafki jak i na ustawienie na stole lub innej powierzchni. Rzeczowo zaprojektowany panel przedni ma bardzo przejrzysty układ, co pozwala na łatwą obsługę.

Wszystkie elementy instalacyjne dostępne są z tyłu wzmacniacza. Każde wejście jest równolegle połączone z wyjściem w celu umożliwienia przesyłania sygnału do innych wzmacniaczy lub procesorów. Regulowana częstotliwość zwrotnicy dla lewego i prawego kanału pozwala projektantowi systemu na stworzenie idealnie zrównoważonego brzmienia, niezależnie od miejsca w jakim używany jest wzmacniacz PUBDRIVE2000.

Wyjście przedwzmacniacza oraz wejście wzmacniacza mocy pozwalają na przesyłanie sygnału do dodatkowych wzmacniaczy mocy, włączenie do toru sygnału dodatkowych procesorów dźwięku lub po prostu na używanie PUBDRIVE2000 jako wzmacniacza mocy (sekcja zwrotnic jest odłączalna, lecz regulacja głośności i ograniczniki znajdują w torze sygnału za wejściem wzmacniacza mocy).

Projekt wzmacniacza jest bezkompromisowy, stworzony w oparciu o najlepsze komponenty. Imponująca moc wyjściowa jest stale dostępna, niezależnie od rodzaju podłączonych głośników. Lewy i prawy kanał może być obciążony impedancją 2,7 Ohm, podczas gdy kanał subwoofera akceptuje obciążenie 2 Ohm.

PUBDRIVE2000 wyposażony jest w dwa ciche wentylatory o zmiennej prędkości (jeden dla kanału lewego i prawego, drugi dla kanału subwoofera). Wentylatory pracują z 50-procentową wydajnością gdy temperatura wewnątrz wzmacniacza osiągnie 50( C. Gdy temperatura przekroczy 70( C wentylatory zaczynają pracować z maksymalną prędkością. Ponad wymiarowy zasilacz z termicznym układem zabezpieczającym i tzw. „miękkim włączaniem”, łącznie ze zintegrowanym ogranicznikiem AP-limiter( - sprawiają, że PUBDRIVE2000 jest wzmacniaczem odpornym na uszkodzenia, 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu!

Niebezpieczeństwo!!! Przebywanie w warunkach hałasu o ekstremalnie wysokim poziomie może być przyczyną trwałej utraty słuchu.

Poszczególne osoby mogą znacznie różnić się pod względem podatności na uszkodzenie słuchu powodowane przez hałas, jednak niemal u każdego człowieka narażonego na dostatecznie intensywny hałas przez dostatecznie długi czas nastąpi mniejsze lub większe uszkodzenie słuchu.

Dlatego zaleca się, żeby wszystkie osoby przebywające w pobliżu urządzeń generujących wysokie poziomy ciśnienia dźwięku, tak jak opisywany w niniejszej instrukcji wzmacniacz, chroniły uszy za pomocą odpowiednich ochraniaczy podczas instalowania lub użytkowania urządzenia.

| Dane techniczne | PUBDRIVE2000 |
| --- | --- |

|  | Kanał lewy i prawy | Kanał Subwoofera |
| --- | --- | --- |

| Poziom mocy wyjściowej (moc znamionowa) | Ciągła (RMS W/kanał) | Dynamiczna (RMS W/kanał) | Ciągła (RMS W/kanał | Dynamiczna (RMS W/kanał |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 Ohm | 200 | 250 | 450 | 550 |
| 4 Ohm | 320 | 420 | 700 | 850 |
| 2 Ohm | 440 przy 2,77 Ohm | 700 | 1200 | 1400 |
| 1 Ohm |  |  |  | 1700 |

| Pasmo przenoszenia (system) | (70-120 Hz) – 40 kHz, +/- 3 dB | 35-120 Hz, +/- 3 dB |
| --- | --- | --- |
| Współczynnik tłumienia (8 (, 1r=1 kHz) | 250 | 300 |

| Zniekształcenia intermodulacyjne (IMD) | 60 Hz-70 kHz, 4:1Połowa mocy: <0,1% |
| --- | --- |
| Całkowite zniekształcenia harmoniczne (THD+N) | 20Hz –20 kHz, Połowa mocy:<0,1% |
| Stosunek sygnał/szum (20 Hz –22 kHz) | >100 dBA |
| Czułość (maks. poziom głośności) | 0 dB |
| Impedancja wejściowa | 20 kOhm/zbalansowane, 10 kOhm / niezbalansowane |
| Pobór mocy (230 V / 50 Hz): | Stan czuwania: 40 VA Maksymalna moc wyjściowa: 2200 VA Maksymalna szczytowa moc wyjściowa: 4000 VA |
| Wymiary | 483x390x134 (3U) mm |
| Ciężar | 25 Kg |

PANEL PRZEDNI

- Przycisk włączania/wyłączania zasilania z „miękkim włączaniem”. Po naciśnięciu przycisku zasilania wzmacniacz zostaje włączony, Należy pamiętać, aby podczas włączania wzmacniacza wszystkie regulatory głośności były ustawione na minimum.

- Dioda stanu urządzenia (STATUS). Ta niebieska dioda LED świeci się, wskazując że wzmacniacz jest podłączony do sieci zasilającej i został włączony.

- Regulacja głośności dla subwoofera.

- Regulacja głośności dla zestawów głośnikowych kanału lewego.

- Regulacja głośności dla zestawów głośnikowych kanału prawego.

- Wskaźnik sygnału (SIGNAL). Ta dioda sygnałowa wskazuje, że do wejścia wzmacniacza przesyłany jest sygnał.

- Wskaźnik ogranicznika (LIMIT). Dioda ta wskazuje, że działa ogranicznik AP-Limiter(. Oznacza to, że „układ automatycznego wzmocnienia” ogranicza średnie wzmocnienie do poziomu 3 dB poniżej poziomu przesterowania, lecz nadal pozwala na uzyskiwanie odpowiedniej dynamiki dźwięku w ramach możliwości mocowych wzmacniacza. Nie jest to „tradycyjny ogranicznik przesterowania”, lecz „automatyczny regulator wzmocnienia”, który umożliwia uzyskanie dynamicznego brzmienia muzyki, chroniąc jednocześnie podłączone zestawy głośnikowe. Układ AP-Limiter( może być odłączany, ale tylko przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach. Dioda wskaźnika LIMIT będzie pulsowała, nawet gdy ogranicznik zostanie odłączony. UWAGA: Odłączenie układu AP-Limiter( powoduje utratę gwarancji wzmacniacza PUBDRIVE2000.

- Wskaźnik zabezpieczenia (PROTECT). Dioda ta świeci się w przypadku wystąpienia poważnych problemów, takich jak: zwarcie, przeciążenie, przekroczenie bezpiecznej temperatury, itp. Oznacza to, że wyjścia wzmacniacza zostały odcięte przez układ zabezpieczający. W takim przypadku należy ponownie sprawdzić okablowanie i impedancję podłączonych głośników, lub skontaktować się z przedstawicielem dystrybutora wzmacniacza, w celu uzyskania dalszej pomocy.

- Wentylacja. Wzmacniacz posiada system chłodzenia z przepływem powietrza od przodu do tyłu obudowy urządzenia. We wszystkich okolicznościach powinien być zapewniony swobodny przepływ powietrza!

PANEL TYLNY

- Wentylator sekcji wzmacniacza dla subwoofera. Należy zawsze zapewniać swobodny przepływ powietrza. Wentylator pracuje z 50-procentową wydajnością, gdy temperatura wewnątrz urządzenia osiągnie 50( C. Tak długo, jak temperatura będzie przekraczała 70( C – wentylator pracuje z maksymalną prędkością.

- Wentylator sekcji wzmacniacza dla kanału lewego i prawego. Należy zawsze zapewniać swobodny przepływ powietrza. Wentylator pracuje z 50-procentową wydajnością, gdy temperatura wewnątrz urządzenia osiągnie 50( C. Tak długo, jak temperatura będzie przekraczała 70( C – wentylator pracuje z maksymalną prędkością.

- Bezpiecznik. Jeśli konieczna jest wymiana bezpiecznika, czynność ta powinna być wykonywana tylko przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach. Bezpiecznik może być wymieniony tylko na inny tego samego typu: 15-amperowy, wolno przepalający się. UWAGA: WYSOKIE NAPIĘCIE!

- Przewód zasilania sieciowego. Należy zawsze używać urządzenia z żyłą uziemienia prądu zmiennego podłączoną do elektrycznego systemu uziemienia. Wzmacniacz jest przystosowany wyłącznie do zasilania prądem o napięciu 220-240 V.

- Uziemienie audio. Gdy przełącznik ten znajdzie się w dolnej pozycji, uziemienie wejść wzmacniacza zostanie odcięte. Może to zapobiec powstawaniu buczenia i przydźwięków w czasie instalowania wzmacniacza.

- Wejście. Gniazdo wejścia sygnału wyposażone jest zarówno w złącze zbalansowane typu XLR, jak również złącze typu „Jack” o średnicy 6,3 mm (z „gorącą” końcówką). Schemat okablowania można znaleźć na tylnym panelu wzmacniacza. Każde złącze wejściowe jest wewnętrznie równolegle połączone z „męskim” złączem typu XLR. Złącza te mogą być także używane do przesyłania sygnału do innych wzmacniaczy lub urządzeń elektronicznych.

- Częstotliwość zwrotnicy. Te obrotowe regulatory pozwalają instalatorowi na ustawienie częstotliwości filtru górnoprzepustowego (HPF) dla wyjścia kanału lewego i prawego (Częstotliwość dla kanału subwoofera jest ustawiona na stałe fabrycznie w zakresie od 40 do 120 Hz). Zaleca się ustawienie częstotliwości zwrotnicy 120 Hz dla zestawów głośnikowych wyposażonych w głośniki niskotonowe średnicy 20 cm lub mniejsze. Nachylenie filtra wynosi 12 dB na oktawę.

- Wyjście przedwzmacniacza (PRE OUT). To złącze typu RCA jest wyjściem sygnału liniowego, znajdującym się w torze sygnału za procesorem zwrotnicy.

- Wejście wzmacniacza mocy (AMP IN). Wejście wzmacniacza, ustawione w torze sygnału za zwrotnicą, ALE przed regulatorem głośności i ogranicznikiem AP-Limiter(. Dzięki temu PUBDRIVE2000 może być używany jako zwyczajny 3-kanałowy wzmacniacz mocy.

- Wyjście głośnikowe prawe – z 4-biegunowym złączem typu „speakon”. UWAGA: Sygnał wyjściowy jest dostępny zarówno na biegunach –1/-2 jak i +1/+2. Pozwala to na podłączenie dwóch różnych linii głośnikowych lub zastosowanie odcinka grubszego kabla - dla większych odległości pomiędzy wzmacniaczem a głośnikami. Ta sekcja wzmacniacza powinna być obciążana głośnikami o całkowitej minimalnej impedancji równej 2,77 Ohm, co oznacza maksymalnie 3 głośniki 8-ohmowe (na przykład APart MASK8), połączone równolegle, lub maksymalnie 6 głośników 16-ohmowych (na przykład APart MASK6T), połączonych równolegle.

- Wyjście głośnikowe subwoofera – z 4-biegunowym złączem typu „speakon”. UWAGA: Sygnał wyjściowy jest dostępny zarówno na biegunach –1/-2 jak i +1/+2. Pozwala to na podłączenie dwóch różnych linii głośnikowych lub zastosowanie odcinka grubszego kabla – dla większych odległości pomiędzy wzmacniaczem a głośnikami. Ta sekcja wzmacniacza powinna być obciążana głośnikami o całkowitej minimalnej impedancji równej 2 Ohm, co oznacza maksymalnie 2 głośniki 4-ohmowe (na przykład APart SUB2400), połączone równolegle, lub maksymalnie 4 głośniki 8-ohmowe (na przykład APart SUB2200), połączone równolegle. Uwaga! Każdy głośnik powinien być podłączony do wzmacniacza osobno, w celu uniknięcia strat kabla.

- Wyjście głośnikowe lewe – z 4-biegunowym złączem typu „speakon”. UWAGA: Sygnał wyjściowy jest dostępny zarówno na biegunach –1/-2 jak i +1/+2. Pozwala to na podłączenie dwóch różnych linii głośnikowych lub zastosowanie odcinka grubszego kabla – dla większych odległości pomiędzy wzmacniaczem, a głośnikami. Ta sekcja wzmacniacza powinna być obciążana głośnikami o całkowitej minimalnej impedancji równej 2,77Ohm, co oznacza maksymalnie 3 głośniki 8-ohmowe (na przykład APart MASK8), połączone równolegle, lub maksymalnie 6 głośników 16-ohmowych (na przykład APart MASK6T), połączone równolegle.

INFORMACJE NA TEMAT BEZPIECZEŃSTWA

- Przeczytaj całą dokumentację przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia. Zatrzymaj całą dokumentację do przyszłego wykorzystania.

- Zachowaj karton i materiał opakowaniowy nawet jeśli sprzęt został dostarczony w dobrym stanie. Jeśli kiedykolwiek będziesz chciał wysłać urządzenie, używaj tylko oryginalnego opakowania fabrycznego.

- Nie rozlewaj wody ani innych płynów do środka lub na wierzch urządzenia.

- Upewnij się że sieciowe gniazdka zasilające spełniają wymogi zasilania opisane na tylnym panelu urządzenia.

- Nie używaj urządzenia jeśli elektryczny przewód zasilający jest postrzępiony lub zniszczony.

- Zawsze używaj urządzenie ze zmiennoprądowym  przewodem uziemiającym podłączonym do elektrycznego systemu uziemiającego.

- Pamiętaj o pozostawieniu wszystkich regulatorów wzmocnienia w pozycji spoczynkowej w czasie uruchamiania wzmacniacza, żeby zapobiec uszkodzeniu głośników jeśli do wejść wzmacniacza podłączone są źródła o wysokim poziomie sygnału.

- Nie podłączaj wejść/wyjść wzmacniacza lub konsoli do żadnych innych źródeł zasilania, takich jak akumulatory, gniazdko sieciowe lub zasilacz, niezależnie od tego czy wzmacniacz lub konsola są włączone czy wyłączone.

- Wyłącz i odłącz urządzenia z sieci zasilającej przed dokonaniem połączeń.

- Nie używaj urządzenia w pobliżu kuchenek, urządzeń grzewczych, radiatorów i innych urządzeń wytwarzających ciepło.

- Nie blokuj wentylatora ani przyłączy wentylacyjnych. Nie używaj urządzenia na powierzchni ani w środowisku, które mogą zaburzać normalny przepływ powietrza wokół urządzenia. Jeśli urządzenie jest używane w ekstremalnie zakurzonym lub zadymionym środowisku, powinno się systematycznie „zdmuchiwać” kurz z obudowy.

- Nie zdejmuj obudowy urządzenia. Zdjęcie obudowy naraża cię na potencjalne zagrożenie wysokim napięciem.

- Nie dostarczaj do wejść urządzenia sygnałów o poziomie wyższym niż wymagany do maksymalnego wysterowania urządzenia.

- Nie podłączaj wyjścia żadnego wzmacniacza z powrotem do innego wejścia.

- Nie uziemiaj czerwonego przyłącza wyjściowego, nigdy nie podłączaj czerwonego przyłącza wyjściowego do innego czerwonego przyłącza wyjściowego.

- W przypadku wadliwego działania urządzenie to może być serwisowane tylko przez wykwalifikowany personel.

O S T R Z E Ż E N I E !!!

DLA ZMNIEJSZENIA RYZYKA PORAŻENIA PRĄDEM ELEKTRYCZNYM

NIE ZDEJMUJ OBUDOWY URZĄDZENIA

WEWNĄTRZ URZĄDZENIA NIE MA ŻADNYCH CZĘŚCI PRZEZNACZONYCH DO OBSŁUGI PRZEZ UŻYTKOWNIKA

SERWISOWANIE TYLKO PRZEZ WYKWALIFIKOWANY PERSONEL