INSTRUKCJA OBSŁUGI KOREKTORA   PXQ 2215

PANEL  PRZEDNI  I  PANEL  TYLNY

- Włącznik zasilania. Aby włączyć lub wyłączyć urządzenie należy nacisnąć odpowiednio górną lub dolną część tego przycisku. Dioda LED powyżej włącznika zaświeci się, by zasygnalizować, że urządzenie jest włączone.

- Regulatory poziomu korekcji dźwięku. Każdy z tych liniowych potencjometrów służy do uwypuklenia lub stłumienia (w zakresie +/- 6 dB lub +/- 12 dB) poziomu dźwięków o wybranej częstotliwości pasma akustycznego. Gdy wszystkie suwaki znajdują się w położeniu centralnym, sygnał wychodzący z korektora ma płaską (neutralną) charakterystykę.

- Przełącznik zakresu. Przycisk ten służy do przełączania zakresu regulacji potencjometrów korektora pomiędzy +/- 6 dB a +/- 12 dB. Przy ustawieniu szerszego zakresu świeci się dioda (6).

- Przełącznik obejścia. Przełącznik ten służy wpinania lub usuwania korektora ze ścieżki sygnału. W położeniu obejścia (bypass) świeci się dioda (7), sygnalizując że urządzenie znajduje się w trybie obejścia. W tym przypadku sygnał wejściowy jest przepuszczany z pominięciem korektora, bezpośrednio do sekcji zwrotnicy.

- Głośność. Potencjometr ten służy do regulacji poziomu sygnału wychodzącego z korektora. Jeśli do wejść korektora dochodzi sygnał, świeci się dioda (8). Jeśli zaświeci się dioda wskaźnika poziomu szczytowego (9), należy obniżyć poziom głośności, zmniejszyć poziom sygnału wejściowego lub zredukować uwypuklenia (podbicia) ustawione za pomocą korektora.

- Wejścia typu XLR i RCA. Złącza typu XLR są aktywnie zbalansowane i są przystosowane zarówno do przesyłania sygnału wejściowego jak i wyjściowego. Złącza typu RCA są niezbalansowane.

- Wyjście subwoofera z filtrem dolnoprzepustowym. Złącza wyjściowe typu XLR i RCA. Jest to wyjście niskiej częstotliwości, częstotliwość zwrotnicy może być regulowana za pomocą potencjometru FREQ (13). Wzmocnienie tego wyjścia może być regulowane za pomocą potencjometru GAIN (12).

- Pelny zakres częstotliwości/filtr górnoprzepustowy. Złącza wyjściowe typu XLR i RCA. Jeśli potencjometr FREQ (13) znajduje się w skrajnym lewym położeniu, wyjście to funkcjonuje jako wyjście pełnozakresowe. Za pomocą potencjometru FREQ (13) można wyregulować pożądaną częstotliwość podziału zwrotnicy. W ten sposób PQX2215 staje się kombinacją dwudrożnej zwrotnicy i korektora częstotliwości.

- Przełącznik odłączenia uziemienia. Przełącznik ten stosuje się do odłączenia uziemienia sygnału od uziemienia głównej obudowy urządzenia. Jeśli zostało stwierdzone, że korektor PQX2215 jest przyczyną przydźwięków i buczenia w systemie z powodu powstałej pętli uziemienia – należy ustawić ten przełącznik w pozycji „lift” (odłączony).

- Uchwyt bezpiecznika/gniazdo prądu zmiennego. Złącze to przeznaczone jest do podłączenia przewodu zasilającego. Bezpiecznik może być wymieniany tylko przez wykwalifikowanego serwisanta.

PRZYDŹWIĘK  I  BUCZENIE !!!

Jeśli po przyłączeniu różnych źródeł sygnału pojawia się przydźwięk lub buczenie, jest to zazwyczaj spowodowane powstaniem pętli uziemienia.

W tym przypadku należy nacisnąć przycisk odłączania uziemienia (15).

ZWROTNICA

- Gdy potencjometr FREQ (13) znajduje się w skrajnym lewym położeniu wyjście to funkcjonuje jako wyjście pełnozakresowe.

- WYJŚCIE Z FILTREM DOLNOPRZEPUSTOWYM: Wyjście to jest przeznaczone do podłączenia subwoofera. Za pomocą potencjometru FREQ (13) można ustawić pożądaną częstotliwość podziału dla zwrotnicy. W tym przypadku PQX2215 działa jako kombinacja dwudrożnej zwrotnicy i korektora częstotliwości. Wzmocnienie wyjściowe może być regulowane w zakresie +/- 6 dB za pomocą potencjometru GAIN (12). Pomaga to w utrzymaniu idealnej równowagi między głośnikami niskotonowymi i wysokotonowymi.

- PEŁNY ZAKRES CZĘSTOTLIWOŚCI/FILTR GÓRNOPRZEPUSTOWY: Wyjście to może być również używane do podłączenia małych głośników satelitarnych lub głośników tubowych. Ponieważ głośniki tubowe i małe głośniki nie przetwarzają niskich częstotliwości, trzeba odfiltrować te niskie częstotliwości z sygnału audio. Można tego dokonać wybierając odcięcie niskich częstotliwości, poprzez ustawienie potencjometru FREQ (13) w pozycji 100 Hz. Sygnał wyjściowy jest przepuszczany przez filtr górnoprzepustowy i wszystkie jego składowe o częstotliwości poniżej 100 Hz zostają odfiltrowane, a sygnał jest już bezpieczny dla małych głośników lub głośników tubowych.

KOREKTOR GRAFICZNY z większą ilością potencjometrów dla niższych częstotliwości.

Większość problemów akustycznych w pomieszczeniach jest powodowane przez częstotliwości pomiędzy 40 a 250 Hz. W tym zakresie korektor APart PQX2215 dysponuje większymi możliwościami regulacji niż typowe korektory 15-punktowe.

INFORMACJE NA TEMAT BEZPIECZEŃSTWA

- Przeczytaj całą dokumentację przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia. Zatrzymaj całą dokumentację do przyszłego wykorzystania.

- Zachowaj karton i materiał opakowaniowy nawet jeśli sprzęt został dostarczony w dobrym stanie. Jeśli kiedykolwiek będziesz chciał wysłać urządzenie, używaj tylko oryginalnego opakowania fabrycznego.

- Nie rozlewaj wody ani innych płynów do środka lub na wierzch urządzenia.

- Upewnij się że sieciowe gniazdka zasilające spełniają wymogi zasilania opisane na tylnym panelu urządzenia.

- Nie używaj urządzenia jeśli elektryczny przewód zasilający jest postrzępiony lub zniszczony.

- Zawsze używaj urządzenie ze zmiennoprądowym  przewodem uziemiającym podłączonym do elektrycznego systemu uziemiającego.

- Pamiętaj o pozostawieniu wszystkich regulatorów wzmocnienia w pozycji spoczynkowej w czasie uruchamiania wzmacniacza, żeby zapobiec uszkodzeniu głośników jeśli do wejść wzmacniacza podłączone są źródła o wysokim poziomie sygnału.

- Nie podłączaj wejść/wyjść wzmacniacza lub konsoli do żadnych innych źródeł zasilania, takich jak akumulatory, gniazdko sieciowe lub zasilacz, niezależnie od tego czy wzmacniacz lub konsola są włączone czy wyłączone.

- Wyłącz i odłącz urządzenia z sieci zasilającej przed dokonaniem połączeń.

- Nie używaj urządzenia w pobliżu kuchenek, urządzeń grzewczych, radiatorów i innych urządzeń wytwarzających ciepło.

- Nie blokuj wentylatora ani przyłączy wentylacyjnych. Nie używaj urządzenia na powierzchni ani w środowisku, które mogą zaburzać normalny przepływ powietrza wokół urządzenia. Jeśli urządzenie jest używane w ekstremalnie zakurzonym lub zadymionym środowisku, powinno się systematycznie „zdmuchiwać” kurz z obudowy.

- Nie zdejmuj obudowy urządzenia. Zdjęcie obudowy naraża cię na potencjalne zagrożenie wysokim napięciem.

- Nie dostarczaj do wejść urządzenia sygnałów o poziomie wyższym niż wymagany do maksymalnego wysterowania urządzenia.

- Nie podłączaj wyjścia żadnego wzmacniacza z powrotem do innego wejścia.

- Nie uziemiaj czerwonego przyłącza wyjściowego, nigdy nie podłączaj czerwonego przyłącza wyjściowego do innego czerwonego przyłącza wyjściowego.

- W przypadku wadliwego działania urządzenie to może być serwisowane tylko przez wykwalifikowany personel.

O S T R Z E Ż E N I E !!!

DLA ZMNIEJSZENIA RYZYKA PORAŻENIA PRĄDEM ELEKTRYCZNYM NIE ZDEJMUJ OBUDOWY URZĄDZENIA.

WEWNĄTRZ URZĄDZENIA NIE MA ŻADNYCH CZĘŚCI PRZEZNACZONYCH DO OBSŁUGI PRZEZ UŻYTKOWNIKA.

SERWISOWANIE TYLKO PRZEZ WYKWALIFIKOWANY PERSONEL.

Dane techniczne korektora PXQ 2215

| Rodzaj | 2x15 punktów, kombinowany 2/3 i 1/3 oktawy |
| --- | --- |
| Zwrotnica | regulowana w zakresie 35 – 400 Hz |
|  | nachylenie zbocza 24 dB/oktawę, typu Linkwitz-Riley |
| Zakres regulacji | do wyboru: +/- 6dB lub +/- 12 Db |
| Wejścia | zbalansowane typu XLR (20 kOhm); koncentryczne typu RCA cinch (15 kOhm) |
| Wyjścia | wyjście na subwooofer/ wyjście pełnozakresowe z filtrem górnoprzepustowym: zbalansowane XLR i koncentryczne RCA cinch |
| Zniekształcenia | 0,02% (przy częstotliwości 1 kHz, wszystkie suwaki w położeniu centralnym) |
| Pasmo przenoszenia | od 20 Hz do 50 kHz |
| Stosunek sygnał/szum | > 93 dB |
| Wymiary | 444 (szer.) x 83 (wys.) x 280 (głęb.) mm |
| Ciężar | 2,8 kg netto |