# INSTRUKCJA OBSŁUGI

# aktywnego systemu głośnikowego

# SDQ5Pir

# INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

WŁAŚCIWOŚCI

APart Audio SDQ5Pir to uniwersalny, kompaktowy, prosty do instalacji i łatwy w użytkowaniu, aktywny system głośnikowy. System składa się z jednego zestawu głośnikowego ze zintegrowanym dwukanałowym wzmacniaczem mocy, 5,25-calowym głośnikiem niskotonowym i  1-calowym – wysokotonowym oraz drugiego zestawu z takim samym kompletem głośników, lecz pasywnego, napędzanego wzmacniaczem wbudowanym w zestaw aktywny. Wszystkie głośniki są ekranowane magnetycznie.

System może być zdalnie sterowany, za pomocą dołączonego w komplecie pilota na podczerwień, poprzez port RS232 lub poprzez opcjonalny sterownik ścienny (występujący w wersjach z lokalnym wejściem lub bez tego wejścia). Funkcja „auto power off” wyłącza zasilanie wbudowanych wzmacniaczy, jeśli przez określony okres czasu nie jest dostarczany sygnał audio. Czas, po jakim funkcja ta jest aktywowana, można ustawić za pomocą odpowiednich poleceń poprzez port RS232.

Dodatkowe zalety SDQ5Pir w stosunku do konwencjonalnych, pasywnych zestawów głośnikowych to: wstępnie ustawiany maksymalny poziom sygnału, dwa wejścia sygnału liniowego (zbalansowane, ze złączami typu Euroblock i niezbalansowane, ze złączami typu Minijack) oraz dodatkowe wejście do sterowania poprzez opcjonalny sterownik ścienny. Poziom sygnału wejściowego może być regulowany dla wszystkich wejść, zaś wejścia te mogą przyjmować sygnały indywidualne lub zmiksowane (za wyjątkiem lokalnego wejścia opcjonalnego sterownika ściennego – to wejście nie może być miksowane z sygnałami z wejść A, B lub zmiksowanym A+B).

Funkcja „auto power on” aktywuje automatycznie wbudowane w SDQ5Pir wzmacniacze, przełączając je z trybu czuwania, gdy tylko w torze pojawi się wystarczająco silny sygnał audio. Próg czułości tej funkcji może być ustawiony zgodnie z potrzebami użytkownika, odpowiednim poleceniem przesłanym przez port RS232.

System głośnikowy SDQ5Pir jest dostępny w dwóch wersjach kolorystycznych – czarnej (SDQ5Pir-BL) i białej (SDQ5Pir-W).

Podstawowe właściwości SDQ5Pir:

- Aktywny 2-drożny system głośnikowy z obudowami typu bass-reflex.

- Idealne rozwiązanie do monitorowania, aplikacji audio-wideo i aplikacji multimedialnych.

- Dużej mocy 5,25-calowy niskotonowy głośnik h-fi oraz 1-calowy głośnik wysokotonowy.

- Dostarczane w komplecie: wsporniki montażowe, pilot zdalnego sterowania na podczerwień, przewód zasilający.

- Wbudowane wzmacniacze o mocy 2 x 30 W RMS, szczytowa moc dynamiczna: 200 W.

- Wzmocniona reprodukcja basów dzięki odpowiednio ukształtowanemu tunelowi DTB bass-reflex.

- Wielofunkcyjny wskaźnik diodowy: tryb czuwania (pomarańczowy), włączony (zielony), przesterowanie (czerwony), wyłączony (dioda nie świeci się).

- Wysokiej jakości złącza wejść zbalansowanych,

- Wejście stereofoniczne ze standardowymi gniazdami typu Minijack stereo, kompatybilne z wyjściami słuchawkowymi i liniowymi (np. karty dźwiękowej komputera i odtwarzaczy MP3).

- Dwa wejścia sygnału oraz dodatkowe wejście w opcjonalnym sterowniku ściennym.

- Sygnały na wejściach A i B mogą być dostarczane indywidualnie lub miksowane razem, za pomocą dołączonego w komplecie pilota zdalnego sterowania lub za pomocą poleceń przesyłanych poprzez port RS232.

- Ekranowanie magnetyczne.

- Stylowy design, zestawy zaprojektowane do zainstalowania w rogach pomieszczenia.

- Bardzo wysoka efektywność, wysoki poziom natężenia dźwięku.

- Tryb czuwania dla zmniejszenia poboru mocy.

- Sterowanie poprzez pilota zdalnego sterowania na podczerwień (w komplecie), port RS232 lub opcjonalny sterownik ścienny.

- Złącze typu RJ45 dla opcjonalnego sterownika ściennego (złącze nie jest kompatybilne z sieciami komputerowymi i systemami zdalnego sterowania innych producentów).

Zestawy głośnikowe są starannie pakowane w zakładzie produkcyjnym. Po otwarciu kartonu należy je ostrożnie wyjąć z opakowania. Nie należy do tego celu używać żadnych ostro zakończonych przedmiotów. Zestawy należy umieścić na poziomej, równej powierzchni. W opakowaniu fabrycznym znajdują się także: wsporniki montażowe, pilot zdalnego sterowania, przewód zasilający oraz połączeniowe przewody głośnikowe. Jeśli po otwarciu opakowania okaże się, że zestawy głośnikowe lub akcesoria noszą ślady uszkodzeń spowodowanych transportem, należy niezwłocznie skontaktować z serwisem producenta. Uwaga ! Uszkodzenia spowodowane nieostrożnym przenoszeniem i niewłaściwym użytkowaniem nie są objęte gwarancją producenta..

System głośnikowy SDQ5Pir spełnia europejskie normy dotyczące tego typu urządzeń.

PANEL TYLNY (zestaw aktywny)

- Włącznik zasilania Służy do włączania i wyłączania zasilania urządzenia.

- Gniazdo przewodu zasilającego. Należy wsunąć tu dostarczony w komplecie przewód zasilający. Gniazdo zawiera także kieszeń bezpiecznika sieciowego.

- Wielofunkcyjny wskaźnik diodowy. Dioda świeci się na pomarańczowo w trybie czuwania, na zielono po włączeniu zestawu oraz na czerwono przy przeciążeniu lub przesterowaniu wbudowanych wzmacniaczy.

- Regulacja tonów wysokich. Naciskanie przycisków „+” lub „-” odpowiednio zwiększa lub zmniejsza poziom nasycenia wysokich tonów, w krokach co 2 dB. Jednoczesne naciśnięcie przycisków „+” i „-” powoduje wyzerowanie regulacji do poziomu neutralnego.

- Regulacja tonów niskich. Naciskanie przycisków „+” lub „-” odpowiednio zwiększa lub zmniejsza poziom nasycenia niskich tonów, w krokach co 2 dB. Jednoczesne naciśnięcie przycisków „+” i „-” powoduje wyzerowanie regulacji do poziomu neutralnego.

- Główny regulator głośności. Potencjometr służy do ustawienia poziomu głośności systemu SDQ5Pir.

- Konektor sterownika ściennego. Konektor typu RJ45 do podłączenia opcjonalnego sterownika ściennego. Podłączenie to NIE JEST KOMPATYBILNE ze standardowymi sieciami komputerowymi i innymi systemami sieci przewodowych. Należy tu podłączać wyłącznie opcjonalny sterownik ścienny do systemu SDQ5Pir.

- Wyjście prawego zestawu głośnikowego. Wyjście ze złączem typu Euroblock do podłączenia pasywnego (obsługującego prawy kanał) zestawu głośnikowego systemu SDQ5Pir. Drugi koniec przewodu podłączonego do tego wyjścia należy podłączyć do złącza wejściowego typu Euroblock pasywnego zestawu głośnikowego.

- Wejście zbalansowane kanału prawego. Wejście ze złączem typu Euroblock do podłączenia prawego kanału zbalansowanego sygnału stereofonicznego.

- Wejście zbalansowane kanału lewego. Wejście ze złączem typu Euroblock do podłączenia lewego kanału zbalansowanego sygnału stereofonicznego.

- Selektor mono / stereo. Przełącznik trybu pracy systemu SDQ5Pir. Przy normalnym użytkowaniu powinien być ustawiony w dolnej pozycji (stereo). Przełączenie w pozycję górną (mono) skutkuje działaniem systemu w trybie monofonicznym. W tym przypadku sygnał wejściowy lewego kanału jest wzmacniany i odtwarzany przez obydwa zestawy głośnikowe systemu.

- Port szeregowy RS232. Konektor standardu SUB D9 do zdalnego sterowania systemu poprzez kabel szeregowy – za pomocą komputera lub zautomatyzowanych systemów zdalnego sterowania.

- Radiator.

KOMUNIKACJA POPRZEZ PORT RS232

Komunikacja z SDQ5Pir poprzez port RS232 odbywa się za pomocą prostych poleceń i odpowiedzi tekstowych w standardzie ASCII. Ustawienia portu są następujące: transmisja 8-bitowa, szybkość transmisji: 19.200 bit/s, nieparzysta ilość bitów, 1 bit zatrzymania. Parametry fizycznego podłączenia są następujące:

Standardowy, 9-pinowego kabel szeregowy (NIE kabla typu Nullmodem!). Maksymalna długość połączenia zależy od jakości kabla oraz od wpływu zewnętrznych zakłóceń.

Pin 2: TX data – wyjście transmisji danych

Pin 3: RX data – wejście odbioru danych

Pin 5: GND – uziemienie

Inne piny nie są używane

UWAGA. Jeśli urządzenie znajduje się w trybie czuwania, może nie wykonać pierwszego przesłanego polecenie, o ile nie będzie to polecenie SET STANDBY OFF („wyłącz tryb czuwania”). Przesłanie jakiegokolwiek innego polecenie do urządzenia znajdującego się w trybie czuwania spowoduje jego „obudzenie” i przesłanie odpowiedzi STANDBY OFF („tryb czuwania wyłączony”). Ponowne przesłanie pierwszego polecenia spowoduje już jego normalne wykonanie.

Typowa instrukcja składa się co najmniej z polecenia i atrybutu. W wielu przypadkach potrzebna jest także dodatkowo określona wartość, np. litera oznaczająca źródło sygnału lub wartość liczbowa. W dalszej części opisu komunikacji poprzez port RS232, autorzy instrukcji zakładają, że użytkownik zna protokoły komunikacyjne RS232 i zagadnienia sprzętowe. Jeśli nie – warto w pierwszej kolejności zapoznać się z instrukcją użytkowania posiadanego urządzenia sterującego.

Instrukcje zawsze muszą kończyć się znakiem powrotu do początku linii (<CR>). Znaki wysunięcia wiersza (<LF>) będą zawsze pomijane, aczkolwiek SDQ5Pir może używać (i potwierdzać) znakiem <LF> po znaku <CR>. Małe i duże litery w instrukcjach nie są rozróżniane!

Cztery możliwe do wykonywania polecenia to SET („ustaw”), GET („pobierz”), INC i DEC. Polecenia INC i DEC wymagają dodatkowo określenia wartości kroku. Szczegóły znajdują się w tabeli w dalszej części niniejszej instrukcji (w kolumnie „wartość”).

Ustawienia operacyjne:

SDQLVL to poziom głośności systemu głośnikowego. Możliwe wartości to OFF (wyciszenie) lub dowolna liczba z przedziału od –63 (najniższy) do 0 (najwyższy poziom głośności). Na przykład do ustawienia głośności na poziomie –20 należy przesłać instrukcję: SET SDQLVL –20 <CR>. Urządzenie prześle odpowiedź: SDQLVL –20.

MAXLVL to maksymalny dopuszczalny poziom głośności. Na przykład jeśli użytkownik nie chce, by ktokolwiek obsługujący SDQ5Pir ustawił poziom głośności wyższy niż –10, należy ustawić parametr MAXLVL z wartością –10. Wszystkie polecenia dotyczące poziomu głośności będą ZAWSZE działały w odniesieniu do ustawień MAXLVL. Na przykład, jeśli parametr MAXLVL jest ustawiony na poziomie –10 i zostanie przesłana instrukcja SET SDQLVL –20, poziom głośności systemu SDQ5Pir zostanie ustawiony na poziomie –20, ale nie w stosunku do poziomu 0 (maksymalnego), lecz w stosunku do poziomu –10 ustalonego parametrem MAXLVL. Proszę zauważyć, że maksymalna liczba możliwych poziomów głośności wynosi 64 kroki. Każdy krok oznacza zmianę poziomu głośności o 1,25 dB.

Instrukcja MAXLVL może być zatem traktowana jako nadrzędny regulator głośności. W celu całkowitego wyciszenia głośników należy ustawić wartość OFF parametru MAXLVL.

BALANCE to zrównoważenie kanałów lewego i prawego. Możliwe wartości liczbowe zawierają się w przedziale od –31 do 31.

Regulacja barwy dźwięku:

EQBASS ustawia poziom nasycenia niskich tonów.

EQTREB ustawia poziom nasycenia wysokich tonów.

Wartość tych parametrów zawiera się w przedziałach od –14 do 14 w krokach co 2. Jeśli zostanie użyta inna wartość parametru (np. 5) zostanie automatycznie zmieniona na najbliższą, parzystą wartość.

Ustawienia konfiguracji:

SELECT to selektor źródeł sygnału. Możliwa instrukcja może wyglądać następująco: SET SELECT AB<CR>. W tym przypadku obydwa sygnały, dostarczane do wejść A i B zostaną zmiksowane do wzmocnienia i odtworzenia przez SDQ5Pir. Dopuszczalne wartości dla tej instrukcji to A, B, AB lub WI, gdzie WI oznacza lokalne wejście opcjonalnego sterownika ściennego.

IPGAIN to wzmocnienie sygnału wejściowego. Każde wejście posiada indywidualne ustawienia wzmocnienia, instrukcja wymaga zatem podania nazwy wejścia (A, B lub WI). Wartość wzmocnienia zawiera się w przedziale od 0 do 3, w krokach co 1. Jeśli w instrukcji zostanie użyta niewłaściwa wartość lub zostanie pominięta nazwa wejścia, urządzenie prześle odpowiedź „ERROR: Value Invalid!<CR>” („Błąd: niewłaściwa wartość!”). W innych przypadkach przesłana zostanie odpowiedź „Command Executed!<CR>” („Polecenie wykonane!”).

Instrukcja ustawienia wzmocnienia wejścia A na poziomie 1 wygląda następująco: SET IPGAIN A 1<CR>.

AUPTRG to ustawienie poziomu progowego działania funkcji „auto power on”. Zakres od 0 do 9. Wyższe wartości oznaczają wyższy poziom progowy.

Ustawienia portu RS232:

Wszystkie ustawienia portu RS232 są wartościami binarnymi, mogą posiadać parametr ON (włączony) lub OFF (wyłączony).

Jeśli funkcja ECHO (potwierdzanie) jest włączona, urządzenie potwierdza zwrotnie wszystkie otrzymanie znaki poleceń i instrukcji. Może to być użyteczne w przypadku obsługi wielu urządzeń za pomocą oprogramowania w rodzaju „hyperterminal”.

LF oznacza wysunięcie wiersza („Line Feed”). Jest to znak ASCII (0x0A), który niekiedy jest używany do przeskakiwania kursora do następnego wiersza. SDQ5Pir zawsze pomija znak wysunięcia wiersza. Jednakże, gdy parametr LF jest włączony, będzie wstawiany znak <LF> za każdym znakiem <CR>. W obydwu przypadkach jest to efekt potwierdzania odebranych znaków przez SDQ5Pir. Proszę zapoznać się z poniższym przykładem: w obydwu przypadkach użytkownik przesyła polecenie „GET SDQLVL<CR>”.

Przy włączonej funkcji ECHO i wyłączonej LF, SDQ5Pir prześle następujące komunikaty:

„get sdqlvl<CR>” (polecenie)

“SDQLVL –16<CR>” (odpowiedź)

W przypadku gdy obydwie funkcje, ECHO i LF są włączone, urządzenie prześle komunikaty:

„get sdqlvl<CR><LF>”

“SDQLVL –16<CR><LF>”

BS oznacza cofnięcie (“Back Space”). Jest również znak ASCII. W przypadku gdy funkcje BS i ECHO są włączone, SDQ5Pir prześle zwrotnie komunikat <BS><SP><BS> po każdym otrzymaniu znaku <BS>. <SP> to znak spacji („Space”). Takie ustawienie ma sens tylko w przypadku, gdy użytkownik chce otrzymywać „ładny” tekst, używając programów w rodzaju Hyperterminal.

VALFB oznacza informację zwrotną o wartości („Value Feedback”). Możliwe wartości parametru to ON (włączony) i OFF (wyłączony). Kiedy funkcja VALFB jest włączona, SDQ5Pir przesyła po zmianie wartości danego ustawienia, takiego na przykład jak SDQLVL, jego aktualną wartość.

Informacje o wersji:

HWVRSN to instrukcja, w odpowiedzi na którą przesyłana jest informacja o numerze wersji sprzętu: GET HWVRSN<CR>.

SWVRSN to instrukcja, w odpowiedzi na którą przesyłana jest informacja  o numerze wersji oprogramowania: GET SWVRSN<CR>.

Ustawienia sterowania:

BACKT to ustawienie włączenia lub wyłączenia obsługi systemu za pomocą pokręteł i przycisków na tylnym panelu. UWAGA: Jeśli ustawienie to jest w pozycji OFF (wyłączony), NIE MOŻNA obsługiwać SDQ5Pir za pomocą elementów sterowania na tylnym panelu!!!

WALLCT to instrukcja włączająca i wyłączająca możliwość sterowania systemem za pomocą opcjonalnego sterownika ściennego.

IRRMCT to instrukcja włączająca i wyłączająca możliwość sterowania systemem za pomocą pilota zdalnego sterowania na podczerwień.

AUTOPW to instrukcja do ustawienia czasu, po jakim zostanie uruchomiona funkcja „auto power off”. Kiedy nie są dostarczane na wejścia żadne sygnały audio, system SDQ5Pir przełącza się automatycznie w tryb czuwania, kiedy upłynie określony czas. Ustawienie parametru „0” powoduje, że funkcja ta nie jest aktywna. Dostępne są wartość funkcji „auto power off” w przedziale od 0 do 30, gdzie 0 oznacza nieaktywną funkcję, a 1 – automatyczne wyłączenie po 1 minucie braku sygnału, itd. Domyślna , fabryczna wartość to 15 minut.

Przywracanie ustawień fabrycznych:

Fabryczne ustawienia domyślne zostały pokazane w tabeli poleceń RS232. W celu przywrócenia ustawień fabrycznych należy wprowadzić i przesłać następującą instrukcję: SET RESTORE ON<CR>.

Funkcja ta może być także uruchomiona bez użycia poleceń sterowania poprzez port RS232. W tym przypadku należy wyłączyć urządzenie. Następnie nacisnąć i przytrzymać jednocześnie przyciski „+” i „-” regulacji niskich tonów i włączyć SDQ5Pir za pomocą włącznika zasilania. Dioda wskaźnika wielofunkcyjnego zaświeci się na pomarańczowo. Po sekundzie od włączenia systemu należy zwolnić przyciski „+” i „-”. Wszystkie ustawienia fabryczne zostaną przywrócone.

Tryb czuwania:

System może zostać przełączony w tryb czuwania za pomocą pilota zdalnego sterowania lub poprzez instrukcję "SET STANDBY ON<CR>” przesłaną przez port RS232. Opuszczenie trybu czuwania również jest możliwe za pośrednictwem pilota lub instrukcji „SET STANDBY OFF<CR>”. Jeżeli dowolna instrukcja RS232 zostanie przesłana kiedy wzmacniacze urządzenia znajdują się w trybie czuwania lub są w trakcie uruchamiania, system prześle odpowiedź „STANDBY ON”. Należy poczekać aż głośniki będą gotowe do pracy (dioda wskaźnika wielofunkcyjnego zacznie świecić na zielono) i ponownie przesłać instrukcję.

INSTRUKCJE I POLECENIA RS232

| Atrybut | Opis | Polecenia | Wartość | Wart. domyślna |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SDQLVL | Poziom głośności | GET, SET, INC, DEC | OFF (-64), od –63 do 0 | 0 |
| MAXLVL | Maks. dopuszczalny poziom głośności | GET, SET | BACK, OFF (-64), od –63 do 0 | BACK |
| BALANCE | Równowaga kanałów: lewy - prawy | GET, SET | Od –31 do 31 | 0 |
| SELECT | Selektor źródła sygnału | GET, SET | A, B, AB lub WI | AB |
| EQBASS | Regulacja tonów niskich | GET, SET | Od –14 do 14 | 0 |
| EQTREB | Regulacja tonów wysokich | GET, SET | Od –14 do 14 | 0 |
| STANDBY | Tryb czuwania (wł./ wył.) | GET, SET | ON lub OFF | OFF |
| IPGAIN | Wzmocnienie sygnału wejściowego | GET, SET | Od 0 do 3 | A, B i WI: 0, AB: 2 |
| ECHO | Potwierdzanie instrukcji RS232 | GET, SET | ON lub OFF | OFF |
| LF | Wysunięcie wiersza instrukcji | GET, SET | ON lub OFF | OFF |
| BS | Cofnięcie znaku instrukcji RS232 | GET, SET | ON lub OFF | OFF |
| VALFB | Informacja zwrotna o wartości parametru | GET, SET | ON lub OFF | OFF |
| BACKT | Obsługa SDQ5Pir z tylnego panelu | GET, SET | ON lub OFF | ON |
| WALLCT | Obsługa SDQ5Pir sterownikiem ściennym | GET, SET | ON lub OFF | ON |
| IRRMCT | Obsługa SDQ5Pir pilotem zdalnego sterowania | GET, SET | ON lub OFF | ON |
| AUTOPW | Funkcja “auto power off” | GET, SET | Od 0 do 30 | 15 |
| AUPTRG | Poziom progowy działania funkcji „auto power on” | GET, SET | Od 0 do 9 | 1 |
| INFO | Informacje o ustawieniach | GET | brak | brak |
| HWVRSN | Wersja sprzętu | GET | brak | brak |
| SWVRSN | Wersja oprogramowania | GET | brak | brak |
| RESTORE | Przywrócenie ustawień fabrycznych | SET | ON | brak |

ZDALNE STEROWANIE NA PODCZERWIEŃ

Dołączony w komplecie pilot zdalnego sterowania na podczerwień jest zasilany standardową 3-woltową baterią litową typu CR2025. Przed pierwszym użyciem należy ostrożnie usunąć z baterii przejrzystą folię zabezpieczającą.

Gdy bateria się wyczerpie, należy ją wymienić na nową, wyłącznie tego samego typu. W tym celu trzeba wysunąć klapkę kieszeni baterii pilota, usunąć zużytą baterię i włożyć na miejsce nową. Wewnątrz kieszeni umieszczono symbol „+”, ułatwiający prawidłową instalację baterii. Należy zawsze upewnić się, czy bateria została włożona właściwą stroną!

Jeśli pilot zdalnego sterowania nie jest używany przez dłuższy okres czasu, zaleca się wyjąć baterię i przechowywać ją w bezpiecznym miejscu. W ten sposób można zapobiec możliwym uszkodzeniom lub korozji elementów pilota z powodu wycieku żrących substancji z baterii.

Ostrzeżenie:

Nie można próbować ponownie ładować, rozmontowywać ani spalać tego rodzaju baterii. Wszystkie baterie należy przechowywać z dala od dzieci. Zużyte baterie powinny być utylizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

POLECENIA PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA

| Funkcja (opis) | Polecenie |
| --- | --- |
| Power ON (włączenie zasilania) | 12 |
| Power STANDBY (włączenie trybu czuwania) | 1A |
| Input A (aktywacja wejścia A) | 01 |
| Input B (aktywacja wejścia B) | 04 |
| Input A+B (aktywacja wejść A I B) | 07 |
| Input WALL (aktywacja lokalnego wejścia sterownika ściennego) | 0A |
| Level UP (zwiększenie poziomu głośności) | 03 |
| Level DOWN (zmniejszenie poziomu głośności) | 06 |
| MUTE (wyciszenie) | 09 |
| Bass UP (zwiększenie nasycenia niskich tonów) | 0C |
| Bass DOWN (zmniejszenie nasycenia niskich tonów) | 00 |
| Treble UP (zwiększenie nasycenia wysokich tonów) | 0D |
| Treble DOWN (zmniejszenie nasycenia wysokich tonów) | 0F |

Kod sterowania dla urządzenia SDQ5Pir to „807F”. Polecenia zdalnego sterowania są zgodne z protokołem NEC®.

DANE TECHNICZNE

| Typ zestawu głośnikowego | 2-drożny, aktywny, z obudową bass-reflex |
| --- | --- |
| Impedancja wejścia A ze złączem typu Minijack | 5 kOhm |
| Czułość wejścia A ze złączem typu Minijack | 500 mV |
| Impedancja zbalansowanego wejścia B | 22 kOhm |
| Czułość zbalansowanego wejścia B | 500 mV |
| Regulacja nasycenia tonów niskich | +/-14 dB przy 100 Hz w krokach co 2 dB |
| Regulacja nasycenia tonów wysokich | +/-14 dB przy 10 kHz w krokach co 2 dB |
| Regulacja zrównoważenia kanałów | +/- 31 kroków, co 1,25 dB |
| Ustawienie wzmocnienia sygnału wejściowego | Od 0 do 3, w krokach co 3,75 dB |
| Moc wyjściowa | 2 x 30 W RMS |
| Zakres przenoszonych częstotliwości | 45 – 20.000 Hz |
| Całkowite zniekształcenia harmoniczne (THD) | <0,07% |
| Stosunek sygnał / szum | >90 dB |
| Zasilanie | Prąd zmienny 230 V |
| Maksymalny pobór mocy | 80 VA |
| Parametry bezpiecznika | 1 AT / 250 V |
| Wymiary (1 zestawu głośnikowego) | 252 x 182 x 170 mm |
| Waga zestawów głośnikowych | 2,85 kg (aktywny); 1,75 kg (pasywny) |
| Wymiary opakowania transportowego | 270 x 210 x 440 mm |
| Waga systemu z opakowaniem transportowym | 6,2 kg |
| Akcesoria dostarczane w komplecie | Przewód zasilający, wsporniki do montażu ściennego, pilot zdalnego sterowania na podczerwień, przewody połączeniowe |
| Dopuszczalna temperatura użytkowania | Od –10 do 40º C |
| Dopuszczalna wilgotność otoczenia | Od 10 do 90%, bez pary skondensowanej |

# WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

- Przy odbiorze przesyłki należy sprawdzić stan opakowania kartonowego pod kątem ewentualnych uszkodzeń dostarczonego sprzętu. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia opakowania należy skontaktować się z dystrybutorem przed wypakowaniem urządzenia.

- Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia należy zapoznać się z całą dostarczoną dokumentacją.

- Całą dokumentację należy zachować do późniejszego wykorzystania

- Należy zachować karton i inne materiały opakowania, nawet jeśli urządzenie po rozpakowaniu było w bardzo dobrym stanie.

- W razie potrzeby wysyłki lub przewiezienia urządzenia powinno się używać wyłącznie opakowania fabrycznego.

- Nie można rozlewać wody ani innych płynów na urządzenie lub do jego wnętrza.

- Należy upewnić się, że gniazdko zasilania w pomieszczeniu spełnia wymogi parametrów zasilania opisane na tylnym panelu wzmacniacza.

- Nie można używać urządzenia, jeśli kabel zasilający jest postrzępiony lub uszkodzony.

- Podczas użytkowania urządzenia przewód uziemiający powinien być zawsze podłączony do  elektrycznego systemu uziemienia.

- Podczas włączania wzmacniacza wszelkie regulatory powinny znajdować się w pozycji minimalnej aby zapobiec uszkodzeniu głośników, zwłaszcza jeśli podłączone są źródła sygnału o wysokim poziomie.

- Przed dokonaniem podłączeń z innymi urządzeniami należy wyłączyć odtwarzacz i odłączyć go od gniazdka sieciowego.

- Nie należy używać odtwarzacza w pobliżu kuchenek, grzejników i innych urządzeń generujących ciepło.

- Nie można podłączać wyjść urządzania do źródeł napięcia, takich jak baterie, zasilacze czy przewody zasilające.

- Nie można zdejmować obudowy urządzenia. Usunięcie obudowy może narazić użytkownika na kontakt z potencjalnie niebezpiecznymi źródłami napięcia.

- Nie należy obciążać wejść wzmacniacza sygnałem o poziomie wyższym niż potrzebny do wysterowania urządzenia do maksymalnego poziomu wyjściowego.

- W przypadku awarii urządzenia powinno być ono serwisowane wyłącznie przez wykwalifikowany personel.