# INSTRUKCJA OBSŁUGI

# GŁOŚNIKÓW GABINETOWYCH

# SM6-G/-W, SMB6-G/-W, SM6V-G/-W,

# SMB6V-G/-W, SM6VP-G/-W, SMB6VP-G/-W

# INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

# Wprowadzenie

Przed rozpoczęciem użytkowania zakupionego sprzętu należy zapoznać się z treścią niniejszej instrukcji, zawierającej ważne informacje dotyczące instalacji i warunków uzyskania optymalnej jakości dźwięku.

Dziękujemy za zakup APart Audio SM6, niewielkiego, uniwersalnego głośnika ściennego, przeznaczonego zarówno do odtwarzania muzyki tła jak i komunikatów głosowych. Głośniki serii SM6 zostały zaprojektowane i skonstruowane w centrali APart Audio w Belgii. Seria SM6 oferuje szereg opcji wyposażenia, pozwalając łatwo wybrać właściwą wersję do konkretnego zastosowania. Dyskretne wzornictwo głośników pozwala na ich łatwą integrację z wystrojem dowolnego wnętrza. Cechą, którą docenią wszyscy instalatorzy, jest możliwość podłączenia przewodów oraz wybrania odpowiednich odczepów transformatora bez konieczności stosowania jakichkolwiek narzędzi.

Zasady bezpiecznego użytkowania

- Niniejszą instrukcję należy zachować do późniejszego wykorzystania.

- Obudowę należy czyścić tylko za pomocą suchej ściereczki.

- Otwory montażowe w ścianie należy przygotować w miejscach, gdzie wewnątrz nie znajdują żadne przewody elektryczne ani inne instalacje.

- Przewody głośnikowe muszą być wolne od uszkodzeń. Zastosowanie uszkodzonych przewodów głośnikowych może powodować znaczne pogorszenie jakości dźwięku, a nawet doprowadzić do uszkodzenia głośników.

- Należy używać wyłącznie akcesoriów polecanych przez producenta.

- Należy się upewnić, że konstrukcja ściany jest w stanie utrzymać ciężar głośników.

- Należy odpowiednio dobrać liczbę i rozmieszczenie głośników do wymiarów i kształtu pomieszczenia, aby uniknąć powstawania miejsc, gdzie muzyka tła nie będzie słyszalna.

- Nie można podłączać do głośników żadnych źródeł zasilania i przewodów zasilających. Takie postępowanie doprowadzi do trwałego uszkodzenia lub zniszczenia głośników.

- Urządzenie powinno być ono serwisowane wyłącznie przez wykwalifikowany personel. Niedotrzymanie tego warunku skutkuje utratą gwarancji.

- Należy stosować przewody głośnikowe o dostatecznie dużej średnicy. Ma to szczególne znaczenie w przypadku większej odległości pomiędzy wzmacniaczem a głośnikami.

- Zaleca się stosowanie przewodów głośnikowych oznakowanych kolorystycznie i przestrzeganie właściwej polaryzacji wszystkich połączeń w systemie.

- Należy unikać głośnych sprzężeń zwrotnych generowanych przez mikrofony – mogą doprowadzić do uszkodzenia głośników.

- Po rozpakowaniu urządzenia należy sprawdzić jego stan. Jeśli opakowanie jest uszkodzone, należy niezwłocznie poinformować dostawcę urządzenia.

- Głośniki serii SM6 są przeznaczone wyłącznie do użytkowania w zamkniętych pomieszczeniach. Nie można narażać ich na działanie deszczu lub wilgoci.

Modele serii SM6 i ich zalety

- Złącza nie wymagające użycia narzędzi przy podłączaniu przewodów głośnikowych. Umożliwiają stosowanie przewodów o przekroju od 0,75 do 2,5 mm².

- Wybór mocy odczepów transformatora bez konieczności użycia narzędzi.

- Zdejmowana metalowa maskownica.

- Potencjometr głośności na przednim panelu, ukryty pod tabliczką z logo producenta. Umożliwia dokładną regulację poziomu głośności dla każdego głośnika, nie pozwalając zarazem na zmianę głośności przez niepożądane osoby.

- Wysoka jakość brzmienia muzyki, doskonała zrozumiałość mowy.

- 24-woltowy przekaźnik priorytetowy do obsługi priorytetowych komunikatów przywoławczych (tylko modele „VP”.

Podłączanie głośników

Technologia 100 V.

Moc wzmacniacza musi być równa lub wyższa od całkowitej mocy wszystkich podłączonych głośników.

Podłączanie głośników SM6, SM6V, SMB6 i SMB6V

0 	- Wspólny 100-woltowy przewód głośnikowy

1/1	- Podłączenie głośnika dla odczepu 6 W, 100 V

1/2	- Podłączenie głośnika dla odczepu 3 W, 100 V

1/4	- Podłączenie głośnika dla odczepu 1,5 W, 100 V

Podłączanie głośników SM6VP i SMB6VP

C	- Wspólny 100-woltowy przewód głośnikowy (do wzmacniacza)

100V	- 100-woltowy przewód głośnikowy (do wzmacniacza)

24V+	- Dodatni przewód do przekaźnika priorytetowego

24V-	- Ujemny przewód do przekaźnika priorytetowego

Opcjonalnie można wybierać odczepy mocy transformatora

Ustawienie fabryczne to 6 W, można jednak wybrać jeden z pozostałych odczepów mocy: 3 W, 1,5 W lub 0,75 W

Używanie potencjometru głośności – wersje SM6V(P) i SMB6V(P)

- Należy zdjąć maskownicę głośnika za pomocą dostarczanego w komplecie narzędzia

- Po zdjęciu maskownicy należy zdjąć zakrywającą potencjometr tabliczkę z logo producenta, używając płaskiego śrubokręta.

3. Teraz można ustawić pożądany poziom głośności

4. Po ustawieniu poziomu głośności najpierw należy z powrotem zamocować tabliczkę z logo producenta.

5. Na koniec należy ponownie zamocować maskownicę głośnika, delikatnie wciskając ją na miejsce. Nie zaleca się używać przy tym zbyt dużej siły nacisku na środkową część maskownicy, aby nie uległa deformacji.

Montaż modeli SM6, SM6V i SM6VP na płaskiej powierzchni

- Należy zdjąć maskownicę głośnika za pomocą dostarczanego w komplecie narzędzia

- Następnie należy przyłożyć głośnik do ściany w miejscu planowanego montażu i zaznaczyć punkty montażowe.

3. Teraz można wywiercić otwory montażowe i zamocować głośnik w pożądanym miejscu.

4. Na koniec należy ponownie zamocować maskownicę głośnika, delikatnie wciskając ją na miejsce. Nie zaleca się używać przy tym zbyt dużej siły nacisku na środkową część maskownicy, aby nie uległa deformacji.

Dane techniczne

| Typ | SM6 – wszystkie wersje |
| --- | --- |
| Głośnik | 5-calowy z papierową membraną |
| Kształt frontu obudowy | Prostokątny |
| Moc nominalna RMS | 6 W |
| Odczepy transformatora | 6 W, 3 W, 1,5 W, 0,75 W |
| Zakres przenoszonych częstotliwości | 200 Hz – 20 kHz |
| Efektywność | 92 dB / 1W / 1 m |
| Szczytowy poziom natężenia dźwięku | 99 dB |
| Rozpraszanie dźwięku | 180º przy 1 kHz; 80º przy 4 kHz; 40º przy 8 kHz |
| Kolor obudowy | Biały lub szary |
| Materiał obudowy | Tworzywo ABS |
| Materiał maskownicy | Metal |
| Wymiary | 202 x 142 x 72 mm |
| Maksymalny przekrój przewodów głośnikowych | 2,5 mm² |
| Waga netto (zależnie od wersji) | Od 0,8 kg do 1 kg |
| Waga brutto (zależnie od wersji) | Od 0,9 kg do 1,1 kg |

Rysunek techniczny z wymiarami*

* Uchwyt montażowy dołączony w komplecie tylko w wersjach SMB6

Warunki gwarancji

Firma APart Audio gwarantuje, że ten produkt jest wolny od wszelkich wad w zakresie materiałów i jakości wykonania przez okres jednego roku od daty zakupu przez użytkownika końcowego. W okresie tym urządzenie jest bezpłatnie serwisowane w zakresie części zamiennych oraz wykonywania usług serwisowych. Gwarancja jest ważna tylko w stosunku do pierwszego nabywcy urządzenia i nie może zostać przeniesiona na inne osoby.

W czasie obowiązywania gwarancji firma APart Audio lub jedno z działających w jej imieniu przedsiębiorstw serwisowych może dokonywać bezpłatnie napraw lub wymiany każdego produktu, uznanego za uszkodzony przez przedstawiciela firmy APart Audio lub, działającego w jej imieniu, przedstawiciela autoryzowanego serwisu.

Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń i niesprawności produktu, wynikających z jego niewłaściwej instalacji lub niewłaściwego użytkowania.