# INSTRUKCJA OBSŁUGI

# subwoofera

# SUB2201

# INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

WŁAŚCIWOŚCI

APart Audio SUB2201 to subwoofer, zapewniający reprodukcję czystego, solidnego basu, zajmujący przy tym niewiele miejsca na podłodze. Obudowa pasmowo-przepustowa 6-ego rzędu umożliwia odtwarzanie szybkiego lecz głębokiego basu, przy wykorzystaniu pojedynczego, 10-calowego głośnika niskotonowego z membraną o dużym wychyleniu.

Subwoofer jest znakomitym partnerem dla zestawów głośnikowych APart serii MASK w aktywnej konfiguracji, przetwarzając efektywnie dźwięki o częstotliwości do 150 Hz. Czarna wersja SUB2201 wyposażona jest w 35 mm stopkę na górnej ściance obudowy,  umożliwiającą ustawienie głośników satelitarnych.

Aby uzyskać możliwie najbardziej satysfakcjonującą jakość dźwięku, należy uważnie zapoznać się z poniższymi zaleceniami dotyczącymi podłączenia subwoofera do systemu audio.

ROZPAKOWYWANIE

SUB2201 został dokładnie zapakowany przez producenta. Należy otworzyć karton, nie używając do tego celu ostrych przedmiotów, ostrożnie wyjąć subwoofer z opakowania i ustawić go na płaskiej, stabilnej powierzchni. Jeśli produkt nosi znaki uszkodzeń powstałych w czasie transportu, należy niezwłocznie skontaktować się z przedstawicielem dystrybutora. Uszkodzenia z powodu transportu lub niewłaściwego użytkowania nie są objęte gwarancją producenta.

INSTALACJA

Powszechny jest pogląd, że dźwięki niskiej częstotliwości mają charakter niekierunkowy, wobec czego wybór miejsca do instalacji subwoofera w pomieszczeniu do słuchania muzyki jest mało istotny... Należy jednak pamiętać, że ustawienie subwoofera w pobliżu jednej lub dwóch przegród akustycznych (ściana, szafa, itp.) zwiększa poziom natężenia dźwięków niskiej częstotliwości o 3 dB dla każdej z tych przegród. W przypadku zastosowania w systemie wielu subwooferów warto ustawić je obok siebie dla uzyskania „akustycznego sprzężenia”, skutkującego wzrostem natężenia dźwięku i silniejszym „uderzeniem” basu. Obowiązuje zasada: więcej basu = więcej głośników.

Umieszczenie subwoofera w pobliżu narożnika pokoju zwiększy poziom nasycenia generowanych basów, podczas gdy jego ustawienie w pobliżu środka ściany, a w szczególności w pobliżu środka pokoju – wyraźnie zmniejszy nasycenie basów. Warto poświęcić nieco czasu i przeprowadzić kilka prób ustawiając subwoofer w różnych miejscach pokoju, sprawdzając każdorazowo wpływ miejsca na charakter brzmienia, aby ostatecznie znaleźć miejsce, w którym brzmienie będzie najbardziej satysfakcjonujące i zgodne z osobistymi upodobaniami.

Inne umiejscowienia subwoofera przyniosą różne stopnie wzmocnienia niskich tonów oraz lepszą lub gorszą integrację brzmienia z głośnikami satelitarnymi. Zaleca się przesłuchanie całego systemu, z subwooferem ustawionym w różnych miejscach pokoju, aby wybrać najbardziej optymalny wariant brzmienia. Jeśli słychać zbyt mało basu, można spróbować przesunąć subwoofer w stronę narożnika pokoju lub spróbować odwrócić polaryzację głośników satelitarnych (podłączyć je w przeciwnej fazie).

WAŻNE UWAGI: Subwoofer będzie działał bezbłędnie tylko wtedy, gdy będą przestrzegane zalecenia producenta odnośnie wzmacniacza i całego systemu audio. Nie można przesterowywać ani przeciążać głośnika. W celu uzyskania informacji o możliwych i rekomendowanych kombinacjach głośników i wzmacniaczy, należy skontaktować się z przedstawicielem dystrybutora urządzenia lub zapoznać się z systemami głośnikowymi opisanymi na stronie internetowej producenta: www.apart-audio.com.

Subwoofer SUB2201 dostępny jest w dwóch wersjach kolorystycznych – czarnej (SUB2201-BL) i białej (SUB2201-W).

POŁĄCZENIA

Subwoofer nie jest wyposażony w zintegrowaną zwrotnicę, wzmacniacz ani system zabezpieczeń. Zdecydowanie rekomenduje się użytkowanie SUB2201 tylko w aktywnej konfiguracji – ze wzmacniaczem mocy i aktywnymi filtrami. Dostępne są zarówno gniazda połączeniowe typu SpeakonTM, jak też standardowe gniazda głośnikowe do podłączenia niekonfekcjonowanych przewodów.

Zaleca się użycie wysokiej jakości przewodów głośnikowych: o przekroju 2,5 mm² dla długości do 15 metrów oraz o przekroju 4 mm² lub większym – dla większych długości.

# WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Przed rozpoczęciem użytkowania SUB2201 i sprawdzeniem granic możliwości głośnika, należy zapoznać się uważnie z poniższymi informacjami.

- Niniejszą instrukcję należy zachować do późniejszego wykorzystania.

- Do czyszczenia obudowy należy używać wyłącznie suchej ściereczki.

- Nie należy ustawiać subwoofera w pobliżu grzejników ani stawiać na innych urządzeniach, generujących znaczne ilości ciepła.

- Należy zadbać o przewody połączeniowe. Nigdy nie można używać uszkodzonych przewodów ani instalować ich w taki sposób, aby ktoś mógł je nadepnąć.

- Należy używać wyłącznie akcesoriów zalecanych przez producenta.

- Należy upewnić się, że powierzchnia, na której ma być zainstalowany subwoofer, jest dostatecznie wytrzymała do utrzymania jego ciężaru.

- Przy instalacji należy używać tylko certyfikowanych narzędzi oraz właściwych metod.

- Należy wybrać odpowiedni głośnik dla wymaganych zastosowań.

- Należy używać odpowiednich głośników w systemie audio, aby zapobiec jego uszkodzeniom.

- Nie można podłączać zasilania do głośników.

- Urządzenie powinno być serwisowane wyłącznie przez wykwalifikowany personel. W innym przypadku może nastąpić utrata gwarancji.

- Zdejmowanie maskownicy głośnika niesie ryzyko jego uszkodzenia.

- Należy używać przewodów odpowiednio dobrej jakości, szczególnie przy długich połączeniach.

- W całym systemie audio należy zastosować przewody połączeniowe kodowane kolorami i zapewnić połączenia o właściwej polaryzacji.

- Należy włączać wzmacniacze przy wszystkich regulatorach głośności ustawionych w pozycjach minimalnych, aby zapobiec niepożądanym „kliknięciom” i trzaskom, mogącym doprowadzić do uszkodzenia głośników.

- Należy unikać głośnych sprzężeń zwrotnych, które stanowią jedną z głównych przyczyn uszkodzeń i zniszczeń głośników.

Muzyka wzbogaca i ubarwia nasze życie, warto jednak pamiętać, że zbyt dużo dźwięków może doprowadzić do trwałego uszkodzenia słuchu! Narażenie się na wysokie poziomy głośności dźwięku przez dłuższy czas może spowodować poważne upośledzenie słuchu.

Należy zapoznać się z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie dopuszczalnego poziomu głośności dźwięku w miejscach publicznych. W niektórych krajach wymagane są zabezpieczenia słuchu (np. nauszniki, zatyczki, itp.), jeśli ciągłe natężenie dźwięku osiąga poziom 80 dB w czasie dłuższym niż 8 godzin.

# DANE TECHNICZNE

| Typ głośnika | 10” z membraną o dużym wychyleniu |
| --- | --- |
| Typ obudowy | Pasmowo-przepustowa 6-ego rzędu, wykonana ze sklejki typu multiplex |
| Impedancja nominalna | 4 Ohm |
| Efektywność | 96 dB / 1 W / 1 m |
| Moc nominalna | 250 W |
| Moc szczytowa | 500 W |
| Zakres przenoszonych częstotliwości | 45 - 150 Hz |
| Wymiary | 600 x 300 x 380 mm |
| Waga | 18,5 kg |