INSTRUKCJA OBSŁUGI

WZMACNIACZA MIKSUJĄCEGO Z ODTWARZACZEM AUDIO I TUNEREM

MA247MR

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

- Uwaga na gorące powierzchnie i ostre krawędzie! To profesjonalne urządzenie powinno być instalowane wyłącznie przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach.

- Przy odbiorze przesyłki należy sprawdzić stan opakowania kartonowego pod kątem ewentualnych uszkodzeń dostarczonego sprzętu. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia opakowania należy skontaktować się z dystrybutorem przed wypakowaniem urządzenia.

- Ważne!!! Narażanie się na ekstremalnie wysokie poziomy natężenia hałasu może spowodować trwałą utratę słuchu. Skala negatywnych skutków przebywania w bardzo głośnym otoczeniu zależy od indywidualnych cech każdego organizmu, jednak niemal każdy człowiek przebywający odpowiednio długo w otoczeniu o odpowiednio wysokim natężeniu hałasu częściowo traci słuch. W związku z tym rekomenduje się, aby wszystkie osoby przebywające w pobliżu urządzeń emitujących dźwięk o bardzo wysokiej głośności, tak jak ten wzmacniacz, używały właściwych zabezpieczeń przeciw hałasowi podczas instalowania lub użytkowania takich urządzeń.

- Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia należy zapoznać się z całą dostarczoną dokumentacją.

- Całą dokumentację należy zachować do późniejszego wykorzystania

- Należy zachować karton i inne materiały opakowania, nawet jeśli urządzenie po rozpakowaniu było w bardzo dobrym stanie.

- W razie potrzeby wysyłki lub przewiezienia urządzenia powinno się używać wyłącznie opakowania fabrycznego.

- Nie można rozlewać wody ani innych płynów na urządzenie lub do jego wnętrza.

- Należy upewnić się, że gniazdko zasilania w pomieszczeniu spełnia wymogi parametrów zasilania opisane na tylnym panelu wzmacniacza.

- Nie można używać urządzenia, jeśli kabel zasilający jest postrzępiony lub uszkodzony.

- Zawsze należy użytkować urządzenie z przewodem uziemienia prądu zmiennego podłączonym do systemu elektrycznego uziemienia.

- Podczas włączania wzmacniacza wszelkie regulatory powinny znajdować się w pozycji minimalnej aby zapobiec uszkodzeniu głośników, zwłaszcza jeśli podłączone są źródła sygnału o wysokim poziomie.

- Nie można podłączać wyjść ani wejść wzmacniacza do jakichkolwiek źródeł napięcia, jak baterie, sieć zasilająca czy zasilacz, bez względu na to czy urządzenie jest włączone czy wyłączone.

- Przed podłączeniem innych urządzeń należy wyłączyć wzmacniacz i odłączyć go od gniazdka sieciowego.

- Nie należy używać wzmacniacza w pobliżu kuchenek, grzejników i innych urządzeń generujących ciepło.

- Nie należy zasłaniać otworów wentylacyjnych urządzenia. Nie należy używać wzmacniacza na powierzchni, ani w warunkach, które mogą zakłócać normalną cyrkulację powietrza wokół urządzenia. Jeśli urządzenie jest użytkowane w wyjątkowo zakurzonym lub zadymionym otoczeniu należy co pewien czas oczyścić urządzenie, np. przedmuchując wnętrze obudowy sprężonym powietrzem.

- Nie można zdejmować obudowy wzmacniacza. Usunięcie obudowy może narazić użytkownika na kontakt z niebezpiecznymi źródłami napięcia.

- Nie należy obciążać wejść wzmacniacza sygnałem o poziomie wyższym niż potrzebny do wysterowania urządzenia do maksymalnego poziomu wyjściowego.

- Nie można podłączać wyjścia żadnego wzmacniacza do wejścia innego wzmacniacza.

- W przypadku awarii urządzenia powinno być ono serwisowane wyłącznie przez wykwalifikowany personel.

NAJWAŻNIEJSZE CECHY URZĄDZENIA

Wprowadzając do sprzedaży serię MA247 firma APart Audio ustanawia nowe standardy w kategorii wielostrefowych miksujących wzmacniaczy i przedwzmacniaczy nagłośnieniowych do zastosowań komercyjnych i przemysłowych. Wzmacniacze te można stosować zarówno w dużych aplikacjach, jak też jako samodzielne urządzenia lub podstawę łatwego do rozbudowy, prostego lecz sprawnego systemu przywoławczego. Model MA247MR to najbardziej rozbudowane urządzenie z serii, wyposażone w tuner FM/AM oraz odtwarzacz audio, umożliwiający odtwarzanie skompresowanych plików muzycznych MP3 z kart pamięci SD oraz przenośnych urządzeń i pamięci podłączanych do portu USB.

Wzmacniacz wyposażono w cztery zbalansowane wejścia mikrofonowe / liniowe, każde z regulacją wzmocnienia i barwy, a także w dwa dodatkowe wejścia liniowe i wejście awaryjne.

Urządzenie oferuje także 6-poziomowy system priorytetowy. Wejście awaryjne / telefoniczne posiada najwyższy priorytet i jest aktywowane poprzez zwarcie styku lub czujnik głosu. Sygnał z tego wejścia kierowany jest bezpośrednio do wzmacniacza mocy, z pominięciem wszelkich regulatorów dostępnych na przednim panelu, zaś jego poziom reguluje się osobnym potencjometrem obok gniazd wejścia. Drugi poziom priorytetu przypisany jest do wejścia mikrofonowego nr 1, kolejne poziomy – do kolejnych wejść mikrofonowych nr 2, 3 i 4, natomiast najniższy priorytet posiadają sygnały z wejść liniowych (muzyka).

Poziom natężenia dźwięku w strefach nagłośnieniowych nr od 2 do 6 może być regulowany indywidualnie, za pomocą zintegrowanych potencjometrów głośności na przednim panelu. Należy zwrócić uwagę, że strefy nr 5 i 6 wyposażono w 70-woltowe wyjścia głośnikowe, do których można podłączyć typowe 100-woltowe linie głośnikowe, dysponując jednak nieco niższym poziomem wyjściowym, odpowiednim dla bardziej „cichych” stref wielostrefowego systemu nagłośnieniowego. Dla uzyskania jeszcze większej elastyczności , obsługa strefy nr 1 jest całkowicie niezależna, z osobnym wyjściem liniowym i możliwością indywidualnego przypisania źródła sygnału, co sprawia, że MA247MR staje się pełnowartościowym 2-strefowym wzmacniaczem miksującym ze zintegrowanym przedwzmacniaczem. W czasie nadawania komunikatów przywoławczych, odpowiedni dla danej strefy regulator głośności jest automatycznie omijany, co pozwala na skuteczne przekazanie komunikatu nawet do tych stref, gdzie dźwięk został wyciszony. Po aktywacji funkcji priorytetu w dowolnej strefie, poprzez zintegrowane wyjście zasilające (prąd stały 24 V, maks. 0,6 A) można aktywować przekaźniki priorytetowe sterujące potencjometrami głośników lub innych urządzeń. MA247MR wyposażono w dedykowane 24-woltowe wyjście dla każdej ze stref! Wzmacniacz posiada nawet dodatkowe wejście zasilające (prąd stały 24 V), do którego można podłączyć zewnętrzny zasilacz awaryjny (UPS), umożliwiający dalszą pracę systemu w przypadku awarii sieci elektrycznej lub głównego zasilacza.

Wejście mikrofonowe nr 1 zostało zoptymalizowane dla zastosowania MICPAT-6, selektywnego 6-strefowego mikrofonu przywoławczego firmy APart Audio. Mikrofon ten pełni rolę głównego mikrofonu, zaś podłączyć można równolegle nawet 5 kolejnych mikrofonów, używając nadal tylko jednego wejścia mikrofonowego wzmacniacza.

Wejścia mikrofonowe nr od 2 do 4 zostały przystosowane do użycia dwustrefowych mikrofonów przywoławczych MICPAT-2 firmy APart Audio lub jakichkolwiek innych mikrofonów, zależnie od aplikacji. MA247MR pozwala na stworzenie dwustrefowych grup przywoławczych, przyłączonych do wejść mikrofonowych nr od 2 do 4. Nie ma natomiast możliwości podłączenia kilku mikrofonów MICPAT-2 do tego samego wejścia wzmacniacza.

To jeszcze nie koniec zalet nowych wzmacniaczy miksujących firmy APart Audio. Profesjonalni instalatorzy z pewnością docenią możliwość zastosowania zewnętrznego wzmacniacza jako wzmacniacza przywoławczego. Zakładając, że w strefach nr 2 i 3 nie będą odbierane komunikaty przywoławcze, można przyjąć, że zawsze będzie tam odtwarzana muzyka w tle. Można wówczas wykorzystać zewnętrzny wzmacniacz do wszystkich zadań przywoławczych, zaś MA247MR wykona za użytkownika wszelkie pozostałe czynności. Wewnętrzny wzmacniacz zapewni odtwarzanie muzyki w tle. Podczas gdy komunikaty przywoławcze będą przesyłane do pozostałych stref, strefy nr 2 i 3 pozostaną podłączone do wewnętrznego wzmacniacza MA247MR, dzięki czemu przebywające w niej osoby będą mogły nadal słuchać muzyki. We wszystkich pozostałych strefach będą odbierane komunikaty przywoławcze – MA247MR odłączy te strefy od wewnętrznego wzmacniacza i prześle komunikaty do wzmacniacza zewnętrznego, który wzmocni przesłany sygnał. Po zakończeniu nadawania komunikatów przywoławczych wszystkie strefy zostaną automatycznie przełączone z powrotem na wzmacniacz wewnętrzny MA247MR. W dalszej części niniejszej instrukcji pokazany jest przykład tego rodzaju aplikacji. W przykładzie wykorzystano dwa wzmacniacze mocy APart Audio PA2240BP, które wraz z MA247MR tworzą system, pod względem możliwości przełączania i wyboru drogi sygnału nie ustępujący systemom złożonym z nawet dwa razy większej ilości urządzeń.

Przy budowie wzmacniacza zastosowano wyjątkowe, nowo zaprojektowane układy przełączające, aby zapewnić bezproblemowe przełączanie przez wiele lat użytkowania.

Wraz ze wzmacniaczem dostarczane są odłączalne uchwyty do montażu w 19-calowych szafkach

MA247MR spełnia standardy Unii Europejskiej dla tego typu urządzeń.

PANEL PRZEDNI

- Poziom wyjściowy dla strefy nr 1. Potencjometr do ustawienia poziomu wyjściowego dla strefy nr 1 na wyjściu przedwzmacniacza.

- Wskaźnik przywoływania dla strefy nr 1. Dioda LED sygnalizująca, że do strefy nr 1 nadawany jest komunikat przywoławczy.

- Selektor źródła muzyki dla strefy nr 1. Służy do wyboru źródła sygnału dla strefy nr 1.

- Wskaźnik przywoływania dla strefy nr 2. Dioda LED sygnalizująca, że do strefy nr 2 nadawany jest komunikat przywoławczy.

- Poziom głośności dla strefy nr 2. Potencjometr do ustawienia względnego poziomu głośności w strefie nr 2 w stosunku do innych stref.

- Wskaźnik przywoływania dla strefy nr 3. Dioda LED sygnalizująca, że do strefy nr 3 nadawany jest komunikat przywoławczy.

- Poziom głośności dla strefy nr 3.  Potencjometr do ustawienia względnego poziomu głośności w strefie nr 3 w stosunku do innych stref.

- Wskaźnik przywoływania dla strefy nr 4. Dioda LED sygnalizująca, że do strefy nr 4 nadawany jest komunikat przywoławczy.

- Poziom głośności dla strefy nr 4. Potencjometr do ustawienia względnego poziomu głośności w strefie nr 4 w stosunku do innych stref.

- Wskaźnik przywoływania dla strefy nr 5. Dioda LED sygnalizująca, że do strefy nr 5 nadawany jest komunikat przywoławczy.

- Poziom głośności dla strefy nr 5. Potencjometr do ustawienia względnego poziomu głośności w strefie nr 5 w stosunku do innych stref.

- Wskaźnik przywoływania dla strefy nr 6. Dioda LED sygnalizująca, że do strefy nr 6 nadawany jest komunikat przywoławczy.

- Poziom głośności dla strefy nr 6. Potencjometr do ustawienia względnego poziomu głośności w strefie nr 6 w stosunku do innych stref.

- Wskaźniki poziomu / przesterowania. Czerwona dioda wskaźnika zabezpieczenia (PROTECT) świeci się przez kilka sekund podczas uruchamiania wzmacniacza oraz w przypadku wystąpienia problemu, takiego jak przegrzanie lub przeciążenie. Dolna zielona dioda wskaźnika zasilania (ON) sygnalizuje, że wzmacniacz jest włączony. Górna zielona dioda wskaźnika sygnału świeci się, gdy do wzmacniacza mocy dostarczany jest silny sygnał. Pomarańczowa dioda powyżej (100%) wskazuje osiągnięcie maksymalnego poziomu sygnału (0 dB). W normalnych warunkach pracy wzmacniacza ta dioda nie powinna się świecić. Przy obciążeniu wzmacniacza mocy sygnałem na poziomie –2,5 dB następuje aktywacja ogranicznika. Czerwona dioda (LIMIT) informuje o włączeniu „automatycznego układu wzmocnienia”, utrzymującego poziom sygnału poniżej przesterowania. Nie jest to wskaźnik przesterowania, lecz wskaźnik działania układu zabezpieczającego przed przesterowaniem. Podczas użytkowania wzmacniacza należy tak ustawić maksymalne poziomy sygnałów, by wskaźnik ten nigdy się nie świecił.

- Selektor źródła muzyki dla stref nr od 2 do 6. Służy do wyboru źródła sygnału dla stref  nr od 2 do 6.

- Regulacja tonów niskich

- Regulacja tonów wysokich

- Regulacja głośności muzyki. Potencjometr ten służy do ustawienia poziomu głośności muzyki w stosunku do sygnałów mikrofonowych.

- Wskaźnik wyciszenia muzyki przez priorytet. Czerwona dioda wskazująca wyciszenie muzyki przez sygnał priorytetowy lub poprzez włącznik funkcji priorytetu. W czasie gdy świeci się ta dioda, na złączu na tylnym panelu dostępne są 24-woltowe (prąd stały) wyjścia zasilające dla zewnętrznych przekaźników priorytetowych . Dla każdej strefy dedykowane jest jedno wyjście zasilające, dostarczające prąd o natężeniu 0,3 A na strefę, o maksymalnym natężeniu 0,6 A dla wszystkich stref łącznie..

- Poziom sygnału dla wejścia mikrofonowego / liniowego nr 2. Potencjometr do ustawienia poziomu sygnału dla wejścia mikrofonowego / liniowego nr 2 w stosunku do innych sygnałów.

- Poziom sygnału dla wejścia mikrofonowego / liniowego nr 3. Potencjometr do ustawienia poziomu sygnału dla wejścia mikrofonowego / liniowego nr 3 w stosunku do innych sygnałów.

- Poziom sygnału dla wejścia mikrofonowego / liniowego nr 4. Potencjometr do ustawienia poziomu sygnału dla wejścia mikrofonowego / liniowego nr 4 w stosunku do innych sygnałów.

- Główny regulator poziomu. Służy do ustawienia bezwzględnego poziomu głośności dźwięku w strefach nr od 2 do 6. Potencjometr ten jest omijany przy aktywacji wejścia awaryjnego.

- Włącznik zasilania. Przycisk włączający i wyłączający zasilanie wzmacniacza. Za jego pomocą można wyłączyć wzmacniacz, gdy jest podłączony do sieci prądu zmiennego. Włącznik ten nie działa, gdy wzmacniacz jest podłączony do awaryjnego 24-woltowego źródła zasilania.

Różnice w rozplanowaniu przedniego panelu modelu MA247MR w stosunku do MA247:

  - Selektory źródła muzyki 3. oraz 15. pozwalają na wybór pomiędzy dwoma wejściami zewnętrznych źródeł sygnału oraz wbudowanymi: tunerem FM/AM i odtwarzaczem audio (MA247 ma 4 wejścia dla zewnętrznych źródeł sygnału).

  - Po lewej stronie przedniego panelu znajdują się regulatory oraz wyświetlacze LCD zintegrowanego tunera FM/AM oraz odtwarzacza audio MP3. Informacje na temat obsługi tunera i odtwarzacza znajdują się w dalszej części niniejszej instrukcji.

OBSŁUGA TUNERA

- Wyświetlacz LCD. Pokazuje różne parametry tunera, takie jak zakres odbioru (FM lub AM), wybrana częstotliwość odbieranej stacji i numer stacji w pamięci programatora. Programator tunera posiada 10 pozycji w pamięci dla stacji AM i 10 dla stacji FM.

- Wybór zakresu FM / AM. Naciskanie tego przycisku powoduje przełączanie pomiędzy zakresami AM i FM.

- Przeszukiwanie w dół. Należy krótko nacisnąć ten przycisk w celu przeskoku o jeden krok w dół w zakresie częstotliwości (9 kHz w zakresie AM i 50 lub 100 kHz w zakresie FM). Aby wyszukać najbliższą stację radiową o częstotliwości niższej od aktualnie odbieranej, należy nacisnąć i przytrzymać przycisk przez około sekundę.

- Przeszukiwanie w górę. Należy krótko nacisnąć ten przycisk w celu przeskoku o jeden krok w górę w zakresie częstotliwości (9 kHz w zakresie AM i 50 lub 100 kHz w zakresie FM). Aby wyszukać najbliższą stację radiową o częstotliwości wyższej od aktualnie odbieranej, należy nacisnąć i przytrzymać przycisk przez około sekundę.

- Przycisk przeszukiwania pamięci. Naciśnięcie tego przycisku pozwala sprawdzić wszystkie stacje w pamięci programatora: tuner automatycznie wybierze kolejną zapamiętaną stację co trzy sekundy. Po zakończeniu przeszukiwania pamięci tuner powróci do normalnej pracy. Można przerwać przeszukiwanie pamięci naciskając przycisk w trakcie przeszukiwania.

- Przycisk zapamiętywania stacji. Należy nacisnąć ten przycisk, a następnie przycisk numeryczny (od 1 do 5 lub 5+), aby zachować wybraną stację radiową w odpowiedniej pozycji wewnętrznej pamięci programatora tunera. Aby na przykład zachować aktualnie odbieraną stację radiową w pozycji pamięci nr 1, należy kolejno: nacisnąć przycisk zapamiętywania stacji, a następnie przycisk „1”. Aby zachować stację w pozycjach pamięci od 6 do 10 należy najpierw nacisnąć przycisk zapamiętywania stacji, potem przycisk „5+”, a następnie przycisk numeryczny od 1 do 5. Np. pozycja pamięci nr 6 = przycisk „5+”, a następnie przycisk „1”.

- Przycisk numeryczny 1. Do wyboru lub zachowania stacji w pozycji 1 pamięci programatora.

- Przycisk numeryczny 2. Do wyboru lub zachowania stacji w pozycji 2 pamięci programatora.

- Przycisk numeryczny 3. Do wyboru lub zachowania stacji w pozycji 3 pamięci programatora.

- Przycisk numeryczny 4. Do wyboru lub zachowania stacji w pozycji 4 pamięci programatora.

- Przycisk numeryczny 5. Do wyboru lub zachowania stacji w pozycji 5 pamięci programatora.

- Przycisk numeryczny 5+. Do wyboru lub zachowania stacji w pozycjach od 6 do 10 pamięci programatora, w kombinacji z przyciskami numerycznymi od 1 do 5. Alternatywnie, w czasie ręcznego przeszukiwania zakresu częstotliwości, można nacisnąć ten przycisk, aby wybrać przeszukiwanie w mniejszych o połowę krokach. Na przykład kroki przeszukiwania w zakresie FM są domyślnie równe 100 kHz, zaś po naciśnięciu przycisku „5+” kroki przeszukiwania zmniejszają się do 50 kHz.

Uwaga! Po włączeniu zasilania MA247MR następuje także automatyczne włączenie tunera. Zasilanie tunera nie może być osobno wyłączane.

OBSŁUGA ODTWARZACZA AUDIO

- Wyświetlacz LCD. Pokazuje różne informacje, takie jak numer nagrania, numer folderu (jeśli istnieje), czas upływający od początku utworu, format odtwarzanego nagrania (MP3), itp.

- Powtarzanie. Przycisk uruchamiający funkcję powtarzania, kolejno: powtarzania jednego utworu, powtarzania folderu lub powtarzania wszystkich utworów. Aktualny tryb powtarzania pokazywany jest na wyświetlaczu.

- Odtwarzanie losowe. Aby aktywować funkcję odtwarzania losowego należy raz nacisnąć ten przycisk. Urządzenie rozpocznie odtwarzanie losowo wybranego utworu. Aby wyjść z trybu odtwarzania losowego należy ponownie nacisnąć przycisk. Aktywność trybu odtwarzania losowego sygnalizowana jest na wyświetlaczu.

- Poprzedni folder. Przycisk wyboru poprzedniego folderu. Przycisk ten nie działa, gdy pliki MP3  zapisane w pamięci urządzenia USB lub na karcie pamięci nie są zapisane w folderach.

- Następny folder. Przycisk wyboru następnego folderu. Przycisk ten nie działa, gdy pliki MP3 zapisane w pamięci urządzenia USB lub na karcie pamięci nie są zapisane w folderach.

- Poprzedni utwór. Krótkie, pojedyncze naciśnięcie tego przycisku powoduje przejście do poprzedniego utworu; przytrzymanie przycisku uruchamia przewijanie wstecz aktualnie odtwarzanego utworu.

- Następny utwór. Krótkie, pojedyncze naciśnięcie tego przycisku powoduje przejście do następnego utworu; przytrzymanie przycisku uruchamia przewijanie w przód aktualnie odtwarzanego utworu.

- Port USB. Wejście do podłączenia zewnętrznych urządzeń USB – przenośnych pamięci, odtwarzaczy MP3 i innych. Należy zwrócić uwagę, iż zewnętrzne twarde dyski z łączem USB mogą nie współpracować z MA247MR. Odtwarzacz audio rozpoznaje wyłącznie urządzenia o maksymalnej wielkości pamięci do 32 GB, z plikami zapisywanymi w systemie FAT32. Niektóre przenośne urządzenia USB nie umożliwiają bezpośredniego dostępu do wbudowanej pamięci. Takie urządzenia nie są obsługiwane przez MA247MR.

- Szczelina dla kart pamięci MMC i SD. Należy delikatnie wsunąć kartę pamięci, z metalowymi stykami skierowanymi w dół, do wewnątrz szczeliny. Kartę należy następnie nacisnąć, aż do usłyszenia kliknięcia. Aby wysunąć i wyjąć kartę należy ponownie nacisnąć jej wystającą na zewnątrz szczeliny krawędź. Odtwarzacz audio obsługuje karty pamięci o maksymalnej pojemności do 32 GB, z plikami zapisywanymi w systemie FAT32.

- Wybór urządzenia USB / karty pamięci. Przycisk do wyboru odtwarzania muzyki z urządzenia USB lub karty pamięci.

- Przycisk programatora. Naciśnięcie tego przycisku powoduje przejście do trybu programowania. Ponowne naciśnięcie skutkuje wyjściem z trybu programowania, zaś naciśnięcie w trybie programowania przycisku STOP (14.) powoduje cofnięcie wszystkich wcześniej wykonanych kroków programowania. Zaprogramowane utwory nie zostają zapamiętane po wyłączeniu i ponownym włączeniu zasilania MA247MR. Po wejściu w tryb programowania na wyświetlaczu pojawia się napis „PROGRAM”, cyfry pokazują numer folderu, numer utworu i numer kroku programowania. Aby zaprogramować odtwarzanie wybranych utworów lub folderów należy przejść do trybu programowania, wybrać folder i utwór, a następnie nacisnąć przycisk odtwarzania losowego 3., aby wprowadzić do pamięci wybrany folder / utwór. Ostatnia skrajna cyfra na wyświetlaczu pokazuje krok programowania. Następnie można wybrać kolejny folder / utwór, po czym potwierdzić wybór przyciskiem odtwarzania losowego 3.. Dwukrotne naciśnięcie tego przycisku spowoduje, iż wybrany utwór zostanie odtworzony dwukrotnie. Po wykonaniu wszystkich kroków programowania należy nacisnąć przycisk „Odtwarzanie / pauza” (13.), aby rozpocząć odtwarzanie zaprogramowanych utworów. W celu „wyczyszczenia” listy zaprogramowanych utworów należy nacisnąć przycisk programatora lub przycisk STOP (14.). Lista zaprogramowanych utworów nie może zostać zapisana ani ponownie przywołana.

- Wyciszenie. Pojedyncze naciśnięcie tego przycisku powoduje wyciszenie muzyki odtwarzanej przez odtwarzacz audio. Ponowne naciśnięcie przycisku wyłącza funkcję wyciszenia.

- Odtwarzanie / pauza. Pojedyncze naciśnięcie przycisku rozpoczyna odtwarzanie, ponowne naciśnięcie powoduje przejście w tryb pauzy.

- Przycisk STOP. Naciśnięcie zatrzymuje odtwarzanie.

- Zasilanie. Przycisk włączania i wyłączania odtwarzacza audio.

Uwagi na temat kompatybilności nośników i plików audio

Odtwarzacz audio czyta z urządzeń USB i kart pamięci wyłącznie pliki MP3. Tagi ID3 oraz nazwy folderów nie są wyświetlane. Dla uzyskania maksymalnej kompatybilności zaleca się nie korzystać z nośników zawierających pliki innego typu niż obsługiwane przez odtwarzacz.

Gdy w czasie odtwarzania muzyki z jednego z nośników zostanie podłączony drugi nośnik – odtwarzanie zostanie przerwane.

Nie wszystkie nośniki są kompatybilne z odtwarzaczem audio. Nośnik musi być sformatowany do zapisu plików w systemie FAT32. Wszystkie lokalizacje pamięci nośnika muszą być dostępne. Ukryte pliki i foldery, automatycznie uruchamiające się aplikacje lub inne oprogramowanie niezbędne do dostępu do pamięci mogą powodować wadliwe funkcjonowanie odtwarzacza – przerwy w odtwarzaniu, nieoczekiwane pomijanie niektórych utworów lub całkowity brak działania. W takich przypadkach należy usunąć nośnik i spróbować użyć nośnik innego producenta. Zapisane na nośniku pliki z rozszerzeniem nazwy innym niż MP3 mogą być także przyczyną błędów w odtwarzaniu muzyki, powinno się ich zatem unikać.

Twarde dyski ze złączem USB prawdopodobnie nie będą współpracowały z odtwarzaczem audio, przyczyną mogą być: system plików inny niż FAT32, wielkość pamięci przekraczająca wartość maksymalną obsługiwaną przez odtwarzacz, a także zbyt słaby sygnał zasilający portu USB – nieodpowiedni do zasilenia twardego dysku.

Ze względu na ograniczenia systemu plików FAT32 maksymalna wielkość pojedynczego pliku nie może przekroczyć 4 GB.

Zależnie od szybkości odczytu danych nośnika nadmierna fragmentacja plików może powodować błędy lub przerwy w odtwarzaniu muzyki. Zazwyczaj, skutecznym rozwiązaniem tego problemu jest sformatowanie nośnika i ponowne zapisanie plików.

WAŻNE INFORMACJE

Regulatory poziomu sygnału dla stref nr od 2 do 6 służą do ustawienia względnego poziomu głośności w poszczególnych strefach w stosunku do innych stref oraz do tymczasowego wyłączania danych stref. Wyjścia linii głośnikowych dla stref nr 5 i 6 dysponują napięciem 70 V i są w pełni kompatybilne z głośnikami 100-woltowymi, lecz ich maksymalny poziom wyjściowy jest o około 3 dB niższy od normalnych wyjść 100-woltowych. Wyjścia te powinny być zatem używane w tych strefach, w których przewiduje się raczej ciche odtwarzanie muzyki. Przy zastosowaniu zewnętrznego wzmacniacza przywoławczego, wszystkie wyjścia głośnikowe wybranych stref są przełączone na maksymalne napięcie (100 V) w czasie nadawania komunikatów przywoławczych; regulatory poziomu dla stref nr od 2 do 6 są wówczas omijane.

Do głośników każdej strefy może zostać dostarczone maksymalnie 180 W mocy, przy całkowitej mocy 240 W dla wszystkich stref w przypadku zastosowania jedynie wewnętrznej końcówki mocy wzmacniacza MA247MR. Nie należy przeciążać wzmacniacza – skutkiem może być przegrzanie i uszkodzenie jego układów. Przed podłączeniem głośników trzeba sprawdzić jakie jest ich całkowite obciążenie za pomocą miernika impedancji lub miernika mocy. Całkowita minimalna impedancja głośników (dla wszystkich sfer łącznie) wynosi 41,66 Ohm ((100 V x 100 V) / 240 W). Należy pamiętać, iż tej impedancji nie można zmierzyć za pomocą zwykłego multimetru – potrzebny jest specjalny miernik impedancji lub miernik mocy do linii 100-woltowych. W przypadku gdy okaże się, iż należy zainstalować więcej głośników i / lub potrzeba więcej mocy, można użyć do tego celu zewnętrznego wzmacniacza mocy.

MA247MR posiada osobne układy przedwzmacniacza dla strefy nr 1 oraz kombinowane złącza „wyjście przedwzmacniacza / wejście wzmacniacza” dla wszystkich pozostałych stref, co pozwala na zwiększenie całkowitej mocy wyjściowej systemu bez potrzeby stosowania dodatkowych przedwzmacniaczy.

Należy zauważyć, że poziom głośności muzyki w strefach nieobjętych przywoływaniem może się niekiedy nieznacznie wahać w czasie nadawania komunikatów przywoławczych. W przypadku zastosowania zewnętrznego wzmacniacza przywoławczego, wewnętrzny wzmacniacz MA247MR będzie „widział” mniej głośników na wyjściach w czasie nadawania komunikatów przywoławczych, ponieważ część z nich będzie przełączona na wyjścia zewnętrznego wzmacniacza. W efekcie poziom głośności muzyki będzie się zmieniał, zależnie od zmian obciążenia wzmacniacza przez głośniki. Nie oznacza to wadliwego działania urządzenia. Efekt ten może być bardziej lub mniej słyszalny zależnie od konfiguracji głośników podłączonych w poszczególnych strefach. Można zapobiec takim zjawiskom, zasilając wrażliwe na wahania głośności strefy z zewnętrznego wzmacniacza podłączonego do wyjścia liniowego strefy nr 1.

PANEL TYLNY

- Złącze wyjścia głośnikowego dla strefy nr 6. Strefa nr 6 posiada 70-woltowe wyjście głośnikowe, kompatybilne ze 100-woltowymi liniami głośnikowymi. „Com” = uziemienie głośników, „70 V” = podłączenie „plus” głośników. Jeśli ta strefa zostaje wybrana do przywoływania, wyjście dla strefy nr 6 staje się normalnym wyjściem 100-woltowym. Wyjścia tego należy używać dla stref nagłośnienia, przeznaczonych do cichego odtwarzania muzyki.

- Złącze wyjścia głośnikowego dla strefy nr 5. Strefa nr 5 posiada 70-woltowe wyjście głośnikowe, kompatybilne ze 100-woltowymi liniami głośnikowymi. „Com” = uziemienie głośników, „70 V” = podłączenie „plus” głośników. Jeśli strefa ta zostaje wybrana do przywoływania, wyjście dla strefy nr 5 staje się normalnym wyjściem 100-woltowym. Wyjścia tego należy używać dla stref nagłośnienia, przeznaczonych do cichego odtwarzania muzyki.

- Złącze wyjścia głośnikowego dla strefy nr 4. Strefa nr 4 posiada 100-woltowe wyjścia głośnikowe, kompatybilne ze 100-woltowymi liniami głośnikowymi. „Com” = uziemienie głośników, „100 V” = podłączenie „plus” głośników.

- Złącze wyjścia głośnikowego dla strefy nr 3. Strefa nr 3 posiada 100-woltowe wyjścia głośnikowe, kompatybilne ze 100-woltpwymi liniami głośnikowymi. „Com” = uziemienie głośników”, „100 V” = podłączenie „plus” głośników.

- Złącze wyjścia głośnikowego dla strefy nr 2. Strefa nr 2 posiada 100-woltowe wyjścia głośnikowe, kompatybilne ze 100-woltoeymi liniami głośnikowymi. „Com” = uziemienie głośników, „100 V” = podłączenie „plus” głośników.

- Zbalansowane wyjście liniowe dla strefy nr 1. Służy do podłączenia opcjonalnego zewnętrznego wzmacniacza dla strefy nr 1.

- Wejście awaryjne ze stykiem uruchamiającym funkcję priorytetu. Wejście awaryjne posiada najwyższy priorytet. Poziom sygnału tego wejścia regulowany jest wyłącznie za pomocą pokrętła 8. i omija wszystkie inne regulatory poziomu. Sygnał awaryjny dostępny jest także na złączach wyjścia przedwzmacniacza. Wejście awaryjne aktywuje się poprzez zamknięcie styku pomiędzy podłączeniami uziemienia i priorytetowym lub, alternatywnie, poprzez ustawienie układów automatycznego czujnika głosu. W tym celu należy ustawić wewnętrzną zworę oznaczoną S3 w pozycji „Vox” oraz ustawić próg czułości za pomocą potencjometru oznaczonego VR13. Zwora i potencjometr znajdują się wewnątrz urządzenia na tylnej płytce drukowanej. Aby uzyskać dostęp do tych elementów należy otworzyć obudowę wzmacniacza. Powinny to wykonywać tylko odpowiednio wykwalifikowane osoby.

- Poziom sygnału dla wejścia awaryjnego. Jest to jedyny regulator poziomu dla wejścia awaryjnego. Sygnał awaryjny omija wszelkie inne regulatory poziomu, w jakie wyposażono MA247MR.

- Poziom głośności dźwięku ostrzegawczego. Należy obrócić to pokrętło w celu ustawienia poziomu głośności dwutonowego dźwięku ostrzegawczego. Dźwięk ostrzegawczy jest aktywowany poprzez przełączniki priorytetowe wejść mikrofonowych / liniowych nr od 1 do 4. Należy zwrócić uwagę, iż ani przełącznik wejścia awaryjnego ani układy czujnika głosowego nie aktywują dźwięku ostrzegawczego.

- Przełączniki grupy przywoławczej nr 1. Należy ustawić te przełączniki w pozycji „ON” (włączony) dla stref nr od 1 do 6, aby udostępnić funkcję przywoływania dla stref nr od 1 do 6 poprzez wejścia mikrofonowe nr od 2 do 4. Następnie należy połączyć piny „GND” (uziemienie) i „PG1” (grupa przywoławcza nr 1) z przełącznikami mikrofonów przywoławczych dla wejść mikrofonowych nr 2, 3 lub 4. Pozwoli to na aktywację przywoływania w grupie nr 1 (na przykład z wykorzystaniem mikrofonu przywoławczego MICPAT-2 firmy APart Audio). Ustawienia przełączników dotyczą tylko wejść mikrofonowych nr od 2 do 4. Wejście mikrofonowe nr 1 służy do podłączenia mikrofonu o wyższym priorytecie, z pominięciem ustawień innych wejść.

- Przełączniki grupy przywoławczej nr 2. Należy ustawić te przełączniki w pozycji „ON” (włączony) dla stref nr od 1 do 6, aby udostępnić funkcję przywoływania dla stref nr od 1 do 6 poprzez wejścia mikrofonowe nr od 2 do 4. Następnie należy połączyć piny „GND” (uziemienie) i „PG2” (grupa przywoławcza nr 2) z przełącznikami mikrofonów przywoławczych dla wejść mikrofonowych nr 2, 3 lub 4. Pozwoli to na aktywację przywoływania w grupie nr 2 (na przykład z wykorzystaniem mikrofonu przywoławczego MICPAT-2 firmy APart Audio). Ustawienia przełączników dotyczą tylko wejść mikrofonowych nr od 2 do 4. Wejście mikrofonowe nr 1 służy do podłączenia mikrofonu o wyższym priorytecie, z pominięciem ustawień innych wejść.

- Konektor RJ45 stacji selektywnego przywoływania. Aby korzystać z funkcji selektywnego przywoływania należy połączyć ten konektor z konektorem RJ45 wielostrefowego mikrofonu przywoławczego MICPAT-6. Uwaga! To nie jest konektor do podłączenia komputera lub sieci LAN, dlatego nigdy nie można go podłączać do żadnej sieci.

Szczegóły połączenia:

Przewód pomarańczowo-biały: strefa nr 1 – pin 1

Przewód pomarańczowy: strefa nr 2 – pin 2

Przewód zielono-biały: strefa nr 3 – pin 3

Przewód niebieski: strefa nr 4 – pin 4

Przewód niebiesko-biały: strefa nr 5 – pin 5

Przewód zielony: strefa nr 6 – pin 6

Przewód brązowo-biały: uziemienie – pin 7

Przewód brązowy: napięcie +24 V – pin 8

- Ustawienia dla wejścia mikrofonowego / liniowego nr 1. Za pomocą potencjometrów można ustawić pożądany poziom sygnału i barwę dźwięku dla wejścia mikrofonowego nr 1. W przypadku podłączenia sześciostrefowego mikrofonu przywoławczego MICPAT-6 należy ustawić przełącznik czułości wejścia (mikrofonowe / liniowe) w pozycji „line” (liniowe).

- Ustawienia dla wejścia mikrofonowego / liniowego nr 2. To wejście mikrofonowe ma niższy priorytet niż wejście mikrofonowe nr 1; szczegóły w dalszej części instrukcji.

- Ustawienia dla wejścia mikrofonowego / liniowego nr 3. To wejście mikrofonowe ma niższy priorytet niż wejście mikrofonowe nr 1; szczegóły w dalszej części instrukcji.

- Ustawienia dla wejścia mikrofonowego / liniowego nr 4. To wejście mikrofonowe ma niższy priorytet niż wejście mikrofonowe nr 1; szczegóły w dalszej części instrukcji.

- Wejścia antenowe. Konektory: do zewnętrznej anteny AM ze sprężyną naciskową; współosiowy do podłączenia anteny FM. Przy podłączaniu do tunera aktywnej anteny lub sieci kablowej, należy zawsze stosować transformator izolacyjny RF (tłumik przydźwięku).

- Główne gniazdo zasilania. Do tego gniazda należy podłączyć dostarczany w komplecie główny kabel zasilający. Wewnątrz gniazda znajduje się także główny bezpiecznik. W razie konieczności należy wymienić bezpiecznik na nowy, o identycznych parametrach.

- Rezerwowe wejście zasilania. Do tego gniazda należy podłączyć rezerwowe źródło zasilania o napięciu 24 V (prąd stały). W przypadku przerwy w dostawie energii elektrycznej, zasilanie rezerwowe automatycznie podtrzyma działanie wzmacniacza. Należy zwrócić uwagę, że maksymalna moc wyjściowa wbudowanego w MA247MR wzmacniacza mocy jest ograniczona w czasie pracy na zasilaniu awaryjnym.. Zasilacz awaryjny dostarcza prąd stały o napięciu 24 V i maksymalnym natężeniu 20 A.

- Wyjście priorytetowe. Po aktywacji funkcji priorytetu, na tym złączu dostępne jest zasilanie o napięciu 24 V (prąd stały). Zasilanie to może być stosowane do przełączania przekaźników lokalnych regulatorów głośności. Uwaga! Maksymalne natężenie prądu na wyjściu priorytetowym wynosi 0,6 A. Nie można przekraczać dopuszczalnego obciążenie tego wyjścia, zwierać złącza wyjścia oraz podłączać żadnych zewnętrznych źródeł napięcia! Jest to ogólne wyjście 24-woltowe, aktywne gdy w dowolnej strefie aktywowana została funkcja priorytetu. Dedykowane wyjścia priorytetowe dla poszczególnych stref zawiera złącze 34..

- Bezpośrednie wyjścia głośnikowe. Złącza te służą do bezpośredniego podłączenia głośników do wewnętrznego wzmacniacza mocy. Można podłączyć 100-woltowe i 70-woltowe linie głośnikowe oraz głośniki o niskiej impedancji. Przy normalnym użytkowaniu wzmacniacza należy pozostawić na miejscu zworę łączącą wejście 22. z wyjściem 23. Zwora te łączy wyjście wewnętrznego wzmacniacza mocy ze zintegrowanym regulatorem poziomu głośności i z obwodami przełączników głośników. Przy zastosowaniu zewnętrznego wzmacniacza przywoławczego zwora musi zostać usunięta. Nigdy nie należy używać wyjścia 4-ohmowego jednocześnie z jakimkolwiek wyjściem 50 V, 70 V, 100 V lub wyjściem strefowym.

- Wejście zewnętrznego wzmacniacza przywoławczego. Do tego złącza można podłączyć 100-woltowe wyjście zewnętrznego wzmacniacza przywoławczego o mocy maksymalnie 500 W. Jest to przydatne rozwiązanie, w przypadku gdy istnieje potrzeba odseparowania od siebie poszczególnych stref nagłośnieniowych – na przykład w niektórych strefach jest nadawana tylko muzyka, a w innych zarówno muzyka jak i komunikaty przywoławcze. Zewnętrzny wzmacniacz przejmie wówczas  wzmocnienie nadawanych komunikatów przywoławczych, natomiast MA247MR zapewni kontrolę nad wszystkimi przełączeniami i przetwarzaniem sygnału.

Wskazówka eksperta:

Można się zastanawiać dlaczego zewnętrzny wzmacniacz przywoławczy może mieć moc większą niż 240 W. Jeśli jednak w strefach nr 5 i 6, ustawionych domyślnie jako 70-woltowe, podłączono wiele głośników, wewnętrzny wzmacniacz MA247MR jest obciążony tylko połową mocy w porównaniu do odpowiedniego obciążenia 100-woltowego. Kiedy te strefy zostaną przełączone na zewnętrzny wzmacniacz przywoławczy, te „ciche” strefy staną się strefami 100-woltowymi, co oznacza, iż zewnętrzny wzmacniacz będzie obciążony w tych strefach podwójną mocą w stosunku do wewnętrznego wzmacniacza.

- Wyjście przedwzmacniacza dla zewnętrznego wzmacniacza przywoławczego. Na tym zbalansowanym złączu typu Euroblock dostępny jest sygnał liniowy dla zewnętrznego wzmacniacza przywoławczego.

- Przełącznik trybu przywoływania. Po wciśnięciu tego przycisku można używać zewnętrzny wzmacniacz przywołujący, który przejmuje obsługę komunikatów przywoławczych. Jeśli przycisk nie zostanie wciśnięty – wszystkie sygnały są wzmacniane tylko przez wewnętrzny wzmacniacz mocy MA247MR. W konsekwencji, używając jedynie wewnętrznego wzmacniacza (przycisk nie wciśnięty) muzyka będzie wyciszana bez względu na to, do której strefy zostanie wysłany komunikat przywoławczy. Należy pamiętać, że konieczne jest połączenie za pomocą zwory wejścia 22. i wyjścia 23. przy użytkowaniu MA247MR do nagłośnienia wszystkich stref.

- Wejście wzmacniacza mocy / wyjście przedwzmacniacza. Gniazda te można wykorzystać do podłączenia zewnętrznego procesora sygnału, np. korektora graficznego. We wszystkich innych przypadkach należy pozostawić na miejscu zwory łączące te złącza; w przeciwnym razie nie będzie przesyłany sygnał wyjściowy ze wzmacniacza mocy. Aby przesłać sygnał liniowy do zewnętrznego urządzenia można zastosować konektor typu „Y” (rozdzielacz sygnału).

- Wyjścia sygnału tunera oraz wyjście do nagrywania. Wyjście tunera służy do przesłania sygnału radiowego odbieranego przez zintegrowany tuner wzmacniacza MA247MR do innych urządzeń, na przykład innego wzmacniacza. Wyjście do nagrywania to dodatkowe wyjście sygnału, przesyłanego na przykład do zewnętrznego rejestratora dźwięku.

- Wejście dodatkowe nr 2. Dodatkowe wejście stereofoniczne nr 2. Sygnały stereofoniczne są wewnętrznie miksowane do postaci monofonicznej. Sygnały monofoniczne mogą być dostarczane do konektora wejścia lewego lub prawego kanału.

- Wejście dodatkowe nr 1. Dodatkowe wejście stereofoniczne nr 1. Sygnały stereofoniczne są wewnętrznie miksowane do postaci monofonicznej. Sygnały monofoniczne mogą być dostarczane do konektora wejścia lewego lub prawego kanału.

- Wejście mikrofonu przywoławczego nr 1. Zbalansowane wejście nr 1 dla mikrofonu przywoławczego ze złączem typu Euroblock. Wejście obsługuje zarówno sygnały na poziomie mikrofonowym jak i liniowym. Do współpracy z wielostrefowym mikrofonem przywoławczym MICPAT-6, należy ustawić wejście w pozycji liniowej, za pomocą przełącznika znajdującego się powyżej złącza. Dla mikrofonu podłączanego do tego wejścia przypisano drugi poziom priorytetu, następny po wejściu awaryjnym.

- Wejście mikrofonowe / liniowe nr 2. Dla mikrofonu podłączanego do tego wejścia przypisano trzeci poziom priorytetu; szczegóły dotyczące użytkowania mikrofonów znajdują się w dalszej części instrukcji.

- Wejście mikrofonowe / liniowe nr 3. Dla mikrofonu podłączanego do tego wejścia przypisano czwarty poziom priorytetu; szczegóły dotyczące użytkowania mikrofonów znajdują się w dalszej części instrukcji.

- Wejście mikrofonowe / liniowe nr 4. Dla mikrofonu podłączanego do tego wejścia przypisano piąty poziom priorytetu; szczegóły dotyczące użytkowania mikrofonów znajdują się w dalszej części instrukcji.

- Śruba uziemienia. Do tego zakręcanego wejścia należy podłączyć przewód uziemiający.

- Wyjścia priorytetowe dla stref od 1 do 6. Indywidualne wyjścia priorytetowe dla każdej ze stref.  Po ktywacji funkcji priorytetu w danej strefie, na wyjściu przypisanym do tej strefy dostępny jest sygnał zasilający o napięciu 24 V (prąd stały). Zasilanie to może być stosowane do przełączania przekaźników lokalnych regulatorów głośności. Uwaga! Maksymalne natężenie prądu na każdym wyjściu priorytetowym wynosi 0,3 A na strefę, zaś maksymalne łączne natężenie dla wszystkich stref równe jest 0,6 A. Nie można przekraczać dopuszczalnego obciążenia tych wyjść, zwierać ich złączy oraz podłączać jakichkolwiek zewnętrznych źródeł napięcia!

Należy używać tych wyjść wyłącznie do związanych z funkcją priorytetu. Ogólne, 24-woltowe wyjście priorytetowe dostępne jest na złączu 20.

- Sekcja wentylatora. Wewnętrzny wentylator chłodzący działa, gdy temperatura wewnątrz urządzenia przekracza 55 ˚C. Należy zapewnić czystą i wolną przestrzeń bez żadnych kabli i innych obiektów przy wylocie wentylatora. Ważne: wentylator jest urządzeniem mechanicznym i powinien mieć zapewnione zawsze odpowiednie warunki pracy poprzez utrzymywanie w czystości jego otoczenia. Jeśli wzmacniacz jest użytkowany w zakurzonym lub zadymionym środowisku, należy regularnie czyścić całe wnętrze urządzenia za pomocą czystego i suchego sprężonego powietrza. Kurz i inne zanieczyszczenia mogą odkładać się wewnątrz obudowy i utrudniać prawidłowe chłodzenie, stając się przyczyną przegrzania lub nawet uszkodzenia urządzenia. Jeśli to konieczne, należy wymienić wentylator. Uszkodzenia wzmacniacza spowodowane jego niewłaściwą obsługą nie są objęte gwarancją.

PODŁĄCZENIA MIKROFONÓW

Przełączniki stanu: należy ustawić w pozycji „*” jeśli do danego wejścia podłączony jest mikrofon z przyciskiem (przyciskami) podłączonym do przełącznika (przełączników) priorytetowego. Aby miksować muzykę i mowę należy ustawić przełącznik w pozycji „MIX” – jest to przydatne w przypadku stosowania mikrofonów pozbawionych przycisków i przełączników.

Zasilanie fantomowe: należy je włączyć jeśli mikrofon wymaga zasilania fantomowego (tak jak mikrofony pojemnościowe). Dostępne jest zasilanie o napięciu 18 V (prąd stały).

Wejście sygnału: zbalansowane wejście ze złączem typu Euroblock.

Podłączenie niezbalansowanego źródła sygnału liniowego / mikrofonowego.

1). Złącze to akceptuje zbalansowane i niezbalansowane sygnały mikrofonowe i liniowe. Aby używać wejścia z niezbalansowanymi sygnałami mikrofonowymi lub liniowymi, należy podłączyć przewód ekranu (uziemienia źródła sygnału) jednocześnie do pinu uziemienia i pinu „-” oraz niezbalansowany „gorący” przewód do pinu „+”. Jest to przydatna metoda przy podłączeniu wyjścia odbiornika bezprzewodowego mikrofonu.

2). Alternatywnie, można podłączyć uziemienie niezbalansowanego źródła sygnału do pinu „-”oraz „gorący” przewód do pinu „+”. Pozostawiając nieużywane podłączenie uziemienia, można zapobiec wielu problemom pętli uziemienia (takich jak przydźwięk czy nadmierny poziom szumów).

Podłączenie zbalansowanego źródła sygnału liniowego / mikrofonowego.

3). Standardowa metoda podłączenie zbalansowanych sygnałów mikrofonowych / liniowych

- Konektor przełącznika trybu przywoływania: do wyboru grupy przywoławczej nr 1 lub nr 2. Sygnał podłączony do wejścia mikrofonowego MIC1 będzie zawsze pomijał wstępne ustawienia grup przywoławczych.

- Grupa przywoławcza nr 1: należy podłączyć przewód ekranu (uziemienia) do kontaktu PG1 używając przełącznika. Nie można podłączać zewnętrznych źródeł napięcia do tych kontaktów.

- Grupa przywoławcza nr 2.: należy podłączyć przewód ekranu (uziemienia) do kontaktu PG2 używając przełącznika. Nie można podłączać zewnętrznych źródeł napięcia do tych kontaktów.

- Uwaga: mikrofon przywoławczy MICPAT-2 jest wyposażony w dwa przełączniki dla dwóch grup przywoławczych i może być podłączony poprzez złącze Euroblock.

Wejścia mikrofonowe / liniowe mają różne poziomy priorytetu, zgodnie z poniższą listą:

6 POZIOMÓW PRIORYTETU

| Wejście | Poziom priorytetu |
| --- | --- |
| Awaryjne | 1 |
| Mikrofonowe przywoławcze nr 1 | 2 |
| Mikrofonowe / liniowe nr 2 | 3 |
| Mikrofonowe / liniowe nr 3 | 4 |
| Mikrofonowe / liniowe nr 4 | 5 |
| Wejścia dodatkowe nr 1 i 2 | 6 |

PODŁĄCZENIA MIKROFONU PRZYWOŁAWCZEGO MICPAT-6

Sześciostrefowy mikrofon przywoławczy MICPAT-6 musi zostać podłączony do wejścia mikrofonu przywoławczego nr 1 w następujący sposób: kabel z wtykiem RJ45 należy podłączyć do konektora RJ45 stacji selektywnego przywoływania; drugi kabel, pozbawiony wtyku, należy podłączyć do złącza Euroblock  wejścia nr 1: ekran (czarny przewód) do pinu uziemienia („GND”), niebieski przewód do pinu „-” oraz brązowy przewód do pinu „+”. Poziom sygnału dla tego mikrofonu można ustawić wyłącznie za pomocą regulatorów na tylnym panelu powyżej złącza wejścia. Do podłączenia większej ilości mikrofonów przywoławczych MICPAT-6 można zastosować jeden lub więcej rozdzielaczy sygnału RJ45, za pomocą którego łączy się konektory RJ45 mikrofonów z konektorem RJ45 wzmacniacza MA247MR. W tym przypadku wszystkie kable sygnałowe mikrofonów MICPAT-6 muszą być podłączone równolegle do złącza Euroblock wejścia nr 1.

PODŁĄCZENIA MIKROFONU PRZYWOŁAWCZEGO MICPAT-2

Dwustrefowy mikrofon przywoławczy MICPAT-2 (lub inne mikrofony przywoławcze) można podłączyć do wejść mikrofonowych / liniowych nr od 2 do 4, zależnie od wymaganego poziomu priorytetu (patrz tabela poziomów priorytetu). Należy podłączyć czerwony przewód do pinu „+”, biały przewód do styku „-”, ekran i żółty przewód do pinu uziemienia („GND”), czarny przewód do pinu „PG1” i niebieski przewód do pinu „PG2”. Można wstępnie przyporządkować grupy przywoławcze nr 1 i 2 za pomocą przełączników na tylnym panelu MA247MR. Ustawienia grup przywoławczych dotyczą wejść mikrofonowych / liniowych nr od 2 do 4.

PODŁĄCZENIA GŁOŚNIKÓW W STREFACH NAGŁOŚNIENIOWYCH

Podłączenie wzmacniacza w strefie nr 1 (na przykład o mocy 480 W dla strefy nr 1):

Należy podłączyć sygnał wyjściowy dla strefy nr 1 (zbalansowany, poprzez złącze Euroblock) do wejścia sygnału zewnętrznego wzmacniacza, na przykład wzmacniacza mocy PA2240BP firmy APart Audio, dostarczającego w trybie zmostkowanym mocy 480 W na wyjściu 100-woltowym. Strefa nr 1 posiada możliwość niezależnego wyboru źródła sygnału oraz indywidualnej regulacji poziomu głośności.

Korzyści z istnienia stref z wyjściami 70-woltowymi i 100-woltowymi:

70-woltowe wyjścia stref nr 5 i 6 są w pełni kompatybilne ze 100-woltowymi liniami głośnikowymi. W cichych strefach nagłośnieniowych, takich jak toalety czy salony wystawowe, 100-woltowe głośniki pracują zazwyczaj na bardzo niskich poziomach, nawet znacznie poniżej 70 V. Jednakże, w razie konieczności odbierania komunikatów przywoławczych w tych strefach, pożądana jest często pełna moc przy napięciu 100 V. Wyjścia stref nr 5 i 6 zostały specjalnie zaprojektowane pod kątem systemów nagłośnieniowych, w których komunikaty głosowe mają być nadawane na poziomie wyższym od normalnego poziomu głośności muzyki tła. Strefy nr 2, 3 i 4 posiadają standardowe wyjścia 100-woltowe, zarówno dla komunikatów głosowych jak i muzyki w tle. Oczywiście poziom głośności nadawanej muzyki tła może być ustawiany lub nawet całkowicie wyciszony (tylko komunikaty przywoławcze) za pomocą regulatorów poziomu dla stref, znajdujących się na przednim panelu MA247MR.

Stosowanie zewnętrznego wzmacniacza do przywoływania i / lub strefy nr 1:

Zewnętrzny wzmacniacz przywoławczy musi mieć przynajmniej taką samą moc jak wewnętrzny wzmacniacz mocy MA247MR. Podłączając zewnętrzny wzmacniacz przywoławczy można także w prosty sposób utworzyć niezależne strefy nagłośnieniowe o różnych poziomach głośności dźwięku. Do tego celu można użyć wzmacniaczy firmy APart Audio – monofonicznego PA240P lub nawet dwukanałowego PA2240BP. Drugi kanał wzmacniacza PA2240BP może być wykorzystany jako wzmacniacz dla strefy nr 1; na przykład do obsługi głośników w magazynie lub w hali produkcyjnej, gdzie źródło dźwięku oraz pożądany poziom jego głośności są inne niż w pozostałych strefach, takich jak pomieszczenia biurowe, sale konferencyjne czy sale wystawowe... Inną możliwością jest użycie PA240P jako wzmacniacza przywoławczego, zaś PA2240BP w trybie zmostkowanym – jako wzmacniacza dla strefy nr 1, zapewniającego moc 480 W w strefie nr 1. Korzyści takiego rozwiązania są oczywiste: mniej okablowania, łatwa instalacja, elastyczny wybór sposobów przesyłania sygnałów oraz możliwość stworzenia stref nagłośnieniowych o ekstremalnie wysokim zapotrzebowaniu na moc, obsługiwanych przez jedno centralne urządzenie sterujące, MA247MR.

Przykłady połączeń w strefach:

Strefa nr 1 – zakład produkcyjny i parking: niezależny wybór źródła dźwięku, moc 480 W ze wzmacniacza PA2240BP pracującego w trybie zmostkowanym, nie objęta przywoływaniem.

Strefy nr od 2 do 4 – pomieszczenia biurowe, sala konferencyjna i sala wystawowa: moc dostarczana ze wzmacniacza wewnętrznego, objęte przywoływaniem.

Strefy nr 5 i 6 (wyjścia 70-woltowe) – toalety, korytarze: najcichsze strefy, w tym przypadku moc dostarczana ze wzmacniacza wewnętrznego, nieobjęte przywoływaniem.

Zewnętrzny wzmacniacz przywoławczy (np. PA240P lub PA2240BP) przejmuje nadawanie komunikatów przywoławczych do stref objętych przywoływaniem, w tym przypadku stref nr od 2 do 4, podczas gdy w pozostałych strefach nadal odbierana jest muzyka, nie przerywana komunikatami przywoławczymi.

Uwagi:

Zewnętrzne regulatory głośności. Jeśli w systemie używane są dodatkowe, zewnętrzne regulatory głośności, takie jak urządzenia z serii E-VOL firmy APart Audio, należy połączyć 24-woltowe wyjście priorytetowe wzmacniacza z 24-woltowymi wejściami priorytetowymi regulatorów głośności. Spowoduje to ominięcie ustawień tych zewnętrznych regulatorów i pozwoli na odbieranie komunikatów przywoławczych z pełną mocą. MA247MR oferuje ogólne wyjście sygnału 24 V (prąd stały), a także indywidualne (dla każdej strefy) wyjścia 24-woltowe. Maksymalne natężenie dostarczanego prądu wynosi łącznie 0,6 A, z limitem 0,3 A na pojedynczą strefę.

Jako generalną zasadę można przyjąć, że typowe zewnętrzne regulatory głośności, jak na przykład regulatory z serii E-VOL pobierają około 50 mA przy aktywnej funkcji priorytetu. W efekcie, MA247MR może „napędzić” maksymalnie 12 zewnętrznych regulatorów głośności (12 x 50 mA = 0,6 A), z limitem 6 regulatorów na strefę (6 x 50 mA = 0,3 A).

Jeśli w systemie używane są zewnętrzne regulatory głośności innych producentów, należy sprawdzić ich parametry techniczne oraz polaryzację wejść priorytetowych.

*- Selektywne przywoływanie bez zastosowania zewnętrznego wzmacniacza przywoławczego skutkuje przerywaniem odbioru muzyki tła w strefach nieobjętych przywoływaniem. W przypadku stref objętych przywoływaniem MA247MR ominie wewnętrzny regulator poziomu sygnału strefy, aby komunikat przywoławczy był słyszalny z maksymalnym poziomem głośności w wybranej strefie (strefach). Jeśli w systemie stosowane są zewnętrzne regulatory głośności, należy podłączyć 24-woltowe wejście priorytetowe regulatora z dedykowanym dla danej strefy 24-woltowym wyjściem wzmacniacza MA247MR.

Jeśli pożądane jest ciągłe odtwarzanie muzyki tła oraz selektywne przywoływanie bez przerywania jej odtwarzania w strefach nieobjętych przywoływaniem, należy zastosować zewnętrzny wzmacniacz przywoławczy (np. PA240P lub PA2240P)

Praktyczny przykład połączeń przy zastosowaniu dwukanałowego wzmacniacza PA2240BP jako dedykowanego wzmacniacza przywoławczego dla stref nr od 2 do 6 oraz jako 240-watowego wzmacniacza mocy dla strefy nr 1:

W tej konfiguracji, wybrane dla strefy nr 1 źródła sygnału będą zawsze wzmacniane przez końcówkę mocy nr 2 wzmacniacza PA2240BP. Wybrane źródła sygnału muzycznego dla stref nr od 2 do 4 będą wzmacniane przez wewnętrzny wzmacniacz mocy MA247MR. W czasie przywoływania, te strefy, w których muszą być słyszane komunikaty przywoławcze, są automatycznie odłączane od wewnętrznego wzmacniacza MA247MR i przełączane na końcówkę mocy nr 1 wzmacniacza PA2240BP. Wewnętrzny wzmacniacz MA247MR będzie nadal zapewniał odtwarzanie muzyki w strefach nieobjętych przywoływaniem.

DANE TECHNICZNE:

| DANE OGÓLNE |  |
| --- | --- |
| Moc wyjściowa RMS | 240 W |
| Zakres przenoszonych częstotliwości na wyjściu 100-woltowym | 40 Hz – 25 kHz (+1/-3 dB) |
| Całkowite zniekształcenia harmoniczne (THD) | <0,3% przy –6 dB, 1 kHz |
| Zakres przenoszonych częstotliwości na wyjściu liniowym strefy nr 1 | 20 Hz – 30 kHz (+1/-3 dB) |
| Regulacja tonów niskich dla stref nr od 2 do 6 | +/-8 dB przy 100 Hz |
| Regulacja tonów wysokich dla stref nr od 2 do 6 | +/-8 dB przy 10 kHz |
| Regulacja barwy dla wejść mikrofonowych / liniowych nr od 1 do 4 | Od +3 dB przy 100 Hz i –6 dB przy 10 kHz do –9 dB przy 100 Hz i +4 dB przy 10 kHz |
| Stosunek sygnał / szum (20 Hz – 20 kHz) | - Wejście wzmacniacza: > 95 dB - Wejście liniowe: >80 dB - Wejście mikrofonowe: >65 dB |
| Wskaźniki diodowe | - Przywoływanie w strefach: 6 żółtych diod LED - Wyciszenie przez priorytet: 1 czerwona dioda LED - Aktywny ogranicznik: 1 czerwona dioda LED - Sygnał na poziomie 100%: 1 żółta dioda LED - Sygnał na poziomie –25 dB: 1 zielona dioda LED - Włączone zasilanie: 1 zielona dioda LED - Aktywne zabezpieczenia: 1 czerwona dioda LED (świeci się także podczas uruchamiania wzmacniacza) |
| Regulacje dla stref | - Indywidualna regulacja głośności oraz wybór źródła sygnału dla wyjścia liniowego strefy nr 1. - Regulacje względnego poziomu głośności na wyjściach 100-woltowych stref nr od 2 do 6 |
| Regulacje dla źródeł sygnału | - Selektor źródła muzyki dla stref nr od 2 do 6 - Selektor źródła muzyki dla strefy nr 1 - Regulacja głośności muzyki dla stref nr od 2 do 6 - Regulacja głośności dla wejść mikrofonowych / linowych nr od 2 do 4 (wszystkie strefy) - Główny regulator poziomu dla stref nr od 2 do 6 - Główny regulator głośności dla strefy nr 1 - Regulacja głośności dźwięku ostrzegawczego (na tylnym panelu) - Regulacja poziomu sygnału dla wejścia awaryjnego (na tylnym panelu) - Aktywacja czujnika głosu / wyłączenie / regulacja poziomu – dla głosowej aktywacji priorytetu (ustawienia wewnątrz obudowy wzmacniacza) |
| Zasilanie | 230 V, prąd zmienny 50 – 60 Hz, maksymalny pobór mocy 800 VA |
| Główny bezpiecznik | T6, 3AL250V (wewnątrz głównego gniazda zasilania na tylnym panelu) |
| Bezpiecznik zasilania awaryjnego | T20AL250V (wewnątrz urządzenia) |
| Bezpiecznik wyjścia priorytetowego | 0,6 A, automatyczny, z możliwością zerowania |
| Waga | Netto: 13,7 kg; Brutto: 15,6 kg |
| Wymiary (wysokość x szerokość x głębokość) | 88 x 430 x 360 mm (w komplecie 19-calowe uchwyty) |
| Wymiary opakowania (wys. x szer. x głęb.) | 170 x 500 x 480 mm |
| Dopuszczalne warunki użytkowania urządzenia | - Zakres temperatur: od –10 do +45 ˚C, - Wilgotność: do 90%, bez skondensowanej pary wodnej |
| WYJŚCIA |  |
| Strefa nr 1 | Wyjście o poziomie liniowym 0 dB, zbalansowane, ze złączem typu Euroblock |
| Strefy nr od 2 do 6 | - Wyjścia 100-woltowe; wyjścia stref nr 5 i 6 70-woltowe, kompatybilne ze 100-woltowymi liniami głośnikowymi. Maksymalna całkowita moc: 240 W przy 100 V (maksymalnie do 180 W dla jednej strefy). - Wstępnie ustawiane poziomy wyjściowe: 5 kroków + wyłączony + automatyczne omijanie (przez priorytet). - Minimalna całkowita impedancja (zsumowana dla wszystkich stref): 41,66 Ohm. - Wyjścia stref ze złączami typu Euroblock, moc dostarczana z wewnętrznego wzmacniacza mocy MA247MR lub ze wzmacniacza zewnętrznego (wybór za pomocą przełącznika trybu przywoływania na tylnym panelu. |
| Bezpośrednie wyjście głośnikowe | 50 / 70 / 100 V i o niskiej impedancji, złącze Euroblock |
| Wyjście do nagrywania | Poziom 1 V |
| Wyjście sygnału tunera | Poziom 300 mV |
| Wyjście przedwzmacniacza dla stref nr 2 - 6 | Poziom 1 V |
| Zasilanie fantomowe | Prąd stały 18 V |
| Wyjście przedwzmacniacza dla strefy nr 1 | Poziom 1 V, zbalansowane, ze złączem Euroblock; impedancja wyjściowa: 100 Ohm |
| Wyjście wzmacniacza przywoławczego | Poziom 2 V, zbalansowane, ze złączem Euroblock, impedancja wyjściowa: 100 Ohm |
| Wyjście priorytetowe | Prąd stały 24 V, maksymalnie 0,6 A |
| Dźwięk ostrzegawczy | Dwutonowy dźwięk ostrzegawczy aktywowany przez przełączniki priorytetowe wejść mikrofonowych |
| WEJŚCIA Zbalansowane wejście mikrofonowe / liniowe nr 1 ze złączem Euroblock |  |
| Czułość dla mikrofonu / źródła liniowego | Regulowana: od 3 mV do 2 V |
| Impedancja | 600 Ohm |
| Stosunek sygnał / szum (mikrofon / sygnał liniowy) | > 65 dB / >80 dB |
| Zasilanie fantomowe | Niedostępne |
| Zakres przenoszonych częstotliwości | 80 Hz – 15 kHz (+1/-3 dB), korekcja mowy |
| Wyciszanie aktywowane przez styk | Wycisza wejścia o niższym priorytecie o ponad 40 dB |
| Zbalansowane wejścia mikrofonowe / liniowe nr od 2 do 4 ze złączami Euroblock |  |
| Czułość dla mikrofonu / źródła liniowego | Regulowana: od 1,5 mV do 200 mV |
| Impedancja | 600 Ohm |
| Stosunek sygnał / szum (mikrofon / sygnał liniowy) | > 65 dB / >80 dB |
| Zasilanie fantomowe | Prąd stały 18 V |
| Zakres przenoszonych częstotliwości | 80 Hz – 15 kHz (+1/-3 dB), korekcja mowy |
| Wyciszanie aktywowane przez styk | >40 dB; według priorytetu, zgodnie z tabelą priorytetów |
| WEJŚCIE AWARYJNE, zbalansowane, ze sprzężonym transformatorem, złącze Euroblock |  |
| Czułość | 1 V |
| Impedancja | 600 Ohm |
| Stosunek sygnał / szum | >80 dB |
| Zakres przenoszonych częstotliwości | 100 Hz – 20 kHz (+1/-3 dB) |
| Wyciszanie | Aktywowane poprzez styk lub czujnik głosowy (ustawienia wewnątrz urządzenia). Wejście awaryjne ma najwyższy priorytet i wycisza wszystkie inne wejścia o ponad 40 dB. Sygnał dostępny jest także na wyjściu przedwzmacniacza. |
| Wejścia dodatkowe nr 1 i 2 – stereofoniczne, niezbalansowane ze złączami RCA |  |
| Czułość | 500 mV |
| Impedancja | 22 kOhm |
| Stosunek sygnał / szum | >80 dB |
| Zakres przenoszonych częstotliwości | 40 Hz – 25 kHz (+1/-3 dB). Sygnał jest wewnętrznie miksowany do postaci monofonicznej. |
| TUNER |  |
| Zakres strojenia FM | 87,5 – 108 MHz (kroki strojenia 100 kHz lub 50 kHz) |
| Zakres strojenia AM | 531 – 1602 kHz (krok strojenia 9 kHz) |
| Wejście anteny FM | Konektor współosiowy 75 Ohm |
| Wejście anteny AM | Terminal sprężynowy |
| Czułość FM | 1 μV / 75 Ohm przy wyciszeniu 26 dB |
| Stosunek sygnał / szum FM | >74 dB przy odchyleniu 40 kHz |
| Czułość AM | 40 μV przy wyciszeniu 26 dB |
| Zniekształcenia harmoniczne FM | <0,1% na wyjściu przedwzmacniacza i tunera |
| Zakres przenoszonych częstotliwości FM | 30 Hz – 15 kHz (+1/-3 dB) na wyjściu przedwzmacniacza i tunera |
| Ilość programowanych stacji | 10 w zakresie FM + 10 w zakresie AM |
| ODTWARZACZ AUDIO |  |
| Zakres przenoszonych częstotliwości | 20 Hz – 20 kHz (+0/-1 dB) na wyjściu przedwzmacniacza |
| Zniekształcenia harmoniczne | <0,01% na wyjściu przedwzmacniacza |
| Obsługiwane typy plików | MP3: 32 – 320 kbps, stała (CBR) lub zmienna (VBR) prędkość transmisji danych |
| Kompatybilność z urządzeniami USB i kartami pamięci | System zapisu plików FAT32; pojemność do 32 GB |