# INSTRUKCJA OBSŁUGI

# wieloformatowego odtwarzacza audio z tunerem FM i DAB+

# PCR3000R

# INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

WŁAŚCIWOŚCI

APart Audio PCR3000R to profesjonalny, wieloformatowy odtwarzacz muzyczny CD/DVD/SD/USB ze zintegrowanym tunerem FM i DAB+, wyposażony w niezależne pary wyjść analogowych, cyfrowe wyjścia optyczne i koncentryczne dla odtwarzacza audio oraz w szeregowy port RS232 do zdalnego sterowania w zautomatyzowanych systemach.

Odtwarzacz posiada niezależne regulatory poziomu analogowego sygnału wyjściowego dla odtwarzacza Audio i tunera FM/DAB+, co pozwala na ich łatwe ego dostosowanie do poziomu sygnału innych źródeł audio w systemie. Dodatkowo urządzenie wyposażono w kombinowane wyjście sygnału, które domyślnie przesyła sygnał z odtwarzacza Audio, zaś w przypadku braku plyty lub innych nośników bądź zakończenia odtwarzania z nich muzyki – automatycznie przełącza się na tuner (FM lub DAB+), jeśli ten nie został wcześniej ustawiony w tryb czuwania.

Urządzenie można obsługiwać za pomocą przycisków na przednim panelu, dołączonego pilota zdalnego sterowania, opcjonalnego odbiornika podczerwieni (np. PIR-REC) oraz poprzez polecenia przekazywane przez szeregowy port RS232. Lista poleceń dostępnych poprzez RS232 znajduje się w niniejszej instrukcji. Jeśli użytkownik chciałby sterować zdalnie odtwarzaczem za pomocą uniwersalnego pilota innego producenta, należy użyć funkcji uczenia się w uniwersalnym pilocie, aby przesłać odpowiednie polecenia z pilota dołączonego do PCR3000R. Dokładne informacje na ten temat powinny znajdować się w instrukcji obsługi uniwersalnego pilota.

Odtwarzacz CD/DVD/SD/USB wyposażono dodatkowo w cyfrową regulację poziomu głośności, dostępną z pilota zdalnego sterowania lub poprzez polecenia przekazywane poprzez port RS332.

# WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

- Przy odbiorze przesyłki należy sprawdzić stan opakowania kartonowego pod kątem ewentualnych uszkodzeń dostarczonego sprzętu. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia opakowania należy skontaktować się z dystrybutorem przed wypakowaniem urządzenia.

- Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia należy zapoznać się z całą dostarczoną dokumentacją.

- Całą dokumentację należy zachować do późniejszego wykorzystania

- Należy zachować karton i inne materiały opakowania, nawet jeśli urządzenie po rozpakowaniu było w bardzo dobrym stanie.

- W razie potrzeby wysyłki lub przewiezienia urządzenia powinno się używać wyłącznie opakowania fabrycznego.

- Nie można rozlewać wody ani innych płynów na urządzenie lub do jego wnętrza.

- Należy upewnić się, że gniazdko zasilania w pomieszczeniu spełnia wymogi parametrów zasilania opisane na tylnym panelu wzmacniacza.

- Nie można używać urządzenia, jeśli kabel zasilający jest postrzępiony lub uszkodzony.

- Podczas użytkowania urządzenia przewód uziemiający powinien być zawsze podłączony do  elektrycznego systemu uziemienia.

- Przed dokonaniem podłączeń z innymi urządzeniami należy wyłączyć odtwarzacz i odłączyć go od gniazdka sieciowego.

- Nie należy używać odtwarzacza w pobliżu kuchenek, grzejników i innych urządzeń generujących ciepło.

- Nie można podłączać wyjść urządzania do źródeł napięcia, takich jak baterie, zasilacze czy przewody zasilające.

- Nie można zdejmować obudowy urządzenia. Usunięcie obudowy może narazić użytkownika na kontakt z potencjalnie niebezpiecznymi źródłami napięcia.

- W przypadku awarii urządzenia powinno być ono serwisowane wyłącznie przez wykwalifikowany personel.

# PANEL PRZEDNI

- Wskaźnik zasilania. Dioda świeci się na czerwono, gdy urządzenie znajduje się w trybie czuwania. Po włączeniu zasilania dioda zaczyna świecić na niebiesko.

- Szuflada na płytę CD/DVD.

- Wyświetlacz odtwarzacza CD/DVD/USB/SD. Wyświetlacz pokazuje status odtwarzania, numer utworu oraz informacje o czasie odtwarzania.

- Wyświetlacz tunera. Wyświetlacz pokazuje informacje dotyczące tunera, takie jak nazwa stacji radiowej, częstotliwość odbieranej stacji, informacje systemu RDS...

- Przełącznik DAB/FM. Służy do przełączania pomiędzy tunerami – analogowym FM i cyfrowym DAB.

- Przełącznik DISPLAY-INFO. Naciskanie przycisku przełącza pomiędzy różnymi opcjami wyświetlacza tunera, takimi jak informacje systemu RDS, nazwa stacji, typ programu, tryb mono lub stereo oraz informacje o czasie. Przy domyślnych ustawieniach wyświetlana jest nazwa aktualnie odbieranej stacji.

- Przycisk automatycznego strojenia. W trybie DAB naciśnięcie powoduje szybkie przeszukiwanie odbieranych stacji, a przytrzymanie przycisku - wykonanie pełnego automatycznego strojenia dostępnych stacji. W trybie FM pojedyncze naciśnięcie powoduje wyszukiwanie następnej stacji w górę częstotliwości zakresu FM, a przytrzymanie przycisku – wyszukiwanie następnej stacji w dół częstotliwości zakresu FM.

- Strojenie w dół. W trybie FM przeskok o jeden krok w dół zakresu częstotliwości. W trybie DAB dostrojenie do poprzedniej stacji w stosunku do obecnie odbieranej.

- Strojenie w górę. W trybie FM przeskok o jeden krok w górę zakresu częstotliwości. W trybie DAB dostrojenie do następnej stacji w stosunku do obecnie odbieranej.

- Następna zaprogramowana stacja. Wybiera następną stację zapisaną w pamięci tunera. Dostępnych jest 10 pozycji w pamięci dla tunera FM oraz 10 pozycji dla tunera DAB. Jeśli w danej pozycji pamięci nie została zaprogramowana żadna stacja, wyświetlacz pokaże komunikat „Preset xx free” (Pozycja xx pamięci jest wolna).

- Poprzednia zaprogramowana stacja. Wybiera poprzednią stację zapisaną w pamięci tunera. Dostępnych jest 10 pozycji w pamięci dla tunera FM i 10 pozycji dla tunera DAB. Jeśli w danej pozycji pamięci nie została zaprogramowana żadna stacja, wyświetlacz pokaże komunikat „Preset xx free” (Pozycja xx pamięci jest wolna).

- Przycisk zapisywania w pamięci. Naciśnięcie powoduje zapisanie pożądanej stacji w pamięci tunera. Najpierw należy wybrać pustą pozycję pamięci lub pozycję, którą ma zastąpić ta stacja. Następnie należy dostroić tuner do pożądanej stacji i zapisać ją we wcześniej wybranej pozycji pamięci.

- Przełącznik mono / stereo. Przyciskanie tego przycisku przełącza tuner pomiędzy trybem monofonicznym a stereofonicznym (tylko dla tunera FM).

- Czuwanie. Przycisk przełącza tuner w tryb czuwania lub uaktywnia tuner, jeśli znajdował się w trybie czuwania.

- Czujnik odbiornika podczerwieni.

- Wysunięcie płyty. Naciskanie otwiera i zamyka szufladę na płytę.

- Czuwanie. Przycisk przełącza odtwarzacz audio w tryb czuwania lub uaktywnia odtwarzacz, jeśli znajdował się w trybie czuwania.

- Szybkie przewijanie do przodu / do tyłu. Pojedyncze naciśnięcie rozpoczyna przewijanie odtwarzanego utworu do przodu / do tyłu; ponowne naciśnięcie powoduje powrót do odtwarzania muzyki.

- Następny / poprzedni utwór. Po naciśnięciu urządzenie przechodzi do odtwarzania następnego / poprzedniego utworu.

- Powtórzenie. Naciśnięcie przełącza tryb powtarzania pomiędzy powtarzaniem jednego utworu , wszystkich utworów i wyłączeniem trybu powtarzania.

- Odtwarzanie losowe. Naciśnięcie przełącza urządzenie w tryb losowego odtwarzania utworów. Ponowne naciśnięcie powoduje powrót do normalnego trybu odtwarzania. Domyślnie tryb odtwarzania losowego jest wyłączony.

- Przycisk „STOP”. Naciśnięcie przycisku powoduje zatrzymanie odtwarzania.

- Odtwarzanie / Pauza. Pojedyncze naciśnięcie rozpoczyna odtwarzanie muzyki; ponowne naciśnięcie powoduje przejście w tryb pauzy.

- Przełącznik USB-SD-CD. Przełącza odtwarzacz pomiędzy odtwarzaniem muzyki z urządzeń podłączonych do gniazda USB, kart pamięci SD lub płyt CD/DVD (patrz: „Uwagi” w dalszej części instrukcji).

- Slot na karty pamięci SD.

- Gniazdo USB. Akceptuje tylko pamięci typu „memory stick”, o pojemności do 32 GB.

- Włącznik zasilania. Przełącznik do włączania i wyłączania zasilania urządzenia. Wskaźnik zasilania nie świeci się, gdy urządzenie jest wyłączone.

- Odłączane uchwyty montażowe. Uchwyty służą do montażu w standardowych, 19-calowych, profesjonalnych szafkach. Mogą być zdemontowane, jeśli PCR3000R ma być użytkowany jako samodzielne urządzenie lub jako element domowego systemu audio

PANEL TYLNY

- Gniazdo antenowe. Służy do podłączenia dostarczanej w komplecie anteny. Nie należy podłączać do tego gniazda przewodu kablowej sieci radiowej, bez użycia transformatora izolującego. Podłączenie urządzenia do sieci kablowej może skutkować brakiem możliwości odbioru tunera cyfrowego DAB – zależy to od rodzaju sygnału dostarczanego przez sieć kablową.

- Poziom wyjściowy tunera. Potencjometr służący do ustawienia poziomu sygnału wyjściowego tunera, pomocny do dopasowania poziomu sygnału do innych źródeł w systemie.

- Wyjście sygnału tunera. Regulowane wyjście sygnału liniowego tunera ze złączami typu RCA.

- Kombinowane wyjście sygnału. Po zakończeniu odtwarzania muzyki przez odtwarzacz CD/DVD/USB/SD na wyjściu tym pojawia się sygnał tunera.

- Wyjście sygnału odtwarzacza CD/DVD/USB/SD. Regulowane wyjście sygnału liniowego odtwarzacza audio ze złączami typu RCA.

- Poziom wyjściowy odtwarzacza CD/DVD/USB/SD. Potencjometr służący do ustawienia poziomu sygnału wyjściowego odtwarzacza audio, pomocny do dopasowania poziomu sygnału do innych źródeł  w systemie.

- Wyjście wideo. Wyjście sygnału wideo typu kompozytowego ze złączem RCA. Służy do przesyłania sygnału wideo przy użytkowaniu PCR3000R jako odtwarzacza DVD.

- Optyczne wyjście cyfrowe sygnału. Wyjście optyczne typu ToslinkTM do przesyłania cyfrowego sygnału audio w standardzie SPDIF, 16 bitów, o częstotliwości próbkowania 44,1 kHz.

- Koncentryczne wyjście cyfrowe sygnału. Wyjście elektryczne ze złączem typu Cinch do przesyłania cyfrowego sygnału audio w standardzie SPDIF, 16 bitów, o częstotliwości próbkowania 44,1 kHz.

- Tylne gniazdo USB. Kopia gniazda USB na przednim panelu odtwarzacza. W danym momencie można używać tylko jednego z tych gniazd, nie obydwu jednocześnie!.

- Port odbiornika podczerwieni. Wejście ze złączem typu Minijack dla opcjonalnego odbiornika zdalnego sterowania na podczerwień APart PIR-REC. Po podłączeniu odbiornika do tego wejścia, odbiornik podczerwieni na przednim panelu odtwarzacza zostaje automatycznie dezaktywowany.

- Port szeregowy RS232 z konektorem SUB D9. Służy wyłącznie do zdalnego sterowania PCR3000R poprzez zewnętrzne urządzenia sterujące lub komputer. Na wyjściu szeregowym nie są dostępne informacje o tunerze i odtwarzaczu audio, pokazywane na wyświetlaczach urządzenia.

- Kieszeń bezpiecznika. Zawiera bezpiecznik o standardowych rozmiarach 20 x 5 mm, 500 mA, 250 V wolno przepalający się. Po przepaleniu bezpiecznika należy go zastąpić nowym o identycznych parametrach. Jeśli bezpiecznik często się przepala, należy skontaktować się z serwisem.

- Gniazdo przewodu zasilającego.

Uwagi

Urządzenie może działać z pewnym opóźnieniem przy przełączaniu źródeł muzyki. Zależy to od pojemności nośników pamięci, szybkości odczytu danych oraz ilości plików zapisanych na nośniku. Po włożeniu płyty do odtwarzacza kilka sekund trwa odczytywanie informacji o zawartości płyty (TOC) i rodzaju zapisanych danych. W tym czasie odtwarzacz nie reaguje na żadne polecenia. Urządzenie automatycznie rozpoznaje polecenia przesyłane przez port RS232, dotyczące odtwarzacza audio i tunera. Jeśli odtwarzacza audio lub tuner znajdują się w trybie czuwania, żadne polecenia nie są odbierane ani wykonywane przez urządzenie. Wyjątek stanowią polecenia CD ON i DAB ON aktywujące odtwarzacz i tuner.

Poziom sygnału wyjściowego może być regulowany także w trakcie odtwarzania muzyki, za pomocą pilota zdalnego sterowania lub poleceń przesyłanych przez port RS232. Ta regulacja znajduje się w torze sygnału przed potencjometrem (4.) na tylnym panelu odtwarzacza. Po włączeniu zasilania urządzenia lub włączenia z trybu czuwania, poziom głośności jest automatycznie ustawiany jako maksymalny, zgodnie z ustawieniem poziomu sygnału za pomocą potencjometru (4.).

Ważne informacje: zawsze należy zapewnić urządzeniu czas na aklimatyzację przez co najmniej 1 godzinę – na przykład po przewożeniu urządzenia w chłodnych warunkach pogodowych, kiedy elektronika i elementy optyczne absorbują wilgoć, co może skutkować czasowym nieprawidłowym funkcjonowaniem lub nawet trwałym uszkodzeniem urządzenia.

Należy pamiętać, że odtwarzacz może reagować wolniej niż zwykle w trakcie zmiany źródła muzyki. Stopień spowolnienia działania zależy od liczby utworów zapisanych na danym nośniku.

KOMUNIKACJA POPRZEZ PORT RS232

Komunikacja z PCR3000R poprzez port RS232 odbywa się za pomocą prostych poleceń tekstowych w standardzie ASCII. Ustawienia portu są następujące: transmisja 8-bitowa, szybkość transmisji: 38.400 bit/s, nieparzysta ilość bitów, wyłączone sygnały uzgadniania. Te parametry nie mogą być zmieniane. Fizyczne połączenie odbywa się za pomocą prostego 9-pinowego kabla szeregowego (NIE kabla typu Nullmodem!). Maksymalna długość połączenia zależy od jakości kabla oraz od wpływu zewnętrznych zakłóćeń.

Pin 2: TX data – wyjście transmisji danych

Pin 3: RX data – wejście odbioru danych

Pin 5: GND – uziemienie

Inne piny nie są używane

Polecenia używane do sterowania PCR3000R przez kabel szeregowy zostały uproszczone do postaci prostych komend w rodzaju PLAY, STOP, itp., przy czym małe i duże litery nie są rozróżniane.

Niektóre polecenia wymagają atrybutów, jak na przykład TRACK #, gdzie # jest wartością numeryczną, w tym przypadku numerem utworu. Polecenia nie wymagają dodania na końcu znaku powrotu do początku linii (<CR>).

W dalszej części opisu komunikacji poprzez port RS232, autorzy instrukcji zakładają, że użytkownik zna protokoły komunikacyjne RS232 i zagadnienia sprzętowe. Jeśli nie – warto w pierwszej kolejności zapoznać się z instrukcją użytkowania posiadanego urządzenia sterującego. W uproszczeniu kolejność postępowania jest następująca: podłączenie komputera z działającym portem szeregowym, użycie właściwego kabla szeregowego, użycie prostego programu do obsługi terminala i wreszcie dokonanie ustawień parametrów komunikacji.

Należy zwrócić uwagę, że większość poleceń przesyłanych przez pilota zdalnego sterowania na podczerwień, będzie „widziana” także przez port szeregowy. Jest to najłatwiejszy sposób na sprawdzenie prawidłowości ustawień komunikacji poprzez port RS232. Nieznane znaki wyświetlane przez program obsługujący terminal zazwyczaj wskazują na niewłaściwe ustawienie prędkości transmisji danych. Poniżej znajduje się lista poleceń rozpoznawanych przez PCR3000R oraz kilka przykładów odpowiedzi wysyłanych przez urządzenie.

| POLECENIE (OPIS) | ODPOWIEDŹ |
| --- | --- |
| PLAY (odtwarzanie) | PCR3000R( Play |
| PAUSE (pauza) | PCR3000R( Pause |
| STOP (zatrzymanie) | PCR3000R( Stop |
| EJECT (wysunięcie płyty) | PCR3000R( Eject Command |
| SKIP+ (przeskok do następnego utworu) | PCR3000R( Skip Next |
| SKIP- (przeskok do poprzedniego utworu) | PCR3000R( Skip Back |
| FAST+ (przewijanie uworu do przodu, powtórzenie polecenia wznawia odtwarzanie) | PCR3000R( Fast Play Forward |
| FAST- (przwijanie utworu do tyłu, powtórzenie polecenia wznawia odtwarzanie) | PCR3000R( Fast Play Backward |
| TRACK # (numer utworu; # to wartość numeryczna od 1 do 255; konieczne wstawienie spacji pomiędzy „TRACK” i „#”) | PCR3000R( Track: 25 |
| ON (włączenie) | PCR3000R( CD On |
| OFF (wyłączenie) | PCR3000R( CD Off |
| INPUT (przełączanie pomiędzy źródłami: CD/DVD, USB, SD, funkcja działa jeśli nośniki są gotowe do użycia) | PCR3000R( Change Playing Source |
| CD MUTE ON (wyciszenie sygnału wyjściowego) | PCR3000R( CD Mute On |
| CD MUTE OFF (wyłączenie funkcji wyciszenia) | PCR3000R( CD Mute Off |
| VOL+ (zwiększenie głośności) | PCR3000R( Vol Up |
| VOL- (zmniejszenie głośności) | PCR3000R( Vol Down |
| RANDOM ON (włączenie odtwarzania losowego) | PCR3000R( Random Mode On |
| RANDOM OFF (wyłącz. odtwarzania losowego) | PCR3000R( Random Mode Off |
| REPEAT 1 (powtórzenie jednego utworu) | PCR3000R( Repeat 1 |
| REPEAT ALL (powtórzenie wszystkich utworów) | PCR3000R( Repeat All |
| REPEAT OFF (wyłączenie funkcji powtórzenia) | PCR3000R( Repeat Off |
| STATUS (wyświetla status działania odtwarzacza PC1000R: źródło muzyki, liczba utworów, status odtwarzania, czas) | PCR3000R( Device: CD Player PCR3000R( MP3: 030 PCR3000R( Status: Play PCR3000R( Time: 03:18 |
| DAB ON (włącza tuner) | PCR3000R( DAB on |
| DAB OFF (przełącza tuner w tryb czuwania) | PCR3000R( DAB off |
| BAND (przełącza pomiędzy tunerem FM I DAB) | PCR3000R( Band command |
| TUNE+ (strojenie w górę) | PCR3000R( Tuning up command |
| TUNE- (strojenie w dół) | PCR3000R( Tuning down command |
| PRESET 1 (przywołanie stacji zapisanej w pozycji nr 1 pamięci, maks. numer pozycji = 10) | PCR3000R( Preset: 1 |
| SAVE 1 (zapisanie wybranej stacji w pozycji nr 1 pamięci, maks. numer pozycji = 10) | PCR3000R( Save: 1 |
| AUTO+ (FM: wyszukanie stacji w górę zakresu; DAB: szybkie przeszukanie odbieranych stacji) | PCR3000R( Up search for FM / Quick scan for DAB |
| AUTO- (FM: wyszukanie stacji w dół zakresu; DAB: pełne strojenie odbieranych stacji) | PCR3000R( Down search for FM / Full scan for DAB |
| ENTER (FM: przełączanie trybu mono / stereo; DAB: brak funkcji) | PCR3000R( Enter Command |
| DAB MUTE ON (wyciszenie tunera FM lub DAB) | PCR3000R( DAB Mute On |
| DAB MUTE OFF (wyłączenie funkcji wyciszenia tunera FM lub DAB) | PCR3000R( DAB Mute Off |
| STATUS DAB (wyświetla status tunera FM lub DAB) | PCR3000R( 97.40 MHz FM Auto (Stereo) |

Uwaga! Małe i duże litery w poleceniach nie są rozróżniane.

DANE TECHNICZNE

| ODTWARZACZ CD/DVD |  |
| --- | --- |
| Obsługiwane płyty | Audio CD, CDR, CDRW, DVD, DVDR, DVDRW |
| Obsługiwane formaty audio | Audio CD 16 bit PCM; MP3: 32 – 320 kB/s, stała (CBR) lub zmienna (VBR) prędkość transmisji danych; WMA. Tagi ID3 nie są obsługiwane |
| ODTWARZACZ SD/USB |  |
| Obsługiwane nośniki | Karty pamięci SD, pamięci i urządzenia USB – od 32 MB do 32 GB. System zapisu plików: FAT32. Niektóre karty i urządzenia mogą nie być obsługiwane, jeśli nie pozwalają na bezpośredni dostęp do pamięci |
| Obsługiwane formaty audio | MP3: 32 – 320 kB/s, stała (CBR) lub zmienna (VBR) prędkość transmisji danych; WMA. Tagi ID3 nie są obsługiwane |
| Poziom wyjściowy (wyjścia zbalansowane i niezbalansowane) | 1,9 V, regulowane |
| Impedancja wyjściowa | <1 kOhm |
| Wyjścia cyfrowe (optyczne i koncentryczne) | Format: SPDIF, 16 bit, 44,1 kHz |
| Stosunek sygnał / szum | >90 dB |
| Całkowite zniekształcenia harmoniczne (THD) | <0,05% |
| Zakres przenoszonych częstotliwości | 20 Hz – 20 kHz |
| TUNER FM RDS / DAB |  |
| Zakres strojenia FM | 87,5 – 108 MHz |
| Zakres strojenia DAB | 174 – 240 MHz |
| Zakres przenoszonych częstotliwości FM | 20 Hz – 15 kHz |
| Zakres przenoszonych częstotliwości DAB | 20 Hz – 20 kHz |
| Czułość | Typowo –97 dBm |
| Impedancja wejścia antenowego | 50 Ohm |
| Całkowite zniekształcenia harmoniczne (THD) | <0,05% przy 1 kHz (DAB) <0,15% przy 1 Khz, odchyl. 50 kHz (FM mono) <0,6% przy 1 kHz, odchyl. 50 kHz (FM stereo) |
| DANE OGÓLNE |  |
| Złącze RS232 | Standardowe z konektorem typu DB9 |
| Ustawienia portu RS232 | Transmisja 8-bitowa, 38.400 bit/s, nieparzysta ilość bitów, wyłączone sygnały uzgadniania |
| Dodatkowy port odbiornika podczerwieni | Złącze typu mini jack na tylnym panelu, wyłącza odbiornik zdalnego sterowania na przednim panelu |
| Bateria do pilota zdalnego sterowania | AAA / LR03 |
| Rekomendowane warunki użytkowania | Temperatura od 10 do 40º C, wilgotność od 10 do 80% |
| Bezpiecznik | 500 mAT / 250 V |
| Zasilanie | Prąd zmienny 230 V, 50 – 60 Hz |
| Maksymalny pobór mocy | 30 VA |
| Wymiary | 430 (482) x 305 (315) x 44 mm |
| Waga | 4,5 kg netto; 5,5 kg z opakowaniem |
| Akcesoria dostarczane w komplecie | Przewód zasilający Pilot zdalnego sterowania |