INSTRUKCJA OBSŁUGI ŚCIENNEGO PANELU ZDALNEGO STEROWANIA  ZONE4R

Ścienny panel zdalnego sterowania ZONE4R został zaprojektowany wyłącznie do współpracy z przedwzmacniaczem APart Audio ZONE4. ączenie jest bardzo łatwe, z użyciem sieciowych przewodów komputerowych prze1mysłowego standardu CAT5 (lub wyższego). Można zastosować terminale połączeniowe typu T-568A lub T-568B.

Możliwe jest zastosowanie więcej niż jednego panelu zdalnego sterowania ZONE4R w każdej strefie. Do przedwzmacniacza ZONE4 można podłączyć maksymalnie do 8 paneli ZONE4R w dowolnej konfiguracji: np. po 2 panele w 4 strefach lub 8 paneli w jednej strefie lub każda inna kombinacja, pod warunkiem, że ich łączna liczba nie przekroczy 8.

Nie można podłączać przedwzmacniacza ZONE4 ani panelu ZONE4R do sieci komputerowych, może to spowodować poważne uszkodzenia – zarówno sieci jak i urządzeń ZONE4/ZONE4R.

PANEL PRZEDNI

- Regulacja głośności muzyki: pokrętło to ma taką samą funkcjonalność jak regulator głośności muzyki w przedwzmacniaczu ZONE4. Należy obracać pokrętło aby ustawić pożądany poziom głośności muzyki. Aktualna wartość pokazywana jest na wyświetlaczu 2) przez kilka sekund po ustawieniu. Naciśnięcie pokrętła wycisza muzykę; status wyciszenia wskazuje dioda 4).

- Wyświetlacz: pokazuje wybrane źródło muzyki (liniowe) od „A” do „D” albo poziom głośności muzyki lub sygnału mikrofonowego. W czasie gdy ustawienie poziomu głośności jest zmieniane wskazania wyświetlacza są przez kilka sekund mocniej podświetlone. Po kolejnych kilku sekundach wyświetlacz ponownie pokazuje wybrane źródło muzyki. Po pewnym czasie niedokonywania żadnych regulacji wskazania wyświetlacza zostaną automatycznie przygaszone.

- Regulacja głośności sygnału mikrofonowego: pokrętło to ma taką samą funkcjonalność jak regulator głośności sygnału mikrofonowego w przedwzmacniaczu ZONE4. Należy obracać pokrętło aby ustawić pożądany poziom głośności sygnału mikrofonowego. Aktualna wartość pokazywana jest na  wyświetlaczu 2) przez kilka sekund po ustawieniu. Naciśnięcie pokrętła wycisza sygnał mikrofonowy; status wyciszenie wskazuje dioda 7).

- Diodowy wskaźnik wyciszenia muzyki: dioda świeci się gdy muzyka jest wyciszona

- Selektor źródła muzyki (liniowego): należy użyć tego przycisku do wyboru źródła muzyki „w dół” (od „D” do „A”). Wybrane źródło pokazywane jest na wyświetlaczu 2).

- Selektor źródła muzyki (linowego): należy użyć tego przycisku do wyboru źródła muzyki „w górę” (od „A” do „D”). Wybrane źródło pokazywane jest na wyświetlaczu 2).

- Diodowy wskaźnik wyciszenia mikrofonu: dioda świeci się gdy sygnał mikrofonowy jest wyciszony.

Konektor i informacje dotyczące podłączania:

- Uziemienie (GND): należy połączyć z pinami nr 1, 3 i 7 konektora RJ45 (kolory wg tabeli poniżej)

- Dane (Rx B): należy połączyć z pinem nr 4 konektora RJ45 (kolor wg tabeli poniżej)

- Dane (Tx A): należy połączyć z pinem nr 5 konektora RJ45 (kolor wg tabeli poniżej)

- Zasilanie (+12 V DC): należy połączyć z pinami nr 2, 6 i 8 konektora RJ45 (kolory wg tabeli poniżej)

Podłączenia konektora RJ45 na tylnej ściance przedwzmacniacza ZONE4 – „do strefowych paneli zdalnego sterowania”

| RJ45 – numer pinu | T-568A – kolor kabla | T-568B – kolor kabla | Konektor Euroblock 4 (patrz powyżej) |
| --- | --- | --- | --- |
| Pin 1: GND | biało-zielony | biało-pomarańczowy | Konektor 1 |
| Pin 2: 12 V DC | zielony | pomarańczowy | Konektor 4 |
| Pin 3: GND | biało-pomarańczowy | biało-zielony | Konektor 1 |
| Pin 4: Rx B | niebieski | niebieski | Konektor 2 |
| Pin 5: Tx A | biało-niebieski | biało-niebieski | Konektor 3 |
| Pin 6: 12 V DC | pomarańczowy | zielony | Konektor 4 |
| Pin 7: GND | biało-brązowy | biało-brązowy | Konektor 1 |
| Pin 8: 12 V DC | brązowy | brązowy | Konektor 4 |

Instrukcje dotyczące instalacji

Należy przydzielić urządzenie ZONE4R do numeru strefy nagłośnieniowej, naciskając jednocześnie pokrętła 1) i 3) przez 5 sekund. Numer wybranej strefy pokazywany jest na wyświetlaczu 2). Aby zmienić numer strefy, należy nacisnąć przycisk 5) (niższy numer) lub 6) (wyższy numer). Po kilku sekundach panel ZONE4R powróci do normalnej pracy, a powiązany numer strefy zostanie automatycznie zapamiętany. Można także zmieniać strefy za pomocą małego przełącznika na tylnej ściance urządzenia. Po każdym jego naciśnięciu, numer strefy zmienia się w górę o jeden, od 1 do 4, następnie z powrotem na numer 1 itd. Można podłączyć kilka paneli ZONE4R do każdego z dedykowanych dla ZONE4R wyjść przedwzmacniacza ZONE4, używając bezpośredniego koncentratora CAT5. Można przypisać kilka paneli ZONE4R do tej samej strefy. Maksymalna liczba paneli ZONE4R podłączonych do jednego przedwzmacniacza ZONE4 wynosi 8. Maksymalna akceptowana długość przewodu CAT5 wynosi 100 metrów.

Selektor stref na tylnej ściance panelu ZONE4R

Opcjonalne akcesoria do panelu ZONE4R:

  - RJ45SPLIT – rozdzielacz sygnału RJ45 (1 wejście -> 4 wyjścia), wymiary: 105 x 42 x 28 mm. Urządzenie to nie może być instalowane w ściennej obudowie

Wejście RJ45 znajduje się na bocznej ściance urządzenia.

  - BB1 – obudowa naścienna do montażu panelu ZONE4R, wymiary: 80 x 114 x 48 mm.

  - BBi1 – obudowa ścienna do montażu panelu ZONE4R

Panele

ZONE4R są także kompatybilne z obudowami naściennymi BTicino 503E oraz ściennymi BTicino 503NP.

Uwagi:

  - Należy używać wyłącznie przewodów połączeniowych standardu CAT5 lub CAT6. Maksymalna akceptowana długość przewodu wynosi 100 metrów na każdą strefę.

  - Przednia ścianka panelu ZONE4R nie jest wymienialna.

  - Podłączenia przewodu CAT5 są możliwe za pomocą konektorów standardu T-568A lub T-568B. Szczegółowe informacje na temat połączeń wraz z kodami kolorów kabli znajdują się na poprzedniej stronie niniejszej instrukcji.

Wymiary:

- Wymiary przedniej ścianki: 114 x 80 mm. Głębokość otworu montażowego: 83 mm.

- Wymiary otworu montażowego bez stosowania tylnej obudowy. : 70 x 55 mm.. Głębokość montażu: 40 mm.