# Zestaw do odtwarzania muzyki tła

# MARK MWP1

# Instrukcja użytkownika

# WPROWADZENIE

# Drogi Kliencie!

Dziękujemy za zakup MWP1 – zestawu do odtwarzania muzyki tła.

Prosimy o uważne przeczytanie niniejszej instrukcji przed rozpoczęciem użytkowania zestawu.

MWP1 zawiera montowany na ścianie wzmacniacz do odtwarzania muzyki tła. Urządzenie to wykorzystuje wysoko wydajną stopień wzmacniający klasy D. Moc wyjściowa może osiągnąć poziom 2 x 5 W przy 8 Ohm.

Źródłem dźwięku dla MWP1 może być zewnętrzne urządzenie USB (podłączone do portu USB w dolnej części panelu wzmacniacza), wbudowany tuner FM lub sygnał przesyłany przez bezprzewodowe łącze Bluetooth.

Urządzenie wyposażono  w wyświetlacz LCD o wymiarach 34 x 27 mm, który pokazuje wszystkie informacje dotyczące odtwarzanego utworu, w tym ID tag oraz czas trwania.

Przyciski na przednim panelu służą do nawigacji pomiędzy utworami, wyboru stacji radiowej raz ustawienia poziomu głośności.

MWP1 dostarczany jest z pilotem zdalnego sterowania obsługującym wszystkie funkcje oraz z tylną obudową do montażu na ścianie.

Dostarczane elementy zestawu

- Wzmacniacz do montażu ściennego

- 2 głośniki sufitowe (pełnozakresowe z membraną o średnicy 5 cali) o mocy 5 W przy 8 Ohm

- Pilot zdalnego sterowania

- Tylna obudowa do montażu w ścianie

- Instrukcja użytkownika

Dane techniczne

- Zasilanie: prąd zmienny, 230 V, 50 Hz

- Moc znamionowa: 2 x 5 W przy 8 Ohm

- Zakres przenoszonych częstotliwości: 20 Hz do 20 kHz

- Całkowite zniekształcenia harmoniczne (THD): 0,03%

- Zakres działania zdalnego sterowania: <10 m

- Wymiary: 86 x 86 x 60 mm

Przedni panel

- Korektor barwy. Można wybrać jedną z kilku korekcji barwy, zależnie od rodzaju odtwarzanej muzyki (ROC – rock, POP – pop, CLA – klasyczna, JAZ – jazz, NOR – normalna)

- ◄◄▐ VOL- Naciśnięcie i przytrzymanie tego przycisku powoduje zmniejszeniu poziomu głośności (wartość pokazywana w formie paska na wyświetlaczu). Krótkie naciśnięcie powoduje wybór poprzedniego utworu (tryb USB / Bluetooth) lub poprzedniej stacji radiowej (tryb radia FM).

- Wyświetlacz LCD. Podświetlany na niebiesko wyświetlacz LCD pokazuje wszystkie informacje dotyczące odtwarzanego utworu – ID tag, czas od początku i do końca utworu, nazwa stacji FM.

- Włącznik zasilania. Przełącznik suwakowy służący do włączania i wyłączania urządzenia.

- ►▐▐ FM – przycisk ten umożliwia rozpoczęcie lub zatrzymanie odtwarzania utworu (tryb USB / Bluetooth). Krótkie przyciśnięcie przerywa odtwarzanie muzyki ze stacji radiowej (tryb radia FM). Przyciśnięcie i przytrzymanie rozpoczyna wyszukiwanie stacji radiowych (tryb radia FM).

- Sleep / Mode. Krótkie przyciśnięcie służy do wyboru źródła dźwięku: radio FM, USB lub Bluetooth. Przyciśnięcie i przytrzymanie powoduje przejście urządzenia w tryb uśpienia (tryb czuwania).

- ►►▐ VOL+. Naciśnięcie i przytrzymanie tego przycisku powoduje zwiększenie poziomu głośności (wartość pokazywana w formie paska na wyświetlaczu). Krótkie naciśnięcie powoduje wybór następnego utworu (tryb USB / Bluetooth) lub następnej stacji radiowej (tryb radia FM).

- Port USB. Służy do podłączania zewnętrznych urządzeń USB.

Opis funkcji pilota zdalnego sterowania

Włącznik zasilania

Przełącznik trybu pracy

Wyciszenie

Poprzedni / następny utwór

Odtwarzanie / pauza

Regulacja głośności (- / +)

Korektor barwy

Klawisze numeryczne

Powtórzenie

Instalacja ścienna

Opis podłączenia

L

Zasilanie

N

- Należy podłączyć głośniki zgodnie z prawidłową polaryzacją.

- Należy podłączyć urządzenie do źródła zasilania prądu zmiennego 230 V, 50 Hx